Nome: ______________________________________ Nº __________ Turma: __________ Data: _____/ _____/ 13

Nome: ______________________________________ Nº __________

Nome: ______________________________________ Nº __________

Nome: ______________________________________ Nº __________

Nome: ______________________________________ Nº __________

Nome: ______________________________________ Nº __________

ESTUDANDO O CAMPO MAGNÉTICO DE UM IMÃ

MATERIAL UTILIZADO

- 1 folha de papel sulfite

- 1 saleiro

- 1 bússola

- 1 ímã ferradura

- 1 régua

- 1 caneta

- limalha de ferro

- 2 ímãs em barra

ALERTA!!: CUIDADO AO MANUSEAR OS IMÃS! ELES PODEM SE ATRAIR RAPIDAMENTE, 
E ENTÃO PRENDER SUA PELE ENTRE ELES!

OBJETIVO

O experimento de hoje tem como principal objetivo que você e seu grupo adquiram uma noção sobre como se distribui, no espaço, o campo magnético produzido por um imã.

- Determinação dos polos magnéticos

É necessário, primeiramente, que você e seu grupo determinem qual a região do imã que corresponde ao seu polo magnético norte, e qual a região do imã que corresponde ao seu polo magnético sul.

Para tanto, sugerimos que você manuseie os imãs aproximando-os em diversas configurações (divirtam-se!). Note que a aproximação lateral pode gerar tanto uma tendência dos imãs se repelirem, quanto de se atraírem.

Para diferenciar os polos, e saber qual corresponde ao norte, e qual ao sul, você poderá usar a bússola que lhe foi fornecida. A região que corresponde ao polo norte, por exemplo, irá atrair a ponta da agulha da bússola que corresponde ao polo sul da agulha.

Em seguida, desenhe o imã identificando a região que corresponde ao seu polo magnético norte. Indique com flechas as regiões que correspondem aos polos norte e sul.

- Estudo sobre a distribuição espacial do campo magnético do imã – utilizando limalha de ferro

Posicione o(s) ímã(s) sobre a mesa de acordo com as figuras a seguir, e sobre ele(s) coloque uma folha de papel. Depois, salpique limalha de ferro sobre o papel espalhando-a de modo que circunde o ímã de maneira uniforme. Desenhe a figura que apareceu sobre a folha de papel formada pela limalha e verifique a direção da agulha da bússola para cada situação:

| 1 ímã | 2 ímãs |
| --- | --- |
| 2 ímãs | Ímã-ferradura |

Responda:

- Conhecidas as linhas de campo com a utilização da limalha, é possível determinar a direção que assumiria a agulha da bússola?

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

- É possível determinar o polo norte e o polo sul do imã por meio da limalha de ferro?

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________