Nome: ______________________________________ Nº __________ Turma: __________ Data: _____/ _____/ 13

Nome: ______________________________________ Nº __________

Nome: ______________________________________ Nº __________

Nome: ______________________________________ Nº __________

Nome: ______________________________________ Nº __________

Nome: ______________________________________ Nº __________

FORÇA DE LORENTZ E MOTORES ELÉTRICO E HOMOPOLAR

MATERIAL UTILIZADO

- 1 pilha

- 1 base/suporte para espira

- 1 espira de cobre

- 1 pedaço de fio

- 1 parafuso

ALERTA!!: CUIDADO SE FOR MANUSEAR DOIS OU MAIS IMÃS SIMULTANEMANTE! 
ELES PODEM SE ATRAIR RAPIDAMENTE, E ENTÃO PRENDER SUA PELE ENTRE ELES!

OBJETIVO

O experimento de hoje tem como principal objetivo que você e seu grupo adquiram uma noção sobre como aparece e como atua a Força de Lorentz, e como ela pode ser útil na construção de motores.

- Motor Elétrico

- Posicione a espira sobre o suporte;

- Peça para um colega do grupo apertar o botão metálico que fecha o circuito formado pela pilha e pela espira;

- Segure o imã com um de seus polos próximo à espira;

- Dê um peteleco na espira para que ela comece a girar;

- Procure manter o imã próximo de tal maneira a garantir que a espira não pare de girar;

Experimentando e analisando

- Vocês conseguiram fazer a espira não parar de girar? Comente se seu grupo enfrentou dificuldades e descreva como é o movimento da espira.

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

- Experimente aproximar e afastar o imã da espira. A velocidade de rotação da espira varia? Descreva o que vocês observam.

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

- Experimente mudar o polo do imã que é aproximado da espira. Algo de diferente acontece? O sentido de rotação da espira se altera? A dependência da velocidade de rotação com a distância do imã à espira se modifica? Descreva o que vocês observam.

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

- Façam um esquema do equipamento com quatro posições do plano da bobina, numa sequência de rotação: plano paralelo ao papel, plano perpendicular ao papel, etc. Representem no esquema a corrente elétrica, o campo magnético e o vetor força em diferentes segmentos da bobina. Esta representação explica o sentido de rotação da bobina?

- Qual a origem da força que faz a bobina girar? A rotação existe sem o ímã? “Quem” faz a forca? “quem” sofre a força?

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

- Representem uma carga positiva em movimento e um campo magnético perpendicular ao movimento da carga. Representem o vetor força. Representem a trajetória da partícula. O que muda se a carga for negativa?

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

- Motor Homopolar

- Posicione a pilha na vertical, com o polo positivo voltado para baixo;

- Coloque a cabeça do parafuso sobre o ímã e a ponta no polo positivo da pilha;

- Encoste uma extremidade do fio no polo negativo da pilha e a outra extremidade no ímã;

- Talvez seja necessário balançar ligeiramente o parafuso;

Experimentando e analisando

- O que foi observado acontecer com o parafuso? Houve dificuldades para garantir que o parafuso apresentasse tal comportamento? Comente a respeito.

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

- Repita os quatro passos apresentados acima, mas desta vez com a ponta do parafuso encostando-se ao polo negativo da pilha. Houve alguma diferença no comportamento do parafuso? Descreva o que foi observado.

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

- Conclusão

Você e seu grupo conseguem estabelecer relações entre os funcionamentos dos dois motores? Descreva as relações que vocês conseguem identificar. O princípio de funcionamento de ambos é o mesmo? Por que será que o segundo motor recebe o nome de homopolar? Como a força de Lorentz pode contribuir para a compreensão dos fenômenos observados?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________