Escola: ________________________________________________  Data: _______________________________

Nomes: _____________________________________________________________________________________

Série: ______________________________________________________________________________________

Ímãs produzindo Luz

1. Material

- prego

- fita crepe

- bobina

- ímãs

- LED*

*O LED (Light Emitting Diode) é um dispositivo (diodo) que emite luz, mas diferente das lâmpadas comuns, permite passar corrente em apenas um sentido.

2. Observando e Explicando

-Acoplem um parafuso no ímã e posicione na vertical no interior da bobina.. Se necessário, sobreponham os ímãs uns sobre os outros, formando uma pilha de ímãs. Soltem os ímãs na vertical, de forma que passem pelo centro da bobina. O prego acoplado ao ímã auxilia o melhor direcionamento da queda. Observem cuidadosamente o LED e anotem o que viram.

- Invertam os ímãs e repitam. Observem novamente o LED.

- Agora coloquem os ímãs fixos na mesa e movimentem a bobina de modo que os ímãs entrem e saiam do interior destas.

Que conclusão geral podemos tirar destes dois experimentos, movimentar os ímãs ou movimentar a bobina? Escrevam aqui o que concluíram.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Agora vamos analisar com mais detalhe:

- Identifiquem arbitrariamente os pólos do conjunto de ímãs (usem fita crepe);

- Façam dois desenhos da bobina e dos ímãs: um em que os ímãs estão entrando e outro em que estão saindo da espira. Identifiquem os pólos dos ímãs nos 2 desenhos. Desenhem também um esquema que mostre a situação em que o ímã está parado fora ou no interior da bobina. Identifiquem no desenho se a lâmpada acendeu.

- Representem com setas o campo magnético no interior da bobina, nos dois momentos. Indiquem também o sentido da corrente de acordo com a polaridade atribuída por vocês ao ímã.

"A corrente elétrica surge para impedir a variação do campo magnético".

Verifiquem se o que vocês observaram está de acordo com a hipótese acima.