## Slide 1: Introdução a Engenharia Elétrica - 323100
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
Departamentos da Engenharia Elétrica
PCS Computação e Sistemas Digitais
PEA Energia e Automação Elétricas
PSI Sistemas Eletrônicos
PTC Telecomunicações e Controle
Agosto de 2016
Apresentação do kit
Aula S2
V1.3

## Slide 2: Sumário
Microcontroladores
  Um pouco de história
  Conceito de arquitetura de um microcontrolador
  Arquiteturas consagradas
  ARM e sua arquitetura
  O microcontrolador ARM CORTEX M0+
Kit Freedom FRDM – KL25Z
Hands-on e programação

## Slide 3: A. Senta que lá vem história...
Computação Pessoal
Computadores
  1944, (Howard Aiken e Grace Hooper), Harward Mark I (eletromecânico) – surgimento do primeiro “bug”
  1943-46, Colossus e ENIAC Computer, com válvulas
  1953, primeiro computador da IBM
  Década de 1950~60, computadores com circuitos integrados (Jack Kilby / Robert Noyce)
  Década de 1970, Patinho feio – desenvolvido pela POLI
  Década de 1970, precursores dos computadores pessoais
  Década de 1980, consagram-se algumas arquiteturas (IBM PC, Macintosh) para computadores pessoais

## Slide 4: Computador a partir da década de 70
A arquitetura de um computador descreve a organização dos seus componentes internos:
  Processador
  Memória RAM
  Memória ROM
  Barramentos
  Interfaces e periféricos

## Slide 5: Ex. de arquitetura de um computador pessoal contemporâneo
Memória RAM
Memória RAM
Microprocessador
Memória ROM
Periférico
Controladora de disco
Memória ROM
Periférico
Placa de video
Interface IDE
Periférico
Placa de som
Periféricos em slots de expansão
Interface
audio
Interface
audio
Periférico
Controladora USB
Interface
USB
Vários componentes independentes, interconectados em um gabinete

## Slide 6: Ex. de arquitetura de um computador pessoal contemporâneo
Figura adaptada de commons.wikimedia.org

## Slide 7: Enquanto isso: quando surgiram os microcontroladores?
Momento histórico: 1970 ~ 1971 (após corrida espacial)
  Intel produz o primeiro microprocessador (4004)
  Computador de uso geral
    Muitos componentes de apoio (RAM, ROM, Periféricos)
  Complicações:
    consumo energético do conjunto
    montagem e manutenção complexa, housing (tamanho do computador)
Oportunidade: computador para uso específico como calculadoras !!
  Texas Instruments (1972) – Gary Boone
  Microprocessador integrado + memórias (RAM e ROM) + periféricos (controlador de teclado e impressora)
  Calculator on a chip !!!

## Slide 8: Primeira calculadora com microcontrolador: Texas Instr. “Cal Tech”
Figura obtida de www.oldcalculatormuseum.com

## Slide 9
Ex. de arquitetura de um microcontrolador contemporâneo
Microprocessador
Memória RAM
Memória ROM
Memória ROM
Memória RAM
Periférico
Controladora Ethernet
Periférico
Seriais
Interface
serial
Interface
de rede
Periférico
Controladora USB
Interface
USB
...
...
...
...
Integrados em um único componente

## Slide 10: Microcontroladores (exemplos)
Comerciais
  Texas TMS 1000 (1974)
  Intel 8048 (1977)
  Intel 8051 (1979) – muito famoso
  Zilog Z180 (1978)
Alguns outros exemplos...
  Quem se habilita a dizer algum nome de microcontrolador?
  PIC, AVR, ARM, ... ?

## Slide 11: O que difere um microcontrolador de outro? Arquitetura...
Cada microcontrolador possui internamente uma coleção de
  Microprocessador(es)
  Periférico(s)
  Interface(s)
  Memória(s)
  e de barramentos (vias) para
  interligar esses componentes
Obs: o próprio microprocessador também possui uma arquitetura interna peculiar !

## Slide 12: Kit encontrado no mercado: ARDUINO, versão nano.
Essa é a placa do kit ARDUINO Nano
Esse é o chip do microcontrolador do kit ARDUINO Nano
Dentro do chip do microcontrolador, há um microprocessador, memórias e periféricos, dispostos segundo uma arquitetura, nesse caso denominada AVR, da empresa ATMEL
ARDUINO não é o nome do microcontrolador !!

## Slide 13: Arquitetura de um µC – Ex. 1 (AVR do Arduino Nano)
CPU
Memórias

## Slide 14: Arquitetura de um µC – Exemplo 2 (Arduino Uno)

## Slide 15: Arquitetura de um µC – Exemplo 3 (Intel 8051)

## Slide 16: Arquitetura de um µC – Ex. 4 (PIC da Microchip)

## Slide 17: Arquitetura de um µC – Exemplo 5 (ARM7 da NXP)

## Slide 18: Arquitetura de um µC – Ex.6 (ARM CORTEX-M4 da STMicro)

## Slide 19: Mas o que/quem é ARM?
ARM Holdings
  Empresa britânica
  Raízes em 1983 – Acorn Computers (ARM2)
  Joint venture da Apple Computer + Acorn Computer + VLSI Tecnhology em 1990
Produz arquiteturas de processadores RISC
  Quase todas em 32 bits (mais recentemente 64bits)
  ARMv1, ARMv2, ARMv3, ARMv4 (ARM7TDMI)
  ARMv6, ARMv7 (ARM CORTEX-M, CORTEX-R, CORTEX-A)
Licenciamento de arquiteturas (blueprints)

## Slide 20: ARM licencia processador e serviços a terceiros...
Retirado de http://www.arm.com/

## Slide 21: Arquitetura ARM Cortex-M
Baixo consumo e alta integração
Alto desempenho e clock (acima de 16,0 [MHz])
32 bits
Alta quantidade de memória
Amplo espectro de periféricos
Freescale Kinetis KL25Z
  ARM Cortex-M0+
  Single core, 48,0 [MHz] de clock
  128,0 [KB] FLASH ROM e 16 KB SRAM

## Slide 22: Arquitetura simplificada do Kinetis KL25Z
Retirado de http://www.freescale.com/

## Slide 23: Kit Freescale Freedom FDRM-KL25Z
Chip ARM CORTEX-M0+ Freescale Kinetis MKL25Z128VLK4
Sensores
  Acelerômetro MEMS triaxial
  Sensor touch slider capacitivo
Atuadores
  Um LED RGB (três LEDs – vermelho, verde e vermelho integrados)
Interface USB OTG ligada direto ao microcontrolador KL25Z
  Terminais GPIO (General Purpose Input and Output)
  Pinagem compatível com padrão Arduino Revisão 3 (R3)
Cabo de programação OpenSDA embutido (outro ARM!) – interface USB SDA

## Slide 24: Hands-On !!!
Atenção: Não abra a caixa do microcontrolador ainda!
Materiais
  Computador com sistema operacional Microsoft Windows
  Caixa do kit FRDM da freescale
  Cabo USB tipo A – mini B
  Conexão com a internet

## Slide 25: Cuidados no manuseio!
Corpo do usuário pode acumular cargas elétricas (atrito, fricção, ...)
Placa de circuito exposta
Sujeita a descargas eletrostáticas (ESD)
ESD ocasiona problemas por
  Descargas diretas
  Descargas indiretas (interferências)
Os efeitos da ESD podem ser
  Permanentes (destruição ou degradação)
  Transitórias
ATENÇÃO Dispositivos sensíveis a eletricidade estática

## Slide 26: Proteção contra ESD
Uso de uma pulseira anti-estática corretamente conectada a um condutor de proteção ou aterramento
Recomendação mínima: contato com uma superfície metálica conectada à terra (Ex.: chassi de um computador corretamente aterrado)

## Slide 27: Cuidados na utilização!
Kit projetado para uso com outros dispositivos e interfaces COMPATÍVEIS
Terminais e conectores de expansão NÃO podem ser ligados a qualquer componente, de qualquer forma, com qualquer tensão ou especificação
Enquanto energizado, mantenha o kit afastado de objetos metálicos, condutores, fios, grafite, líquidos,...

## Slide 28: Abrindo a caixa do kit
Atenção: Abra o kit com cuidado sobre uma mesa. A placa pode se soltar da caixa e cair.

## Slide 29: Placa do kit
Placa FRDM-KL25Z
USB – mini B
USB SDA
USB – mini B
USB KL25Z
Botão de reset
Observação: Há duas portas USB: uma denominada USB SDA e outra USB KL25Z.

## Slide 30: Cabo USB
Necessário um cabo com uma extremidade padrão A e a outra padrão mini-B.
Padrão USB
Tipo A
Padrão USB
Tipo mini-B
USB
Tipo micro-B
PS3, Câmeras fotográficas, HDs externos
Atenção: USB tipo Micro-B, usado como carregador de smartfones, não é compatível!

## Slide 31: Ligando ao PC
Cabo USB padrão mini-B ligado na porta USB SDA
USB – mini B
USB SDA
Ligue a porta USB padrão A no microcomputador

## Slide 32: Recursos e programa de demonstração
O microcontrolador já vem programado com um software de exemplo dos periféricos embutidos na placa do kit
“Touch slider”
Capacitivo:
Passe o dedo sobre a superfície.
Microcontrolador
LED RGB
Acelerômetro 3D
Micro-máquina MEMS:
Incline a placa.
Conectores de expansão Arduino R3
Botão de RESET: Pressione!!!

## Slide 33: Enquanto isso, no seu computador...
Surge um flash-drive junto aos demais dispositivos do seu computador
Esse drive será utilizado para gravar novos programas no microcontrolador KL25Z
Abra esse disco!

## Slide 34: Conteúdo do drive FRDM-KL25Z
Alguns arquivos são links para páginas de internet
Outros arquivos são os drivers de uma porta serial virtual que você precisa instalar no seu Windows
Links
Arquivo de Status

## Slide 35: Visitando o site da freescale
No drive FRDM-KL25Z, clique duas vezes sobre o arquivo FSL_WEB.HTM
Links

## Slide 36: Visitando o site da freescale
No drive FRDM-KL25Z, clique duas vezes sobre o arquivo FSL_WEB.HTM
Seu browser deve abrir a página do kit na freescale
Página da freescale 

## Slide 37: Quick Start...
No site da freescale, na seção Jump Start Your Design, clique sobre Start Here! Quick Start for the FRDM-KL25Z

## Slide 38: Quick Start...
Baixe todos os arquivos, principalmente o Quick Start Package (FRDM-KL25Z_QSP.ZIP)

## Slide 39: Teste de programas
Gravação de novos programas via Flash-Drive
Descomprima o arquivo FRDM-KL25Z_QSP.ZIP em um diretório no seu computador
Procure a pasta Precompiled Examples
Arraste qualquer arquivo com extensão .SREC para dentro do drive FRDM-KL25Z
Observe o funcionamento de cada programa

## Slide 40: MBED – Programação na núvem
Acesse o site http://mbed.org
Clique na área Developer site

## Slide 41: MBED – Programação na núvem
Clique em login ou signup e crie uma conta pessoal
Explore o Dashboard e o Compiler

## Slide 42: MBED – Compiler (programação na núvem)
Suporte a várias plataformas, usuários e grupos
Clique no canto superior direito e adicione a plataforma do kit FDRM-KL25Z no seu compilador.

## Slide 43: MBED – Compiler – Primeiro programa
Dentro do Compiler, clique em New, escolha a plataforma “FRDM-KL25Z” e o template “Empty Program”
Escolha um nome para seu primeiro programa (Teste) e clique em OK

## Slide 44: MBED – Compiler – Biblioteca mbed
Na seção Program Workspace clique com o botão direito sobre o seu programa (Teste), escolha Import Library..., From Import Wizard...
Na janela Import a library from mbed.org, escolha a opção “mbed”, do autor “mbed official”, e clique no botão Import. Aceite as demais opções como padrão.

## Slide 45: MBED – Compiler – Primeiro código fonte
Clique com o botão direito no seu projeto (Teste) e escolha New File...
Escolha como nome para o arquivo: main.cpp
Como conteúdo do arquivo main.cpp, digite seu primeiro programa em C para a plataforma do kit:
#include "mbed.h"
DigitalOut myled(LED1);
int main() {
while(1) {
myled = 1;
wait(0.2);
myled = 0;
wait(0.2);
}
}
Atenção à sintaxe.
Cuidado com maiúsculas e minúsculas.
Clique em Compile
Se tudo estiver correto, será gerado um arquivo com extensão .bin
Salve-o dentro do drive FRDM-KL25Z

## Slide 46: Pense a respeito e pesquise
O que esse programa faz?
Para que serve o #include “mbed.h”
O que é DigitalOut?
Porque o programa possui um laço do tipo while(1)...?
O que faz a instrução wait(0.2)?
Quem é LED1? Será que existe LED2? E LED3 e LED4?
Mas o que é LED?

## Slide 47: Proposta
Modifique o primeiro programa para:
  Piscar outras cores
  Piscar com outros padrões e códigos, por exemplo, S.O.S. do código morse
  Variar o brilho de uma das cores, ligando e desligando o respectivo led, com intervalos bastante pequenos (experimente trocar a chamada à função wait(X.X) por um loop ocioso, do tipo:
  ou
long n;
for(n=1000; n>=0; n--);
long n;
n=1000;
while(n>=0)
{
n--;
}

## Slide 48: MBED – Experiências para mais tarde
Explore novos programas
Utilize outros Templates e exemplos
Sabote os programas existentes
Exercício: O LED RGB na placa (componente D3), é constituído internamente pela ligação de 3 LEDs, um vermelho, um verde e um azul. Faça um programa que produza misturas de cores, resultantes da ativação de um ou outro LED simultaneamente, em todas as combinações possíveis. Quais as cores resultantes?

## Slide 49: Curiosidades
Você sabia que sua placa possui mais de um microcontrolador?
Localize na placa do kit o componente denominado U6. Esse é um outro microcontrolador da freescale, da linha Kinetis K20, que também possui arquitetura ARM CORTEX, mas do tipo M4 ao invés do M0+. Entre outras funções, esse dispositivo é responsável por:
criar um disco virtual no PC através da interface USB
realizar a programação do microcontrolador principal KL25Z quando novos arquivos são colocados no disco virtual
criar uma porta serial virtual entre o KL25Z e o computador através da mesma interface USB
Tente identificar os demais componentes da placa. Existem resistores, capacitores, indutores, diodos e outros circuitos integrados. Tente ler seus códigos e procure-os no GOOGLE.

## Slide 50: Para saber mais
Computer History Museum, www.computerhistory.org, 2014.
InventorsAbout.com, Computer History Timeline, inventors.about.com/library/blcoindex.htm, 2014.
Homepage FREEDOM BOARD FDRM-KL25Z, http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=FRDM-KL25Z
MBED, http://mbed.org