Instituto de Física da USP – Lista 3

Física para Engenharia Elétrica–

________________________________________________________________________________

1) Um condutor cilíndrico infinito de raio ra é coaxial e está dentro de uma fina casca cilíndrica condutora, de comprimento infinito e de raio rb (maior do que ra). A carga por unidade de comprimento do cilindro vale ( e a da casca cilíndrica externa vale ((.

a) (2.0) Usando a Lei de Gauss, calcule o campo elétrico num ponto entre os dois condutores a uma distância r do centro do cilindro interno (ra < r < rb); e

b) (2.0) Calcule a diferença de potencial, Vb – Va, entre a superfície interna da casca cilíndrica e a superfície externa do cilindro.

2) Um disco de raio R tem densidade superficial de carga não-uniforme (=Cr, onde C é uma constante e r é medido a partir do centro do disco.

a) Calcule o potencial elétrico num ponto sobre o eixo do disco a uma distância y do centro.

b) Calcule o campo elétrico no mesmo ponto a partir do resultado anterior.