## Slide 1: Introdução a Engenharia Elétrica - 323100
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
Departamentos da Engenharia Elétrica
PCS Computação e Sistemas Digitais
PEA Energia e Automação Elétricas
PSI Sistemas Eletrônicos
PTC Telecomunicações e Controle
Agosto de 2014
Módulo 3 – Apresentação do kit
Aula S2
Draft
V1.0

## Slide 2: Sumário
Microcontroladores
Kit Freedom FRDM – KL25Z
Hands-on, programação e medidas de tensão

## Slide 3: Microcontroladores
Um pouco de história
Conceito de arquitetura de um microcontrolador
Arquiteturas consagradas
ARM e sua arquitetura
O microcontrolador ARM CORTEX M0+

## Slide 4: A. Senta que lá vem história...
Computação Pessoal
Computadores
  1944, Howard Aiken e Grace Hooper, Harward Mark I (eletromecânico) – surgimento do primeiro “bug”
  1943-46, Colossus e ENIAC Computer, com válvulas
  1953, primeiro computador da IBM
  Década de 1960, computadores com circuitos integrados
  Década de 1970, primeiros computadores pessoais
  Década de 1980, consagram-se algumas arquiteturas (IBM PC, Macintosh) para computadores pessoais

## Slide 5: Computador a partir da década de 70
Arquitetura
  Processador
  Memória RAM
  Memória ROM
  Barramentos
  Interfaces e periféricos
Importante: computação pessoal – computação generalista – uso geral – vários programas –multicomputação – multitarefa – multiprocessamento

## Slide 6: Ex. de arquitetura de um computador pessoal contemporâneo
Memória RAM
Memória RAM
Microprocessador
Memória ROM
Periférico
Controladora de disco
Memória ROM
Periférico
Placa de video
Interface IDE
Periférico
Placa de som
Periféricos em slots de expansão
Interface
audio
Interface
audio
Periférico
Controladora USB
Interface
USB
Vários componentes independentes, interconectados em um gabinete

## Slide 7: Quando surgiram os microcontroladores
Momento histórico: 1970 ~ 1971 (após corrida espacial)
  Intel produz o primeiro microprocessador (4004)
  Computador de uso geral
    Muitos componentes de apoio (RAM, ROM, Periféricos)
  Complicações:
    consumo energético do conjunto
    montagem e manutenção complexa, housing (tamanho do computador)
Oportunidade: computador para uso específico como calculadoras !!
  Texas Instruments (1972) – Gary Boone
  Microprocessador integrado com memórias (RAM e ROM) e periféricos: controlador de teclado e display
  Calculator on a chip !!!

## Slide 8
Ex. de arquitetura de um microcontrolador contemporâneo
Microprocessador
Memória RAM
Memória ROM
Memória ROM
Memória RAM
Periférico
Controladora Ethernet
Periférico
Seriais
Interface
serial
Interface
de rede
Periférico
Controladora USB
Interface
USB
...
...
...
...
Integrados em um único componente

## Slide 9: Microcontroladores (exemplos)
Comerciais
  Texas TMS 1000 (1974)
  Intel 8048 (1977)
  Intel 8051 (1979) – muito famoso
  Zilog Z180 (1978)
Alguns outros exemplos...
  Quem se habilita a dizer algum nome de microcontrolador?
  8051, PIC, AVR, ARM

## Slide 10: O que difere um microcontrolador de outro? Arquitetura...
Cada microcontrolador possui internamente uma coleção de
  Microprocessador(es)
  Periférico(s)
  Interface(s)
  Memória(s)
  e de barramentos para interligar esses componentes
Obs: o próprio microprocessador também possui uma arquitetura interna peculiar !

## Slide 11: Arquitetura de microcontroladores
Microcontroller design!!!
  Aplicação de uma arquitetura de microprocessador
  Distribuição de recursos de apoio
    Periféricos
    Interfaces de entrada e saída, comunicação
    Memórias
  Distribuição, consumo e dissipação de energia
  Distribuição e atribuição de pinos e terminais
  Determinação do encapsulamento do componente
Sistema em um chip (SoC)

## Slide 12: Arquitetura de um µC – Exemplo 1 (Arduino Nano)
CPU
Memórias

## Slide 13: Arquitetura de um µC – Exemplo 2 (Arduino Uno)

## Slide 14: Arquitetura de um µC – Exemplo 3 (8051)

## Slide 15: Arquitetura de um µC – Exemplo 4 (PIC)

## Slide 16: Arquitetura de um µC – Exemplo 5 (ARM7)

## Slide 17: Arquitetura de um µC – Exemplo 6 (ARM CORTEX-M4)

## Slide 18: ARM
ARM Holdings
  Empresa britânica
  Raízes em 1983 – Acorn Computers (ARM2)
  Joint venture da Apple Computer + Acorn Computer + VLSI Tecnhology em 1990
Produz arquiteturas de processadores RISC
  Quase todas em 32 bits (mais recentemente 64bits)
  ARMv1, ARMv2, ARMv3, ARMv4 (ARM7TDMI)
  ARMv6, ARMv7 (ARM CORTEX-M, CORTEX-R, CORTEX-A)
Licenciamento de arquiteturas (blueprints)

## Slide 19: ARM licencia processador e serviços a terceiros...
Retirado de http://www.arm.com/

## Slide 20: Arquitetura ARM Cortex-M
Baixo consumo e alta integração
Alto desempenho e clock (acima de 16,0 [MHz])
32 bits
Alta quantidade de memória
Amplo espectro de periféricos
Freescale Kinetis KL25Z
  ARM Cortex-M0+
  Single core, 48,0 [MHz] de clock
  128,0 [KB] FLASH ROM e 16 KB SRAM

## Slide 21: Arquitetura simplificada do Kinetis KL25Z
Retirado de http://www.freescale.com/

## Slide 22: Kit Freescale Freedom FDRM-KL25Z
Chip ARM CORTEX-M0+ Freescale Kinetis MKL25Z128VLK4
Sensores
  Acelerômetro MEMS triaxial
  Sensor touch slider capacitivo
Atuadores
  Um LED RGB (três LEDs – vermelho, verde e vermelho integrados)
Interface USB OTG ligada direto ao microcontrolador KL25Z
  Terminais GPIO (General Purpose Input and Output)
  Pinagem compatível com padrão Arduino Revisão 3 (R3)
Cabo de programação OpenSDA embutido (outro ARM!) – interface USB SDA

## Slide 23: Hands-On !!!
Atenção: Não abra a caixa do microcontrolador ainda!
Materiais
  Computador com sistema operacional Microsoft Windows
  Caixa do kit FRDM da freescale
  Cabo USB tipo A – mini B
  Conexão com a internet

## Slide 24: Cuidados no manuseio!
Corpo do usuário pode acumular cargas elétricas (atrito, fricção, ...)
Placa de circuito exposta
Sujeita a descargas eletrostáticas (ESD)
ESD ocasiona problemas por
  Descargas diretas
  Descargas indiretas (interferências)
Os efeitos da ESD podem ser
  Permanentes (destruição ou degradação)
  Transitórias
ATENÇÃO Dispositivos sensíveis a eletricidade estática

## Slide 25: Proteção contra ESD
Uso de uma pulseira anti-estática corretamente conectada a um condutor de proteção ou aterramento
Recomendado: contato com uma superfície metálica conectada à terra (Ex.: chassi de um computador corretamente aterrado)

## Slide 26: Cuidados na utilização!
Kit projetado para uso com outros dispositivos e interfaces COMPATÍVEIS
Terminais e conectores de expansão NÃO podem ser ligados a qualquer componente, de qualquer forma, com qualquer tensão ou especificação
Enquanto energizado, mantenha o kit afastado de objetos metálicos, condutores, fios, grafite, líquidos,...

## Slide 27: Abrindo a caixa do kit
Atenção: Abra o kit com cuidado sobre uma mesa. A placa pode se soltar da caixa e cair.

## Slide 28: Placa do kit
Placa FRDM-KL25Z
USB – mini B
USB SDA
USB – mini B
USB KL25Z
Botão de reset
Observação: Há duas portas USB: uma denominada USB SDA e outra USB KL25Z.

## Slide 29: Cabo USB
Necessário um cabo com uma extremidade padrão A e a outra padrão mini-B.
Padrão USB
Tipo A
Padrão USB
Tipo mini-B
USB
Tipo micro-B
PS3, Câmeras fotográficas, HDs externos
Atenção: USB tipo Micro-B, usado como carregador de smartfones, não é compatível!

## Slide 30: Ligando ao PC
Cabo USB padrão mini-B ligado na porta USB SDA
USB – mini B
USB SDA
Ligue a porta USB padrão A no microcomputador

## Slide 31: Recursos e programa de demonstração
O microcontrolador já vem programado com um exemplo dos periféricos embutidos na placa do kit
“Touch slider”
Capacitivo:
Passe o dedo sobre a superfície.
Microcontrolador
LED RGB
Acelerômetro 3D
Micro-máquina MEMS:
Incline a placa.
Conectores de expansão Arduino R3
Botão de RESET: Pressione.

## Slide 32: Enquanto isso, no seu computador...
Surge um flash-drive junto aos demais dispositivos do seu computador
Esse drive será utilizado para gravar novos programas no microcontrolador KL25Z
Abra esse disco!

## Slide 33: Conteúdo do drive FRDM-KL25Z
Alguns arquivos são links para páginas de internet
Outros arquivos são os drivers de uma porta serial virtual que você precisa instalar no seu Windows
Drivers da porta serial virtual
Links
Arquivo de Status

## Slide 34: Enquanto isso, no seu computador (2)...
No gerenciador de dispositivos do Windows
  Surge uma nova porta serial virtual PEMicro/Freescale – CDC Seria Port
  Porta serial é utilizada para que o microcontrolador KL25Z possa enviar dados e receber comandos a partir do computador pela porta USB SDA
  Clique com o botão direito do mouse sobre PEMicro/Freescale – CDC Serial Port  Escolha Update Driver Software...

## Slide 35: Instalação do driver
Escolha Browse my computer for driver software...

## Slide 36: Instalação do driver
Navegue pelo seu computador e escolha o drive FRDM-KL25Z
Clique em
Next

## Slide 37: Instalação do driver
Clique em Always trust software from ‘PE Microcomputer Systems, Inc.’ e Install

## Slide 38: Driver instalado com sucesso no Win7
Se tudo correr como esperado...
Atenção: Observe no gerenciador de dispositivos do seu computador , na seção Portas, o nome e número da porta serial instalada, por exemplo: COM3, COM2 ou COM4. Anote esse nome para uso futuro.

## Slide 39: Visitando o site da freescale
No drive FRDM-KL25Z, clique duas vezes sobre o arquivo FSL_WEB.HTM
Links

## Slide 40: Visitando o site da freescale
No drive FRDM-KL25Z, clique duas vezes sobre o arquivo FSL_WEB.HTM
Seu browser deve abrir a página do kit na freescale
Página da freescale 

## Slide 41: Quick Start...
No site da freescale, na seção Jump Start Your Design, clique sobre Start Here! Quick Start for the FRDM-KL25Z

## Slide 42: Quick Start...
Baixe todos os arquivos, principalmente o Quick Start Package (FRDM-KL25Z_QSP.ZIP)

## Slide 43: Teste de programas
Gravação de novos programas via Flash-Drive
Descomprima o arquivo FRDM-KL25Z_QSP.ZIP em um diretório no seu computador
Procure a pasta Precompiled Examples
Arraste qualquer arquivo com extensão .SREC para dentro do drive FRDM-KL25Z
Observe o funcionamento de cada programa

## Slide 44: Programas de apoio
Recomenda-se instalar o programa Tera Term para dar suporte às comunicações seriais entre o kit e o computador através da porta serial virtual criada.
Acesse http://ttssh2.sourceforge.jp/, faça download da versão 4.82 ou superior e instale em seu computador.

## Slide 45: MBED – Programação na núvem
Acesse o site http://mbed.org
Clique em login ou signup e crie uma conta pessoal
Explore o Dashboard e o Compiler

## Slide 46: MBED – Compiler (programação na núvem)
Suporte a várias plataformas, usuários e grupos
Clique no canto superior direito e adicione a plataforma do kit FDRM-KL25Z no seu compilador.

## Slide 47: MBED – Compiler – Primeiro programa
Dentro do Compiler, clique em New, escolha a plataforma “FRDM-KL25Z” e o template “Empty Program”
Escolha um nome para seu primeiro programa (Teste) e clique em OK

## Slide 48: MBED – Compiler – Biblioteca mbed
Na seção Program Workspace clique com o botão direito sobre o seu programa (Teste), escolha Import Library..., From Import Wizard...
Na janela Import a library from mbed.org, escolha a opção “mbed”, do autor “mbed official”, e clique no botão Import. Aceite as demais opções como padrão.

## Slide 49: MBED – Compiler – Primeiro código fonte
Clique com o botão direito no seu projeto (Teste) e escolha New File...
Escolha como nome para o arquivo: main.cpp
Como conteúdo do arquivo main.cpp, digite seu primeiro programa em C para a plataforma do kit:
#include "mbed.h"
DigitalOut myled(LED1);
int main() {
while(1) {
myled = 1;
wait(0.2);
myled = 0;
wait(0.2);
}
}
Atenção à sintaxe.
Cuidado com maiúsculas e minúsculas.
Clique em Compile
Se tudo estiver correto, será gerado um arquivo com extensão .bin
Salve-o dentro do drive FRDM-KL25Z

## Slide 50: Pense a respeito e pesquise
O que esse programa faz?
Para que serve o #include “mbed.h”
O que é DigitalOut?
Porque o programa possui um laço do tipo while(1)...?
O que faz a instrução wait(0.2)?
Quem é LED1? Será que existe LED2? E LED3 e LED4?
Mas o que é LED?

## Slide 51: Proposta
Modifique o primeiro programa para:
  Piscar outras cores
  Piscar com outros padrões e códigos, por exemplo, S.O.S. do código morse
  Variar o brilho de uma das cores, ligando e desligando o respectivo led, com intervalos bastante pequenos (experimente trocar a chamada à função wait(X.X) por um loop ocioso, do tipo:
  ou
long n;
for(n=1000; n>=0; n--);
long n;
n=1000;
while(n>=0)
{
n--;
}

## Slide 52: Abrindo um esquemático...
Procure no moodle da disciplina e abra o arquivo Board Schematics FRDM-KL25Z_SCH_REV_E.PDF
Esse é o projeto elétrico da placa Freedom Board.
Na página 1 note os dados dos autores e revisões.
Na página 2 note um diagrama de blocos macroscópico da placa. Tente localizar cada componente na sua placa.
Nas páginas 3 a 5 temos o esquemático elétrico com cada componente eletrônico e sua interligação

## Slide 53: Entendendo as ligações elétricas
Exemplo: Na página 3 note o componente J5, os demais componentes ao seu redor e as ligações.

## Slide 54: Observe nesse esquema...
Há dois resistores.
R2 e R1 são os seus nomes ou labels nesse esquema.
Cada resistor possui valor de resistência de 33 Ω.
Cada resistor possui dois terminais (é um bipolo).
Em cada terminal há um “fio” ou uma conexão.
Cada conexão tem um nome particular, e ela pode ter derivações e ligações com outros componentes do circuito.

## Slide 55: Observe mais...
Há dois indutores (L1 e L2) nesse trecho do esquema.
Cada indutor está especificado em termos de sua impedância em [Ω] para uma dada frequência em [MHz] ao invés do valor de sua indutância em Henry [H].
Existe um capacitor denominado C3, com capacitância de 1,0 [µF], ou micro Farads, ou 1,0 . 10-6 Farads.
Existem símbolos para identificar ligações à um terminal de referência do circuito ou terra (GND) e à alimentação de 5,0 [V] (P5V_KL25Z).

## Slide 56: Procure mais...
A maioria dos labels do esquemático está impresso no silk-screen na placa de circuito. Procure por L1, L2, R1, R2, U2, C3 na sua placa.
Note que componentes com vários terminais estão numerados de 1 a ‘n’, como é o caso do componente que representa o conector USB J5.
Note que o pino 4 de J5 está ligado a um fio com nome TC_USB_ID_TP, que está ligado a um símbolo com label TP2. Esse símbolo representa uma ilha exposta no verniz da placa, ou ponto de teste (Test Point). Localize o Test Point TP2 na sua placa.
Curiosidade: U2 é um diodo duplo para proteção contra ESD.
No esquemático, procure o componente que corresponde ao LED RGB, cujo nome é D3

## Slide 57: Localizando um componente para medição
Crie um programa que faça piscar o LED azul apenas, mantendo-o ligado e desligado por períodos entre 2,0 a 10,0 segundos.
No esquemático, procure o componente que corresponde ao LED RGB, cujo nome é D3. Atenção: Existem um único componente com nome D3, mas existem várias ocorrências de ligações elétricas com o nome D3.

## Slide 58: Procurando o local da medida...
Note que D3 é um LED, ou Diodo Emissor de Luz, triplo, que possui internamente três diodos, um vermelho (R), um verde (G) e um azul (B).
Cada diodo é um bipolo, e seus terminais são denominados catodo e anodo.
Nesse caso, o anodo de todos os LEDs está ligado numa via elétrica conectada à alimentação de 3,3 [V].
Vamos procurar o ponto de teste TP17 na placa ligado ao catodo do LED azul de D3.
anodo
catodo

## Slide 59: Procurando o local da medida...
Note que D3 é um LED, ou Diodo Emissor de Luz, triplo, que possui internamente três diodos, um vermelho (R), um verde (G) e um azul (B).
Cada diodo é um bipolo, e seus terminais são denominados catodo e anodo.
Nesse caso, o anodo de todos os LEDs está ligado numa via elétrica conectada à alimentação de 3,3 [V].
Procure o ponto de teste TP17 na placa, ligado ao catodo do LED azul de D3. Está na face inferior...
anodo
catodo

## Slide 60: Multímetro como medidor de tensões elétricas
Ajuste um multímetro para leitura de tensões elétricas, em corrente contínua, até uma faixa de 20,0 [V].
A ponta de prova preta, ficará ligada no multímetro no terminal COMUM ou COM.
A ponta de prova vermelha ficará ligada no multímetro no terminal multifuncional denominado V (para tensão).

## Slide 61: Uso no multímetro no kit
Procure no conector J9 um pino que esteja ligado na referência do circuito, ou terminal de terra, GND. São os pinos 12 e 14. Coloque a ponta de prova preta em um desses terminais.
A ponta de prova vermelha, coloque no terminal TP17. Verifique o valor da tensão quando o LED está ligado e apagado.
Outras tensões podem ser medidas considerando a referência como o terminal de terra, GND.

## Slide 62: MBED – Experiências para mais tarde
Explore novos programas
Utilize outros Templates e exemplos
Sabote os programas existentes
Exercício: O LED RGB na placa (componente D3), é constituído internamente pela ligação de 3 LEDs, um vermelho, um verde e um azul. Faça um programa que produza misturas de cores resultantes da ativação de um ou outro LED, em todas as combinações possíveis. Quais as cores resultantes?

## Slide 63: Curiosidades
Você sabia que sua placa possui mais de um microcontrolador?
Localize na placa do kit o componente denominado U6. Esse é um outro microcontrolador da freescale, da linha Kinetis K20, que também possui arquitetura ARM CORTEX, mas do tipo M4 ao invés do M0+. Entre outras funções, esse dispositivo é responsável por:
criar um disco virtual no PC através da interface USB
realizar a programação do microcontrolador principal KL25Z quando novos arquivos são colocados no disco virtual
criar uma porta serial virtual entre o KL25Z e o computador através da mesma interface USB
Tente identificar os demais componentes da placa. Existem resistores, capacitores, indutores, diodos e outros circuitos integrados. Tente ler seus códigos e procure-os no GOOGLE.

## Slide 64: Curiosidades (cont.)
Essa placa de circuito utiliza tecnologia de fabricação com componentes SMD?
O tamanho de alguns resistores e capacitores é tão pequeno que são necessárias lupas para observação de seus terminais e instrumentos especiais para medição, como pinças eletrônicas?

## Slide 65: Para saber mais (preciso acertar isso)
Computer History Museum, www.computerhistory.org, 2014.
InventorsAbout.com, Computer History Timeline, inventors.about.com/library/blcoindex.htm, 2014.
Linha Kinetis Freescale
ESD
Shields compatíveis com a linha ARDUINO
Homepage FREEDOM BOARD FDRM-KL25Z
MBED
COOCOX
GUNARM