## Slide 1
Análise de Minerais
FBA0201 – Bromatologia Básica

## Slide 2
Sistemas abe rtos
Via umida
Sistemas fechados
Via seca
(nao volateis)
M ufla
Digestão das amostras
Preparo da Amostra

## Slide 3: Volumétricos Titulação
Gravimétricos
    (Precipitação do mineral, filtração e pesagem)
Espectrométricos
Métodos

## Slide 4
O que é espectrometria?
Espectrometria

## Slide 5
A radiação eletromagnética
- onda: pacotes de energia (fótons)
- ondas com diferentes comprimentos, amplitudes e frequencia possuem energia diferentes
a = amplitude
 =comprimento
Espectrometria

## Slide 6
A luz pode interagir com os elétrons dos átomos e
pode ser absorvida por eles
Cada elemento possui uma frequência específica de luz que pode ser absorvida por ele
Para os elementos absorverem luz, eles precisam
ser atomizados
Estado
fundamental
absorção
Estado
excitado
emissão
Espectrometria

## Slide 7
Atomos com os eletrons no estado
fundamental podem absorver radiacao
eletromaqnetica de certos comprimentos
de onda = espectro de absorcao
Antimonio
Chumbo
Cobre
Selênio
Arsênio
Potássio

## Slide 8
Minerais analisados

## Slide 9
Absorção da radiação pelo elemento
atomizado
Obedece a lei de Beer
    “A intensidade de um feixe de luz monocromático decresce exponencialmente à medida que a concentração da substância absorvente aumenta aritmeticamente”
Curva de calibração em todas as
análises
Espectrometria de Absorção Atômica

## Slide 10
Lâmpadas de catodo oco
Lâmpadas EDL
Atomizador
Nebulizador,
câmera de nebulização
queimador
Detector
Monocromador
Detector
Unidade de leitura
Fonte de radiação
Componentes de um Espectrômetro de Absorção Atômica

## Slide 12
·-

## Slide 13
O processo de atomização dos minerais na amostra

## Slide 15
Chama: aproximadamente 64 elementos
Forno de grafite: aproximadamente 55 elementos
Geração de hidretos: 8 elementos
Aplicação da técnica:
Ambiental: solos, águas, plantas, sedimentos...
Clínica: urina, cabelo, outros fluidos...
Alimentos
Industrial: Fertilizantes, lubrificantes, minérios...
Tipos de atomização para Absorção Atômica

## Slide 16
Queimador para a chama sair
Combustível para a chama: acetileno
Atomização por chama

## Slide 17
monocromador
detector
(Ge, As, Sn, Pb, Sb, Bi, Se, Te)
1. | Lâmpada | 
2. | atomizador | 
3. | amostra | 
4. | controlador | 
 | automático | da
 | chama | 
Atomização por geração de hidretos

## Slide 18
Ex.: H2Se

## Slide 19
Tubo de carbono aquecido
eletricamente
Melhor sensibilidade e detecção
Ideal para amostras sólidas, ex: solos.
Atomização por forno de grafite

## Slide 20
Análise de metais em níveis de partes por bilhão
Uso de amostras em pequenas quantidades
Volumes de 2 a 200 microlitros
Forno com aquecimento programável
Aquecido por corrente elétrica

## Slide 21
Desmineralização de todo o material
Manter a vidraria separada da usada
para outras técnicas analíticas
Usar água ultrapura
Usar padrões e reagentes certificados
para absorção atômica
Preparar soluções diluídas somente na hora de usar

## Slide 22
Fazer a curva de calibração em todas as
determinações
Preparar as amostras em triplicata
Analisar cada conjunto de amostras com
branco, material de referência e padrão
Verificar condições do instrumento em intervalos razoáveis com testes recomendados

## Slide 23
Má digestão da amostra
Contaminação da amostra
Presença de fenda na chama
absorção de luz por outras espécies que não o analito de interesse
Qualquer diferença (física: ponto de ebulição, viscosidade, tensão superficial) entre amostras e padrões de calibração que alterem o processo de nebulização
Formação de compostos refratários (sais e óxidos)