## Slide 1: Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM)
Visão Geral

## Slide 2: DICOM O que é?
  Padrão para equipamentos de aquisição de imagens se comunicarem com outros dispositivos
  Protocolo de imagem e de rede

## Slide 3: DICOM Breve Histórico
  Início dos anos 1980:
    TCs e RMs com formatos próprios de imagens
      Dificuldade em se utilizar as imagens geradas
      Planejamento de radioterapia prejudicado
  1983:
    American College of Radiology (ACR) e National Electrical Manufacturers (NEMA) formam um comitê para padronizar
  1985:
    Lançado o primeiro padrão (ACR/NEMA 300)
      Texto vago e cheio de contradições

## Slide 4: DICOM Breve Histórico
  1988:
    Lançada a 2ª versão do padrão (ACR/NEMA V2.0)
      Maior aceitação
  1990:
    Seis fabricantes apresentam equipamentos suportando o padrão
      Melhorias ainda eram necessárias
        Complementos foram criadas pela Philips e Siemens
  1992:
    Primeira grande utilização do padrão
      Clínicas militares dos EUA (primeiro PACS)

## Slide 5: DICOM Breve Histórico
  1993:
    Lançada a versão 3.0 do padrão
      Agora nomeado DICOM (melhorar a aceitação internacional)
      Suporte a rede

## Slide 6: DICOM 2012
  Versão 3.0
    “2011”
  Padrão global para transferência de imagens radiológicas
  Extremamente adaptável
    Endoscopia e odontologia
    MEDICOM
  Mantido por comitê multidisciplinar internacional

## Slide 7: DICOM Visão Geral do Padrão
  3.1 – Introdução e Visão Geral
  3.2 – Conformidade
  3.3 – Definições de Objetos de Informação
  3.4 – Especificações das Classes de Serviços
  3.5 – Estrutura de Dados e Codificação
  3.6 – Dicionário de Dados
  3.7 – Troca de Mensagens
  3.8 – Suporte a Comunicação de Rede para Troca de Mensagens

## Slide 8: DICOM Visão Geral do Padrão
  3.10 – Armazenamento de Dados e Formato de Arquivos para Troca de Dados;
  3.11 – Perfis de Aplicações de Mídias de Armazenamento ;
  3.12 – Funções de Armazenamento e Formatos de Mídia para Troca de Dados;
  3.14 – Função de Exibição de Padrões de Tons de Cinza;
  3.15 – Perfis de Gerenciamento de Sistemas e Segurança;

## Slide 9: DICOM Visão Geral do Padrão
  3.16 – Recurso de Mapeamento de Conteúdo;
  3.17 – Informações Explicativas;
  3.18 – Web Access to DICOM Persistant Objects (WADO);
  3.19 – Hospedagem de Aplicações;
  3.20 – Transformação do DICOM de e para o Padrão HL7.
  Documentação Completa: ftp://medical.nema.org/medical/dicom/2011/

## Slide 10: DICOM Modalidades Suportadas
  Ressonância Magnética (MR)
  Medicina Nuclear (NM)
  Tomografia Computadorizada (CT)
  Tomorafia por Emissão de Pósitrons (PET)
  Ultrassonografia (US)
  Raios-X Digitais e Angiografia por Raios-X
  Microscopia Digital
  E muitas outras...

## Slide 11: DICOM Equipamentos que Suportam
  Impressoras
  Projetores
  Monitores
  Digitalizadores de filmes
  Servidores de armazenamento

## Slide 12: DICOM Formato do Arquivo
  Cabeçalho e dados da imagem no mesmo arquivo
    Armazena centenas de informações sobre paciente, equipamento, data de aquisição, etc.
  Pode ter 1 ou mais imagens por arquivo
    Vídeos

## Slide 13: DICOM Cabeçalho
  Cada tipo de informação tem uma “tag” única;
  Cada tag é identificada por dois grupos de 4 dígitos hexadecimais;
    Tag indicando dados da imagem  7fe0, 0010;
      Preferencialmente o último elemento do cabeçalho
  Geralmente opcionais
    Nunca se sabe que informações estarão no arquivo
    Dificulta o desenvolvimento de softwares

## Slide 14: DICOM Tags
  Organizadas em grupos
  Cada grupo tem sua própria tag com final “0000” para fornecer informações sobre o grupo:
    Ex: “0010,0000” é a tag que fornece informações gerais a respeito do grupo “0010”.
    Todos elementos do grupo iniciam com os mesmos 4 dígitos.

## Slide 15: DICOM Algumas Tags Importantes
  0008, 0090 – ID do médico solicitante;
  0020, 0011 – Número de identificação da sequência;
  0020, 1041 – Localização da imagem na sequência;
  0028, 0010 – Número de linhas da imagem;
  0028, 0011 – Número de colunas da imagem;
  0028, 0030 – Espaçamento de pixels.

## Slide 16: DICOM Tags Específicas
  MR
    0018, 0023 – Tipo de Aquisição da MR;
    0018, 0081 – Tempo de repetição;
    0018, 0081 – Tempo de eco;
    0018, 0087 – Intensidade do campo magnético.
  PET
    0018, 0031 – Radiofármaco;
    0018, 1071 – Volume do radiofármaco.

## Slide 17: DICOM Tags para Exibição
  Janelamento da imagem (centro de largura da janela);
    Importante para monitores DICOM e impressoras DICOM.
Fonte da imagem: http://www.mccauslandcenter.sc.edu/mricro/dicom/

## Slide 18: DICOM Tags de Informações do Paciente
  0010, 0032 – Nascimento;
  0010, 1030 – Peso;
  0010, 1060 – Nome da mãe;
  0010, 21F0 – Opção religiosa;
  0010, 2292 – Descrição racial.

## Slide 19: DICOM Troca de Mensagens (3.7)
  C-ECHO
    Instrução parecida com “ping”;
  C-STORE
    Arquivar os dados;
  C-GET
    Obter dados;
  C-MOVE
    Enviar dados;
  C-FIND
    Procurar informações;

## Slide 20: DICOM Comunicação de Rede (3.8 - 1993)
  “Associação” – Conexão para enviar comandos pela rede;
  “Solicitação” – 1º dado enviado
    Do cliente para o servidor;
    Contém ID do solicitante e ID do solicitado;
  “Resposta” – autorizado ou rejeitado
    Do servidor para o cliente;
    Baseado nos dados da solicitação, o servidor prepara os dados para comunicação.

## Slide 21: DICOM Comunicação de Rede (3.8 - 1993)
  “Resultado”
    Enviado do cliente para o servidor.
    “Abortar”  Algo errado. Pare agora.
    “Pedido de liberação”  Comunicação finalizada. Pare agora.
    “PData PDU”  Pronto para receber informações. Mantenha a associação.
    “SOP Class”  tipo de informações enviadas (CT, PET, MRI, US, etc.)
    “Message ID”  define qual mensagem em uso (“Associação“, “Solicitação”, “Resposta” ou “Resultado”)

## Slide 22: DICOM Problemas
  Formato grande e complexo
    Dificuldades no suporte de implementação;
  Cada implementação tem um nível de maturidade
    Quais tags e serviços estarão disponíveis?
  Equipamentos de aquisição de imagens
    Tags proprietarias personalizadas.

## Slide 23: DICOM Softwares Compatíveis
  ImageJ;
    rsb.info.nih.gov/ij/
  Mango;
    www.nitrc.org/projects/mango

## Slide 24: DICOM Referências
  Introdução a DICOM com lista de softwares
    http://www.mccauslandcenter.sc.edu/mricro/dicom/

## Slide 25: DICOM Referências
  DICOM Homepage
    http://medical.nema.org/

## Slide 26: DICOM Referências
  FTP Oficial do Padrão DICOM
    ftp://medical.nema.org/medical/dicom/2011/