## Slide 1: Integrando o PACS com o Sistema de Informação Hospitalar
Prof. Dr. Paulo Mazzoncini de Azevedo Marques
(pmarques@fmrp.usp.br)
Bel. Informata Biomédico Saulo da Silva Cordeiro
(saulo.ibm5@gmail.com)
Centro de Ciências da Imagem e Física Médica
Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto

## Slide 2
Rede de alta
velocidade
HIS
Arquivamento
Modalidade
de Imagem
Web-based RIS/PACS/EMR
RIS
Estação de
visualização
HL-7
DICOM
PACS
Firewall
PACS
DB
DICOM
RAID
Reconhecimento de voz
Gerenciamento de Imagens Médicas

## Slide 3
DEFINIÇÕES (pela NEMA)
Um PACS deve oferecer:
  visualização em estações de diagnóstico, de relatórios, de laudos e remotas;
  armazenamento em meios magnéticos ou ópticos usando equipamentos digitais para recuperação a curto e longo prazo.
  comunicação usando LAN or WAN ou outros serviços públicos de telecomunicação
  sistemas com interfaces por modalidade e conexões para serviços de saúde e informações departamentais, oferencendo um sistema integrado para o usuário final;
PACS – Picture Archiving and Communication System

## Slide 4
PACS
PEP
Consistência de dados de cima para baixo
(do sistema mais geral para o mais específico)
HIS
RIS
FDDI Ring
Core Switch A
Router
Firewall
Core Switch B
LAN/WAN
DICOM
Pré-requisitos
Dinâmica de Processos

## Slide 5: Domínio de Aplicação do DICOM
MAGN
ETOM
Gerenciamento
Informação
Armazenamento
Recuperação/
Gerenciamento
Recuperação
Gerenciamento
Impressão
Arquivamento
LiteBox

## Slide 6: Sete classes de serviços DICOM relevantes Opcionais de Compra
Verification - Serviço para verificar uma comunicação DICOM
  DICOM Ping ou C-ECHO
MWM – Modality Worklist Management – Tráfego de informações com o servidor Worklist (Ex. nome do paciente, tipo de estudo, data de nascimento , numero de registro, etc.)
MPPS – Modality Performed Procedure Step – Monitora os passos do exame e do paciente (ex. Exame agendado, exame realizado, exame impresso, exame assinado, etc.).
C-Store – Envio do exame para outro local (Ex. Armazenamento no DICOM Server e envio para Workstation).
Storage Commitment – Confirma se todas as imagens do exame foram transferidas para o destino.
Print – Impressão das imagens em impressora DICOM.
Query/Retrive – Pesquisa no banco de dados e transferência do arquivo.

## Slide 7
Exemplo de fluxo de Informação - PACS
CT
CT
CT
MRI
MRI
MRI
DICOM
Server
Workstations
Musc-Esq
Neuro Abdome Tórax Pediatria
Web Server
Mini
Server - RW
JukeBox
DVD
Conexão Banda Larga
CR
CR
Impressora
Impressora
Unidade Remota
Casa
intranet
Consultório médico
Internet
scanner
Worklist
server
Unidade Central
RAID
MWM
C-Store
Commitment
Query/retrive
C-Store
Dicom
Print
Prefetch
HIS-RIS-PACS
Notes: Catalogado todos os equipamentos

## Slide 8
Hospital Information Systems (HIS)
A Hospital information system is a comprehensive, integrated information system designed to manage the all aspects of a hospital operation, such as medical, administrative, financial, legal and the corresponding service processing (wikipedia).
Patient registration and order entry,
Access to case history and prior studies,
Reconciliation of patient data,
HL7 messaging to enterprise wide devices.
Radiology Information Systems (RIS)
A radiology information system (RIS) is a computerized database used by radiology departments to store, manipulate, and distribute patient radiological data and imagery. The system generally consists of patient tracking and scheduling, result reporting and image tracking capabilities. RIS complements HIS (Hospital Information Systems), and is critical to efficient workflow to radiology practices (wikipedia).
Broker-less bi-directional mapping of HL7 and DICOM messages,
Generation and aging of Modality Worklists,
Management of Scheduled,
Performed and Abandoned Procedure Steps,
Routing Procedure Steps to designated PACS,
Patient scheduling.
http://www.mulsol.com/solutions.htm

## Slide 9
DICOM is Easy
http://dicomiseasy.blogspot.co.il/2012/06/modality-performed-procedure-step.html
DICOM is Easy
http://dicomiseasy.blogspot.com.br/2012/04/dicom-modality-worklist.html

## Slide 10: HIS – RIS - PACS Arquitetura no H.C.R.P.
HIS / RIS
Servidor Worklist
Agenda Eletrônica
XML / HL7
Informações sobre paciente e exame
DICOM-MWL
Solicitação do Exame
Sistemas
Fluxo de Diagnóstico por Imagens
Informações sobre paciente e exame
DICOM
MPPS
HL7
Informações sobre conclusão do exame
Modalidades
(CR, CT, MR, NM, US, XA)
Informações sobre paciente e exame
Consulta

## Slide 11
PACS
Servidores
das Modalidades
(Servidor DICOM)
Impressão
em Filme
(Kodak DryView 8150)
C-MOVE
C-PRINT
Servidor
Central
(Servidor DICOM
Todas Modalidades)
Estações de Laudo
(Cliente DICOM)
Estações de “Backup”
Manual (CDs / DVDs)
(Cliente DICOM)
C-MOVE
C-MOVE
C-FIND
C-FIND
C-STORE
C-STORE
C-STORE
C-MOVE
C-STORE
Fluxo de Diagnóstico por Imagens
Modalidades
(CR, CT, MR, NM, US, XA)
Manual (Técnicos)
Automático
Automático
Manual
(Médicos)
Manual
(Profissionais de TI)
“Backup”
Automático
(CDs / DVDs)
C-MOVE
C-STORE
Automático
Laudo
(Texto Livre)
Sistemas

## Slide 12
Busca pelo Paciente
na Base de Dados
Exibição das Imagens em NKI ou JPEG
(ATHOS)
Fluxo de Diagnóstico por Imagens
(Navegador Web)
Sistemas
(via Web)
Visualização Alternativa
Estações de Visualização
(Cliente DICOM)
Servidor
Central - Web
(Servidor DICOM
Todas Modalidades)

## Slide 13: Integração HIS/RIS/PACS
HIS
RIS
Estações de Visualização
Modalidades de Imagens
Servidores do Mini-PACS

## Slide 14: Software – Servidor DICOM
Conquest: O servidor DICOM Conquest é um software que implementa as funções de armazenamento, verificação, consulta e recuperação de imagens médicas a partir de tabelas de dados SQL programáveis. Este recurso permite que o usuário customize o software com o objetivo de atender às necessidades de uma determinada área clínica ou de pesquisa.
Interface web do servidor Conquest.

## Slide 15: Softwares de Visualização
Utilizados por docentes, médicos, pesquisadores, em salas de leitura, corredores, enfermarias, laboratórios.
Permitem a execução pelo usuário final de diversos serviços providos pelo protocolo DICOM, tais como consulta em servidores DICOM, acesso a exames de imagem, impressão de exames, entre outros.

## Slide 16: Softwares de Visualização
ClearCanvas Workstation 2.0 SP1

## Slide 17: Softwares de Visualização
Lyria PACS Desktop
http://www.i-medsys.com/

## Slide 18: Integrando o PACS com o Sistema de Informação Hospitalar
Prof. Dr. Paulo Mazzoncini de Azevedo Marques
(pmarques@fmrp.usp.br)
Bel. Informata Biomédico Saulo Cordeiro
(saulo.ibm5@gmail.com)
Centro de Ciências da Imagem e Física Médica
Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto