## Slide 1: PACS: Sistemas de Armazenamento e Comunicação de Imagens Médicas. Aspectos Técnicos e de Implementação
Prof. Dr. Paulo Mazzoncini de Azevedo Marques
(pmarques@fmrp.usp.br)
Centro de Ciências das Imagens e Física Médica – CCIFM
(http://cci.fmrp.usp.br)
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – FMRP/USP
(http://www.fmrp.usp.br)

## Slide 2
Rede de alta
velocidade
HIS/MIS
Arquivamento
Modalidade
de Imagem
Web-based RIS/PACS/EMR
RIS
Estação de
visualização
HL-7
DICOM
PACS
Firewall
PACS
DB
DICOM
RAID
Reconhecimento de voz
Gerenciamento de Imagens Médicas

## Slide 3
DEFINIÇÕES (pela NEMA)
Um PACS deve oferecer:
  visualização em estações de diagnóstico, de relatórios, de laudos e remotas;
  armazenamento em meios magnéticos ou ópticos usando equipamentos digitais para recuperação a curto e longo prazo.
  comunicação usando LAN or WAN ou outros serviços públicos de telecomunicação
  sistemas com interfaces por modalidade e conexões para serviços de saúde e informações departamentais, oferencendo um sistema integrado para o usuário final;
PACS – Picture Archiving and Communication System

## Slide 4
PACS
PEP
Consistência de dados de cima para baixo
(do sistema mais geral para o mais específico)
HIS
RIS
FDDI Ring
Core Switch A
Router
Firewall
Core Switch B
LAN/WAN
DICOM
Pré-requisitos
Goldszal et al., Journal of Digital Imaging, 2001
Dinâmica de Processos

## Slide 5
DICOM - Digital Imaging and Communication in Medicine
ACR- American College of Radiology
NEMA-National Electrical Manufacturers Association
1983: formaram um comitê para desenvolver um padrão:
  que promovesse a comunicação da informação de imagem digital sem considerar o fabricante;
  que facilitasse o desenvolvimento e expansão do PACS (Picture Archiving & Communication System);
  que permitisse a criação de bancos de dados para informação de diagnósticos;
  que interrogasse esses B.D. por muitos equipamentos distribuídos geograficamente, local ou remotos.

## Slide 6: Fundamentos do DICOM
A meta inicial para o desenvolvimento de um padrão para a transmissão e armazenamento de imagens digitais foi permitir a recuperação de imagens e informações associadas de equipamentos diversos em um formato específico, que seria o mesmo para qualquer fabricante;
A essência do padrão DICOM é que ele prescreve um conjunto uniforme e bem compreendido de regras para a comunicação de imagens digitais.

## Slide 7: Domínio de Aplicação do DICOM
MAGN
ETOM
Gerenciamento
Informação
Armazenamento
Recuperação/
Gerenciamento
Recuperação
Gerenciamento
Impressão
Arquivamento
LiteBox

## Slide 8
DICOM-um breve histórico
1985: 1a. publicação do padrão (ACR-NEMA 1.0)
1988: 2a. publicação do padrão (ACR-NEMA 2.0)
1993: revisão profunda e substancial (DICOM 3.0)
  é aplicável em ambientes de rede;
  especifica como os equipamentos DICOM devem reagir a comandos e dados a serem trocados;
  especifica níveis de conformidade para o fabricante;
  estruturado em documentos de múltiplas partes para facilitar evolução do padrão;
  introduz Objetos de Informação não apenas para imagens e gráficos, mas também para estudos e relatórios;
  especifica e estabelece técnicas para identificação única de qualquer Objeto de Informação.

## Slide 9
Estrutura do DICOM
File Meta information
Meta info version (0x0001)
SOP class (DICOMDIR)
Xfer Syntax (Ex: Little Endian Explicit)
Directory information
Descriptor (Ex: README)
First dir Record
Last dir Record
Patient 1 directory Record
Pointer to other patients (Pat2, Pat3..)
Lower level dir (STUDY1, STUDY2...)
Name
ID
Date of Birth
Sex
Patient 2
...
Patient 3
...
Patient x
...
Study 1 directory Record
Pointer to other studies (Stud2, Stud3..)
Lower level dir (Series1, Series2...)
Description
UID
Date and time
Study ID
Study x
...
Study 3
...
Study 2
...
Image 1 directory Record
Pointer to other studies (Image1, Image2..)
No lower level dir
File ID (Ex: XA0001.dcm)
Xfer Syntax UID in file (Litle End., JPEG, etc..)
Image Type (Original, Primary, Planes...)
Image number (Ex: 102)
Samples per pixel (1)
Photometric interpretation (Monochrome2, ...)
Number of Rows, Columns, etc...
Image 3
...
Image 2
...
Image x
...

## Slide 10
Tabela IMD- Information Module Definition
Cada módulo contém:
  Nome do atributo; Data element tag; Definição do atributo
Ex1: Patient Module
Ex2: Study Module

## Slide 11
DICOM- estruturas de elementos e conjuntos de dados
Elemento 1
Conjunto de dados:
Elemento 2
Elemento 3
......
Elemento x
ordem de transmissão
TAG
VR
Value
length
Value Field
Elemento de dado:
Campo opcional- depende de Sintaxe de Transferência
negociada entre duas aplicações

## Slide 18: Sete classes de serviços DICOM relevantes Opcionais de Compra
Verification - Serviço para verificar uma comunicação DICOM
  DICOM Ping ou C-ECHO
MWM – Modality Worklist Management – Tráfego de informações com o servidor Worklist (Ex. nome do paciente, tipo de estudo, data de nascimento , numero de registro, etc.)
MPPS – Modality Performed Procedure Step – Monitora os passos do exame e do paciente (ex. Exame agendado, exame realizado, exame impresso, exame assinado, etc.).
C-Store – Envio do exame para outro local (Ex. Armazenamento no DICOM Server e envio para Workstation).
Storage Commitment – Confirma se todas as imagens do exame foram transferidas para o destino.
Print – Impressão das imagens em impressora DICOM.
Query/Retrive – Pesquisa no banco de dados e transferência do arquivo.

## Slide 19
Exemplo de fluxo de Informação
CT
CT
CT
MRI
MRI
MRI
DICOM
Server
Workstations
Musc-Esq
Neuro Abdome Tórax Pediatria
Web Server
Mini
Server - RW
JukeBox
DVD
conexão– 2Mbps
CR
CR
Impressora
Impressora
Unidade Remota
Casa
intranet
Consultório médico
Internet
scanner
Worklist
server
Unidade Central
RAID
MWM
C-Store
Commitment
Query/retrive
C-Store
Dicom
Print
Prefetch
Notes: Catalogado todos os equipamentos

## Slide 20: DICOM Conformance Statement.
Documentação técnica (Hardware e Software) com instrução para cada componente DICOM
  Descreve os serviços DICOM suportados
  Prever possíveis funcionalidades
Deve-se especificar os serviços DICOM na proposta de compra, pois são vendidos separadamente como opcionais
A compra de um equipamento não-DICOM ou sem o serviço DICOM pode significar o isolamento do equipamento no momento da integração com outros sistemas.

## Slide 21
PACS - Componentes
Subsistema de Aquisição de Imagem
Subsistema de Arquivamento e Gerenciamento
Subsistema de Exibição e Processamento
Subsistema de Rede e Segurança

## Slide 22: I. Subsistema de Aquisição de Imagem
Modalidades de Exames
RIS
PACS/RIS Broker
Laudo
Dados demográficos
Dados do pedido
Clinica solicitante,
médico solicitante, etc..
Resultados
DICOM MWL
DICOM
HL-7
Pre-Fetches
DICOM MPPS
DICOM SC
Hanging
Protocol
10/100/1000 Mbps
DICOM
PACS

## Slide 23: II. Subsistema de Arquivamento e Gerenciamento

## Slide 24
É o nó central do PACS (hardware e software).
  Controla o fluxo de dados.
  Gerencia o armazenamento das imagens.
É composto de:
  servidores de armazenamento;
  bases de dados;
  dispositivos de armazenamento de longo prazo (“jukebox”);
  dispositivos de backup;
  programas de gerenciamento e execução de tarefas

## Slide 25
Funções:
Recebimento de imagens
Organização (empilhamento) de imagens
Roteamento (distribuição) de imagens
Armazenamento de imagens
Agrupamento de imagens por estudo
Comunicação com RIS e HIS
Atualização da base de dados
Recuperação de Imagens
Recuperação agendada de imagens (prefetching)

## Slide 26
Alta Disponibilidade e Resiliência
Tolerância a Falhas (tempo parado & tempo de recuperação)
“Disaster Recovery” (HIPAA) e Migração de Dados
HIPPA – Health Insurance Portability and Accountability Act
Tabela de tempo parado descontados manutenção e upgrades

## Slide 27: Arquitetura Centralizada (On-Demand PACS)
Images from Modalities
Database Server
RAID
Long-Term
Archive
Workstations
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
Goldszal et al., Journal of Digital Imaging, 2001

## Slide 28: Arquitetura Descentralizada (Routed PACS)
Goldszal et al., Journal of Digital Imaging, 2001
Database Server
RAID
Long-Term Archive
Images from Modalities
Workstations

## Slide 29
Definição da Capacidade de Armazenamento

## Slide 30: Dimensionamento do “Storage”
Estimativa
  Exames/tempo
  Imagens por exame
  Tamanho da Imagem
Conceito
  On-Line: Cache do Servidor
  Near-Line: Mídia - Jukebox
  Off-Line: Mídia na prateleira
Tendência tecnológica
  ↑ On-Line
Pacientes da TC e RM
  80% retornam em 6 meses para um novo exame controle
  90% em 1 ano
Quanto tempo deve-se guardar um exame ?
  Lei Americana - Instituição é responsável pela guarda dos exames por 5 anos
  No Brasil - Resolução CFM nº 1.639/2002- Art. 2º - Estabelece a guarda permanente para os prontuários médicos arquivados eletrônicamente em meio óptico ou magnético, e microfilmados.
Lei de Moore : Preço do armazenamento cai pela metade a cada 18 meses

## Slide 31: III. Subsistema de Exibição
Componentes de exibição e manipulação de imagens
Componentes para impressão e geração de cópias de imagens (hard-copy).
Impressora
Laser
Impressora
Diagnóstico: 2.5k, 1.5k, 1.0k
(5.0 MP, 3.0 MP, 2.0 MP)
PACS
Estação de revisão
cliente Web
Nó DICOM
Direct Print

## Slide 32: IV. Subsistema de Rede e Segurança
Componentes necessários para manter a conectividade entre os subsistemas de aquisição, arquivamento e exibição;
Pode ser WAN/LAN, Ethernet/GB Ethernet/ATM
Digital Communications in Medicine (DICOM 3.0)
  Segue o padrão Open Systems Integration (OSI)
  Suporta TCP/IP e ACR/NEMA
Deve estar em conformidade com o padrão legal
  Regras de Privacidade
  Regras de Segurança

## Slide 33
“Load-Balanced Fully-Redundant Meshed Network”
FDDI Ring
OC-12
Core Switch
Core Switch
Edge Switch
Edge Switch
Router
Firewall
Full-Duplex
4 GB Backbone
32 GB Backplane
Goldszal et al., Journal of Digital Imaging, 2001

## Slide 34
Arquivista
Técnico
Paciente
Radiologista
Recepicionista
Clínico.
1 dia
solicita
Secretária
Envio de resultado.
agenda
dita laudo
assina
fax, correio, moto-boy
recebe resultado
examinado
faz exame, revela filme
recupera exame anterior
transcreve
Diagnóstico por imagem – Processo ideal

## Slide 35
Arquivista
Técnico
Paciente
Radiologista
Recepicionista
Clínco
1-3 dias
solicia
Secretária
Envio de resultado
agenda
dita laudo
assina
fax, correio, moto-boy
Recebe resultado
examinado
faz exame, revela filme
recupera exame anterior
transcreve
estragado
perdido
liga para o radiologista
atraso
atraso
re-exame
Diagnóstico por imagem – processo real

## Slide 36
Arquivista
Técnico
Paciente
Radiologista
Recepicionista
Clínico.
horas
solicita
Secretária
Envio de resultado
agenda
dita laudo
assina
Fax, correio, moto-boy
Receive results
examinado
faz exame, revela filme
recupera exame anterior
transcreve
estragado
perdido
liga para radiologista
atraso
atraso
re-exame
Computador gerencia – eliminação de filme
Diagnóstico por imagem – processo digital

## Slide 37: Radiologia sem filme – impacto no HUP
Goldszal et al. Acad Radiol 2004; 11:96-102

## Slide 38
Goldszal et al. Acad Radiol 2004; 11:96-102
Recursos para filme = PACS

## Slide 39
Benefícios Relacionados ao Paciente
agilização do atendimento (fluxo de trabalho);
maior segurança nos procedimentos;
humanização do atendimento
Benefícios Relacionados ao Diagnóstico
facilidade de acesso a informações diversas;
maior suporte à tomada de decisão;
telemedicina;
PACS

## Slide 40
Benefícios Relacionados ao Serviço (financeiros)
maior controle de procedimentos;
diminuição de perdas e repetições;
diferenciação do serviço prestado;
facilidade para auditoria de processos;
suporte à tomada de decisão
Benefícios ao Ensino e Pesquisa
PACS

## Slide 41
Experiência HCFMRP – “Solução Caseira”
5 servidores SuperMicro (valor médio R$ 16.000,00 cada) – R$ 80.000,00 (Mini-PACS);
No-breaks para os servidores - R$ 5.000,00.
13 estações de visualização para laudo e revisão (5 PCs para revisão, cada um com 2 monitores LCD de 19" e 8 PCs para laudo, cada um com 1 monitor de 22") – R$ 25.000,00 (incluindo no-breaks).
Total – R$ 110.000,00.
Conquest e K-PACS (livre).
Aproximadamente 230 estações fora da radiologia.

## Slide 42
Consulta
(Paciente – Médico)
Solicitação
de Exame
HIS
Informações sobre o exame e paciente (HL7)
Servidor Worklist
Modalidades
Filme
DICOM-MPPS
DICOM-MWL

## Slide 43
Fluxo de Informações Radiológicas – H.C. – F.M.R.P. - USP
Servidor Worklist
Agenda Eletrônica
XML
Informaçoes sobre paciente e exame

## Slide 44
Impressão
em Filme
(Kodak DryView 8150)
Servidores
das Modalidades
(ConQuest)
Aquisição
(CR, CT, MR, NM, US, XA)
C-MOVE
C-PRINT
Servidor
Web
(ConQuest – Todas Modalidades)
Estações de Laudo
(ClearCanvas / K-PACS / eFilm)
Estações de “Backup”
(K-PACS)
C-MOVE
C-MOVE
C-FIND
C-FIND
C-STORE
C-STORE
C-STORE
C-MOVE
C-STORE
Servidor Worklist
Fluxo de Informações Radiológicas – H.C. – F.M.R.P. - USP
HL7

## Slide 45
Servidor
Web
(ConQuest – Todas Modalidades)
Fluxo de Informações Radiológicas – H.C. – F.M.R.P. - USP
Estações de Laudo
(ClearCanvas / K-PACS / eFilm)
Busca pelo Paciente
na Base de Dados
Exibição das Imagens em NKI ou JPEG
Sistemas HCRP
(ATHOS)

## Slide 46
Experiência HCFMRP – Solução Comercial

## Slide 47
INVESTIMENTO – RESUMO | Desenbolso Ano/Valor R$ |  | 
Item | 2010 | 2011 | 2012
Armazenamento de dados |  | 200.340,00 | 200.340,00
CR (Digitalização de Grafias) | 290.894,52 | 0,00 | 0,00
Estações de visualização | 110.350,90 | 0,00 | 0,00
Infra-estrutura de rede | 79.110,00 | 0,00 | 0,00
TOTAL | 480.355,42 | 200.340,00 | 200.340,00
Investimento total no período: R$ 881.035,42
Experiência HCFMRP – Solução Comercial
COSUMO – RESUMO | Desenbolso Ano/Valor R$ |  | 
Item | 2010 | 2011 | 2012
CR (Digitalização de Grafias) – Cassetes | 0,00 | 136.404,12 | 
Locação de Software | 0,00 | 445.600,00 | 445.600,00
TOTAL | 0,00 | 582.004,12 | 445.600,00
Consumo total no período: R$ 1.027.604,12
Total geral do período (Investimento + Consumo): R$ 1.908.639,52