## Slide 1: Análise das condições dinâmicas de passarelas de pedestre segundo as exigências normativas.
André Gurgel
Rafael Rodrigues

## Slide 2
Análise genérica do comportamento estrutural de passarelas de pedestres.
Objetivo
  Avaliação das premissas normativas (Normas)
  Definição do sistema estrutural estático (Modelo MEF)
  Obtenção das propriedades do sistema estrutural (Modelo MEF)
  Determinação dos carregamentos dinâmicos (Literatura)
  Definição do método de análise
  Simplificação do sistema dinâmico
  Análise comparativa dos resultados

## Slide 3
NBR 7188 – Carga móvel rodoviária e de pedestre em pontes, viadutos, passarelas e outras estruturas
NBR 8800 – Projeto de estruturas de aço de edifícios
Normas
  Passarelas esbeltas e sensíveis devem ser verificadas quanto ao comportamento dinâmico.
  Carga estática para passarela – 5,0 kN/m²
  Frequência Natural mínima pisos sem carregamento frequente – 3Hz
    Frequência Natural mínima pisos com carregamento frequente – 4Hz
    Frequência Natural mínima pisos com de danças ou saltos – 6Hz
    Frequência Natural mínima pisos com de danças ou saltos muito repetitivos – 8Hz
  NBR 8800/2008 – Sugerida analise dinâmica segundo literatura internacional (CEB, NBCC)

## Slide 4
NBR 7188 – Carga móvel rodoviária e de pedestre em pontes, viadutos, passarelas e outras estruturas
NBR 8800 – Projeto de estruturas de aço de edifícios
Normas
  Acelerações limites (conforto):
  BS 5400/1978: m/s²
  EUROCODE 5: 0,7 m/s²
  CEB 209/1991: 0,55 m/s²
  Deslocamentos Máximos estáticos (Viga bi-apoiada) NBR 8800/2008:
  Pisos regulares: 20mm
  Pisos de danças e acrobacias: 9mm/5mm

## Slide 5
Passarela metálica treliçada 1 – frequência natural 3,5Hz
Sistema estrutural
  Banzos – W150x13.0
  Diagonais – CH 127x64x15
  Transversais – CH 76x35x7
  Contraventamentos – Cantoneira 50x6

## Slide 6
Passarela metálica treliçada 1 – frequência natural 5,2Hz
Sistema estrutural
  Banzos – W200x15.0
  Diagonais – CH 102x52x10
  Transversais – CH 76x35x7
  Contraventamentos – Cantoneira 40x4

## Slide 7
Passarela 5,2Hz Passarela 3,5Hz
Propriedades Estruturais
  Frequência Natural: 3,44Hz
  Massa: 27895 kg
  Rigidez vertical: 13031757 N/m
  Taxa de amortecimento: 0,4%
  Frequência Natural: 5,2Hz
  Massa: 27927 kg
  Rigidez vertical: 29811972 N/m
  Taxa de amortecimento: 0,4%

## Slide 8
Frequências naturais dos carregamentos
Carregamentos dinâmicos

## Slide 9
Ação de caminhar
Carregamentos dinâmicos

## Slide 10
Ação de Correr e de Pular
Carregamentos dinâmicos

## Slide 11
Método de Euler-Gauss
Método de Análise
  Simplificação para modelo de 1GL
  Informações estruturais do modelo MEF
  Utilização de coeficientes da literatura, com aplicação de alguns ajustes
    Taxa de amortecimento
    Peso humano
    Coeficiente de amplificação de impacto
    Tempo de contato

## Slide 12
Modelo MEF
Método de Análise
  Carregamentos simplificados
  Cargas aplicadas no centro do vão

## Slide 13
Passarela 3,5Hz – 3 pessoas sincronizadas
Comparativo
Caminhada
Corrida
Pular
Base ELS
Caminhada
Corrida
Pular
  BS 5400/1978: m/s² = 0,94m/s²
  EUROCODE 5: 0,7 m/s²
  CEB 209/1991: 0,55 m/s²
Corrida rápida
Corrida rápida

## Slide 14
Passarela 5,2Hz – 3 pessoas sincronizadas
Comparativo
Base ELS
  BS 5400/1978: m/s² = 1,14m/s²
  EUROCODE 5: 0,7 m/s²
  CEB 209/1991: 0,55 m/s²
Caminhada
Corrida
Pular
Caminhada
Corrida
Pular
Corrida rápida
Corrida rápida

## Slide 15
Passarela 3,5Hz – 3 pessoas sincronizadas
Comparativo Ressonante
Base ELU
Correr ressonante (3,5 Hz)
Pular ressonante (1,75Hz – segundo harmônico)
Valores de deslocamentos superam os valores do ELU, portanto existe a possibilidade de serem gerados danos estruturais.
Pular ressonante (1,75Hz – segundo harmônico)

## Slide 16
Passarela 5,2Hz – 3 pessoas sincronizadas
Comparativo Ressonante
Base ELU
Correr ressonante (2,6 Hz – segundo harmônico)
Pular ressonante (2,6 Hz – segundo harmônico)
Valores de deslocamentos ficam abaixo do ELU, portanto, danos estruturais são pouco prováveis.
Pular ressonante (2,6 Hz – segundo harmônico)

## Slide 17
Conclusão
  A NBR 8800/2008 não explora a análise dinâmica. São feitas apenas algumas sugestões simplificadas que possibilitam uma interpretação de modo a originar soluções passiveis de apresentarem problemas estruturais.
  As frequências naturais mínimas de 5 Hz sugeridas nas normas internacionais (ex. Eurocode), colaboram na redução das chances de um caso ressonante de carregamento de pedestres.
  Uma análise dinâmica consideravelmente simplificada permite uma otimização do projeto e uma melhor garantia da solução a ser adotada.