## Slide 1: Estudo da dinâmica em um pórtico com auxílio do MATLAB
Integrantes:
Juan Carlo Olmo Breda
Karina Bradaschia Rocha
Paula Meirelles Bolelli
Professor: Carlos Eduardo Nigro Mazzilli
PEF5916 – Dinâmica e Estabilidade das Estruturas

## Slide 2: Introdução
Importância das análises dinâmicas
TMD: Tuned Mass Damper
Edifício de quatro pavimentos
Rotina no MATLAB

## Slide 3: Modelo e Metodologia de Análise
Conceito: Shear Building
Sistema com 1 grau de liberdade:

## Slide 4: Modelo e Metodologia de Análise
Sistema com 4 graus de liberdade:

## Slide 5: Modelo e Metodologia de Análise

## Slide 6: Modelo e Metodologia de Análise
Frequências naturais ωi e modos de vibração Φi : problema de autovalores e autovetores

## Slide 7: Modelo e Metodologia de Análise
Amortecimento de Rayleigh:

## Slide 8: Modelo e Metodologia de Análise
Método da Superposição Modal
    Matrizes diagonais
    Desacoplamento de um sistema de quatro graus de liberdade para quatro sistemas de um grau de liberdade

## Slide 9: Modelo e Metodologia de Análise
Modelo com TMD (Tuned Mass Damper)
Diminuir os deslocamentos no topo do pórtico
Novo sistema com 5 graus de liberdade
Repete-se o procedimento realizado anteriormente para o modelo sem TMD

## Slide 10: Resultados e Discussões
Modelo escolhido
PARÂMETROS ADOTADOS | 
Massa do 1ª pavimento + máquina rotativa (kg) | 20600
Massa dos demais pavimentos (kg) | 20000
Massa do TMD (kg) | 100
Módulo de elasticidade do concreto dos pilares (GPa) | 21
Altura de cada pilar (m) | 3,0
Dimensões dos pilares (m) | 0,15 x 0,5
Rigidez por pavimento (N/m) | 2,917.107

## Slide 11: Resultados e Discussões
Frequências naturais:
                ω1 = 13,25 rad/s
                ω2 = 38,00 rad/s
                ω3 = 58,14 rad/s
                ω4 = 71,58 rad/s
Amortecimento de Rayleigh:
                a1 = 0,0041 s

## Slide 12: Resultados e Discussões
Modelo com TMD:

## Slide 13: Resultados e Discussões
Resposta dinâmica: deslocamentos horizontais (sem TMD)
Resposta dinâmica: deslocamentos horizontais (com TMD)

## Slide 14: Resultados e Discussões
Pavimento/ grau de liberdade | U (cm) - deslocamento horizontal | 
 | Sem TMD | Com TMD
1 | 1,74 | 1,68
2 | 3,17 | 3,06
3 | 4,27 | 4,12
4 | 4,86 | 4,68

## Slide 15: Obrigado! Dúvidas?
PEF5916 – Dinâmica e Estabilidade das Estruturas

## Slide 16: Estudo da dinâmica em um pórtico com auxílio do MATLAB
Integrantes:
Juan Carlo Olmo Breda
Karina Bradaschia Rocha
Paula Meirelles Bolelli
Professor: Carlos Eduardo Nigro Mazzilli
PEF5916 – Dinâmica e Estabilidade das Estruturas