## Slide 1: Radiologia Digital Infraestrutura e Fluxo de Trabalho
Prof. Dr. Paulo Mazzoncini de Azevedo Marques
Centro de Ciências das Imagens e Física Médica
Departamento de Clínica Médica
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP
pmarques@fmrp.usp.br
http://www.glasbergen.com/?s=x-ray

## Slide 2
CONTEÚDO ENVOLVIDO NA APRESENTAÇÃO
Introdução ao modelo de imagem digital
Radiologia Digital; CR (Computed radiography); DR (Digital Radiography)
PACS – Picture Archiving and Communication Systems
DICOM – Digital Imaging and Communication in Medicine
Ambiente CCIFM-HCFMRP

## Slide 4
??IMAGEM ??

## Slide 6
Imagem Digital
f(x,y) =
(0,0) (0,1) (0,2)
(1,0) (1,1) (1,2)
(2,0) (2,1) (2,2)
=
(121) (133) (57)
(45) (212) (134)
(0) (86) (214)
Y
X
f(x,y)
pixel
Para cada elemento (x,y) na imagem(pixel) temos um valor f(x,y) correspondente à intensidade luminosa naquele ponto.

## Slide 7: BASES DA IMAGEM DIGITAL

## Slide 9
QUANTIZAÇÃO

## Slide 10
Resolução Espacial
Resolução de Contraste
The Essential Physics Of Medical Imaging. Bushberg JT, Seibert JA, Leidholdt Jr. EM, Boone JM. Lippincott Williams  Wilkins, Philadelphia, USA, 2002.

## Slide 11
Radiologia Digital
Aproximadamente 70% do total de exames de um serviço de radiodiagnóstico referem-se a exames de radiografia geral (filmes planos).
Existem três formas de se obter uma radiografia digital:
  CR (Computed Radiography)
  DR (Digital Radiography)
  Digitalizadores de filme

## Slide 12
Computed Radiography- CR

## Slide 13
Digital Radiography- DR
www.sprawls.org

## Slide 14
VANTAGENS
Redução drástica da repetição de exames por sub ou sobre exposição.
(possível) Diminuição da dose do paciente.
(possível) Aumento da eficiência do serviço.
The Essential Physics Of Medical Imaging. Bushberg JT, Seibert JA, Leidholdt Jr. EM, Boone JM. Lippincott Williams  Wilkins, Philadelphia, USA, 2002.
Não há perda (ou roubo) de filmes.
Otimização da visualização de tecidos moles.
(possível) Distribuição e visualização remota de imagens.
(possível) Processamento para auxílio ao diagnóstico.
(possível) Redução de custos.
Radiologia Digital

## Slide 15
DESVANTAGENS
Investimento inicial elevado:
  $120.000 - $400.000 para CR ($700 - $800 por reposição de placa de imagem ou cassete - vida útil da placa de imagem de 2000 – 6000 exposições).
  $250.000 por sala para DR.
Resistência de uso por parte de médicos não radiologistas (p.e. cirurgiões).
Rápida obsolescência da tecnologia computacional.
Não é “plug and play”.
Radiologia Digital

## Slide 16: Fluxo de trabalho
DR
Paciente
na sala
1*
exposição
e CQ
Última
Exposição
e CQ
Paciente liberado
Exame na WS
1:30
:45
:45
Mínimas repetições
5 min
15 min
1* filme
revelado
Paciente
na sala
1*
exposição
Última
exposição
Último
Filme
revelado
CQ
Paciente
Liberado
Sistema tela/filme
1:30
1:00
2:15
:10
:05
:30
5% Repetições
15 min
1* chassis
scaneado
Paciente
na sala
1*
exposição
Última
exposição
Último
Chassis
scaneado
CR
1:30
1:00
2:15
:05
:30
Mínimas repetições
CQ
Paciente liberado
Exame na WS
Notes: 16

## Slide 17
DEFINIÇÕES (pela NEMA)
Um PACS deve oferecer:
  visualização em estações locais e remotas de imagens e laudos;
  armazenamento em meios magnéticos ou ópticos usando equipamentos digitais para recuperação a curto e longo prazo.
  comunicação usando LAN or WAN ou outros serviços públicos de telecomunicação
  sistemas com interfaces por modalidade e conexões para serviços de saúde e informações departamentais, oferencendo um sistema integrado para o usuário final;
PACS – Picture Archiving and Communication System

## Slide 18: Fundamentos do DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine)
A meta inicial para o desenvolvimento de um padrão para a transmissão e armazenamento de imagens digitais foi permitir a recuperação de imagens e informações associadas de equipamentos diversos em um formato específico, que seria o mesmo para qualquer fabricante;
A essência do padrão DICOM é que ele prescreve um conjunto uniforme e bem compreendido de regras para a comunicação de imagens digitais.

## Slide 19: Domínio de Aplicação do DICOM
MAGN
ETOM
Gerenciamento
Informação
Armazenamento
Recuperação/
Gerenciamento
Recuperação
Gerenciamento
Impressão
Arquivamento
LiteBox

## Slide 20
Tabela IMD- Information Module Definition
Cada módulo contém:
  Nome do atributo; Data element tag; Definição do atributo
Ex1: Patient Module
Ex2: Study Module

## Slide 22
DICOM- estruturas de elementos e conjuntos de dados
Elemento 1
Conjunto de dados:
Elemento 2
Elemento 3
......
Elemento x
ordem de transmissão
TAG
VR
Value
length
Value Field
Elemento de dado:
Campo opcional- depende de Sintaxe de Transferência
negociada entre duas aplicações
Interoperabilidade

## Slide 23
Rede de alta
velocidade
HIS/MIS
Arquivamento
Modalidade
de Imagem
Web-based RIS/PACS/EMR
RIS
Estação de
visualização
HL-7
DICOM
PACS
Firewall
PACS
DB
DICOM
RAID
Reconhecimento de voz
Picutre Archiving and Communication System

## Slide 24: Sete classes de serviços DICOM relevantes Opcionais de Compra
Verification - Serviço para verificar uma comunicação DICOM
  DICOM Ping ou C-ECHO
MWM – Modality Worklist Management – Tráfego de informações com o servidor Worklist (Ex. nome do paciente, tipo de estudo, data de nascimento , numero de registro, etc.)
MPPS – Modality Performed Procedure Step – Monitora os passos do exame e do paciente (ex. Exame agendado, exame realizado, exame impresso, exame assinado, etc.).
C-Store – Envio do exame para outro local (Ex. Armazenamento no DICOM Server e envio para Workstation).
Storage Commitment – Confirma se todas as imagens do exame foram transferidas para o destino.
Print – Impressão das imagens em impressora DICOM.
Query/Retrive – Pesquisa no banco de dados e transferência do arquivo.

## Slide 25: DICOM Conformance Statement.
Documentação técnica (Hardware e Software) com instrução para cada componente DICOM
  Descreve os serviços DICOM suportados
  Prever possíveis funcionalidades
Deve-se especificar os serviços DICOM na proposta de compra, pois são vendidos separadamente como opcionais
A compra de um equipamento não-DICOM ou sem determinado serviço DICOM pode significar o isolamento do equipamento no momento da integração com outros sistemas.

## Slide 26
PACS
PEP
Consistência de dados de cima para baixo
(do sistema mais geral para o mais específico)
HIS
RIS
FDDI Ring
Core Switch A
Router
Firewall
Core Switch B
LAN/WAN
DICOM
Pré-requisitos
Goldszal et al., Journal of Digital Imaging, 2001
Dinâmica de Processos
Hospital Digital

## Slide 27
Hospital Digital

## Slide 28: PACS – CCIFM Mini-PACS

## Slide 29: PACS - CCIFM
Dispositivos de entrada

## Slide 30: PACS - CCIFM
Dispositivos de entrada
Modalidade | Fabricante | Modelo
Arteriografia | Philips | Pulsera
Arteriografia | GE | Innova
CR | Carestream | CR 975
CT Multslice | Phlips | Brilliance BigBore
CT Tomografia | Siemens | Emotion
Densitometria | Hologic | 4500
DR | Philips | Eleva
Medicina Nuclear | Sopha Medical Vision | Vision DST
Medicina Nuclear | Siemens | Orbiter
MG Mamografia | Siemens | Mammomat 3000 Nova
MG Mamografia | GE | Senographe DMR
MR Ressonância | Philips | Achieva 3.0T
MR Ressonância | Philips | Achieva 1.5T
Ultrassom | Siemens | Acuson X300
Ultrassom | GE | LogiqE
Ultrassom | GE | LogiqE
Ultrassom | Philips | HD11XE
Ultrassom | Siemens | Sonoline Sienna
Ultrassom | Acuson | Aspen Imagegate
CR | Carestream | CR975B
Dry | Carestream | DryView 8150

## Slide 31: PACS - CCIFM
Servidores DICOM
Implementação e configuração:
  Aplicação Conquest DICOM;
  RAID (Redundant Array of Independent Disk): meio de se criar um subsistema de armazenamento composto por vários discos individuais, com a finalidade de ganhar segurança e desempenho;
  RAID 5:
    Maior rapidez com o tratamento do controle de erros (paridade distribuída);
    Redução no tempo de leitura;

## Slide 32: PACS - CCIFM
Servidores DICOM

## Slide 33: PACS - CCIFM
Servidores DICOM
Servidor “SuperMicro” Conquest CR (Raio-X e Mamografia). Sistema Linux composto por 5 discos comuns de 1.0 TB em RAID-5, totalizando 3.0 TB de capacidade máxima de armazenamento – 51% em uso.
Servidor “SuperMicro” Conquest NM (Medicina Nuclear). Sistema Linux composto por 7 discos comuns de 2.0 TB em RAID-5, totalizando 9.1 TB de capacidade máxima de armazenamento – 0.4% em uso.
Servidor “SuperMicro” Conquest US (Ultrassom). Sistema Linux composto por 7 discos comuns de 1.0 TB em RAID-5, totalizando 4.6 TB de capacidade máxima de armazenamento – 29% em uso.
Servidor “SuperMicro” Conquest XA (Arteriografia). Sistema Linux composto por 5 discos comuns de 1.0 TB em RAID-5, totalizando 2.7 TB de capacidade máxima de armazenamento – 21%.
Servidor “SuperMicro” Conquest Tomografia Computadorizada. Sistema Linux composto por 24 discos empresariais de 2.0 TB em RAID-6, totalizando 40.0 TB de capacidade máxima de armazenamento – 30% em uso.
Servidor “SuperMicro” Conquest Ressonância Magnética. Sistema Linux composto por 24 discos empresariais de 2.0 TB em RAID-6, totalizando 40.0 TB de capacidade máxima de armazenamento – 11% em uso.
Servidor “SuperMicro” Conquest BACKUP. Sistema Linux composto por 6 discos empresariais de 3.0 TB em RAID-0, totalizando 18.0 TB de capacidade máxima de armazenamento – 51% em uso.

## Slide 34: PACS - CCIFM
Dispositivos de saída

## Slide 35: PACS - CCIFM
ClearCanvas Workstation 2.0 SP1

## Slide 36: Lyria PACS solução corporativa do HCFMRP
Solução comercial gerenciada pelo setor de informática do hospital (CIA);
Acessado pelos médicos externos à radiologia por meio do sistema ATHOS;
Recebe imagens de dispositivos de aquisição ou de um servidor do CCIFM;
Recebe imagens da Radiologia, Cardiologia, Endoscopia, Ginecologia, Centro Cirúrgico e Enfermarias;
Serviço WORKLIST: serviço DICOM implementado em uma aplicação executada em servidor gerenciado pelo CIA;

## Slide 37: Lyria PACS

## Slide 38: Lyria PACS solução corporativa do HCFMRP

## Slide 39: Lyria PACS
WORKLIST

## Slide 40: Fluxo de trabalho – RIS/PACS
Pedido de Exame
Agendamento do Exame
PEDIDO PROVISÓRIO
AGENDADO
Recepção do Paciente
AGUARDANDO EXAME
WORKLIST
Accession Number (AN)
AN, Nome, RegHC...
Busca de dados
Worklist
Realização do exame
Exame finalizado
Servidor CCIFM PACS
Servidor Lyria PACS
AN, Nome, RegHC...
IMAGEM
AN, Nome, RegHC...
Exame Disponível
REALIZADO
AN, Nome, RegHC...
IMAGEM
AN, Nome, RegHC...
IMAGEM
WORKLIST
AN, Nome, RegHC...

## Slide 41
Impressão
em Filme
(Kodak DryView 8150)
Servidores
das Modalidades
(ConQuest)
Aquisição
(CR, CT, MR, NM, US, XA)
C-MOVE
C-PRINT
Servidor
Web
(ConQuest – Todas Modalidades)
Estações de Laudo
(ClearCanvas / K-PACS / eFilm/Osirix)
Estações de “Backup”
(K-PACS)
C-MOVE
C-MOVE
C-FIND
C-FIND
C-STORE
C-STORE
C-STORE
C-MOVE
C-STORE
Servidor Worklist
PACS – CCIFM – Fluxo de Dados
HL7
Agenda Eletrônica
HL7