Escola Politécnica da Universidade de São Paulo

Departamento de Engenharia de Energia e Automação Elétricas

Dispositivo X

Grupo: MEMENS

São Paulo, 2017

| Versão do documento: | 1.0 | Local: | São Paulo |
| --- | --- | --- | --- |
| Data do documento: | 10/05/2016 |  |  |
| Autores | NUSP |  |
| Ful’ano <ful.ano3222@somewhere.com> | 4551235 |  |
| Cic’lano <ciclanolove@whoknows.com> | 4455221 |  |
| Belt Rano <ladiesman217@ebay.com> | 2345678 |  |

| Histórico de revisões |
| --- |
| Versão | Autor | Data | Observação |
| 1.0 | Cic´lano | 10/05/2016 |  |

Resumo

Aqui cabe um pequeno resumo. Esse documento apresenta os detalhes da especificação técnica e do projeto básico de um dispositivo eletrônico inteligente, capaz de quebrar o continuum do espaço-tempo, para que seu usuário possa transcender a existência da atual dimensão, em (t0, x0, y0, z0), para outro estado (t1, x1, y1, z1), onde t1<t0. Dessa forma é possível que o usuário viaje no tempo para avisar a si mesmo que realmente valeu a pena escolher o PEA como ênfase de seu curso de engenharia, ou não. O dispositivo também foi concebido com o intuito de controlar reatores a fusão nuclear, para prover uma fonte de energia limpa para a sociedade.

1	Introdução	6

2	Objetivos e funcionalidades	7

3	Especificação	8

3.1	Caixa Externa	8

3.2	Fonte de Alimentação	9

3.3	IHM Frontal	9

3.4	Entradas Digitais	10

3.5	Saídas digitais	10

3.6	Entradas Analógicas de Tensão	11

3.7	Módulo de Entradas Analógicas de Corrente	12

3.8	Especificação de memória, capacidade de processamento e software básico	13

3.9	Interfaces de Comunicação	13

4	Exemplo de aplicação	14

5	Projeto Detalhado	15

6	Resultados esperados para o equipamento	16

7	Bibliografias	17

Apêndice A – Versão preliminar da caixa e disposição interna de componentes	18

Apêndice B – Exemplos de interface IHM frontais para o relé	20

Apêndice C – Placas e arranjo mecânico do subsistema AQ	21

Apêndice D – Detalhe do modulo de entradas digitais DIN	22

Apêndice E – Detalhe dos módulos de saídas digitais DOF e DOC	23

Apêndice F – Detalhe do módulo de entrada analógica de tensão AIP	24

Apêndice G – Detalhe do módulo de entradas analógicas de corrente AIC	25

Apêndice H – Detalhes do subconjunto AU – interfaces e módulos auxiliares	26

Anexos A – datasheet X	28

# Introdução

Nesse capítulo são apresentados argumentos a respeito da aplicação escolhida, justificativas de sua importância, cenários de utilização e requisitos básicos para uso do equipamento.

# Objetivos e funcionalidades

Apresentar os objetivos e funcionalidades que o equipamento irá prover.

# Especificação

Apresentar número e quantidade de entradas e saídas, analógicas e digitais, valores nominais, valores máximos de grandezas aplicadas ao equipamento, precisão das medições, bandas, resposta em frequência de entradas e saídas, recursos de comunicação, recursos de interface humano-máquina, capacidade de memória, capacidade de processamento. Deve apresentar um desenho ou diagrama de blocos do equipamento. O desenho mecânico (chassi, painel, caixa de montagem do equipamento) não é mandatório, mas serão valorizadas especificações de tamanho, peso, potência consumida e quaisquer perspectivas de design para o dispositivo.

Alguns exemplos alegóricos são citados a seguir. Em fases iniciais do projeto temático, algumas das seções a seguir podem ser deixadas em branco, para posterior preenchimento.

Atenção: a seguir está uma lista bastante extensa e, até certo ponto exagerada em termos de parâmetros especificados para caixa, entradas, saídas e etc. Façam da forma que preferir.

## Caixa Externa

A caixa externa do equipamento é baseada em uma gaveta metálica, em formato padrão para chassi ou rack de 19 polegadas, com 4U de altura e 30,0 [cm] de profundidade, perfazendo as dimensões externas de 482,6 x 177,8 x 300,0 [mm]. Um esquema preliminar desse arranjo pode ser visto no Anexo A.

A caixa apresenta suas tampas laterais (esquerda e direita) completamente fechadas. As tampas superiores e inferiores apresentam aberturas, cada abertura com comprimento de 5,0 [cm] e largura de até 1,0 [mm] para ventilação, por convecção, dos subconjuntos eletrônicos. Na tampa frontal estão posicionados os botões, LED`s de sinalização e displays da interface homem-máquina do equipamento (IHM). Na tampa traseira estão posicionados todos os conectores e borneiras das interfaces elétricas e ópticas do relé.

A massa da caixa externa, com todos os demais subconjuntos em seu interior, é inferior a 8,0 [kg]. Na tampa frontal existem duas alças para içamento e manipulação do subconjunto.

A caixa possui grau de proteção IP 40. No caso da aplicação nas chaves religadoras, a caixa do relé deve ser instalada dentro de outro invólucro mais protegido, para promover ao conjunto um maior grau de proteção.

## Fonte de Alimentação

A fonte de alimentação é responsável pelo suprimento de todas as tensões internas, para alimentação dos módulos eletrônicos a partir de uma fonte externa de alimentação aplicada ao dispositivo.

O consumo máximo esperado para todo o dispositivo deverá ser inferior a 150 [W].

Estão previstos três tipos de fontes de alimentação:

Fonte CC de baixa tensão: Fonte para alimentação com suporte para tensões externas com valores nominais de 24 [V] ou 48 [V] DC (com tolerância para variações entre 18 a 60 [V] DC);

Fonte CC de alta tensão: Fonte de alimentação com suporte para tensões externas com valores nominais de 125 [V] ou 250 [V] DC (com tolerância para variações entre 85 e 350 [V] DC);

Fonte CA universal: com suporte a tensões externas em valores nominais de 110 [V] ou 220 [V] AC (com tolerância para variações entre 85 a 260 [V] AC).

Os tipos de fonte são intercambiáveis, conforme as necessidades e características do local de instalação do dispositivo.

No projeto serão empregadas tecnologias de fontes eletrônicas chaveadas, com blindagem, filtragem e proteções internas contra surtos e sobrecargas. O projeto irá atender aos critérios e níveis definidos nas normas de compatibilidade eletromagnética (EMI/EMC) e de transitórios de alimentação, que se aplicam a equipamentos eletrônicos em ambientes de subestações.

## IHM Frontal

O dispositivo é especificado com uma IHM Frontal onde a interface do usuário será feita através de um display tipo LCD, de duas linhas e 16 caracteres, associado a um teclado customizado, tipo matriz de teclas ou teclado de membrana, ambos geridos por um microcontrolador dedicado.

As nomenclaturas de botões e LED`s só podem ser feitas por meio de tarjetas impressas, recortadas e presas no painel frontal. Entretanto, as vantagens desse tipo de solução são: uma maior robustez para operação (mesmo com a utilização de luvas pelo operador), uma melhor distribuição dos botões e LED`s pelo painel frontal (sem a obstrução dos sinalizações ou do display durante a operação).

A disposição das teclas, LED’s e botões segue a disposição física mostrada na Fig. X.

Fig. X - FIGURA COM INTERFACE IHM

## Entradas Digitais

As entradas digitais do dispositivo são circuitos eletrônicos para condicionamento e detecção dos estados de entradas digitais externas ao dispositivo.

O dispositivo pode monitorar até 8 estados digitais diferentes. Cada entrada monitora uma saída digital energizada externamente, em corrente contínua. Cada entrada digital é polarizada de forma independente e não possuem um terminal comum a mais de uma entrada.

As entradas digitais são fornecidas para operar com dois níveis possíveis de tensão nominal:

24 [VDC], e;

125 [VDC].

Em ambos os casos, o pick-up da entrada digital acontece com tensões superiores a 70 % do valor nominal, enquanto que o drop-out ocorre para valores de tensão inferiores a 55% do valor nominal.

Cada entrada digital é isolada galvanicamente do restante da eletrônica do relé com tensão de isolação de até 3,0 [kV].

Os conectores do painel traseiro do relé para as entradas digitais são do tipo borne de pressão, com parafuso, para fios de secção até 2,5 mm², conectorizados com terminais crimpados tipo agulha ou pino tubular. Esse esquema pode ser visto no Anexo Z.

## Saídas digitais

As saídas digitais são circuitos integrados e chaves estáticas e eletromecânicas (relés), para chaveamentos de cargas externas ao dispositivo. Existem características diferentes de capacidades de corrente, velocidades e tipos de saídas digitais.

Para saídas de estado sólido, as características e capacidades dos contatos são:

Natureza:							MOSFET;

Tipo:								SPST-NO;

Polaridade:							Somente DC;

Tensão máxima de carga:					250 [V];

Tempo típico de pick-up:					5,5 [ms];

Tempo máximo para drop-out:				0,125 [ms];

Proteção por varistor:					360 [VDC] / 75 [j];

Máxima corrente de fechamento (make rating): 		30 [A];

Máxima corrente em regime (continuous/carry rating): 	20,0 [A] & 25 [ºC];

Máxima corrente de abertura (break rating): 		20,0 [A] & 25 [ºC];

Resistência de contato em regime de condução:		0,09 [Ω].

Para saídas a relé, as características e capacidades dos contatos com relés eletromecânicos são:

Natureza:							Contato;

Tipo:								SPDT-NO/NC;

Polaridade:							AC/DC;

Tensão máxima de carga:					440 [VAC] e 300 [VDC];

Tempo máximo para pick-up:				7,0 [ms];

Tempo máximo para drop-out:				2,0 [ms];

Proteção por varistor:					360 [V] / 75 [j];

Máxima corrente de fechamento (make rating): 		16 [A];

Máxima corrente em regime (continuous/carry rating): 	16,0 [A] & 70 [ºC];

Resistência de contato em regime de condução:		inferior a 0,1 [Ω].

Cada saída digital é isolada galvanicamente do restante da eletrônica com tensão de isolação de até 3,0 [kV].

Os conectores do painel traseiro do relé para as entradas digitais são do tipo borne de pressão, com parafuso, para fios até 2,5 mm², com conectorização por terminais crimpados tipo agulha ou pino tubular.

Esse esquema pode ser visto no Anexo Y.

## Entradas Analógicas de Tensão

As entradas analógicas de tensão contem transdutores, filtros, conversores analógico-digitais e outros circuitos de apoio. Tal eletrônica é dedicado ao condicionamento, filtragem e digitalização dos sinais analógicos de X tensões provenientes do sistema de potência.

Podem ser dispostas em entradas para três tensões analógicas referenciadas a um mesmo terminal comum (VAN, VBN e VCN) e uma entrada auxiliar para uma tensão, em modo diferencial (VAUX).

As características dessas entradas são:

Freqüência nominal:		60,0 [Hz];

Tensão nominal fase-neutro: 	67,0 [V] AC, RMS;

Tensão nominal fase-fase: 		120,0 [V] AC, RMS;

Tensão máxima em regime: 	300 [V], RMS;

Tensão máxima transitória: 		600 [V], AC, por 10 segundos;

Fundo de escala da digitalização:		2,0 [p.u.] ou 240 [V], AC, RMS.

Todas as entradas de tensão são isoladas galvanicamente do restante da eletrônica do relé com tensão de isolação até 1,5 [kV].

Os conectores do painel traseiro do relé para as entradas analógicas de tensão são do tipo régua de contatos com parafusos, para fios até 2,5 mm², com conectorização por terminais crimpados tipo olhal ou forquilha. Esse esquema pode ser visto no Anexo W.

## Módulo de Entradas Analógicas de Corrente

As entradas analógicas de corrente possuem transdutores, filtros, conversores analógico-digitais e outros circuitos de apoio. Tal eletrônica é dedicado ao condicionamento, filtragem e digitalização dos sinais analógicos de X correntes provenientes do sistema de potência.

Por exemplo pode-se ter quatro correntes analógicas, sendo três correntes de fase (IA, IB, IC) e uma corrente de neutro (IN), todas em modo diferencial.

As características dessas entradas são:

Freqüência nominal:		60,0 [Hz];

Corrente nominal: 			5,0 [A] AC, RMS;

Corrente máxima de regime: 	15 [A] AC, RMS;

Corrente máxima por 1s:	 	500 [A], RMS;

Corrente máxima transitória: 	1250 [A], AC, por 1 ciclo;

Burden máximo:			0,27 VA @ 5,0 [A];

Fundo de escala da digitalização:	40,0 [p.u.] ou 200 [A], AC, RMS (IA, IB e IC).

4,0 [p.u.] ou 20 [A], AC, RMS (IA, IB e IC).

Todas as entradas de corrente são isoladas galvanicamente do restante da eletrônica do relé com tensão de isolação até 1,5 [kV].

Os conectores do painel traseiro do relé para as entradas analógicas de tensão são do tipo régua de contatos com parafusos, para fios até 2,5 mm², com conectorização por terminais crimpados tipo olhal ou forquilha. Esse esquema pode ser visto no Anexo K.

## Especificação de memória, capacidade de processamento e software básico

Exemplo.

Esse módulo poderá ser um sistema operacional em tempo real comercial, como o QNX, ou uma alternativa de domínio público, como o Linux com extensões de tempo real (RTLinux – Real Time Linux, ou Linux+RTAI – Real Time Application Interface).

Uma das tarefas principais do sistema operacional do dispositivo é a execução das rotinas de processamento da proteção e automação. O papel das rotinas é realizar o recebimento das amostras digitalizadas das entradas, desempenhar as funções de automação e proteção desejadas para então comandar as saídas digitais do dispositivo, o registro de grandezas, a exibição de medições e status, etc.

## Interfaces de Comunicação

Exemplo.

O dispositivo possui as seguintes interfaces de comunicação para permitir a comunicação do mesmo com outros sistemas, tais como: os computadores de engenharia (para parametrização e ajuste), outros equipamentos, sistemas de supervisão e controle tipo SCADA, etc.

São previstos os seguintes protocolos para funcionamento nesse dispositivo: ModBus TCP, ModBus Serial, DNP 3.0, IEC 61850, IEC 60870-5-103 e IEC 60870-5-104, bem como outros protocolos, como o HTTP (Hypertext Transport Protocol) para transferência de páginas WEB, FTP (File Transfer Protocol) para transferência de arquivos, SSH (Secure Shell) para acesso remoto, entre outros.

# Exemplo de aplicação

Citar um exemplo de aplicação prática, incluindo o local ou rede de aplicação ideal, o modo ou a forma de instalação do equipamento em uma instalação elétrica industrial, comercial ou residencial. Pode vir acompanhado de desenhos, croquis e esquema de conexão de suas entradas, saídas e de sua alimentação. Deve descrever brevemente o modo de funcionamento do equipamento (como sua funcionalidade é desempenhada).

# Projeto Detalhado

Esse capítulo que irá descrever o projeto de cada parte integrante do equipamento, e que será complementado ao longo do semestre. Os subcapítulos que constarão desse capítulo são:

- projeto das entradas digitais,

- projeto das saídas digitais,

- projeto das entradas analógicas,

- projeto de saídas analógicas (se houver),

- projeto dos algoritmos de processamento digital de sinais (filtragem digital) e,

- projeto do algoritmo básico de funcionamento do dispositivo.

Cada subcapítulo pode conter esquemas elétricos, listas de componentes, resultados de simulações realizadas em softwares de engenharia (SPICE, MULTISIM, etc.) para mostrar o funcionamento de partes de cada circuito. Por exemplo, as correntes que circulam em uma entrada digital quando corretamente polarizada com a tensão de alimentação especificada, ou correntes que circulam quando a entrada é polarizada de forma incorreta, com tensões muito elevadas ou polaridade invertida, etc.

# Resultados esperados para o equipamento

Esse capítulo que deve demonstrar, através de simulações ou ensaios, o funcionamento do geral algoritmo do equipamento.

# Bibliografias

Citar as bibliografias relevantes utilizadas

Apêndice A – Versão preliminar da caixa e disposição interna de componentes

Apêndice B – Exemplos de interface IHM frontais para o relé

Apêndice C – Placas e arranjo mecânico do subsistema AQ

Versão preliminar de layout de componentes para placa BMI.

Apêndice D – Detalhe do modulo de entradas digitais DIN

Apêndice E – Detalhe dos módulos de saídas digitais DOF e DOC

Apêndice F – Detalhe do módulo de entrada analógica de tensão AIP

Apêndice G – Detalhe do módulo de entradas analógicas de corrente AIC

Apêndice H – Detalhes do subconjunto AU – interfaces e módulos auxiliares

Anexos A – datasheet X

Asdfasdfa

A

Sdf

As

Dfa

Sdf