## Quadro 9.2-1: Rodoanel Mario Covas – Quadro Comparativo

| MEIO | ASPECTO | SEM O EMPREENDIMENTO | COM O EMPREENDIMENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| FÍSICO | QUALIDADE DO AR | Qualidade do ar tende a melhorar por ganhos de programas em andamento, apesar do aumento do congestionamento viário no âmbito da RMSP | Qualidade do ar tende a melhorar com o programas em desenvolvimento e pela redução do congestionamento viário no âmbito da RMSP |
|  | RECURSOS HÍDRICOS | Quadro atual de escassez e deterioração de mananciais ligado a problemas de qualidade e perdas, e problemas de inundações ligados à urbanização, tem possibilidades de melhoria com a implementação de programas de recuperação ambiental | Permanece o quadro atual indicado para a situação sem o empreendimento, com possibilidade de melhorias a partir de programas de recuperação ambiental acrescidos daqueles propostos no âmbito do empreendimento Potenciais pressões de ocupação em áreas de Mairiporã (reservatório Paiva Castro), ABC (reservatórios Rio Grande e Billings) e Embu Mirim (reservatório Guarapiranga) Adensamento urbano na bacia do Alto Tietê pode requerer mitigação de problemas com enchentes |
|  | CARGAS PERIGOSAS | Ampliação da situação existente de conflito de circulação de cargas perigosas no meio urbano | Possibilidade de disciplinamento do transporte de cargas perigosas e redução de riscos no meio urbano e ao ambiente natural especialmente, no caso de afetar recursos hídricos |
|  | RUÍDO | Ruído em áreas urbanas tende a aumentar com congestionamento e uso de vias alternativas | Ruído de tráfego em regiões - urbanas ou rurais – que não recebiam estas emissões com mitigação parcial Melhoria em trechos da malha urbana como conseqüência da melhoria do tráfego |
| BIÓTICO | FLORA | Tendência de decréscimo da cobertura vegetal na RMSP observada apesar de esforços de movimentos ambientais, fiscalização, etc Ocupações urbanas irregulares nas regiões Norte e Sul de São Paulo, reduzindo áreas vegetadas | Esperada tendência semelhante ao caso sem empreendimento Tendência reforçada em áreas em que o Rodoanel melhora a acessibilidade e traz valorização imobiliária Perda de 590 ha de vegetação em estágio médio ou avançado, com plantio compensatório de 1.175 ha Compensação com a desapropriação de 560 ha de novas áreas para implantação de parques e 36 ha para ampliação de parques existentes (Parque do Pedroso e Santa Luzia) |
|  | FAUNA | Redução de habitats e espécimes devido à pressão de ocupações regulares e irregulares nas áreas de uso urbano e rural | Destinação de recursos para o Parque da Cantareira Redução de habitats com a expansão da mancha da ocupação urbana na RMSP, induzida pela melhoria de acessibilidade proporcionada pelo Rodoanel se não houver controle adequado Dificuldades em pontos específicos do projeto, mitigavéis com soluções locais Aumento de habitats nas áreas de conservação criadas como compensação do empreendimento |
|  | UNIDADES DE CONSERVAÇÃO | Pressões de ocupação em regiões próximas ou nos parques da Cantareira e do Pedroso, APA da Várzea do Rio Tietê e expansão das ocupações urbanas irregulares no âmbito da RMSP | Efeito barreira parcial no Parque do Pedroso e APA da Várzea do Rio Tietê contribuindo para pressões de ocupação induzidas por melhoria de acessibilidade nessas regiões Unidades de conservação criadas em áreas estratégicas ao longo do traçado incluindo várzea do Embu-Mirim, Jaceguava, Bororé, Billings, Parque do Pedroso, APA da Gruta de Santa Luzia, Vale do Guaió, APA da várzea do Rio Tietê, Tanque Grande e Santa Inês Mantidas pressões de ocupação no Parque da Cantareira sem influência direta do Rodoanel |

Fonte :Protran Engenharia, ABRIL / 2002

## Quadro 9.2-1: Rodoanel Mario Covas – Quadro Comparativo (continuação)

| MEIO | ASPECTO | SEM O EMPREENDIMENTO | COM O EMPREENDIMENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| ANTRÓPICO | ECONOMIA | Tendência ao crescimento do setor de serviços é mantida na RMSP Região central de São Paulo e outras na RMSP com dificuldade de acesso perdem atratividade e tendem a apresentar menores taxas de crescimento ou recessão com reflexos no mercado imobiliário Custos de transportes crescentes com efeito na economia nacional, na competitividade de São Paulo em relação a outros centros e do Brasil em relação a outros países Deseconomias que induzem o esvaziamento econômico de áreas específicas e da RMSP como um todo | Tendência de crescimento do setor de serviços e melhor distribuição espacial na RMSP Atração de investimentos para regiões no entorno de interseções com o Rodoanel Redução de custos de transportes e favorecimento da intermodalidade Melhoria na circulação de tráfego no Anel Viário que circunda o centro expandido de São Paulo com reflexos no sistema viário principal da RMSP e no potencial de renovação urbana Melhoria da atratividade econômica da RMSP Comprometimento de valor importante do investimento público, com necessidade de articulação com outras políticas setoriais para obtenção de benefícios a população e ao ambiente |
|  | URBANO / TERRITORIAL | As tendências de alterações / mudanças no âmbito da RMSP e de macrometrópole: descentralização das atividades terciárias consolidação de novas centralidades: Osasco, Guarulhos e Santo André rearticulação das atividades industriais no espaço da macrometrópole, deverão permanecer embora sem presença do empreendimento e do caráter estruturador do mesmo adensamento dos municípios das sub-regiões norte e oeste da RMSP | Reforça a tendência de descentralização das atividades terciárias no território metropolitano e corrobora na consolidação dos centros metropolitanos de Osasco, Guarulhos e Santo André, e propicia a criação de novas centralidades Cria setores urbanos de grande atratividade para a inserção de equipamentos terciários de âmbito metropolitano Criação de novos vetores de expansão do crescimento residencial Pode se constituir, a partir da implementação de medidas urbanísticas complementares, em um elemento estruturador da ocupação dos anéis periféricos da RMSP e exercer “efeito barreira”à ocupação em vetores não desejados (APRM) Facilita o processo de expansão /rearticulação das atividades industriais no território macrometropolitano e reforça o pólo existente, em Mauá (Capuava / Sertãozinho) Mudanças e alterações na estrutura urbana da RMSP / Macrometrópole poderão se beneficiar do caráter estruturador do empreendimento quando implantado em sua totalidade |
|  | VIÁRIO E DE TRANSPORTES | Ampliação dos congestionamentos e queda do nível de desempenho no sistema viário arterial interno do centro metropolitano Ampliação dos congestionamentos e queda do nível de desempenho do Minianel Viário de São Paulo Redução do volume de tráfego na Ponte Anhanguera na marginal do rio Tietê Melhoria da acessibilidade para e entre os municípios de Barueri, Osasco, Carapicuíba e Cotia | Maior confiabilidade e garantia do tempo e das condições operacionais de viagens Redução significativa do volume de horas de operação de veículos na RMSP Redução dos fluxos veiculares no Minianel Viário e no sistema viário arterial interno ao mesmo Melhoria nas condições operacionais nos corredores radiais da RMSP Melhoria na ligação entre o interior e a região de Santos e litoral Possibilidade de integração do projeto Ferronel e partes do trecho Sul, Leste e Norte Melhoria na acessibilidade ao Aeroporto Internacional de São Paulo / Guarulhos Possibilidade de criação de centros logísticos para carga e da nova central de abastecimento de São Paulo |

Fonte: Protran Engenharia, ABRIL / 2002