##### Quadro 7.2-2 Síntese dos Impactos no Trecho Leste

| IMPACTO | ESPECIFICAÇÃO | Probabilidade | Controlabilidade / Potencialidade | Temporalidade | Abrangência | Intensidade | Importância | Valoração |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MEIO FÍSICO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Alteração no Sistema de Drenagem | Serão atingidos 66 cursos d’água no trecho Leste; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocorrência mais significativa no vale do Guaió, pela alteração das condições de várzea e canalização no trecho final fora da APRM, travessia de cursos d’água, transversais e contribuintes do Guaió; | C | S | P | ADA | A | A |  |
|  | Alteração no sistema de drenagem na várzea do Tietê; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Risco de inundação no período de obras. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Erosão / Assoreamento | Problemas pontuais poderão ocorrer no vale do Guaió em áreas de fortes declividades e com solo de alteração pouco coesivo; | C | S | T | ADA | M | A |  |
|  | Assoreamento poderá atingir a várzea do Tietê e a várzea do Guaió. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Alteração de Condições de Estabilidade | Ocorrência potencial mais significativa, no trecho do Guaió, nos locais onde são atravessados morrotes intercalados com planícies aluvionares em região de rochas xistosas; | A | S | T | ADA | M | M |  |
|  | Nas regiões de granitos e gnaisses podem ser encontrados solos de alteração com matacões; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nas áreas de várzea poderão ocorrer condições de instabilidade (solos moles). |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Alteração na Qualidade do Ar | Melhoria da qualidade do ar no sistema viário interno ao Rodoanel; | C | S | P | AID | B | A |  |
|  | Emissões veiculares na operação; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poeira no período de obras. | C | S | T/P | ADA | B | M |  |
| 5. Alteração na Qualidade da Água | Incremento dos índices de turbidez decorrentes de erosões e assoreamento. | A | S | T | ADA | M | B |  |
| 6. Contaminação do Solo | Dependente dos cuidados nas etapas de implantação e operação; | B | S | T/P | ADA | B | B |  |
|  | Áreas sensíveis: várzea do Tietê e Guaió. |  |  |  |  |  |  |  |

| IMPACTO | ESPECIFICAÇÃO | Probabilidade | Controlabilidade / Potencialidade | Temporalidade | Abrangência | Intensidade | Importância | Valoração |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Emissões de Ruído / Vibrações | Incremento dos níveis de ruído nas áreas urbanas de Itaquaquecetuba, Suzano, Poá, Mauá e Ribeirão Pires; | C | S | T/P | ADA | M | A |  |
|  | Alteração significativa das condições de ruído no vale do Guaió. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Alteração no Transporte de Cargas Perigosas | Redução de tráfego de produtos perigosos no meio urbano de Itaquaquecetuba, Poá e Suzano e na SP-031. | A | S | P | AID | M | M |  |
| 9. Alteração em Área Fora da Faixa de Domínio | Sobrecarga do sistema viário pelo transporte de materiais e equipamentos; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alterações na morfologia e paisagem em áreas externas à faixa de domínio; | A | S | T | AID | M | M |  |
|  | MEIO BIÓTICO |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Perda e Fragmentação da vegetação | Perda de 72,8 ha de vegetação em estágio médio-avançado de regeneração ; | C | N | P | FD | M | A |  |
| 11. Interferência em áreas de Preservação Permanente | Interferência em 200,5 ha de Área de Preservação Permanente, correspondente em sua maioria, à travessia da várzea do Tietê e do Guaió. | C | N | P | FD | A | B |  |
| 12. Alteração no Habitats e Corredores de Fauna | Interferência em corredor de fauna no vale do Guaió; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Interferência na várzea do Tietê, habitat de aves paludículas; Ruído na área do Guaió. | M | S | T/P | ADA | B | A |  |
| 13. Interferência em Unidades de Conservação | Interferência na APA da várzea do Rio Tietê; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Interferência nas proximidades do Parque da Gruta de Santa Luzia; | C | S | P | ADA | M | A |  |
|  | Interferência na APRM ao longo do Vale do Guaió. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Alteração em Atividades Econômicas | Indução ao desenvolvimento urbano-industrial da sub-regiões leste, especialmente nos municípios de Itaquaquecetuba e Guarulhos; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reforço do desenvolvimento de Mauá (Distrito Industrial Sertãozinho); | C | S | P | AID | A | A |  |
|  | Indução ao desenvolvimento urbano industrial do eixo da SP66. |  |  |  |  |  |  |  |

| IMPACTO | ESPECIFICAÇÃO | Probabilidade | Controlabilidade / Potencialidade | Temporalidade | Abrangência | Intensidade | Importância | Valoração |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MEIO ANTRÓPICO |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Insegurança da Comunidade | Insegurança da população em função da remoção compulsória (cerca de 895 famílias); | A | S | T | ADA | M | A |  |
|  | Insegurança da população em função das possíveis interferências na vizinhança. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Alteração de Valores Imobiliários | Valorização imobiliária especialmente ao longo da SP-66 e entre a Dutra e a Ayrton Senna e secundariamente em Mauá, já impactada pelo trecho Sul. | A | S | P | AID | A | M |  |
|  | Desvalorização imobiliária em decorrência da alteração de vocação da paisagem, do incremento do ruído entre outros. | A | S | T/P | ADA | B | M |  |
| 17. Alteração na Estrutura Metropolitana | Indução à expansão urbana e ao assentamento de atividades econômicas em decorrência do aumento da acessibilidade entre a Dutra e a Ayrton Senna e ao longo da SP-66 e nas imediações da avenida Papa João XXIII. | A | S | P | AID | M | A |  |
| 18. Impactos Decorrentes da Relocação Compulsória | Remoção compulsória de 895 famílias nos municípios de Guarulhos, Itaquaquecetuba, Poá, Suzano, Ribeirão Pires e Mauá; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Remoção de 27 unidades de comércio, 23 unidades de serviço, 17 unidades industriais e 5 unidades de uso misto; | C | S | P | FD | A | A |  |
|  | Remoção de 4 equipamentos urbanos. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Alteração na Estrutura da Ocupação Local | Seccionamento e condicionamento do tecido urbano futuro na área situada entre a Dutra e a Ayrton Senna e no limite dos municípios de Suzano e Poá; | C | S | P | ADA | A | A |  |
|  | Barreira à expansão urbana em Ribeirão Pires e na Várzea do Tietê. | A | S | P | ADA | M | A |  |
| 20. Incômodo à População e Atividades no Entorno | Incômodos gerados pelo aumento dos níveis de ruído, vibrações e emissões veiculares nas zonas urbanas de Guarulhos, Itaquaquecetuba, Suzano, Poá, Ribeirão Pires e Mauá. | A | S | T/P | ADA | A | A |  |

| IMPACTO | ESPECIFICAÇÃO | Probabilidade | Controlabilidade / Potencialidade | Temporalidade | Abrangência | Intensidade | Importância | Valoração |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. Alteração da Operação do Sistema de Transportes | Melhoria de acessibilidade no Leste da RMSP; | C | S | P | AID | A | A |  |
|  | Alteração dos volumes e composição do tráfego nas rodovias Ayrton Senna e Dutra entre o Rodoanel e o centro metropolitano; | A | S | P | AID | M | M |  |
|  | Redução de tráfego na rodovia Índio Tibiriçá SP31; | A | S | P | AID | M | B |  |
|  | Aumento do tráfego no sistema viário de Itaquaquecetuba, Poá e Suzano para acesso ao Rodoanel; | A | S | P | AID | B | M |  |
|  | Aumento do fluxo na SP-66 por tráfego geral e caminhões; | A | S | P | AID | A | A |  |
|  | Aumento de tráfego durante as obras. | A | S | T | ADA | M | B |  |
| 22. Impactos no Patrimônio Arqueológico, Histórico-cultural e Paisagístico | Alteração da paisagem no Vale do Guaió; | C | S | P | ADA | A | M |  |
|  | Interferência em área potencial de ocorrência de sítios pré-coloniais no Vale do Guaió. | P | S | T | FD | B | M |  |