##### Quadro 7.2-1 Síntese dos Impactos no Trecho Norte

| IMPACTO | ESPECIFICAÇÃO | Probabilidade | Controlabilidade / Potencialidade | Temporalidade | Abrangência | Intensidade | Importância | Valoração |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MEIO FÍSICO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Alteração no Sistema de Drenagem | Serão atingidos 60 cursos d´água no trecho norte, sendo o traçado em geral perpendicular a estes. | C | S | P | FD | B | M |  |
| 2. Erosão / Assoreamento | Risco de erosão e assoreamento podendo atingir contribuintes dos mananciais de abastecimento Paiva Castro e Tanque Grande; | C | S | T | ADA | M | A |  |
|  | São atravessadas diversas condições geológicas que poderão implicar em maior risco de erosão. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Alteração de Condições de Estabilidade | Entre o início do trecho e a SP-36 será atravessada região de geologia complexa, com muitas diferenciações e riscos de estabilidade. | A | S | T | ADA | M | M |  |
| 4. Alteração na Qualidade do Ar | Melhoria da qualidade do ar no sistema viário interno ao Rodoanel; | C | N | P | AID | B | A |  |
|  | Emissões veiculares ao longo do trecho; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poeira no período de obras. | C | S | T/P | ADA | B | M |  |
| 5. Alteração na Qualidade da Água | Redução do risco de contaminação das águas do Sistema Cantareira com tráfego pelo Rodoanel; | A | S | P | AID | M | A |  |
|  | Risco de aumento da turbidez da água do Paiva Castro e do Tanque Grande por assoreamento durante as obras; | A | S | T | ADA | A | A |  |
|  | Risco de acidentes com cargas perigosas para a captação Santa Inês e Tanque Grande. | B | S | P | AID | A | A |  |
| 6. Contaminação do Solo | Impacto que não difere significativamente por trecho;depende dos cuidados na construção e operação; | B | S | T/P | ADA | B | M |  |
|  | Pontos sensíveis: áreas próximas às captações do Paiva Castro e Tanque Grande. |  |  |  |  |  |  |  |

| IMPACTO | ESPECIFICAÇÃO | Probabilidade | Controlabilidade / Potencialidade | Temporalidade | Abrangência | Intensidade | Importância | Valoração |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Emissões de Ruído / Vibrações | Alteração significativa das condições junto às chácaras e condomínios; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Na área urbana de Mairiporã existe volume expressivo de potenciais receptores, porém, as condições atuais de ruído já são altas; | C | S | T/P | ADA | M | A |  |
|  | O limite do Parque da Cantareira poderá ter suas condições atuais de ruído alteradas; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | As vibrações deverão atingir a região junto aos túneis e áreas de escavação em rocha. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Alteração no Transporte de Cargas Perigosas | Redução do tráfego de produtos perigosos no meio urbano e junto ao reservatório Paiva Castro, com a possibilidade de restrição do tráfego de caminhões na SP-23. | A | S | P | AID | M | A |  |
| 9. Alteração em Área Fora da Faixa de Domínio | Sobrecarga do sistema viário pelo transporte de materiais e equipamentos; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alterações na morfologia e paisagem em áreas externas à faixa de domínio como áreas para deposição de material excedente; | A | S | T | AID | M | M |  |
|  | MEIO BIÓTICO |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Perda e Fragmentação da Vegetação | Perda de 261,5 ha de vegetação nativa em estágio médio e avançado; | C | N | P | FD | A | A |  |
|  | Fragmentação entre o início do trecho e Mairiporã; no trecho posterior o traçado reduziu significativamente esta condição. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Interferência em áreas de Preservação Permanente | Interferência em 46,7 ha de Áreas de Preservação Permanente, de modo mais significativo entre o início do trecho e a SP-36. | C | N | P | FD | B | B |  |
| 12. Alteração nos Habitat e Corredores de Fauna | Perturbação da fauna durante as obras e operação do Rodoanel especialmente nos corredores identificados nas imediações da estrada da Roseira e próximo ao Parque Estadual da Cantareira; | A | S | T/P | ADA | M | A |  |
|  | Criação de barreira em setores de movimentação da fauna, especialmente ao setor próximo ao Parque Estadual da Cantareira. |  |  |  |  |  |  |  |

| IMPACTO | ESPECIFICAÇÃO | Probabilidade | Controlabilidade / Potencialidade | Temporalidade | Abrangência | Intensidade | Importância | Valoração |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. Interferência em Unidades de Conservação | Incremento dos níveis de ruído no extremo leste do Parque Estadual da Cantareira; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Interferência na APA do Sistema Cantareira e potencial de expansão das ocupações nesta unidade; | C | S | P | ADA | A | A |  |
|  | Interferência na APA do Paraíba do Sul; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grande extensão em APRM – Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MEIO ANTRÓPICO |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Alteração em Atividades Econômicas | Dinamização econômica da sub-região norte da metrópole, potencializando os efeitos do trecho Oeste do Rodoanel, especialmente em Caieiras; | C | S | P | AID | A | A |  |
|  | Dinamização econômica em Mairiporã, principalmente no distrito de Terra Preta, e Guarulhos em sinergia com a ampliação do aeroporto internacional de São Paulo. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Insegurança da Comunidade | Insegurança da população em função da remoção compulsória (cerca de 237 famílias); | A | S | T | ADA | M | A |  |
|  | Insegurança da população em função das possíveis interferências na vizinhança. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Alteração de Valores Imobiliários | Valorização imobiliária na sub-região norte da RMSP, especialmente nas imediações da interseção com a Fernão Dias, e secundariamente junto às interseções com a Raimundo Pereira de Magalhães e Presidente Dutra que já apresentam condições locacionais privilegiadas; | A | S | P | AID | A | M |  |
|  | Desvalorização imobiliária em decorrência da alteração de vocação e da paisagem, do incremento do ruído em locais específicos. | A | S | T/P | ADA | B | M |  |
| 17. Alteração na Estrutura Metropolitana | Dinamização da ocupação do corredor urbano-industrial ao longo da rodovia Presidente Dutra e da expansão do assentamento residencial nas suas imediações; | A | S | P | AID | A | A |  |
|  | Adensamento populacional e de atividades em Caieiras, Mairiporã e demais municípios da sub-região norte da RMSP; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Risco de ocorrência de ocupações clandestinas em Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais. | M | S | P | AID | B | A |  |
| IMPACTO | ESPECIFICAÇÃO | Probabilidade | Controlabilidade / Potencialidade | Temporalidade | Abrangência | Intensidade | Importância | Valoração |
| 18. Impactos Decorrentes da Relocação Compulsória | Remoção compulsória de 237 famílias nos municípios de Caieiras, Mairiporã e Guarulhos; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Remoção compulsória de 12 unidades de comércio, 6 unidades de serviços, 11 unidades industriais e 2 unidades de uso misto; | C | S | P | FD | B | A |  |
|  | Remoção compulsória de 6 equipamentos urbanos. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Alteração na Estrutura da Ocupação Local | Alteração da vocação nas imediações do Rodoanel; | A | N | P | ADA | B | M |  |
|  | Barreira à ocupação urbana em Guarulhos em Área de Proteção Ambiental (APA – Paraíba do Sul); | A | S | P | AID | M | A |  |
|  | Barreira e expansão do Centro Urbano de Mairiporã ao Sul do Rodoanel. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Incômodo à População e Atividades no Entorno | Incômodos decorrentes do incremento do tráfego e dos níveis de ruído, vibrações e emissões durante as obras e durante a operação do Rodoanel, especialmente nos loteamentos Jd.Primavera, Alpes de Caieiras, Sausalito e centro de Mairiporã. | A | S | T/P | ADA | M | A |  |
| 21. Alteração da Operação do Sistema de Transportes | Melhoria da acessibilidade no município de Caieiras; | C | S | P | AID | A | M |  |
|  | Redução dos fluxos de tráfego de passagem e veículos pesados na BR-381 entre o Rodoanel e a rodovia Pres.Dutra/Marginal; na BR 116 entre o Rodoanel e as Marginais; | A | S | P | AID | M | A |  |
|  | Criação de rota alternativa para o Aeroporto Internacional de S.Paulo; | C | S | P | AID | B | M |  |
|  | Redução do tráfego pesado e de cargas perigosas na SP-023, ao longo do reservatório Paiva Castro; | C | S | P | ADA | A | A |  |
|  | Viabilização da implantação de corredores de ônibus troncais nas marginais da rodovia Presidente Dutra; | A | S | P | AID | B | B |  |
|  | Uso do sistema viário principal de Mairiporã pelo fluxo de veículos com origem destino no acesso ao Rodoanel; | A | S | P | ADA | B | B |  |
|  | Indução de tráfego pesado na SP-332; | C | S | P | AID | A | A |  |
|  | Aumento do tráfego no sistema arterial de Arujá e Guarulhos; | A | S | P | AID | M | M |  |
|  | Interferência nas rodovias Fernão Dias e Presidente Dutra, durante a execução das interseções. | A | S | T | AID | B | B |  |

| IMPACTO | ESPECIFICAÇÃO | Probabilidade | Controlabilidade / Potencialidade | Temporalidade | Abrangência | Intensidade | Importância | Valoração |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. Impactos no Patrimônio Arqueológico, Histórico-cultural e Paisagístico | Alteração significativa da paisagem natural, especialmente do setor leste do município de Mairiporã pela indução de um elemento novo, de porte significativo, não natural, em área pouco ocupada ou de caráter rural. | C | S | P | ADA | A | M |  |