##### Quadro 7.2-3 Síntese dos Impactos no Trecho Sul

| IMPACTO | ESPECIFICAÇÃO | Probabilidade | Controlabilidade / Potencialidade | Temporalidade | Abrangência | Intensidade | Importância | Valoração |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MEIO FÍSICO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Alteração no Sistema de Drenagem | Entre o início do trecho e a Billings são interceptados 24 cursos d’água; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Serão atravessadas a várzea do Parelheiros e a várzea do Embu-Mirim perpendicularmente. | C | S | T/P | ADA | M | A |  |
| 2. Erosão / Assoreamento | Condições de risco de erosão, com destaque para as regiões de grande desnível topográfico e litologia de xistos entre o Parque do Pedroso e a rodovia dos Imigrantes; | C | S | T | ADA | A | A |  |
|  | O assoreamento tende a ser importante junto à captação no Reservatório Rio Grande e nas várzeas do Parelheiros e Embu-Mirim, Billings e Guarapiranga. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Alteração de Condições de Estabilidade | Alterações potenciais de estabilidade entre a região do Parque do Pedroso e a rodovia dos Imigrantes, com solos de alteração pouco coesivos e grande desnível topográfico; | A | S | T | ADA | A | M |  |
|  | As regiões da várzea como Parelheiros e Embu-Mirim poderão apresentar problemas localizados. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Alteração na Qualidade do Ar | Melhoria da qualidade do ar no sistema viário interno ao Rodoanel; | C | N | P | AID | B | A |  |
|  | Emissões veiculares ao longo do trecho; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poeira no período de obras. | C | S | T/P | ADA | B | M |  |
| 5. Alteração na Qualidade da Água | Risco de contaminação das águas por acidentes com cargas perigosas, áreas sensíveis a captação do Rio Grande e reservatórios Billings e Guarapiranga; | B | S | P | AID | M | A |  |
|  | Risco de deterioração da qualidade da água pela ressuspensão dos lodos da Billings, durante a implantação das obras de travessia; | B | S | T | ADA | M | B |  |
|  | Risco de incremento dos índices de turbidez decorrentes das condições de erosão e assoreamento. | A | S | T | ADA | M | B |  |
| IMPACTO | ESPECIFICAÇÃO | Probabilidade | Controlabilidade / Potencialidade | Temporalidade | Abrangência | Intensidade | Importância | Valoração |
| 6. Contaminação do Solo | Impacto que não difere significativamente por trecho, depende dos cuidados na construção e operação; | B | S | T/P | ADA | B | B |  |
|  | Áreas sensíveis: as regiões próximas à captação do Rio Grande, junto aos reservatórios Guarapiranga e Billings e junto à várzea do Embu-Mirim. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Emissões de Ruído / Vibrações | Aumento dos níveis de ruído atingindo áreas urbanizadas, em Santo André, São Bernardo do Campo, Itapecerica da Serra e São Paulo; | C | S | T/P | ADA | M | A |  |
|  | Alteração das condições de ruído em áreas mais preservadas e rurais. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Alteração no Transporte de Cargas Perigosas | Possibilidade de disciplinamento do transporte de cargas perigosas, retirando-as da malha viária , especialmente entre Capuava e o Porto de Santos e em São Paulo. | A | S | P | AID | M | A |  |
| 9. Alteração em Área Fora da Faixa de Domínio | Sobrecarga do sistema viário pelo transporte de materiais e equipamentos; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alterações na morfologia e paisagem em áreas externas à faixa de domínio como áreas para deposição de material excedente; | A | S | T | AID | M | M |  |
|  | MEIO BIÓTICO |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Perda e Fragmentação da Vegetação | Aumento da área de borda das formações vegetais nativas, especialmente nas encostas da margem direita do braço do Rio Grande; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Perda de 258,5 ha de vegetação, em estágios médio e avançado, afetando os principais maciços do braço do Rio Grande, do Bororé e região de Parelheiros; | C | N | P | FD | A | A |  |
|  | Interferência parcial em área de várzea do Embu-Mirim. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Interferência em áreas de Preservação Permanente | Interferência em 53,8 ha de APP, especialmente na margem do reservatório do Rio Grande, entre as rodovias Anchieta e Imigrantes, junto aos reservatórios e várzea do Embu-Mirim. | C | N | P | FD | B | M |  |
| 12. Alteração nos Habitat e Corredores de Fauna | Criação de barreira à movimentação da fauna entre o reservatório e as áreas vegetadas do braço do Rio Grande; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Perturbação da fauna por ruído e presença de máquinas e trabalhadores, especialmente no braço do Rio Grande, no Bororé e no Jaceguava; | M | S | P/T | ADA | M | A |  |
|  | Interrupção de corredores da fauna junto ao reservatório do Rio Grande , no Bororé e no Jaceguava. |  |  |  |  |  |  |  |

| IMPACTO | ESPECIFICAÇÃO | Probabilidade | Controlabilidade / Potencialidade | Temporalidade | Abrangência | Intensidade | Importância | Valoração |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. Interferência em Unidades de Conservação | Travessia do Parque do Pedroso, em área com ocupação irregular; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Todo o trecho está em APRM – Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais. | C | S | P | ADA | M | A |  |
|  | MEIO ANTRÓPICO |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Alteração em Atividades Econômicas | Desenvolvimento econômico , com expansão do distrito industrial de Sertãozinho em Mauá e potencialização do desenvolvimento de São Bernardo do Campo, Santo André. Efeito adicional ao do trecho Oeste do Rodoanel em Embu e Itapecerica da Serra. | C | S | P | AID | A | A |  |
| 15. Insegurança da Comunidade | Insegurança da população em função da remoção compulsória (cerca de 1.120 famílias); | M | S | T | ADA | M | A |  |
|  | Insegurança da população em função das possíveis interferências da obra na vizinhança. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Alteração de Valores Imobiliários | Valorização imobiliária em Mauá e Ribeirão Pires, e, em menor escala em São Bernardo do Campo e Embu, em função do diferencial de acessibilidade proporcionado pelas interseções do Rodoanel; | A | S | P | AID | A | M |  |
|  | Desvalorização imobiliária em decorrência da alteração da vocação e da paisagem, do incremento do ruído em locais específicos. | A | S | T/P | ADA | B | M |  |
| 17. Alteração na Estrutura Metropolitana | Indução à expansão urbana em Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais, especialmente em São Bernardo do Campo com eventuais ocupações clandestinas; | M | S | P | AID | M | A |  |
|  | Dinamização do pólo industrial de Sertãozinho; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Indução à renovação urbana em áreas com melhoria no tráfego como em São Paulo. | M | S | P | AID | A | A |  |
| 18. Impactos Decorrentes da Relocação Compulsória | Remoção de 1.120 famílias nos municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, São Paulo, Itapecerica da Serra e Embu; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Remoção de 54 unidades comerciais, 15 unidades de serviços, 10 unidades industriais, 20 unidades de uso misto e 18 equipamentos urbanos. | C | S | P | FD | M | A |  |

| IMPACTO | ESPECIFICAÇÃO | Probabilidade | Controlabilidade / Potencialidade | Temporalidade | Abrangência | Intensidade | Importância | Valoração |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. Alteração na Estrutura da Ocupação Local | Potencial interferência com caminhos utilizados pelas comunidades indígenas; | P | N | P | AID | B | B |  |
|  | Segmentação dos loteamentos Jd.Miami e do eixo urbano da estrada do M’Boi Mirim; | C | S | P | ADA | A | A |  |
|  | Barreira à expansão urbana sobre a várzea do Embu Mirim. | M | S | P | ADA | M | A |  |
| 20. Incômodo à População e Atividades no Entorno | Incômodo à população pela movimentação de máquinas e trabalhadores, incremento de ruídos e de emissões veiculares nos loteamentos Jd.Miami, Jd. da Represa, Vila Calu, Jd. Jacira, Colibris, Branca Flor, entre outros. | M | S | T/P | ADA | M | A |  |
| 21. Alteração da Operação do Sistema de Transportes | Redução do tráfego na região de São Bernardo do Campo, uma vez que a ligação de Santo André, Mauá e Ribeirão Pires com a Anchieta será feita pelo Rodoanel; | C | S | P | AID | M | A |  |
|  | Redução do fluxo de cargas perigosas no meio urbano e de caminhões de lixo no ABC; | C | S | P | AID | A | A |  |
|  | Criação de nova alternativa de interligação para a Baixada Santista garantindo maior flexibilidade de operação para o Sistema Anchieta / Imigrantes e melhoria de acessibilidade ao Porto de Santos; | C | S | P | AID | M | M |  |
|  | Redução do tráfego de caminhões na via Anchieta e na Regis Bittencourt, entre o Rodoanel e o centro metropolitano e melhoria na ligação Ferrazópolis / Ipiranga pela via Anchieta; | C | S | P | AII | M | M |  |
|  | Aumento do tráfego na área de influência das interseções com o Rodoanel; Mauá, Ribeirão Pires, Embu, Itapecerica e São Paulo; | M | S | P | ADA | M | M |  |
|  | Incremento do tráfego de caminhões nas vias urbanas durante as obras; | M | S | T | ADA | M | B |  |
|  | Interferência no tráfego do Sistema Anchieta/Imigrantes durante as obras das interseções. | M | S | T | ADA | M | B |  |
| 22. Impactos no Patrimônio Arqueológico, Histórico-cultural e Paisagístico | Alteração na morfologia do território e da paisagem natural nas encostas junto ao reservatório Billings e nas suas travessias; | M | S | T | FD | B | M |  |
|  | Interferência em área potencial de ocorrência de sítios pré-coloniais junto à represa Guarapiranga e no Vale do Embu Mirim. |  |  |  |  |  |  |  |