## Slide 1: Introdução a Engenharia Elétrica - 323100
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
Departamentos da Engenharia Elétrica
PCS Computação e Sistemas Digitais
PEA Energia e Automação Elétricas
PSI Sistemas Eletrônicos
PTC Telecomunicações e Controle
Outubro de 2018
Módulo 2 – Introdução ao Controle
Aula S11
V1.3

## Slide 2: Sumário
Motivação
Breve Histórico
Introdução
Controle Clássico
Controladores

## Slide 3: Motivação
Sistema real
Sistema representado (modelado) em um diagrama de blocos

## Slide 4: Breve histórico
Há relatos de técnicas rudimentares de controle na Grécia e em Alexandria:
  270 a.C.: relógio de água (clepsydras)
  10 d.C. - 70 d.C.: Máquina a vapor elementar de Heron (eolípila)
Aplicações e invenções surgem a partir do século XVIII:
  ~1730: Rene-Antoine Ferchault de Reamur: dispositivos automáticos para controle de temperatura com termômetro inventado por Cornelius Drebbel (1572-1663).

## Slide 5
1788: Dispositivo para regular (governar) a velocidade de máquinas a vapor rotativas por James Watt.
http://www.youtube.com/watch?v=EVomz8TXrqE
Vários reguladores de velocidades surgiram como evolução nos primeiros 70 anos do século XIX.
1868: James Clerk Maxwell mostra como obter equações diferenciais para descrever o comportamento de mecanismos reguladores, além de apresentar uma análise teórica de estabilidade (artigo: “On Governor”).

## Slide 6
1876-1895: Edward J. Routh e Adolf Hurwitz desenvolvem paralelamente um critério que permite determinar diretamente a estabilidade do sistema sem a necessidade da solução das equações.
1922-1930: Nicolas Minorsky – aplicação de controladores PID em sistemas de direção automática de navios da Marinha dos Estados Unidos.

## Slide 7
Década de 1920: Laboratórios Bell e o problema de transmissão de sinais a longas distâncias:
  Harold S. Black inventou amplificadores eletrônicos com realimentação.
  Hendrik Wade Bode e Harry Nyquist , entre outros, desenvolveram técnicas para projetar controladores.
Paralelamente, Clesson E. Mason, da Companhia Foxboro Company, trabalhou no desenvolvimento de amplificadores pneumáticos com realimentação.
Realimentação
Feedback
Idéia: Para possibilitar o controle, deve-se conhecer o estado, a situação, a condição atual de um sistema. Com base nessa informação, estima-se um erro e determina-se uma ação para corrigir esse erro.

## Slide 8
A Segunda Guerra mundial estimulou a pesquisa em sistemas de controle para uso militar. Nos Estados Unidos o MIT foi um centro de desenvolvimento.
1948-1950: Walter Evans desenvolve a técnica denominada lugar das raízes, que permite um melhor projeto de controladores.

## Slide 9
Até a década de 1950: a teoria de controle no ocidente era bem consolidada (Controle Clássico), com forte ênfase em métodos no domínio da frequência.
Década de 1970: setor aeroespacial impulsionou o desenvolvimento do chamado Controle Moderno.
Técnicas no domínio do tempo passaram a ser consideradas, muito com inspiração no trabalho de Lyapunov.

## Slide 10
Início de 1960: Kalman no MIT publica uma séria de trabalhos sobre a ideia de variáveis de estado, controlabilidade e observabilidade, regulador linear e filtro de Kalman.
Nas décadas de 1960 e 1970  estudo sobre Controle Ótimo e Controle Multivariável.
1965: Zadeh introduz o Controle Fuzzy.
1980-1990: Doyle introduz o Controle Robusto.

## Slide 11: Introdução ao Controle
Ex.: operador controlando uma caldeira manualmente.
Caldeira
Medidor de temperatura

## Slide 12: Definições
Sistema: conjunto de componentes conectados de forma ordenada para agir como uma unidade.
Planta ou Processo: sistema que é o objeto da ação do sistema de controle.
Controlador: faz a regulação, o direcionamento, através de uma ação de comando, com base em um estado atual do processo e um estado desejado.
Atuador: Local onde o controlador realiza a ação de comando.
Sensor: Local de onde se obtem medidas do estado atual de um processo.
Sistema de Controle: interconexão de sistemas e processos com o propósito de manter um “equilíbrio” ou estabilidade, por exemplo, controlar algum estado do sistema.

## Slide 13
Nesse exemplo de sistema de controle manual...
Controlador
O operador observa o estado da planta (temperatura da caldeira) e atua na válvula liberando mais ou menos calor, para fazer com que a temperatura permaneça dentro de um patamar desejado.
Planta ou processo
Mas e se o operador dormir ?
Observação do estado (realimentação)
Atuador: ação de controle
Sensor: medida do estado da planta
Controle manual

## Slide 14: Controle automático
Ex. de um sistema de controle automático.
Autônomo,
24 horas,
7 dias por semana, mais rápido, garante
qualidade e repetitibilidade no processo, reage automaticamente às variações na planta, não dorme!

## Slide 15: Mais definições - entradas
Entradas de um sistema: pontos onde se aplica uma ação ou mudança. Ex.: Uma válvula, um relé, um motor,...
  Uma ação na entrada fornece um estímulo para o sistema, que reage a essa solicitação.
  As entradas podem ser graduais, como o pedal de um acelerador de um veículo, ou abruptas, como um interruptor liga/desliga.
  Associa-se às entradas funções de excitação típicas, tais como seno, um valor constante, um pulso, uma rampa, um degrau,...
Sistema
Entrada
senoide
degrau
rampa
pulso

## Slide 16: Mais definições - saídas
Saídas de um sistema: pontos onde é possível observar, perceber, notar ou medir um determinado estado ou característica do sistema.
  Ex: um sensor de temperatura, um sensor de vazão, um sensor de nível,...
  Pode-se verificar a resposta do sistema para uma dada ação em sua entrada.
  Pode-se medir o desempenho de um sistema pela característica de resposta de uma de suas saídas. Ex. O tempo de aceleração de um carro de 0 a 100,0 [km/h]
Sistema
Saída
Entrada
Entrada: Acelerador do carro.
Tipo: Degrau (pé na tábua!)
4,2 s
Saída: Velocidade do carro.
Tempo de aceleração de 0 a 100 km/h = 4,2 s
Outros tipos de respostas na saída de um sistema...

## Slide 17: Descrição gráfica de sistemas
Entrada
Diagrama de Blocos
  Linguagem para representação de sistemas, em seus modelos matemáticos e relacionamentos de entradas e saídas ao longo do tempo, por exemplo.
  Partes:
    Setas – usada para representar o sentido do fluxo de informações ou sinais, das saídas para entradas.
    Bloco – representa uma sistema que transforma um sinal de entrada em um sinal de saída. Pode ser descrito por uma equação algébrica ou diferencial. Ex.: y=f(x), onde f(x) = 2+4.(dx/dt).
f(x)
x
y
Sistema
Entrada
x(t)
Saída
y(t)
x(t)
x
d / dt
+
2
4
Sistema
Saída
y(t)

## Slide 18: Exemplo de diagrama de blocos
Bifurcação: um sinal de saída pode servir de entrada para outros blocos
Saída proveniente de outro bloco, servindo como entrada para outros.
Bloco aritmético que soma a entrada A com a entrada -B, produzindo C
A
B
C
Conjunto de equações diferenciais para representar o comportamento do sistema ao longo do tempo, por exemplo.

Se uma saída for utilizada como entrada de blocos anteriores, criamos uma realimentação em um sistema.
Mas nem todo o sistema precisa de realimentação!!

## Slide 19: Tipos de controle – MA
Controle em Malha Aberta (MA)
  Controlador em série com a planta a ser controlada.
  Controla diretamente o processo sem utilizar retroação, (sem realimentação), com base em um valor de referência.
  Simples, mas sensível a distúrbios e variações do sistema do planta.
  Impossibilidade de autoregulação.
  Ex.: Forno caseiro de assar bolos!

## Slide 20
Controle em Malha Fechada (MF)
  Usa uma medida de saída e a retroação (realimentação) desse sinal para compará-lo com um valor desejado de referência.
  Compensa perturbações adicionais através de uma retroação do sinal. Maior robustez; autoregulação.
  Ex.: Segway! Controle mantém o equilíbrio do sistema.
Tipos de controle – MF

## Slide 21: Um sistema de controle manual em diagrama de blocos
Operador
Válvula
Caldeira
Medidor de temperatura
Saída de interesse
Temp
[°C]
Temp. desejada
[°C]
Temp. aferida
[°C]
O operador é o controlador e ele fecha a malha do sistema de controle!

## Slide 22: Um sistema de controle automático em diagrama de blocos
Controlador Automático
Válvula
Caldeira
Medidor de temperatura
Saída de interesse
Temp
[°C]
Temp. desejada
[°C]
Temp. aferida
[°C]
Um controlador automático fecha a malha do sistema de controle!

## Slide 23: Mais definições
Variável de referência ou set point (SP): é a entrada de referência, valor desejado da variável a ser controlada.
Variável controlada ou de processo (PV): é qualquer variável que se deseja controlar. Em geral, é uma saída do processo.
Variável de comando (MV): saída do controlador.
SP
PV
MV

## Slide 24: Conceito de ação de controle
A ação de um controlador pode ser direta ou reversa:
  Ação Reversa: Se PV aumenta, MV diminui. Tipicamente utilizada em controles de aquecimento. Se a temperatura aumentar, a atuação no elemento aquecedor deve diminuir. Na ação reversa, é conveniente definir o erro do sistema como SP-PV.
  Ação Direta: Se PV aumenta, MV aumenta. Tipicamente utilizada em controles de refrigeração. Se a temperatura aumentar, a atuação no elemento refrigerador deve aumentar. Na ação direta, é conveniente definir o erro como PV-SP.

## Slide 25: Conceito de estabilidade
Instáveis
Em geral deseja-se um sistema estável, cuja saída seja limitada, para uma entrada limitada.
Ex.: Manter uma bolinha em uma certa posição fixa após algum impulso.
Outros exemplos de respostas estáveis e instáveis para uma entrada tipo degrau.
Estável
Instável
Estáveis
Bolinha está na iminência de cair!!
Bolinha está em uma posição estável.

## Slide 26: Exemplo de resposta estável ao degrau
Resposta ao degrau
  Degrau: Um sinal de setpoint é variado abruptamente.
  Usualmente mede-se o desempenho do sistema pelos tempos de resposta (tempo de subida, tempo de assentamento ou acomodação, etc.).
  Às vezes, mesmo após o t, o sistema pode apresentar erro constante com relação ao valor desejado (erro de regime).
Resposta ao degrau típica

## Slide 27
Resposta ao degrau típica
Outro exemplo de resposta estável ao degrau
Resposta ao degrau
  Alguns sistemas apresentam comportamento oscilatório com algum amortecimento.
  Nesse caso, usualmente mede-se também o sobressinal máximo.

## Slide 28: Atenção!!!
As experiências desenvolvidas lidam com componentes energizados, como resistores, que possuem temperaturas em sua superfície bastante elevadas (próximas a 100,0 °C). Cuidado com sua manipulação!!!!
Não deixe seu sistema sem supervisão, operando de forma desassistida. Se seu controlador automático falhar, pode-se chegar em altas temperaturas, ocasionando a queima, derretimento ou destruição dos materiais, além de outros prejuízos.
Em caso de emergência, cheiro de queimado, etc. desligue as alimentações do circuito: fontes, cabos USB, etc.
Não conduza essas experiências em local inapropriado. Faça-as em um laboratório didático, com equipamentos e supervisão adequada.
Início das atividades práticas

## Slide 29: Controladores
Controlador ON-OFF:
  Elemento atuante possui apenas duas posições fixas.
  Controle relativamente simples.
  u(t): sinal na saída do controlador; e(t) sinal de erro.

## Slide 30: Controladores
Controlador ON-OFF
  Exemplo: caixa d’água residencial: o flutuador percebe a altura do nível da água e movimenta a haste. Quando o flutuador atinge o nível h, a vazão é interrompida. Qualquer redução de nível é sentida pelo flutuador e a vazão de entrada é reiniciada.
  Pode provocar desgaste excessivo no atuador.
  Outro exemplo: sensor fotoelétrico para ligar/desligar a iluminação pública nos postes.
h

## Slide 31: Controladores
ON-OFF com Intervalo Diferencial (Histerese):
  Evita desgaste do atuador pelo elevado número de comutações.
  Oscilações diminuem reduzindo-se o intervalo diferencial, mas o número de comutações aumenta.

## Slide 32: Controladores
  Exemplos: geladeira e ar condicionado.

## Slide 33: Controladores
Planta térmica considerada
Atenção às ligações de todos os componentes!

## Slide 34: Atenção!!!
As experiências desenvolvidas lidam com componentes energizados, como resistores, que possuem temperaturas em sua superfície bastante elevadas (próximas a 100,0 °C). Cuidado com sua manipulação!!!!
Não deixe seu sistema sem supervisão, operando de forma desassistida. Se seu controlador automático falhar, pode-se chegar em temperaturas bastante elevadas, ocasionando a queima, derretimento ou destruição dos materiais.
Em caso de emergência, desligue as alimentações do circuito: fontes, cabos USB, etc.

## Slide 35: Atividade 1
Controle ON-OFF Manual
  Ligue a resistência em uma das saídas a relé, com tensão de 12V fixa.
  Ligue a ventoinha em uma das saídas PWM.
  Ligue o botão DSENS_2 (pino 4 no conector DSENS) em uma entrada digital para ligar a desligar a ventoinha no controle manual.
  Deve-se ligar e desligar a ventoinha com cliques no botão DSENS_2, de forma a controlar a temperatura manualmente em torno de um valor ajustado no potenciômetro de referência. No programa acione o LED do kit STM32 toda a vez que acionar a ventoinha.
  Monitore a temperatura via comunicação serial com o Teraterm.

## Slide 36: Montagem prática para as atividades
Atenção às ligações de todos os componentes!
Atenção: assegure-se que o ventilador opera como exaustor da caixa térmica!

## Slide 37: Programa da atividade 1
#include "mbed.h"
AnalogIn LM35(PA_0);
AnalogIn POT(PA_1);
DigitalIn botao(PA_9);
DigitalOut dir_1(PB_10);
DigitalOut dir_2(PB_4);
DigitalOut led(LED1);
DigitalOut rele(PC_7);
PwmOut fan(PA_8);
Serial PC(USBTX, USBRX);
int main(){
int last_botao=0, Acao=0;
float Temp=0.0, Ref = 0.0;
dir_1=1; dir_2=0; //Direção da ponte H
fan=0.0; fan.period(0.0001);
led=0; rele=1;
while(1) {
Ref = 20*POT+30; //Referencia vai de 30oC a 50oC ao variar o POT
Temp=LM35*330.0; //Converte leitura para oC
if(botao == 1 && last_botao == 0)
{
fan = !fan; Acao = !Acao; led = Acao;
}
last_botao = botao;
PC.printf("%d \t %2.1f \t %2.1f\r\n", Acao, Ref, Temp);
wait(0.2);
}
}
Controle ON-OFF Manual

## Slide 38
Atividade 2: Controle ON-OFF Automático
  Ligue a resistência em uma das saídas a relé, com tensão de 12V fixa.
  Ligue a ventoinha em uma das saídas PWM.
  No seu programa, faça uma lógica de controle ON-OFF para manter a temperatura no interior da caixa em torno de uma temperatura ajustada no potenciômetro de referência. Acione o LED_GREEN com a ventoinha.
  O controle deve ser feito na ventoinha, ou seja, ela deve ligar (12V) ou desligar (0V) para manter a temperatura dentro do valor especificado.
  Monitore a temperatura via comunicação serial.
Atividade 2

## Slide 39: Programa da atividade 2
#include "mbed.h"
AnalogIn LM35(PA_0);
AnalogIn POT(PA_1);
DigitalOut dir_1(PB_10);
DigitalOut dir_2(PB_4);
DigitalOut led(LED1);
DigitalOut rele(PC_7);
PwmOut fan(PA_8);
Ticker tick;
Serial PC(USBTX, USBRX);
int aux = 0; //variável global
void interrup(){
aux = 1;
}
int main(){
int Acao=0;
float T=0.2, Temp=0.0;
float Erro = 0.0, Ref = 0.0;
dir_1=1;
dir_2=0; //Direção da ponte H
fan=0.0;
fan.period(0.0001);
led=0;
rele=1;
tick.attach(&interrup, T); //prepara timer de T seg.
while(1)
{
if (aux==1)
{
aux=0;
Ref = 20*POT+30; //Ref. varia de 30oC a 50oC com o POT
Temp=LM35*330.0; //Converte leitura para oC
Erro=-(Ref-Temp);//=(Temp-Ref) Ação direta-refrigeração
if(Erro > 0) {
fan = 1.0; Acao = 1;
} else {
fan = 0.0; Acao = 0;
}
led = Acao;
PC.printf("%d \t %2.1f \t %2.1f\r\n", Acao,
Ref, Temp);
}
}
}
Controle ON-OFF Automático

## Slide 40: Resposta do sistema a um degrau
Controle ON-OFF Automático
Dados obtidos pela interface do TeraTerm, plotados no Matlab.

## Slide 41: Capturando dados para registro e análise
Para gerar gráficos de resposta, pode-se copiar a tela do Teraterm e colar o resultado em um programa como o Excel, Matlab, Origin, LibreOffice, Python entre outros.
Lembre-se de acionar “Clear screen” e “Clear buffer” para limpar a tela entre ensaios.
Primeiro aqui
Depois aqui

## Slide 42
Atividade 3: Controle ON-OFF com histerese
  Repita a Atividade 2, mas considerando uma alteração na lógica de controle para criar um intervalo diferencial de 1 grau em torno da temperatura ajustada no potenciômetro de referência.
Atividade 3

## Slide 43: Programa da atividade 3
#include "mbed.h“
AnalogIn LM35(PA_0);
AnalogIn POT(PA_1);
DigitalOut dir_1(PB_10);
DigitalOut dir_2(PB_4);
DigitalOut led(LED1);
DigitalOut rele(PC_7);
PwmOut fan(PA_8);
Ticker tick;
Serial PC(USBTX, USBRX);
int aux = 0; //variável global
void interrup(){
aux = 1;
}
int main(){
int Acao=0;
float T = 0.2, D_Temp = 0.5;
float Temp=0.0, Erro = 0.0, Ref = 0.0;
dir_1=1;
dir_2=0; //Direção da ponte H
fan=0.0;
fan.period(0.0001);
led=0;
rele=1;
tick.attach(&interrup, T); //prepara timer de T seg.
while(1) {
if (aux==1) {
aux = 0;
Ref = 15*POT+35; //Referencia varia de
//35oC a 50oC ao
//variar o POT
Temp=LM35*330.0; //Converte leitura
//para oC
Erro = -(Ref - Temp); //Ação direta
//refrigeração
if(Erro > D_Temp) {
fan = 1.0; Acao = 1;
} else if (Erro < -D_Temp) {
fan = 0.0; Acao = 0;
}
led = Acao;
PC.printf("%d \t %2.1f \t %2.1f\r\n",
Acao, Ref, Temp);
}
}
}
Controle ON-OFF Automático com Histerese

## Slide 44
Controle ON-OFF Automático com Histerese
Resposta do sistema a um degrau
Dados obtidos pela interface do TeraTerm, plotados no Matlab.

## Slide 45
Até agora as estratégias de controle são descontínuas, ou seja, o ventilador liga com 100% de PWM ou desliga (0% de PWM).
Seria possível uma estratégia de controle contínua, finamente ajustável?
A intuição nos diz que se pode ter um estratégia de controle, de forma que o sinal de saída do controlador (variável manipulada), que será a entrada do processo, seja proporcional ao erro:
Isso é denominado controle proporcional (P). Kp é denominado ganho proporcional.
Um controlador proporcional

## Slide 46
Atividade 4: Controle P
  Faça um controlador P que para manter a temperatura em um valor ajustado no potenciômetro de referência.
  Algumas observações:
    Recomenda-se somar um offset na ação de controle, pois a ventoinha não gira quando o duty-cycle do PWM é inferior a ~0,2 a ~0,3.
    A ventoinha também possui uma histerese no acionamento, por conta do atrito estático e dinâmico de sua hélice. Isso dificulta uma ação de controle linear.
    O sensor não é o mais adequado para medir temperatura ambiente.
    Será necessário ligar um LED em uma porta PWM.
Atividade 4

## Slide 47: Programa da atividade 4
#include "mbed.h"
AnalogIn LM35(PA_0);
AnalogIn POT(PA_1);
DigitalOut dir_1(PB_10);
DigitalOut dir_2(PB_4);
PwmOut led(PB_6);
DigitalOut rele(PC_7);
PwmOut fan(PA_8);
Ticker tick;
Serial PC(USBTX, USBRX);
int aux = 0; //variável global
void interrup(){
aux = 1;
}
int main(){
float T = 0.2, Temp=0.0, Erro = 0.0, Ref = 0.0, Acao=0.0, Kp;
dir_1=1; dir_2=0; //Direção da ponte H
fan=0.0; fan.period(0.0001);
led=0;
rele=1;
Kp = 0.5; //Controle P
tick.attach(&interrup, T); //prepara timer de T seg.
Controle P
while(1) {
if (aux==1) {
aux = 0;
Ref = 15*POT+35; //Referencia varia de 35oC a 50oC ao variar o POT
Temp=LM35*330.0; //Converte leitura para oC
Erro = -(Ref - Temp); //Ação direta - refrigeração
Acao = Kp*Erro;
// offset e limitação na Ação de Controle.
if (Acao > 0.8) {
Acao = 0.8;
}
else if (Acao < 0) {
Acao = 0;
}
fan = Acao+0.20;
led = fan;
PC.printf("%.2f \t %2.1f \t %2.1f\r\n", Acao, Ref, Temp);
}
}
}

## Slide 48
Controle P
Resposta do sistema a um degrau
Dados obtidos pela interface do TeraTerm, plotados no Matlab.

## Slide 49
Observe que apareceu um erro em regime permanente. Mesmo após vários minutos, a temperatura não se estabiliza exatamente no valor desejado!
Como esse erro pode ser reduzido/eliminado?
A intuição ainda nos diz que se o Kp aumentar, o erro tende a diminuir. Faça o teste!
Analise:
  ... o que aconteceu com a temperatura medida?
  ... o que aconteceu com o sinal na saída do controlador (variável manipulada)?
Observações do controlador proporcional

## Slide 50
Para solucionar esse problema de uma forma mais eficiente, podemos pensar em uma ação que, de alguma forma, corrija o erro acumulado até o instante n. Uma forma de fazer isso é considerar:
Ki é o ganho integrativo e T o período de amostragem.
Ao considerar as parcelas P + I, tem-se:
Este é o controle Proporcional-Integral (PI).
Um controlador proporcional - integral

## Slide 51
Observe que:
Assim, chega-se a uma forma alternativa para o PI:

## Slide 52
Atividade 4: Controle PI
  Faça um controlador PI que para manter a temperatura em um valor ajustado no potenciômetro de referência.
Atividade 5

## Slide 53
Programa da atividade 5
#include "mbed.h"
AnalogIn LM35(PA_0);
AnalogIn POT(PA_1);
DigitalOut dir_1(PB_10);
DigitalOut dir_2(PB_4);
PwmOut led(PB_6);
DigitalOut rele(PC_7);
PwmOut fan(PA_8);
Ticker tick;
Serial PC(USBTX, USBRX);
int aux = 0; //variÃ¡vel global
void interrup() {
aux = 1;
}
int main() {
float T = 0.2, Temp=0.0, Erro = 0.0, Ref = 0.0;
float Acao=0, Acao_ant=0, Erro_ant=0.0, Kp, Ki;
dir_1=1; dir_2=0; //Direcao da ponte H
fan=0.0; fan.period(0.0001);
led=0;
rele=1;
Kp = 0.2; Ki = 0.009; //Controle PI
tick.attach(&interrup, T); //prepara timer de T seg.
while(1) {
if (aux==1) {
aux = 0;
Ref = 15*POT+35; //Referencia varia de 35oC a 50oC ao variar o POT
Temp=LM35*330.0; //Converte leitura para oC
Erro = -(Ref - Temp); //Ação direta - refrigeração
Acao = Acao_ant +Kp*(Erro - Erro_ant)+Ki*T*Erro;
// offset e limitação na Ação de Controle.
if (Acao > 0.8) {
Acao = 0.8;
}
else if (Acao < 0) {
Acao = 0;
}
fan = Acao+0.20;
led = fan;
PC.printf("%.2f \t %2.1f \t %2.1f\r\n", Acao, Ref, Temp);
Erro_ant = Erro; Acao_ant = Acao;
}
}
}
Controle PI

## Slide 54
Dados obtidos pela interface do TeraTerm, plotados no Matlab.
Controle PI
Resposta do sistema a um degrau

## Slide 55: Comentários Finais
A temperatura ambiente influencia nos resultados.
As plantas foram feitas buscando-se a uniformidade, mas pode haver variação de uma caixinha para outra.
Sabote o seu sistema e veja os controladores respondendo às solicitações. Por exemplo: obstrua a entrada de ar frio. Obstrua a saída de ar quente.

## Slide 56: Comentários Finais
Tente ajustar empiricamente os ganhos do controlador.
  Varie o ganho Kp no controle proporcional. Analise os resultados.
  Adicione a parcela integral e varie Kp e Ki. Analise os resultados.
  Qual a melhor estratégia de controle?