Elétricidade e Magnetismo (Lab.) 	Prof. Elmer Cari

Aluno:										No. USP:

Aluno:										No. USP:

PRÁTICA LABORATORIAL 7

Objetivo: Usar o Osciloscópio para determinar a indutância de um circuito RL série.

Parte 1: Para fazer em casa:

Dedução da equação da tensão na indutância e na resistência

Figura 1: Circuito para avaliação com o osciloscópio, VG é uma tensão em corrente contínua 5V. Para a parte experimental será usado L=5mH (aproximado que será verificado), R=1KΩ e VG=5V (corrente contínua).

- Dado o circuito acima, demonstre que:

Sendo:

VG: Tensão de entrada contínua

VL: Tensão no capacitor

ILO: Corrente inicial no indutor no tempo t = 0 seg.

IL : Corrente no indutor.

Quando t =L/R, então:  VL = VG/e;  VL=0,369VG;

Nesse momento determina-se tau = L/R

L = R tau

Calculos:

Observe no osciloscópio o valor de VL(t) = 0,369VG       =______________

Determine o valor de t=tau na escala de tempo:        t =_______________

Determine o valor do capacitor:                                     L = _______________