# SEL 364 Controle não-linear aplicado

1 semestre 2013

Exercício. Análise de estabilidade de controlador de posição de um manipulador robótico

- Considere o manipulador robótico com n junções descrito pelas equações de movimento

onde q é n-dimensional, ( vetor torque de entrada, g vetor torque gravitacional, b representa forças centrípedas e Coriolis causadas pelo movimento das junções, e H a matriz de inércia do manipulador. Considere uma lei de controle composta por um termo proporcional derivativo (PD) e um termo de compensação da gravidade

, .

Considere a seguinte função de Lyapunov inspirada na energia total do sistema

.

Pede-se verificar que o sistema realimentado é assimptoticamente estável. Observação.

Resolução:

Sendo:

q →  vetor que descreve a posição das juntas do robô.

τ  →  vetor do torque de entrada.

g  →  vetor do torque gravitacional.

H  →  matriz que representa a inércia do braço do robô.

kD e KP  →  constantes positivas que caracterizam o controle P.D.

Para que o sistema seja assintóticamente estável, duas condições tem que serem satisfeitas:

- para qualquer valor de q

- para qualquer valor de q

Olhando para a função de Lyapunov:

E sabendo que uma função do tipo

, onde k é uma constante positiva.

A função D será maior do que zero se B for maior que zero.

Como a matriz de inércia deste tipo de sistema é sempre positiva definida e KP é positivo, a função V será sempre positiva.

Agora teremos que verificar se a derivada de V (a variação de energia) é sempre menor do que zero.

Sabemos da cinemática que:  se o corpo estiver em um potencial zero.

Fazendo uma analogia com o movimento angular temos:

Onde representa a velocidade angular e  representa o torque devido a variação do ângulo. A segunda parte,  corresponde a variação da energia potencial devido a varição do ângulo.

Substituindo no lugar de τ a lei de controle  temos após simplificações:

Logo,  para qualquer valor de q

Portanto, o sistema é assintóticamente estável.

- Controle de posição com controlador PD. Considere o manipulador  robótico de duas junções descrito por (ver pg. 211 Slotine)

Para um controlador PD com  simular a resposta para condições iniciais zero ( e posição desejada com ângulos .

- Controle de trajetória com controle por linearização por realimentação.  Obter a forma espaço de estado do sistema com  e  e mostrar que a lei de controle não linear  da forma

com a lei de controle equivalente dada por  com  um número positivo cancela as não linearidades do sistema. A lei de controle  é referenciada como controle de torque computado na área de robótica. Para esta lei de controle simular a resposta para  condição inicial  e .