## Slide 1: DISPERSÃO ATMOSFÉRICA Exercício aplicado
Prof. Tadeu Malheiros
SHS0375
Universidade de São Paulo
Escola de Engenharia de São Carlos
2019

## Slide 2
1. Fazer a seguinte grade dos receptores:
  a) Montar grade de 4 x 750 m [longitude] ; 5 x 1000 m [latitude].
  (posicionar a grade em função das fontes)
Exercícios
Exemplo:
GRIDCART UCART1 STA
XYINC 197546.00 4 1000.00 7563956.00 4 1500.00
Valores da longitude
Valores da latitude
ELEV 1 N1 N2 N3 N4
ELEV 2 N7 N8 N9 N10
ELEV 3 N13 N14 N15 N16
ELEV 4 N17 N18 N19 N20

## Slide 3
Exercícios
Inserir aqui a foto do google earth com:
  Grade do relevo.
1. Fazer a seguinte grade do relevo:
a) Montar grade de 5 x 500 m [longitude] ; 4 x 1000 m [latitude].

## Slide 4
2. Inserir fontes:
  Ponto 1: Igreja Matriz (simular uma olaria com produção de
  10.000 milheiros/mês = emissão Fase 1: 0,7 g/s, chaminé baixa (10m); fase 2 com chaminé alta (50m);
  b) Área 1: Campo de futebol da EESC (simular uma obra - emissão:
  0,1 x 10-4 g/s/m2.
Exercícios
Inserir aqui a foto do google earth com:
  Grade do relevo;
  Fontes (PIM1 e ACF1)

## Slide 5
2. Inserir fontes no programa conforme é solicitado no quadro abaixo:
  Ponto 1: Igreja Matriz (simular uma olaria com produção de
  10.000 milheiros/mês = emissão: 0,7 g/s, fase 1);
  b) Área 1: Campo de futebol da EESC (simular uma obra - emissão:
  0,1 x 10-4 g/(s-m2).
Exercícios
Exemplo:
SO STARTING
** Source Location **
** Source ID - Type - X Coord. - Y Coord. **
LOCATION FONTEPIM1 POINT (Complete).
LOCATION FONTEACF1 AREA (Complete).
** Source Parameters **
SRCPARAM FONTEMAT 8.049 10.000 517.760 8.000 2.900
SRCPARAM FONTECAMP 7.64E-7 0.500 1000.000 1500.000 90.000
** Source Group **
SRCGROUP SRCGP1 FONTEMAT
SRCGROUP SRCGP2 FONTECAMP
SRCGROUP ALL
SO FINISHED

## Slide 6
3) Para cada fonte separada e para juntas;
4) Inserir pontos discretos para ver concentração e pontos da grade para:
  a) Santa Casa;
  b) Escola Álvaro Guião.
  c) Ponto próximo à Olaria
  d) Ponto próximo à obra
5) Mostrar em formato de tabela (terreno com concentrações).
Apresentação dos resultados
Colocar aqui os resultados das concentrações em forma de tabela e gráfico.