## Slide 1: Universidades de São Paulo Escola de Engenharia de São Carlos Dep. de Eng. Elétrica e de Computação
Laboratório de Fontes Alternativas e Processamento de Energia – LAFAPE
Coordenador: Ricardo Q. Machado
Email: rquadros@sc.usp.br

## Slide 2
Infraestrutura existente
Conversor PWM com controle potência/corrente para estudo de situações de ilhamento e para uso com células a combustível;
Conversor multinível (monofásico) em cascata (5 níveis) com controle independente e que mantém o fluxo de potência constante na rede; (em expansão);
Sistema de integração CC/CC com painéis fotovoltaicos, gerador eólico, ultracapacitores e baterias;

## Slide 3
Infraestrutura existente
Conversor “interleaved” boost com multiplicador de tensão para uso em células de combustível;
Conversor PWM trifásico que opera com as características de filtro ativo e sistema de GD;
Gerador diesel de 15 kVA com controle da potência ativa e reativa transferida para a rede de distribuição.

## Slide 4
1. Conversor PWM com controle potência/corrente

## Slide 5
1. Conversor PWM com controle potência/corrente

## Slide 6
Detalhe da detecção de ilhamento com fluxo de potência entre GD e rede. Verde: tensão da fase “a” da rede (40V/div). Vermelho: corrente da fase “a” da GD (5A/div). Azul: corrente da fase “a” da rede (5A/div). Laranja: sinal do relé “Chave antiilhamento” (20V/div).
1. Conversor PWM com controle potência/corrente
Ilhamento

## Slide 7
1. Conversor PWM com controle potência/corrente
Ilhado
Conectado
kGEFS = 0,05
Ilhamento
Detecção de ilhamento GEFS – kGEFS = 0,05. Verde: tensão da fase “a” da rede (40V/div). Vermelho: corrente da fase “a” da GD (10A/div). Azul: corrente da fase “a” da rede (5A/div). Laranja: sinal do relé “Chave antiilhamento” (20V/div).

## Slide 8
1. Conversor PWM com controle potência/corrente
Ilhado
Conectado
Ilhamento
Detecção de ilhamento fuzzy híbrida. Verde: tensão da fase “a” da rede (40V/div). Vermelho: corrente da fase “a” da GD (10A/div). Azul: corrente da fase “a” da rede (5A/div). Laranja: sinal do relé “Chave antiilhamento” (20V/div).

## Slide 9
2. Conversor multinível

## Slide 10
2. Conversor multinível

## Slide 11
2. Conversor multinível

## Slide 12
3. Sistema de integração CC/CC

## Slide 13
3. Sistema de integração CC/CC

## Slide 14
3. Sistema de integração CC/CC
Transferência de potência
constante por intervalo de tempo
Transferência de potência
variável por intervalo de tempo

## Slide 15
4. Conversor “interleaved”
Diagrama de controle

## Slide 16
4. Conversor “interleaved”

## Slide 17
4. Conversor “interleaved”
Controle em cascata
Controle em tensão

## Slide 18
4. Conversor “interleaved”
Controle em cascata
Controle em cascata. Verde: tensão de entrada (10V/div). Azul: tensão de saída (40V/div). Laranja: corrente de entrada (10A/div.). Amarelo e púrpura: corrente sobre cada indutor (10A/div).

## Slide 19
4. Conversor “interleaved”
Controle em tensão
Controle em tensão. Azul: tensão de saída (50V/div). Laranja: corrente de entrada (10A/div.). Amarelo e púrpura: corrente sobre cada indutor (5A/div).

## Slide 20
4. Conversor “interleaved”

## Slide 21
5. Conversor PWM trifásico;
Diagrama de controle

## Slide 22
5. Conversor PWM trifásico;

## Slide 23
5. Conversor PWM trifásico;
Vertical: frequência da rede 0.25 Hz/div; potência ativa (15 W/div) and potência reativa (15 VAr) fluindo através da rede. Horizontal: 500 ms/div.

## Slide 24
5. Conversor PWM trifásico;
Transferência de Potência ativa e reativa. Vertical: 60 W/div and 60 VAr/div. Horizontal: 500ms/div.

## Slide 25
5. Conversor PWM trifásico;
Control with adaptive resonant filters. Vertical: Tensão da GD 30 V/div; tensão 30 V/div; and load current 1 A/div. Horizontal: 5 ms/div.

## Slide 26
6. Gerador diesel;

## Slide 27
6. Gerador diesel;

## Slide 28
6. Gerador diesel;

## Slide 29
6. Gerador diesel;
Em regime permanente
Durante transitório