## Slide 1: QFL1604 – Química Ambiental II
Prof. Pedro Vidinha
Parte II – Distribuição de Espécies no Meio Ambiente
pvidinha@iq.usp.br
Última Atualização: 19/03/2015

## Slide 2: Equilíbrios de partição de espécies no Meio Ambiente
Interações moleculares;
Exemplos de equilíbrios de partição;
Princípios termodinâmicos envolvidos;
Equilíbrio de pressão de vapor.
Bibliografia básica: - Capítulos 3 e 4 do livro “Environmental Organic Chemistry”, 2ª. Edição (Schwarzenbach et al.)

## Slide 3
Caso prático 1.
Em uma piscina municipal de 25x2,50x1,30 é aquecida a 28 °C. Esta piscina encontra-se coberta por uma cobertura de vidro retangular de 30x16,5x2,5.
Durante uma operação de manutenção do piso foi utilizando um agente desergordurante contento do tetracloroetileno. Acidentalmente uma bombona 20 litros foi derrubada dentro da piscina
Qual a fração molar do tectracloroetileno na piscina e no ar que envolve a piscina?
IDEIAS PARA RESOLVER ISTO ?

## Slide 4
T °C | P* (mmHg)
-20,6 s | 1
13,8 | 10
40,1 | 40
61,3 | 100
100 | 400
120,8 | 760
T °C | Cw(sat)
0 | 0,24
20 | 0,225
80 | 0,2
MW | 165,8 gmol-1
Densidade | 1,62 gcm-3
Tfusão | -19°C
Tebulição | 120,8 °C

## Slide 5
Caso um peixe esteja nadando na piscina qual será a quantidade de tetracloroetileno que este irá acumular no seu tecido adiposo em resultado da exposição ao tetracloroetileno presente na água na piscina. Considere que não existem limitações difusionais entre a água e o tecido adiposo do peixe e considere que o sistema água-tecido adiposo atingiu o equilíbrio. Considere que a massa do peixe é igual a 5 Kg. Log Kow (tetracloroetileno) = 3,40.
IDEIAS PARA RESOLVER ISTO ?

## Slide 6
Imagine que um coelho está dentro do recinto das piscinas. Qual a concentração de tetracloroetileno que poderá acumular no seu tecido adiposo. Considere a massa do coelho igual a 5Kg.
Qual a diferença entre estes dois sistemas em termos de equilíbrio?
Com base na informação toxicológica veja se é possível avaliar qual dos animais será mais afetado pela exposição ao composto. Atenção, nós falámos muito pouco deste tema nas aulas. O objetivo desta pergunta é que vocês sintam as dificuldades de avaliar estes sistemas e que sintam igualmente o impacto dos potenciais danos que um eventual derrame poderá produzir nas nossas vidas.

## Slide 7
Health effects Effects on experimental animals and in vitro test systems Toxicological effects Tetrachloroethylene has a low acute inhalation toxicity (LC50 in rodents, >16.6 mg/litre). Acute oral toxicity is also low (LD50 in rodents, >3000 mg/kg bw) (5). The liver, kidneys, blood and central nervous system (CNS) are the target organs for systemic effects. Hepatic effects occur at lower dose levels in mice than in rats.
Haematotoxicity was observed in an inhalation study in mice at test concentrations of 915 and 1830 mg/m3 (no other concentrations tested) in which the animals were exposed for 6 hours/day, 5 days/week for 7.5 or 11.5 weeks

## Slide 8: Transporte Físico em Águas Subterrâneas

## Slide 9: Transporte Físico em Águas Subterrâneas

## Slide 10
Interações
Intermoleculares

## Slide 11: Interações moleculares
Forças de van der Waals (não específicas)
Ligação de Hidrogênio (específicas)
Linus Carl Pauling
Johannes D. VAN DER WAALS
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1954/pauling_postcard.jpg
Peter J. W. DEBYE
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1936/debye_postcard.jpg
http://www.phy.duke.edu/sites/default/files/smlondon.jpg
Fritz W. LONDON
Wilhelmus H. KEESOM
http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn1/images/KEESOM.jpg
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1910/waals_postcard.jpg

## Slide 12: Interações moleculares
Environmental Organic Chemistry, Schwarzenbach, Gschwend, Imboden, 2a ed., Wiley, Hoboken, NJ, EUA, 2003
Não-específicas (van der Waals)
Fracas e de curta distância
- dipolo induzido x dipolo induzido (London)
- dipolo x dipolo induzido (Debye) - dipolo x dipolo (Keesom)
Específicas (ligação de H)
Fortes e “direcionadas” - doador ou aceptor de H (doador ou aceptor de e-)

## Slide 13: Classificação compostos orgânicos: interações moleculares
Não-específicas: (van der Waals - vdW)
Monopolares
Apolares
Específicas só doador ou aceptor
Bipolares
Específicas doador e aceptor

## Slide 14
Equilíbrio de
Partição

## Slide 15: Introdução ao equilíbrio de partição
No equilíbrio:
Onde Ki12 = constante de equilíbrio de partição
Energia livre de transferência:
i na fase 2 ⇌ i na fase 1
“reagente”
“produto”
Partição pode ser pensada como uma “reação”: “ligações” (interações) são quebradas e formadas no processo

## Slide 16: Exemplos de equilíbrios de partição
Adsorção: Fase 1 → Interface entre 1e 2
Absorção: Fase 1 → Fase 2
i = espécie;
1 = fase 1
2 = fase 2 : = “interação”
1:i:1 + 2:2 ⇌ 1:1 + 2:i:2
1:i:1 + 1:2 ⇌ 1:1 + 1:i:2
Environmental Organic Chemistry, Schwarzenbach, Gschwend, Imboden, 2a ed., Wiley, Hoboken, NJ, EUA, 2003
i(g) + 1:1 ⇌ 1:i:1
Absorção de i da fase gasosa por um líquido:
Adsorção de i da fase gasosa na interface ar-sólido:
i(g) + 1:2 ⇌ 1:i:2

## Slide 17: Absorção de i da fase gasosa por i na fase líquida
Pressão de vapor de líquido puro
KiaL = constante de equilíbrio de partição
Mas como:
= pressão de vapor saturado
e
Então:

## Slide 18
= pressão de parcial de i
Environmental Organic Chemistry, Schwarzenbach, Gschwend, Imboden, 2a ed., Wiley, Hoboken, NJ, EUA, 2003
Interessante quando estamos a pressões acima de 10 bar já não podemos considerar uma situação de idealidade na fase gasosa, isto é, sem interações entre as moléculas que se encontram nessa fase
Importante quando estudamos situações de equilíbrio o onde a fase gasosa está sob pressão
Pressão de vapor

## Slide 19
Se a entalpia, que reflete a interação entre as moléculas no liquido vencer o termo da entropia, (que é uma medida do grau de liberdade ganho quando a molécula vai da fase liquida para gasosa)
Então a energia livre resultante é positiva e consequentemente as moléculas tem a tendência em permanecer em um estado mais condensado (liquido ou sólido)
Uma regra importante para entender este conceito é a regra de Gibbs -
que junta a contribuição entalpia e entrópica de uma substância
Esta regra diz-nos que o número de graus de liberdade é igual ao
número de componentes subtraído o numero de fases.
Pressão de vapor

## Slide 20
Josiah Willard Gibbs – Deduziu um a regra de fases que no estabelece uma relação geral entre a Graus de liberdade (F), o numero de componentes (C) e o número de fases em equilíbrio (F). Deste modo, para um qualquer sistema.
F=C-P+2
Propriedades extensivas – dependem da dimensão do sistema (volume e massa)
Propriedades intensivas – não dependem da dimensão do sistema
A Regra de Gibbs dá-nos quantas variáveis intensivas podemos definir no nosso sistema
Equilíbrio de fases

## Slide 21
[H20] -- F=C-P+2 <=> F=1-2+2=1
1 grau de liberdade.
Apenas podemos variar uma propriedade intensiva do nosso sistema para definir uma posição de equilíbrio
Para a pressão igual a 1 atm sabemos que para a água se deslocar para a fase gasosa teremos de definir estabelecer como 100ºC
Líquido
Gás
vapor
líquido
Regra de fase – Regra de Gibbs

## Slide 22
Se aumentar a temperatura a pressão também sobe
Qual é o ponto de ebulição da água?
Resposta: A pergunta de volta é a que pressão estamos a falar?
Pois temos um ¨infinito¨ número de possibilidades de pressão para a obter o ponto de ebulição da água
Equilíbrio de fases

## Slide 23
Gás
Líquido
Sólido
O que isto significa que o ponto triplo não tem qualquer grau de liberdade.
o ponto triplo é uma condição única que é definida a uma pressão e temperatura bastante precisas (um ponto). Para substancias puras.
273,16 K (0.01 °C ) (6.11657 mbar; 0.00603659 atm)
[H20]  F=C-P+2 <=> F=1-3+2=0
Equilíbrio de fases

## Slide 24
A+B
A+B
H20 – F=C-P+2 <=> F=2-2+2=2
Se tivermos 2 componentes em um sistema líquido-gás.
vapor
líquido
No fundo a regra de Gibbs diz-nos o número de propriedades intensivas que podes ser alteradas de uma forma independente num sistema em equilíbrio.
Regra de fase – Regra de Gibbs
Temos neste caso 2 graus de liberdade, isto é, podemos usar tanto temperatura e pressão para fazer com que os componentes A e B possam alterar entre a fase de vapor e a fase líquida.

## Slide 25
A relação entre pressão e temperatura vem sob a forma de um diagrama de fases
Este diagrama permite identificar relações bastante interessantes entre pressão e temperatura como:
Ponto de fusão
Ponto de ebulição
Ponto triplo
Ponto critico
consequentemente avaliar o estado de agregação da substancia
Equilíbrio de fases

## Slide 26
Environmental Organic Chemistry, Schwarzenbach, Gschwend, Imboden, 2a ed., Wiley, Hoboken, NJ, EUA, 2003
Tm = temperatura de fusão;
Tb = temperatura de ebulição;
Tt = temperatura tríplice;
Tc = temperatura crítica;
“normal”
“padrão”
Diagrama de fase simplificado

## Slide 27
Environmental Organic Chemistry, Schwarzenbach, Gschwend, Imboden, 2a ed., Wiley, Hoboken, NJ, EUA, 2003
Pontos de fusão, ebulição e crítico

## Slide 28
Fugacidade = “Tendência a escapar” = mede a tendência relativa de uma molécula a “escapar” de um sistema
Ao invés de tentar determinar cada i, para cada componente, pode-se usar a ”tendência a escapar do sistema” da molécula.
Determinando fugacidades relativas é possível inferir potenciais químicos relativos!
Formas para determinar o potencial químico
Fugacidade

## Slide 29
A pressão de um gás não ideal é dada pela fugacidade - forças intermolecular estão presentes
A fugacidade não é apenas em função da quantidade de substancia e da temperatura mas é igualmente dada em função da composição.
A presença de outros componentes afeta como uma substância poderá particionar entre duas fases.
Na mistura de 2 gases isso poderá ser refletido na pressão total mistura
Fugacidade está relacionada com a pressão parcial
Fugacidade
Coeficiente de fugacidade
Quando este coeficiente = 1 significa que a fugacidade é igual à pressão parcial do gás ( idealidade)
Fugacidade

## Slide 30
Comportamento não ideal gases
Z fator de compressibilidade

## Slide 31
A pressão depende da frequência de colisões e da força de cada colisões.
Ambas situações são reduzidas pelas forças atractivas que actuam com uma força proporcional concentração (n/V) das moléculas na amostra.
Então podemos introduzir um factor de redução da pressão
Equação de estado de van der Waals

## Slide 32
A pressão de um gás não ideal é dada pela fugacidade - forças intermolecular estão presentes
A fugacidade não é apenas em função da quantidade de substancia e da temperatura mas é igualmente dada em função da composição.
A presença de outros componentes afeta como uma substância poderá particionar entre duas fases.
Na mistura de 2 gases isso poderá ser refletido na pressão total mistura
Fugacidade está relacionada com a pressão parcial
Fugacidade
Coeficiente de fugacidade
Quando este coeficiente = 1 significa que a fugacidade é igual à pressão parcial do gás ( idealidade)

## Slide 33
Fugacidade pode ser relacionada com a expressão do potencial químico
Em condições padrão a fugacidade e a pressão parcial são iguais pois as condições padrão estão na idealidade
A definição da referência é essencial
Em química ambiental os estados de referencia
Estado puro do liquido
Estado de diluição infinita
Elementos em sua forma fundamental

## Slide 34
Environmental Organic Chemistry, Schwarzenbach, Gschwend, Imboden, 2a ed., Wiley, Hoboken, NJ, EUA, 2003
e
Para T = cte, têm-se:
Valor absoluto não pode ser medido!
É definir uma REFERÊNCIA ou VALOR PADRÃO: i = i0 para pi = pi0 (normalmente 1 bar)
logo:
logo:
proporcionais!
Fugacidade de gases ideais

## Slide 35
Para gases reais:
 é a fugacidade do gás,  é o coeficiente de fugacidade
Referência/Estado Padrão:
Para misturas de gases:
Onde a fração molar é dada por :
Fugacidade de gases ideais

## Slide 36
Potencial e equilíbrio químico

## Slide 37
Para misturas (soluções ideais), entra a fração molar ()
Fugacidade de soluções ideais
p* = pressão de vapor e fugacidade da sustância
Composto i
Solvente j
Situação onde i está puro
Medidos sempre em relação a uma referencia
Essa referência/Estado Padrão corresponde ao líquido puro
Situação onde i está dissolvido em j
(concentração baixa) solução ideal
Nas soluções ideais não consideram interações intermoleculares

## Slide 38
Para misturas reais (soluções reais), entra a fração molar () e coeficiente de atividade
Fugacidade de soluções reais
Soluções ideais
Composto i
Soluções reais
γ = coeficiente de atividade
p* = pressão de vapor para a substância pura
Fugacidade de sólidos

## Slide 39
Logo:
É definida como ai atividade do composto i, ou seja, quão ativo é um composto comparado ao seu estado padrão
Onde:
μ*iL é aproximadamente igual a:
Pois a energia livre de formação padrão do líquido puro é definida a 1 bar, não pi*
A razão:
Coeficiente de Atividade e Potencial Químico

## Slide 40
Environmental Organic Chemistry, Schwarzenbach, Gschwend, Imboden, 2a ed., Wiley, Hoboken, NJ, EUA, 2003
Coeficiente de Atividade

## Slide 41
Componente da solução
Componente puro
Desvio da idealidade
Este desvio está associado a uma energia.
Onde esta é a diferença em relação a uma situação ideal.
ideal
Real
Resumo

## Slide 42
=
ideal
Real
Soluções ideais muito dissolvidas não temos variação de entalpia
= -
Equilibrio

## Slide 43
= -
=
Equilibrio

## Slide 44
=
Entropia da mistura
Energia que envolve o grau de liberdade de i mas as interações de i com a sua vizinhança.
Equilibrio

## Slide 45
ou
entropia padrão de mistura
Energia Livre de Excesso molar parcial
interações
Graus de Liberdade
= 0 Para líquidos ideais!

## Slide 46
Environmental Organic Chemistry, Schwarzenbach, Gschwend, Imboden, 2a ed., Wiley, Hoboken, NJ, EUA, 2003
Energia Livre em Excesso

## Slide 47
Diferença de potencial químico:
Composto (i) particionado entre fases 1 e 2:
Energia e Processos de Transferência de Fases

## Slide 48
No equilíbrio:
Constante de partição de i entre 1 e 2
-
Energia e Processos de Transferência de Fases

## Slide 49
K’ é a constante p/ fração molar!
Como calcular K em função de concentração molar?
logo:
onde:
Substituindo:
Energia e Processos de Transferência de Fases

## Slide 50
Environmental Organic Chemistry, Schwarzenbach, Gschwend, Imboden, 2a ed., Wiley, Hoboken, NJ, EUA, 2003
Energia e Processos de Transferência de Fases

## Slide 51
A linha de separação entre liquido e vapor é uma linha de equilíbrio
Deste modo, podemos estabelecer uma relação entre os potenciais químicos entre a Fase liquida e a fase de vapor da espécie que estamos a estudar,
Líquido
Gás
vapor
líquido
onde
logo:
Usando o líquido puro como referência e P0=1 bar
O que acontece no equilíbrio ?
Pressão de vapor

## Slide 52
Líquido
Gás
vapor
líquido
No equilíbrio
Pressão de vapor

## Slide 53
0
= pressão de vapor saturado
Pressão de vapor: termodinâmica

## Slide 54
=
é energia necessária para fazer com que o composto i transite da fase liquida para a fase gasosa – Energia livre de Vaporização
será sempre positivo para temperatura em que a pressão de vapor seja inferior à pressão padrão ( 1 atm). Por exemplo todas as temperaturas abaixo do ponto de ebulição
Pois a atividade refere-se ao líquido puro logo e o processo de transferência de fase depende apenas
Pressão de vapor

## Slide 55
Neste ponto (ponto de ebulição) as moléculas do composto i que se encontram no estado liquido podem ¨voar¨ para o estado gasoso
pois o seu
ganho de entropia na vaporização igual as atrações entalpicas
que tentam manter essas moléculas juntas.
A energia livre de vaporação acima do ponto de ebulição será obviamente negativa
Pressão de vapor

## Slide 56
Nós podemos tratar a pressão de vapor como uma constante de equilíbrio entre duas fases (K12) onde a dependência da pressão de liquido-vapor em relação á temperatura pode ser descrita pela equação de van´t Hoff
Esta equação é designada por equação de Claussius Clapeyron.
Neste caso a esta equação pode ser integrada assumindo que a é uma constante a uma dada temperatura. Por exemplo no ponto critico = 0 
Incrementa rapidamente em temperaturas perto do ponto de ebulição e moderadamente para temperaturas baixas.
Deste modo, em uma gama curta de temperaturas (0°C to 30°C) podemos expressar de uma forma linear a dependência da pressão em relação à Temperatura.
Equilíbrio líquido-vapor
Claussius Clapeyron
van´t Hoff

## Slide 57
Fase ( 1)
Fase (2)
No equilíbrio temos
Termodinâmica de transição de fase

## Slide 58
Para a maioria das substâncias o volume molar aumenta durante a fusão entãoV é geralmente baixo mas positivo;
De notar que a temperatura de fusão varia pouco com a pressão
A água é bastante diferente, o processo de fusão é endotérmico e o volume molar decresce durante a fusão (água liquida é mais densa que o gelo) então o V é baixo e negativo. Uma aumento na pressão decresce o ponto de o ponto de fusão do gelo.
Na fronteira liquido vapor a entalpias de vaporização, bem como, o volume molar são positivos então o pressão de vapor aumenta com a temperatura
Para avaliar este aumento podemos assumir que o vapor tem um comportamento de gás perfeito
Termodinâmica de transição de fase

## Slide 59
Environmental Organic Chemistry, Schwarzenbach, Gschwend, Imboden, 2a ed., Wiley, Hoboken, NJ, EUA, 2003
Versão integrada entre duas temperaturas próximas. Possível pois dentro de uma gama baixa de temperaturas (0-30°C) é constante
Claussius Clapeyron
van´t Hoff
Equilíbrio líquido-vapor

## Slide 60
Environmental Organic Chemistry, Schwarzenbach, Gschwend, Imboden, 2a ed., Wiley, Hoboken, NJ, EUA, 2003
Versão integrada entre duas temperaturas próximas. Possível pois dentro de uma gama baixa de temperaturas (0-30°C) é constante
Para líquidos a correlação gráfica entre ou e é praticamente linear dentro de uma gama baixa de temperaturas (0-30°C).
Deste modo, podemos usar uma relação mais simples para estimar a pressão de vapor a qualquer temperatura dentro desta gama.
pois o estado de agregação do composto não se altera dentro dessa gama de temperatura considerada. Por exemplo, o composto não sofre nenhuma transição quando se baixa a temperatura
Equilíbrio líquido-vapor

## Slide 61
Environmental Organic Chemistry, Schwarzenbach, Gschwend, Imboden, 2a ed., Wiley, Hoboken, NJ, EUA, 2003
Caso a gama de temperatura seja alargada a equação acima terá de ser modificada para manter linear a relação entre e e refletir a dependência entre T e
Equação de Antoine
Equilíbrio líquido-vapor

## Slide 62
Environmental Organic Chemistry, Schwarzenbach, Gschwend, Imboden, 2a ed., Wiley, Hoboken, NJ, EUA, 2003
Esta ultima equação denomina-se de Antoine e é bastante usada para correlacionar dados experimentais entre pressão de vapor e temperatura. A, B e C são constantes servem para manter a correlação vs linear
°C
https://www.pirika.com/ENG/ChemEng/AntoineTheory.html
Equilíbrio líquido-vapor

## Slide 63
Environmental Organic Chemistry, Schwarzenbach, Gschwend, Imboden, 2a ed., Wiley, Hoboken, NJ, EUA, 2003
https://www.pirika.com/ENG/ChemEng/AntoineTheory.html
Pontos de ebulição, fusão e críticos

## Slide 64
De um modo bastante similar podemos obter derivar uma relação para o equilíbrio sólido vapor (sublimação)
pedro vidinha
64
Onde:
O ΔsubG também pode ser escrito como:
Logo:
Usando:
e
A expressão fica:
Ou:
Equilíbrio sólido-vapor

## Slide 65
Equilíbrio Sólido-Vapor
Pressão de vapor: efeito da temperatura

## Slide 66
Considerando o 1,2,4,5-tetra-metil-benzene (TeMB) – dureno. Calcular a pressão de vapor em atmosferas e pascais a 20 ºC utilizando a informação presente na tabela. Expressar este resultado em termos de concentração (a) utilize o conjunto de valores abaixo do ponto de fusão. (b) utilize os valores acima do ponto de fusão. Compare e discuta das diferenças. (c) calcular fusH, fusS, fusG.
calcular a fração molar de uma mistura ideal de TeMB com hidrocarbonetos aromáticos a 20ºC, assumindo que a concentração de gás no equilíbrio é de 35 g/L de ar.
Questões

## Slide 67
Chart: 
| 3.1446540880503146E-3 | 2.8768699654775601E-3
 | 0 | 2.3026
 | 3.6889 | 4.6052 | 5.9915 | 6.6333
Tfusao

## Slide 68
Chart: 
| 3.1446540880503146E-3 | 2.8768699654775601E-3
 | 0 | 2.3026
 | 3.6889 | 4.6052 | 5.9915 | 6.6333
Tfusao

## Slide 69
Questões

## Slide 70
O 1,4 – diclorbenzeno (1,4-DCB) é utilizado com desinfetante nos banheiros públicos. Pretende-se saber se a quantidade de 1,4-DCB presente no ar do banheiro pode provocar algum problema para a saúde do pessoal que trata da sua limpeza e qual é exposto diariamente a este composto. Calcule a concentração de 1,4-DCB.
M – 147 g/mol: Tf – 53 °C e Tb – 173,9 °C
Questões

## Slide 71
Caso prático 1.
Em uma piscina municipal de 25x2,50x1,30 é aquecida a 28 °C. Esta piscina encontra-se coberta por uma cobertura de vidro retangular de 30x16,5x2,5.
Durante uma operação de manutenção do piso foi utilizando um agente desergordurante contento do tetracloroetileno. Acidentalmente uma bombona 20 litros foi derrubada dentro da piscina
Qual a fração molar do tectracloroetileno na piscina e no ar que envolve a piscina?
T °C | P* (mmHg)
-20,6 s | 1
13,8 | 10
40,1 | 40
61,3 | 100
100 | 400
120,8 | 760
MW | 165,8 gmol-1
Densidade | 1,62 gcm-3
Tfusão | -19°C
Tebulição | 120,8 °C

## Slide 72
T °C | P* (mmHg)
-20,6 s | 1
13,8 | 10
40,1 | 40
61,3 | 100
100 | 400
120,8 | 760
T °C | Cw(sat)
0 | 0,24
20 | 0,225
80 | 0,2
MW | 165,8 gmol-1
Densidade | 1,62 gcm-3
Tfusão | -19°C
Tebulição | 120,8 °C

## Slide 73
Environmental Organic Chemistry, Schwarzenbach, Gschwend, Imboden, 2a ed., Wiley, Hoboken, NJ, EUA, 2003
Vamos ver como a estrutura química pode produzir um impacto na pressão de vapor.
Este efeito pode ser visível através da energia livre de vaporização que difere de composto para composto em resultado das diferenças entre as entalpia de vaporização dessas substancias.
Estas entalpias de vaporização refletem o somatório das interações intermoleculares que atuam para manter as moléculas de liquido juntas.
Moléculas com pressões de vapor baixas possuem estruturas moleculares responsáveis por manter as moléculas de liquido mais atraídas
Esta relação entre estrutura química e pressão de vapor é reforçada pelo facto de a entalpia e a entropia de vaporização estarem diretamente relacionadas.
A entalpia de vaporização reflete a diferença entre os grau de liberdade da molécula no estado gasoso e no estado liquido
Pressão de vapor e as interações intermoleculares

## Slide 74
Environmental Organic Chemistry, Schwarzenbach, Gschwend, Imboden, 2a ed., Wiley, Hoboken, NJ, EUA, 2003
T=25oC
25,8kJ.mol-1
Há uma proporcionalidade entre DvapG e DvapH!
ΔvapH e ΔvapS
são determinados pelas
Interações moleculares
Pressão de vapor e as interações intermoleculares

## Slide 75
A regra de Trouton diz-nos que a entropia de vaporização molar da maioria dos líquidos no seu ponto de ebulição está compreendida entre 85-88 J/K. A entropia de valorização é definida
Isto é, ocorre o mesmo aumento de desordem quando estas substâncias passam da fase liquida para a fase gasosa
A regra de Trouton pode ser explicada através da expressão de Boltzmann para a entropia ( S= klnW).
Neste caso, a mudança relativa no volume livre é bastante grande e uma mudança praticamente constante para todos os líquidos.
(espaço livre) - Espaço disponível para o movimento das moléculas quando passam de liquido para gás)
Claro que como toda a regra esta também tem excepções.
Líquidos que fazem ligações fortes e estão por isso mais organizados - Ligações de hidrogénio
Regra de Trouton

## Slide 76
Environmental Organic Chemistry, Schwarzenbach, Gschwend, Imboden, 2a ed., Wiley, Hoboken, NJ, EUA, 2003
Regra de Trouton

## Slide 77
Para
têm-se:
Regra de Trouton

## Slide 78
Environmental Organic Chemistry, Schwarzenbach, Gschwend, Imboden, 2a ed., Wiley, Hoboken, NJ, EUA, 2003
pedro vidinha
78
Há uma relação entre DvapH e Tb!
Equação de Kistiakowsky:
DvapS (Tb) = (36,6 + 8,31.lnTb) J.mol-1.K-1 Tb em K
Equação de Kistiakowsky (modificada por Fishtine):
DvapS (Tb) = KF(36,6 + 8,31.lnTb) J.mol-1.K-1 Tb em K
KF = 1,0 (apolares e monopolares), 1,15 (fenóis), etc
De forma a manter este tipo de correlação linear para todos uma generalidade dos compostos –
geralmente composto monopolares ou apolares foram introduzidos alguns fatores na relação anterior
Líquidos orgânicos Bipolares
Pontos de ebulição, fusão e críticos

## Slide 79
Há uma proporcionalidade entre DvapG e DvapH – Isso gera relação:
Environmental Organic Chemistry, Schwarzenbach, Gschwend, Imboden, 2a ed., Wiley, Hoboken, NJ, EUA, 2003
p*iL em Pa
Métodos para determinar a pressão de vapor

## Slide 80
DHvap é diretamente proporcional a T (DCpvap é constante):
Substituindo na eq. de Clausius-Clapeyron e integrando de 1 bar a piL e de Tb a T:
Pode-se usar:
e DSvap(Tb)~ 88 J/molK
KF = fator de Fishtine (1 ou maior)
Métodos para determinar a pressão de vapor

## Slide 81
Environmental Organic Chemistry, Schwarzenbach, Gschwend, Imboden, 2a ed., Wiley, Hoboken, NJ, EUA, 2003
Líquidos orgânicos em água
Substância Pura (L)
Substância Dissolvida em Água
Diferença de potenciais químicos:
No equilíbrio:

## Slide 82
Environmental Organic Chemistry, Schwarzenbach, Gschwend, Imboden, 2a ed., Wiley, Hoboken, NJ, EUA, 2003

## Slide 83
Considerando as Aproximações: iL 1 e iL  1
Para líquidos:
Onde é o volume molar da água (~0,018 L/mol)
ou
ou

## Slide 84
Sólidos orgânicos em água
Substância Pura (L)
Substância Dissolvida em Água
Diferença de potenciais químicos:
No equilíbrio:
Substância Pura (S)
Considerando as Aproximações iL 1 e iL  1

## Slide 85
Para sólidos:
Onde é o volume molar da água (~0,018 L/mol)
ou

## Slide 86
Gases orgânicos em água
Substância Pura (G)
Substância Dissolvida em Água
Para gases pouco solúveis:
Pressão parcial da substância:

## Slide 87
Equação de van't Hoff (ou Clausius-Clapeyron, neste caso):
DHvap é uma função de T;
É zero para Tc e vai aumentando rapidamente quando T se aproxima de Tb
Para T < Tb, DHvap aumenta lentamente (pode ser considerado constante para pequenos intervalos).
Para faixas maiores de temperatura, vale a Equação de Antoine:
Pressão de vapor efeito de temperatura

## Slide 88
Caso prático 1.
Em uma piscina municipal de 25x2,50x1,30 é aquecida a 28 °C. Esta piscina encontra-se coberta por uma cobertura de vidro retangular de 30x16,5x2,5.
Durante uma operação de manutenção do piso foi utilizando um agente desergordurante contento do tetracloroetileno. Acidentalmente uma bombona 20 litros foi derrubada dentro da piscina
Qual a fração molar do tectracloroetileno na piscina e no ar que envolve a piscina?
IDEIAS PARA RESOLVER ISTO ?

## Slide 89
T °C | P* (mmHg)
-20,6 s | 1
13,8 | 10
40,1 | 40
61,3 | 100
100 | 400
120,8 | 760
T °C | Cw(sat)
0 | 0,24
20 | 0,225
80 | 0,2
MW | 165,8 gmol-1
Densidade | 1,62 gcm-3
Tfusão | -19°C
Tebulição | 120,8 °C
MW | 165,8 | gmol-1
Densidade | 1,62 | gcm-3
Tfusão | -19 | °C
Tebulição | 120,8 | °C
0,027326 | atm
Pvapor TCE (28 °C)

## Slide 90
T °C | Cw(sat) | 1/T (k) | log Cw(sat)
0 | 0,24 | 0,00366 | -0,61979
20 | 0,225 | 0,00341 | -0,64782
80 | 0,2 | 0,00283 | -0,69897
Chart: solubilidade
| 3.663003663003663E-3 | 3.4129692832764505E-3 | 2.8328611898016999E-3
 | -0.61979 | -0.64782 | -0.69897
coef angular | 94,11488478 |  | 
intercepção | -0,96638168 |  | 
1/T (28°C) | 0,003322259 |  | 
log Cw(sat) | -0,65370764 |  | 
Cw(sat) | 0,221969018 |  | 
KH(Sat) | P/Cw(sat) | 0,123106 | 1 atm mol-1 L
KH(Sat) |  | 0,004988 | adimencional
fr | 0,929 | 
ciw | 0,37 | g/L
cia | 0,002 | g/L

## Slide 91
volume piscina | 81,25 | m3 | 81250 | L |  |  |  | 
volume do ar | 1237,5 | m3 | 1237500 | L |  |  |  | 
V TCE | 20 | L | Mtotal | 32400 |  |  |  | 
T °C | P* (mmHg) | 1/T (k) | Log P* |  |  |  |  | 
-20,6 | 1 | 0,00396 | 0,00000 |  |  |  |  | 
13,8 | 10 | 0,00349 | 1,00000 |  |  |  |  | 
40,1 | 40 | 0,00319 | 1,60206 |  |  |  |  | 
61,3 | 100 | 0,00299 | 2,00000 |  |  |  |  | 
100 | 400 | 0,00268 | 2,60206 |  |  |  |  | 
120,8 | 760 | 0,00254 | 2,88081 |  |  |  |  | 
coef angular | -2020,37 |  |  |  |  |  |  | 
intercepção | 8,029574 |  |  |  |  |  |  | 
1/T (28°C) | 0,003322 |  |  |  |  |  |  | 
LoP* | 1,317384 |  |  |  |  |  |  | 
 | 20,76751 | mmHg |  |  |  |  |  | 
 | 0,027326 | atm |  |  |  |  |  | 
 | 2732,567 | Pa |  |  |  |  |  | 
Chart: pressão de vapor
| 3.9619651347068147E-3 | 3.4867503486750349E-3 | 3.1938677738741613E-3 | 2.9913251570445705E-3 | 2.6809651474530832E-3 | 2.5393600812595226E-3
 | 0 | 1 | 1.6021 | 2 | 2.6021 | 2.8808
MW | 165,8 | gmol-1
Densidade | 1,62 | gcm-3
Tfusão | -19 | °C
Tebulição | 120,8 | °C

## Slide 92: Partição Ar-Solvente ou Ar-Água
Substância na fase gasosa
Substância Dissolvida no Solvente
Considerando γil uma constante com a concentração:
Essa relação é conhecida como “Lei de Henry”, especialmente se o solvente for água:

## Slide 93: Lei de Henry
A Lei de Henry pode ser expressa em termos de concentração molar:
ou
Esse equilíbrio também pode ser escrito usando uma constante adimensional:
como
Logo:
Kial é uma constante adimensional

## Slide 94: Lei de Henry para água
Quando o solvente é água:
Lembrando que:
=
Logo, para líquidos:
E para sólidos:

## Slide 95: Fatores que afetam a constante de Henry
Temperatura
Salinidade
Matéria Orgânica Dissolvida (DOM)

## Slide 96: Entalpias de vaporização e de transferência ar-líquido
Environmental Organic Chemistry, Schwarzenbach, Gschwend, Imboden, 2a ed., Wiley, Hoboken, NJ, EUA, 2003

## Slide 97: Partição Solvente Orgânico-Água
Substância Dissolvida em Solvente
Substância Dissolvida em Água
Ou, em termos de concentração molar:
grande
pequeno
Pode ser escrito como uma relação de constantes:

## Slide 98: Posição do Equilíbrio de Partição Solvente-Água
Partição é determinada por
  Forças de van der Waals
  Polaridade/polarizabilidade
  Ligação de H
Quanto maior for a similaridade entre soluto e solvente, maior a constante de partição.

## Slide 99: Fatores que afetam a constante Kilw
Temperatura
Salinidade

## Slide 100: Constantes de Partição Solvente-Água
Environmental Organic Chemistry, Schwarzenbach, Gschwend, Imboden, 2a ed., Wiley, Hoboken, NJ, EUA, 2003

## Slide 101: Partição n-octanol – água (Log P)
Quando o solvente é n-octanol, a constante de equilíbrio é chamada de P:
n-octanol é “anfifílico” = grande número e diversos tipos de compostos mensuráveis.
grande base de dados
pode ser usado para estimar solubilidade e partição em outros solventes apolares
“molhado”
“seco”

## Slide 102: Partição mistura solventes - água
Ignorando efeito de cossolvente:
Usando:

## Slide 103: Processos de Partição para um composto i
Ar (fase gasosa)
Composto puro (fase líquida ou sólida)
Água (fase líquida)
Solvente Orgânico (não miscível c/ H2O)
(fase líquida)
“n-octanol”
Kiaw=Cia/Ciw
Kiao
Kiow
Csatiw (L)
p*iL
KiH = Pi/Ciw
Kiow = Csatio/Csatiw
Koa = P*iL /Csatio
Kiaw= KiH /RT
1/giw (L)

## Slide 104: Sorção
Afeta:
Reatividade
Environmental Organic Chemistry, Schwarzenbach, Gschwend, Imboden, 2a ed., Wiley, Hoboken, NJ, EUA, 2003

## Slide 105: Sorção é um fenômeno complexo!

## Slide 106: Equilíbrio de Sorção
Normalmente não é válida,
pois Kid não é constante!
Cis = concentração de sorvato (mol/kg sólido)
Ciw = concentração outra fase

## Slide 107: Isotermas de Sorção
Equilíbrio de partição sólido – outra fase;
Isoterma é gráfico de: “concentração” de sorvato na fase sólida vs. concentração da espécie na outra fase (a temp. constante)!
vs.

## Slide 108: Isotermas de Sorção
Environmental Organic Chemistry, Schwarzenbach, Gschwend, Imboden, 2a ed., Wiley, Hoboken, NJ, EUA, 2003

## Slide 109: Isotermas de Sorção: Freundlich
Equação empírica:
Onde:
Cis = concentração de adsorvato
KiF = constante de Freundlich ou fator de capacidade
ni = Expoente de Freundlich;
Linearização:
KF e n são constantes empíricas especificas para cada para adsorvente-soluto a uma dada temperatura.

## Slide 110: Isotermas de Sorção: Freundlich
Environmental Organic Chemistry, Schwarzenbach, Gschwend, Imboden, 2a ed., Wiley, Hoboken, NJ, EUA, 2003

## Slide 111: Isoterma de Sorção: Langmuir
Sítio na Superfície
Sorvato “sorvido”
Sorvato na outra fase
+
Onde:
Cis = concentração de adsorvato
KiL = constante de Langmuir
max = n. total de sítios superficiais ou ;
Concentração máxima de soluto i que pode ser adsorvido no suporte.

## Slide 112: Isoterma de Sorção: Langmuir
Linearização:
Environmental Organic Chemistry, Schwarzenbach, Gschwend, Imboden, 2a ed., Wiley, Hoboken, NJ, EUA, 2003

## Slide 113: Isoterma de Sorção: Langmuir
Ciw pequeno
Ciw grande
Environmental Organic Chemistry, Schwarzenbach, Gschwend, Imboden, 2a ed., Wiley, Hoboken, NJ, EUA, 2003

## Slide 114: Isoterma de Sorção: Langmuir
Muitos casos exigem a combinação de isotermas para serem descritos:
Absorção
Adsorção

## Slide 115: Coeficiente de Distribuição Sólido-Água
Normalmente ele depende da concentração da espécie:
Mas é constante para faixas pequenas de concentração

## Slide 116: Frações Dissolvidas e Sorvidas de uma espécie
Vw = volume de água;
Ms = massa de sólidos
Substituindo

## Slide 117: Frações Dissolvidas e Sorvidas de uma espécie
rsw = razão sólido/água:
fis = 1 - fiw
Se estes dois termos forem grandes = fiw será pequeno!

## Slide 118: Frações de Volume de Sólidos (Porosidade)

## Slide 119: Densidade “Global” (bulk density)
=
=
=

## Slide 120: Retardação
Environmental Organic Chemistry, Schwarzenbach, Gschwend, Imboden, 2a ed., Wiley, Hoboken, NJ, EUA, 2003

## Slide 121: Natureza Complexa de Kid
Sorção em Carbono orgânico
Adsorção em superfície mineral
Adsorção por troca iônica
Adsorção “covalente” da forma ionizada na superfície mineral
Formas ionizada e neutra

## Slide 122
Slides de apoio

## Slide 123
Considerando o 1,2,4,5-tetra-metil-benzene (TeMB) – dureno. Calcular a pressão de vapor em atmosferas pascais a 20 ºC utilizando a informação presente na tabela. Expressar este resultado em termos de concentração (a) utilize o conjunto de valores abaixo do ponto de fusão. (b) utilize os valores acima do ponto de fusão. Compare e discuta das diferenças. (c) calcular fusH, fusS, fusG.
d) calcular a fração molar de uma mistura idela de TeMB com hidrocarbonetos aromáticos a 20ºC, assumindo que a concentração de gás no equilíbrio é de 35 g/L de ar.
Questões

## Slide 124
Chart: 
| 3.1446540880503146E-3 | 2.8768699654775601E-3
 | 0 | 2.3026
 | 3.6889 | 4.6052 | 5.9915 | 6.6333
Tfusao

## Slide 125
Chart: 
| 3.1446540880503146E-3 | 2.8768699654775601E-3
 | 0 | 2.3026
 | 3.6889 | 4.6052 | 5.9915 | 6.6333
Tfusao

## Slide 126
Questões

## Slide 127
Questões

## Slide 128
Questões

## Slide 129
Questões

## Slide 130
Processos adsorção
Determinar qual o adsorvente mais adequado ao nosso processo
Darem uma previsão da performace do nosso processo de adsorção
Para que é que serve?
C* = Kg de adsorvido/Kg de adsorvente
C = Kg de soluto/ m3 de fluido

## Slide 131
Processos adsorção
Langmuir
MODELO MONOCAMADA
  Superficie do adsorvente é uniforme
  Todos os sitios de adsorção são equivalentes .
Moleculas adsorvidas não interagem
Toda a adsorção ocorre através do mesmo mecanismo.
1916 - Irving Langmuir
Publicou um modelo isotermico para a adsorção de gases a sólidos.
É um modelo semi –emprico baseado em :

## Slide 132
Processos adsorção
Langmuir
C*AS = Concentração do soluto A adsorvido no suporte.
C*ASm = Concentração máxima de soluto A que pode ser adsorvido no suporte.
C*A = Concentração do soluto A que pode ser adsorvido no suporte.
KA = Constante de equilibrio

## Slide 133
Processos adsorção
Langmuir
CAS = Concentração do soluto A adsorvido no suporte.
CASmax = Concentração máxima de soluto A que pode ser adsorvido no suporte.
CA= Concentração do soluto A que pode ser adsorvido no suporte.
K= Constante de equilibrio
Linerização Lineweaver–Burk
1/CAS
1/CA

## Slide 134
Processos adsorção
Freundlich
CAS - Concentração do soluto A adsorvido no suporte.
CA - Concentração do soluto A que pode ser adsorvido no suporte.
KF e n são constantes empíricas especificas para cada para adsorvente-soluto a uma dada temperatura.
Log CAS
Log CA
Considera-se
n<1 é adsorção favorável
n>1 não favorável
m=n
b=log K

## Slide 135
Bioacumulação

## Slide 136
Three scenarios of potential selenium discharges and bioaccumulation that could result from a proposed extension of the San Luis Drain, California. The DYMBAM model was used as part of a larger model to develop the scenarios of effects in the San Francisco Bay, California (figure taken from USGS Fact Sheet 2004-3091).

## Slide 137: Coeficiente de Distribuição Sólido-Água
Normalmente ele depende da concentração da espécie:
Mas é constante para faixas pequenas de concentração

## Slide 138: Partição n-octanol – água (Log P)
Quando o solvente é n-octanol, a constante de equilíbrio é chamada de P:
n-octanol é “anfifílico” = grande número e diversos tipos de compostos mensuráveis.
grande base de dados
pode ser usado para estimar solubilidade e partição em outros solventes apolares
“molhado”
“seco”

## Slide 139
Caso prático 1.
Em uma piscina municipal de 25x2,50x1,30 é aquecida a 28 °C. Esta piscina encontra-se coberta por uma cobertura de vidro retangular de 30x16,5x2,5.
Durante uma operação de manutenção do piso foi utilizando um agente desergordurante contento do tetracloroetileno. Acidentalmente uma bombona 20 litros foi derrubada dentro da piscina
Qual a fração molar do tectracloroetileno na piscina e no ar que envolve a piscina?
c) Caso um peixe esteja nadando na piscina qual será a quantidade de tetracloroetileno que este irá acumular no seu tecido adiposo em resultado da exposição ao tetracloroetileno presente na água na piscina.
Considere que não existem limitações difusionais entre a água e o tecido adiposo do peixe e considere que o sistema água-tecido adiposo atingiu o equilibrio
Considere que a massa do peixe é igual a 5 Kg. Log Kow (cloroetileno) = 3,40

## Slide 140
T °C | P* (mmHg)
-20,6 s | 1
13,8 | 10
40,1 | 40
61,3 | 100
100 | 400
120,8 | 760
T °C | Cw(sat)
0 | 0,24
20 | 0,225
80 | 0,2
MW | 165,8 gmol-1
Densidade | 1,62 gcm-3
Tfusão | -19°C
Tebulição | 120,8 °C
MW | 165,8 | gmol-1
Densidade | 1,62 | gcm-3
Tfusão | -19 | °C
Tebulição | 120,8 | °C
0,027326 | atm
Pvapor TCE (28 °C)

## Slide 141
fr | 0,929 |  |  |  | 
ciw | 0,37 | g/L |  |  | 
cia | 0,002 | g/L |  |  | 
Caso um peixe esteja nadando na piscina qual será a quantidade de tetracloroetileno que este irá acumular no seu tecido adiposo em resultado da exposição ao tetracloroetileno presente na água na piscina. |  |  |  |  | 
Considere que não existem limitações difusionais entre a água e o tecido adiposo do peixe e considere que o sistema água-tecido adiposo atingiu o equilibrio |  |  |  |  | 
Considere que a massa do peixe é igual a 5 Kg. Log Kow (cloroetileno) = 3,40 |  |  |  |  | 
peixe |  |  | coelho |  | 
log (Kow) | 3,4 |  |  |  | 
Kow | 2511,886432 |  |  |  | 
[i}octanol | 930,94 | g/ml | 4,64 | g/ml | 
[i] lipidos = [i]octanol |  |  |  |  | 
densidade triolein | 0,9078 | g/ml | densidade triolein | 0,9078 | g/ml
 | 1025,49 | g/glip |  | 5,11 | g/glip

## Slide 142
1 – Estimar a bioconcentração de um composto utilizando o coeficiente de partição água-octanol.
Vamos estimar a concentração máxima de 1,2,4-triclorobenzeno(1,2,4-TCB) na água de um tanque de cultura de trutas onde uma analise revelou que a concentração deste composto na água era de Cw 10nM.
Kow = 1x104 ; PM = 181,5 g.mol-1

## Slide 143
Tentar estabelecer uma relação entre o coeficiente de partição octanol água e o Ld50 e explicar porquê que o compostos com mais tóxicos terem um log Kow mais elevado?

## Slide 144
2- Estimar o KH (atm.L.mol-1) e KH (constante de Henry) para os seguintes compostos.
Cloro benzeno (liquido): fluoreno (sólido) e o brometano (gas).

## Slide 145
Correlação entre Klip/w e Kio/w
coeficiente de partição entre a fração lipídica e água e sua correlação com o coeficiente de partição octanol água
log Klip/w +0,91*log Kio/w + 0.50

## Slide 146
Correlação entre Klip/w e Kio/w
Correlação entre Kprot/w e Kio/w
coeficiente de partição entre a fração proteica e água e sua correlação com o coeficiente de partição octanol água
Albumina sérica bovina  BSA – foi a proteína que foi usada como padrão para fazer esta correlação

## Slide 147
Modelo para estudar a bioacumulação em organismos
Cibio – concentração de i no organismo, ou melhor a concentração máxima que o organismo poderá conter dentro dele levando apenas em consideração as condições de equilíbrio entre o meio e as frações celulares para qual o composto i poderá se particionar
Este valor também é denominado de TBPi, ou seja, theoretical bioacumulation potential – potencial de bioacumulação teórico
Cilip / Cimed = Kilipmed
Cimed – concentração de i no meio;

## Slide 148
Caso exista uma correspondência direta entre o que é particionado para a fração lipídica e o organismo, ou seja, se a bioacumulação foi maioritariamente na fração lipídica podemos fazer as seguintes correlações:
FATOR DE BIOACUMULAÇÃO

## Slide 149
Quando temos sólidos em suspenção – ou matéria orgânica dissolvia (DOC) (dissolved organic carbon)
rsw = razão sólido/água
fis = 1 - fiw
Se estes dois termos forem grandes = fiw será pequeno!
Cis / Ciw = Kid
constante de equilibrio entre i adsorvido e i presente na água – constante de adsorção nos sólidos
A relação rsw pode ser defenida em termos de concetração de carbono total dissolvido – [DOC]

## Slide 150
Problema 1 - A acumulação de vários tipos PCB (policlorobifenilas) foi estudada em 3 espécies diferentes de fitoplanton incluindo a Anabaena sp. O BAFi (ou BCFi) foram determinados após 12 dias de exposição e deram os seguintes valores: 2,5x104 L.Kg-1 para o PCB52 (2,2´,5,5´-tetraclorobifenil) e 7,3 x104 L.Kg para o PCB180 (2,2,3,4,4,5,5- heptaclorobifenil). O conteúdo da Anabaena sp após o tempo de exposição foi de 5,3% e a fração molar de lipídios flip=0,053 Kglip.Kg-1. A concentração do carbono total dissolvido (DOC) na cultura foi de 74 mg C/L-1
Estimar o valor da constante de bioacumulação (Kbioi) para o PCB52 e PCB180 para Anabaena sp e compara com os com os valores de BAFi descritos acima. Assumir que devido ao elevado conteúdo lipídio da Anabaena sp. o impacto do conteúdo de proteínas no processo adsorção é perfeitamente negligenciável. Discutir a diferença.
Problema 2 - O coeficiente de partição planta-ar para o PCB52 e joio é igual a 3x106 L.Kg-1 (peso seco) (25°C). Assumindo que o joio contém aproximadamente 2% de lipídios, 20% de proteína e 4% de Cutina. Estimar a constante de bioacumulação (Kibio). Log Kiow = 6,11 e Log Kiaw = -1,70
2,2,5,2 – tetrachlorobifenil (PCB52)
2,2,3,4,4,5,5- heptaclorobifenil (PCB180)
Anabaena sp

## Slide 151
Bioacumulação em sistemas aquáticos
BALANÇO DE MASSAS AO ORGANISMO
ENTRADAS
SAIDAS
ACUMULAÇÃO
=
-
K1(Kifishw Ciw - Cifish)
Taxa que entra
Taxa que sai
Fluxo mássico de i pelas guelras

## Slide 152
BALANÇO DE MASSAS AO ORGANISMO
ENTRADAS
SAIDAS
ACUMULAÇÃO
=
-
Envolvendo Cinética de adsorção
BALANÇO DE MASSAS AO ORGANISMO
ENTRADAS
SAIDAS
ACUMULAÇÃO
=
-
Estado estacionário – a concentração de i dentro do organismo não varia no tempo
0

## Slide 153
Cidiet / Ciw = BAFidiet
FATOR DE BIOACUMULAÇÃO NO PEIXE
Dividir tudo Ciw
Assumindo que entrada e saída é feita apenas pelas guelras temos
log Klip/w +0,91*log Kio/w + 0.50
Se o peixe só acumular na gordura então a relação abaixo é perfeitamente válida para determinar o BAFi
Assumindo que entrada e saída é feita mas o metabolismo têm um papel importante na eliminação (e.g mecanismo de destoxificação)

## Slide 154
Avaliação da bioacumulação: sedimentos biota
TBPi - theoretical bioacumulation potential
log Klip/w +0,91*log Kio/w + 0.50
Bioacumulação a partir da água
Bioacumulação a partir dos sedimentos (e.g partículas em suspensão)
Se só considerarmos a fração orgânica dos sólidos dissolvidos então:

## Slide 155
Se só considerarmos a fração orgânica dos sólidos dissolvidos então:
Por analogia :

## Slide 156
O coeficiente de partição planta-ar para o PCB52 e joio é igual a 3x106 L.Kg-1 (peso seco) (25°C). Assumindo que o joio contém aproximadamente 2% de lipídios, 20% de proteína e 4% de Cutina. Estimar a constante de bioacumulação (Kibio). Log Kiow = 6,11 e Log Kiaw = -1,70
2,2,5,2 – tetrachlorobifenil (PCB52)

## Slide 158
Quando diferentes tipos de óleo entram no mar, muitos processos de degradação física, química e biológica tem inicio .
Esses processos alteram as propriedades e o comportamento do óleo. Alguns processos fazem com que o óleo "desapareça", mas o fato de não ser mais visível na superfície da água não significa necessariamente que ele se foi ou se tornou inofensivo ao meio ambiente.

## Slide 159
Toda vez que o óleo entra no mar, vários fatores decidem a degradação física, química e biológica do óleo, bem como os possíveis danos ambientais
Esses efeitos são:
A composição e quantidade de óleo descarregado (ver, por exemplo, NOAA).
A quantidade e a duração da descarga / derramamento.
A época do ano em que ocorre.
A temperatura do ar e o corpo de água receptor.
As condições atmosfericas.
A composição das espécies na área afetada.
As propriedades da linha de costa (rochosa, arenosa, planos de barro, manguezais, etc.)
A quantidade de microrganismos degradadores de óleo na área.
O suprimento de oxigênio na água

## Slide 160
http://martrans.org/eu-mop/library/ITOPF%20-%20Fate%20of%20Spilled%20Oil.htm

## Slide 161
Group | Density | Examples
Group I | less than 0.8 | Gasoline, Kerosene
Group II | 0.8 - 0.85 | Gas Oil, Abu Dhabi Crude
Group III | 0.85-0.95 | Arabian Light Crude, North Sea Crude Oils (e.g. Forties)
Group IV | greater than 0.95 | Heavy Fuel Oil, Venezuelan Crude Oils
Volume of oil and water-in-oil emulsion remaining on the sea surface is shown as a percentage of the original volume spilled.

## Slide 164
The 2010 Deepwater Horizon (DWH) oil spill represented the largest accidental marine spill in history, and resulted in the release of over 4.9 million barrels of oil over a five month period (ABS Consulting Inc., 2016). This subsequently spurred an intense period of research exploring the effects of oil exposure on species endemic to the Gulf of Mexico.

## Slide 165
While oil is a complex mixture of compounds, the polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are the constituents driving oil toxicity in most organisms (Carls et al., 2008; Incardona et al., 2006). PAHs are divided into subclasses based on the number of benzene rings, and may differ in their level of toxicity depending upon the respective modes of action.
For narcosis driven endpoints, the more soluble low molecular weight PAHs play a greater role in defining toxicity, which has given rise to the target lipid model (Di Toro et al., 2000; Di Toro and Mcgrath, 2000; Kipka and Di Toro, 2009) and toxic unit approach
In older life stages, cardiac injury occurs because PAHs prolong action potentials by blocking the delayed rectifier potassium current and inhibiting calcium cycling in cardiomyocytes, which ultimately impairs excitation-contraction coupling in the heart

## Slide 166
Fig. 1. A diagrammatic representation of an adverse outcome pathway incorporating the effects of oil on environmental tolerance. Gray boxes denote common environmental stressors. Boxes and lines that are dotted represent pathways with only indirect support requiring further validation.
Unknown boxes represent current knowledge gaps pertaining to the oil constituents and cellular ligands pertaining to kidney and intestinal impairments.
Acronyms defined: 3 Ring and 4 Ring - Subclass of PAHs with that number of benzene rings, AhR - Aryl hydrocarbon Receptor, HPI - hypothalamus-pituitary-interrenal, CTmax – critical thermal maximum, Pcrit – critical oxygen tension, TLOE – time to loss of equilibrium.

## Slide 172
O caso do petróleo no nordeste

## Slide 173
4500 toneladas - Isto é estimativa
2880 Km de costa afetada
~1,6 ton/Km
Maceió – 40 km

## Slide 174
Luiz Paulo, Carina Böck e Luiz Landau destacam três prováveis subáreas da origem do óleo
http://www.coppe.ufrj.br/pt-br/planeta-coppe-noticias/noticias/pesquisadores-da-coppe-identificam-subareas-que-aproximam-a
Com simulações a partir de 79 pontos, fizemos uma modelagem inversa para considerar as possíveis trajetórias, considerando, além da superfície, dois, cinco, oito e dez metros de profundidade. Esse tipo de resultado precisa ser analisado, em conjunto com outros, para determinar a origem do óleo”

## Slide 175
O petróleo bruto é uma mistura de várias frações de hidrocarbonetos, com diferentes solubilidades, que dependem dos seus coeficientes de partição octanol-água (Kow).
Dentre elas, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAHs) são classificados como relativamente solúveis. São mais solúveis que os alcanos que contem um número igual de átomos de carbono
Os PAHs são por outro lado considerados os compostos mais tóxicos do petróleo e deste modo assumem um papel importante nos derramamentos de petróleos brutos.
A solubilidade destes compostos em água baixa drasticamente com a salinidade
Então concentrações de hidrocarbonetos aromáticos após um derramamento de óleo são maiores na coluna d'água de estuários de baixa salinidade ou águas costeiras e por isso têm um impacto mais adverso nos organismos aquáticos que vivem nessas regiões.
Os PAHs mais leves volatilizam e solubilizam mais facilmente, as frações mais pesadas e mais tóxicas são menos solúveis.
A natureza hidrofóbica das frações mais tóxicas permite-lhes particionar diretamente do petróleo bruto para o tecido rico em lipídios.
A adsorção brânquias promove alterações na osmorregulação,

## Slide 177
Composição de PAHs de petróleo pesado
Alberta canada

## Slide 178
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X17304836
SOLUBILIDADE EM ÁGUA E TOXICIDADE
(TEF) expressa a toxicidade de dioxinas, furanos e PCBs em termos da forma mais tóxica de dioxina, 2,3,7,8-TCDD.

## Slide 179
SOLUBILIDADE EM ÁGUA – EFEITO DA SALINIDADE E TEMPERATURA

## Slide 180
Praia de Maceió

## Slide 181
Desafio 1
Como estimaria a quantidade de PAH no derramamento de um estuário de uma ara nordestina?
Seria possível fazê-lo com uma aproximação simples como nós apreendemos até aqui?
Podemos propor um modelo de estudo laboratorial? Se sim como?
Então vamos fazê-lo 
Por onde vamos começar?

## Slide 182
De acordo com o governo, homens representam 57% dos casos de intoxicação. A média de idade é de 28 anos e 27% dos pacientes trabalharam como voluntários para tentar limpar as praias.
Os médicos afirmam que as consequências à saúde variam de acordo com o tempo e a dose de contato. Pode ocorrer: irritação na pele, vermelhidão, queimaço, inchaço. sintomas respiratórios, dor de cabeça, náusea, dores abdominais, vômito e diarreia.

## Slide 183
Três compostos voláteis do petróleo são extremamente perigosos para a saúde a longo prazo, alertou Ícaro Moreira, da Universidade Federal da Bahia (UFBA), especialista em recuperação de áreas atingidas por petróleo. Além de alto potencial cancerígeno, a exposição ao benzeno, tolueno e xileno pode provocar doenças no sistema nervoso central.
"O cheiro é um alerta. Se há cheiro de combustível, é sinal de que não está protegido para lidar com este composto tóxico" - Ícaro Moreira.
lattes: É especialista na interpretação de resultados obtidos por técnicas de biorremediação e no desenvolvimento de biotecnologias marinhas aplicadas ao petróleo. Tem experiência em ecologia de comunidades nos ambientes de influências marinhas (rios, baías, estuários e manguezal), com ênfase aos estudos ecotoxicológicas, da avaliação dos riscos e das respostas dos organismos marinhos frente aos impactos ambientais em função de poluentes industriais. Também tem atuado fortemente em pesquisas sobre a investigação e desenvolvimento de biotecnologias marinhas na aplicação da remediação de ambientes costeiros impactados por atividades petrolíferas, além do desenvolvimento de protocolos de campo e técnicas analíticas inovadoras na determinação de poluentes orgânicos e inorgânicos em matrizes biológicas e outras ambientais
"Quem está no processo de limpeza, com certeza, se não usar uma máscara, vai passar mal“
"O perigo do petróleo é a exposição a médio e longo prazo. Eles que estão há mais de 30 dias trabalhando, se não estiverem com a proteção correta, podem sim ter doenças mais sérias".

## Slide 188
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749116326811
The harmful effects of oil on various species of flora and fauna have been studied extensively; however, few studies have studied the effects of oil exposure on human health. The objective of this research was to collect information on the acute health effects and serious psychological symptoms of the possible consequences of such exposure to crude oil. Some studies focused on the composition of diferente chemicals used in the extraction process, and wastes generated proved to be highly harmful to human health. Thus, studies have shown that individuals who live near oil fields or wells e or who take part in activities of cleaning oil spills e have presented health conditions, such as irritation to the skin, eyes, mucous membranes, kidney damage, liver, reproductive, among others. In Ecuador, this reality is not different from other countries, and some studies have shown increased diseases related with oil crude and oil spills, like skin irritation, throat, liver, lung, infertility, and abortions, and it has been linked to childhood leukemia. Other studies suggest a direct relationship between DNA damage because of oil resulting in a genetic instability of the main enzymes of cellular metabolism as well as a relationship with some cancers, such as leukemia.

## Slide 189
Benzene: Studies focus on the route of exposure of benzene, including inhalation, oral, and dermal. It can cause death and produce systemic, immunological, neurological, reproductive, developmental, genotoxic, and carcinogenic effects (Wilbur et al., 2008). Also, sufficient evidence showed that it could induce leukemia and/or lymphoma (International agency for reserch on cancer, 2015). Some studies showed that exposure to higher levels of benzene may contribute to oxidative DNA damage (Buthbumrung et al.,2008; Huff, 2013). On the other hand, a study showed that 250 workers exposed to benzene exhibited significantly lower white blood cell and platelet counts than in 140 controls, even for exposure below 1 ppm in air (Lan et al., 2004).
Toluene: It has been determined that prolonged exposure to this compound causes damage to myelin of the central nervous system, resulting in neuropathological damage (Filley et al., 2004)
Xylene: The effects of this compound depends largely on the exposure time and can range from mild symptoms such as headaches and nausea to long-term-exposure symptoms such as insomnia, agitation, extreme tiredness, tremors, deterioration of concentration, and short-term memory (Kandyala et al., 2010).
Ethylbenzene: Exposures to high levels of ethylbenzene in the air cause eye and throat irritation in the short term. At higher levels, exposure causes breathing problems, muscle and dizziness. It is toxic to the CNS and an irritant to mucous membranes and eyes. The IARC determined that it is possibly carcinogenic to humans (IARC, 2012
Livro: Volatile organic compounds (Paz-y-Mino & Lopez-Cortes,2014).
Genética Molecular y Citogenética Humana: Fundamentos, aplicaciones e investigaciones en el Ecuador

## Slide 191
Não só benzeno, tolueno e xileno provocam danos a toxicidade do petróleo deve ser analisada.

## Slide 192
A toxicidade está relacionada com a composição do petróleo e com o tipo de população

## Slide 193
Conclusão
Oil exploitation usually occurs in areas where people have scarce economic resources (Engelder et al., 2011). These populations in these areas also typically lack knowledge regarding the importance of reducing chronic exposure to chemicals (Freije, 2015). In addition, these areas may be affected by the sum of other factors such as the lack of attention, which the makes studies in human health difficult by exposure to oil crude.

## Slide 194
Oil contamination may persist in the marine environment for many years after an oil spill and, in exceptional cases such as salt marshes and mangrove swamps, the effects may be measurable for decades after the event. However, in most cases, environmental recovery is relatively swift and is complete within 2–10 years. Where oil has been eliminated from the scene, the long-term environmental impacts are generally confined to community structure anomalies that persist because of the longevity of the component species.
Pantano e Manguezal

## Slide 195
O óleo chegou a manguezais em pelo menos três Estados. Em Pernambuco, atingiu pelo menos sete rios. Também chegou a áreas de mangue em estuários de Sergipe e da Bahia.
Manguezais são ecossistemas costeiros, de transição entre a terra e o mar, que ficam em regiões tropicais e subtropicais do planeta. É ali onde ficam aquelas plantas retorcidas por cima da lama escura que, de acordo com a maré, ora ficam cobertas pela água salgada do mar, ora ficam expostas com as raízes fincadas na água que se mistura à dos rios.
Peixes, camarões, moluscos, caranguejos e outros organismos habitam esses ecossistemas

## Slide 196
https://science.sciencemag.org/content/366/6466/672/tab-pdf

## Slide 197
Definição de Limpo e de recuperado
A recuperação de um ecossistema é caracterizada pelo restabelecimento de uma comunidade biológica na qual plantas e animais característicos dessa comunidade estão não só presentes mas apresentam um funcionamento normal.
Limpo, no contexto de um derramamento de óleo, pode ser definido como o retorno a um nível de hidrocarbonetos de petróleomque não tem impacto detectável na função de um ecossistema.
Exxon Valdez -24 de março de 1989, quando ~ 40 900 a 120 000 m³ (equivalente a 257 000 a 750 000 barris) de petróleo que transportava foram lançadas ao mar, após uma colisão contra rochas submersas, na Enseada do Príncipe Guilherme, Alasca
Braer-3 de Janeiro de 1993, quando ~ 85 000 ton petróleo que transportava foram lançadas ao mar, Shetland, Escocia

## Slide 201
— Vamos monitorar a região de Brumadinho provavelmente de dez a 20 anos, e essas pessoas (do Nordeste) da mesma forma — explicou Mandetta.
Questionado sobre a metodologia do monitoramento, o ministro não deu maiores detalhes, mas explicou que os possíveis efeitos do óleo cru que invadiu as praias nordestinas – e detém propriedades tóxicas e cancerígenas – só serão sentidos ao longo dos anos.
— O óleo pode fazer mal para o sistema imunológico, causar câncer, mas não será uma epidemia. (A pessoa) entrou em contato hoje, amanhã de manhã temos uma mega epidemia de câncer. Não é assim que funciona. É uma geração inteira. Vamos monitorar peixes, 'comidas do mar' — pontua Mandetta. — Isso tudo é feito dentro do monitoramento de desastres ambientais que fazemos no âmbito do Ministério da Saúde

## Slide 203
T3
Elabore uma pesquisa sobre o derramamento de petróleo do nordeste e com base nas aulas anteriores discuta sobre as origens do derreamento e suas consequências. No que diz respeito às consequências detalhe os impactos ambientais motivados pelo derrame de um petróleo pesado.
Reflita sobre o impacto deste tipo de petróleo na costa, manguezais e estuários. Se preferir escolha uma região detalhada para avaliar. Avalie igualmente o impacto dos derrames na fauna e flora. No que diz respeito à fauna dê uma especial relevância aos peixes, artrópodes, bivalves e moluscos. A flora é um caso mais complexo portanto discuta em relação aos mangues e/ou as outras plantas da orla costeira que ache relevantes incluir na discussão. Nesta discussão comente reflita igualmente sobre a toxicidade aguda e crônica do derreamento e comento o efeito de sedimentação do petróleo nestas regiões.
Avalie o impacto humano, não só ao nível da toxidade por exposição direta, mas igualmente sobre a toxicidade que poderá advir do consumo de alimentos (peixes, moluscos, artrópodes, etc.). Seria interessante avaliar se alguma das regiões afetadas é uma região onde se pratique a piscicultura. Pode avaliar o impacto social e econômico do derramamento. Sugeria formas de minimizar o impacto e critique a forma com a limpeza foi realizada e sugeria mudanças na forma de proceder.
Discuta igualmente sobre a recuperação das regiões afetadas, com prevê que será a sua recuperação. Baseie todas as suas discussões em estudos e reforce todas as usas opiniões baseadas na experiencia obtida em outros casos.

## Slide 204
This short review article summarizes the results from long term assessment of an oil spill into a coastal fringe mangrove ecosystem in Panama. The study combined chemical and biological assessment methods to demonstrate that a time period of up to 20 years or longer is required for deep mud coastal habitats to recover from the toxic impact of catastrophic oil spills. This is due to the long-term persistence of oil trapped in anoxic sediments and subsequent release into the water column.

## Slide 205
Em abril de 1986, mais de 50.000 barris de petróleo foi derramado de um tanque de armazenamento e afetou o ecossistema marinho da costa do Caribe Panama, afetando manguezais, flora marinha e recifes de coral
Um dos maiores problemas consistiu nos sedimentos nos sedimentos saturados que funcionaram como ¨reservatórios¨ de petróleo a longo prazo e constituíam o principal fator na continuação da presença de compostos petrolíferos nos 5 anos seguintes.
Estes resíduos permaneceram nos manguezais nas lamas apesar das temperaturas relativamente quentes dos trópicos.

## Slide 206
A avaliação biológica foi focada mangue (Rhizophora mangle L.) e as plantas e animais que crescem em raízes submersas. O troncos submerso e raízes de mangue vermelho, particularmente aqueles ao longo da orla externa de tais florestas, servem como substratos vivos para uma diversidade e abundância grupo de plantas
Estas espécies contribuem para a alta produtividade dos manguezais, mas também suporta muitos organismos móveis, de nível trófico superior, como peixes e crustáceos.
O impacto do derramamento, conduziu a mudanças no a estrutura do habitat e padrões de epidemiologia química dos hidratos de carbono, dos sedimentos e dos bivalves

## Slide 207
Conclusão:
Total oil concentrations remained high (up to 20% of dry wt) in mangrove surface sediments through at least 4 years after the spill and more oil was transported to deeper
layers in later years
Adsorção em resíduos de madeira

## Slide 208
This was due to two periods when oil concentrations
were >50 pg g-] EOM (extractable organic matter)

## Slide 209
Fig. 5 - Sample plots of the relative composition of individual aromatic hydrocarbons in two of the most heavily oiled CO and RO sites, in ng normalized to total mg of oil estimated by GC.
The hydrocarbons are grouped to ring structure for Naphthalenes (N), Fluorenes (F), Dibenzothiophenes (D), Phenanthrenes/
Anthracenes (P), Chrysenes/Benzanthracenes (C). Numbers following letters are for the sum of isomers with C1-C4 alkyl substitutions.
Sediments averaged over the 0-2 and 8-10 cm layers (data for 1989 and 1990 combined) compared with average concentration in bivalve tissues over the time period
12/88 to 3/90.

## Slide 210
Fig. 6 Mean percent cover of major sessile animals by habitat. Among site Means one standard error. Open symbols=unoiled sites, filled symbols=oiled sites. Quarterly monitoring began in
August 1986, 3 months after the spill. Lines are broken where
site locations were changed 1 year after monitoring began.

## Slide 214
Uma baia do nordeste brasileiro foi afetada por um derramamento de crude pesado. A região afetada é constituía por estuário argiloso. A composição geral do crude está descrita na tabela. A isotérmica de adsorção é referente a um ccrude emulsionado em relação à sua adsorção betonite. Entenda que betonite é a designação dada uma mistura de argilas geralmente impura, de grãos muito finos, onde argila uma designação dada aos minerais que apresentam tamanho inferior a 2 µm em uma rocha. A solubilidade média destes crudes em água do mar é aproximadamente de 30 mg/mL (25°C) assumindo uma relação volumétrica 3200 vezes entre água e crude. A temperatura média da água nesta região é de 25°C
Estime a porcentagem teórica máxima de crude que poderá ficar adsorvido nos sedimentos. Note que apenas estaremos a considerar que a adsorção nos sedimentos ocorre apenas entre o petróleo solvatado na água do mar (dissolvido e emulsionado) e os sedimentos de argila que caraterização o fundo deste estuário.
Durante a limpeza das margens do estuário diversos trabalhadores tiveram contacto direto com o crude através da pele. A concentração de benzo[a]pireno é igual a 0,8 ng/Kg de petróleo. A massa molar deste composto é 252,3 g/mol. Estime qual a concentração máxima que poderá ser encontrada no tecido adiposo. Considere que um humano normal possui 17% de gordura no seu organismo. Admita igualmente que a taxa de adsorção deste composto é de 0,22 durante o tempo médio de exposição em relação quantidade presente devido a limitações difusionais.
 | %massa | %mol
parafinas | 15,868 | 15,983
iso-parafinas | 19,495 | 19,193
olefinas | 17,356 | 19,875
nafetenos (cicloalcanos) | 20,648 | 21,305
aromaticos | 23,543 | 21,886
total de C14+ | 3,090 | 1,758
 | 100 | 100
area do esturario | 
107100 | m2
densidade | 1,2 | g/L | 
 | c (m) | l (m) | e (m)
mancha de petroleo | 1500 | 1500 | 1,00E-06
isotermica | 
k | 42,55
1/n | 0,466
area superficial da argila | 
57 | m2/g
densidade da argila | 
1,23 | g/cm3