Síntese do N, N’ disalicylaldeído 1,5 pentano diamina de Ni 2+

Rota Sintética

Preparação do Salen

Num balão de fundo redondo de 50 mL colocar 25 mL de etanol e etilenodiamina (3 mmol). Colocar num banho de gelo e adicionar o salicilaldeído (6 mmol). Refluxar com agitação. Controlar o evoluir da reacção por tlc utilizando como eluente uma mistura de acetato de etilo:hexano (3:2). Quando a reacção estiver completa (cerca de 1 hora) evaporar parte do etanol (aproximadamente metade) e adicionar algumas gotas de água. O produto cristaliza por arrefecimento. Filtrar o produto cristalizado e secar.

Preparação do complexo metálico

Dissolver o Salen (1 mmol) em 8 mL etanol absoluto e adicionar ao cloreto do metal de transição (1 mmol) em 8 mL etanol. Refluxar com agitação durante 1,5 h. Concentrar a solução escura resultante e colocar no frio para precipitar o complexo. Filtrar e secar. Se necessário o complexo pode ser recristalizado a partir de etanol.

Materiais e Reagentes

2 balões de fundo redondo de 50 ml

200 ml de etanol

80 ml de etilenodiamina (3mmol)

Gelo

01 bacia

75 ml de salicilaldeído (6mmol)

75 ml da mistura de de acetato de etilo e hexano (3:2)

01 piceta

25 ml de cloreto de níquel II (1mmol)

Sistema de filtração a vácuo incluindo um funil de placa porosa

02 pipetas de Pasteur

02 béqueres de 50 ml

O2 pipetas graduadas de 10ml

02 pró pipetas

O1 proveta de 1ml

01 bastão de vidro

01 placa de sílica delgada para tlc( fina camada de sílica sobre um suporte plano de alumínio)

01 suporte universal

01 agitador com aquecimento

01 pirex de vidro para banho

01 pulga pequena

01 garra média e seu suporte

01 garra pequena e seu suporte

01 coluna de refluxo

01 macaco

01 cronômetro

2 mangueiras

02 recipientes (pequenos) de vidro  e com tampa para guardar os produtos formados