## Slide 1
Sistemas “Inteligentes” de Transportes (ITS)
[Intelligent Transport Systems]

## Slide 2: Relação Fundamental do Fluxo de Tráfego utilizados em microssimuladores de tráfego (Wiedemann 74) [Rakha, Gao (2019)]
RAKHA, H.; GAO, Y.
CALIBRATION OF STEADY-STATE
CAR-FOLLOWING MODELS
USING MACROSCOPIC LOOP
DETECTOR DATA FINAL REPORT.
Virginia.
Disponível em: <https://pdfs.semanticscholar.org/e9ce/dca8b19cb57b88742c4212156f2837051f42.pdf>.
Acesso em: 19 abr. 2019a.

## Slide 3: Modelos de Simulação: Wiedemann 74
Car Following
Lane Change

## Slide 4: Métodos: Determinístico e Estocástico
O funcionamento e a interação entre os elementos do modelo de simulação podem seguir dois métodos: Determinístico e Estocástico.
No determinístico as variáveis contêm um fator de aleatoriedade, ou seja, elas são definidas em termos matemáticos com precisão e exatidão: onde e quando o evento ocorre, sua duração, etc (Portugal, 2005).
  Pode-se afirmar que um conjunto de dados de entrada produzirá sempre os mesmos resultados de saída.
No método estocástico possíveis variações podem ocorrer com as variáveis que são consideradas aleatórias, obedecendo a leis estatísticas de distribuições predeterminadas. (Portugal, 2005).
  Nesse método o modelo contém uma ou mais variáveis aleatórias, cujo papel será representado através de amostras (Saliby, 1989).
  Os resultados desse método não serão exatos, mas sim estatísticos.
PORTUGAL, L. S. Simulação de tráfego: conceitos e técnicas de modelagem. Rio de Janeiro : Interciência, 2005.
SALIBY, E. Repensando a simulação: A amostragem descritiva. São Paulo: Atlas, Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 1989.

## Slide 5: “Três” abordagens em simulação
Para a simulação de tráfego e transporte público podem-se contemplar “três” tipos de abordagem, de acordo com o nível de detalhamento e abrangência da simulação (Poyares, 2000; TRB, 2000):
  Macroscópica,
  Mesoscópica e
  Microscópica
POYARES, C. N. Critérios para Análise dos Efeitos de Políticas de Restrição ao Uso de Automóveis em Áreas Centrais. Tese de Mestrado, COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 2000
TRB. Transit Capacity and Quality of Service Manual (TCQSM), 3ª Edição. Disponível em http://www.trb.org/Main/Blurbs/169437.aspx

## Slide 6: “Três” abordagens em simulação
Os Modelos de Simulação de Tráfego podem ser classificados de diversas formas
A principal classificação está relacionada com sua abordagem e resolução
Quanto maior a resolução maior a complexidade do modelo (BURGHOUT; KOUTSOPOULOS; ANDREASSON, 2006a; PORTUGAL, 2005; SLOBODEN et al., 2012)
BURGHOUT, W.; KOUTSOPOULOS, H. N.; ANDREASSON, I. A Discrete-Event Mesoscopic Traffic Simulation
Model for Hybrid Traffic simulation. Proceedings of the IEEE Intelligent Transportation Systems Conference (ITSC), n.
September 2014, p. 1102–1107, 2006a
SLOBODEN, J. et al. Guidebook on the Utilization of Dynamic Traffic Assignment in Modeling.
Disponível em: <https://ops.fhwa.dot.gov/publications/fhwahop13015/fhwahop13015.pdf>. Acesso em: 14 jan. 2018.

## Slide 7: Macro modelo
O fluxo é tratado como fluído e o modelo segue a base das leis da hidrodinâmica e as equações usadas descrevem o fenômeno das ondas de choque do tráfego
O fluxo é tratado de modo indivisível
São utilizados
  nos estudos de planejamento de longo prazo e
  em grandes redes

## Slide 8: Micro modelo
De resolução detalhada, tanto quanto necessário à análise pretendida, baseia-se no comportamento individual dos usuários, especialmente no tocante à interação entre os mesmos (carro seguidor e mudança de faixas)
Utilizado nas análises de trechos de via e pequenas áreas, simulando o comportamento dos usuários com relação às alterações nos sistemas de controle como semáforos e rotatórias

## Slide 9: Calibração do modelo
Para que o modelo desempenhe a função de uma boa ferramenta de avaliação é preciso que ele represente de maneira satisfatória a realidade, sendo necessário que diversos parâmetros sejam calibrados (Hourdakis et al., 2003).
Usualmente constrói-se o modelo e comparam-se os resultados da simulação com o observado na realidade.
  Quando esses valores estão suficientemente próximos considera-se que o modelo está calibrado.
Hourdakis, J.; Michalopoulos, P. G.; Kottommannil; J. Practical Procedure for Calibrating Microscopic Traffic Simulation Models. Transportation Research Record, v.1852, p.130-139,2003.

## Slide 10: VISSIM: funcionamento
O VISSIM trabalha a partir de um esquema de modelagem de tráfego que considera objetos como: a infraestrutura da rede, a semaforização (controle), veículos e diferentes parâmetros (atributos)

## Slide 11: VISSIM: funcionamento
O VISSIM é um modelo microscópico de simulação, desenvolvido na Alemanha, para modelar o tráfego urbano em redes e vias expressas.
Permite analisar o tráfego em geral [PrT (Veículos de transporte privado, incluindo motocicletas e bicicletas)]e as operações de ônibus [PT (Veículos de transporte público)], considerando a configuração das faixas de tráfego, a composição do tráfego, os sinais semafóricos, as paradas de ônibus, as faixas exclusivas de ônibus entre outros. O software também permite a modelagem e simulação de tráfego de pedestres.
É capaz de modelar interseções e ultrapassagens com regras de prioridade.
Seus dados de saída podem incluir a avaliação de: volumes, tempo de viagem, atraso, formação de filas, tempo de espera, densidade de fluxo, entre outros. (Poyares, 2000; Portugal, 2001).

## Slide 12: VISSIM: dados de entrada do VISSIM

## Slide 13: VISSIM: modelos
O fluxo de tráfego veicular no VISSIM é centrado em quatro modelos:
  1. car-following: que descreve a movimentação longitudinal dos veículos;
  2. lane changing: que descreve a movimentação lateral destes;
  3. gap acceptance: que modela o comportamento nas interseções em relação à questão da prioridade e dos conflitos;
  4. decision routes: que modela a escolha de rotas, podendo ser estas estáticas (totais ou parciais) ou dinâmicas (Matriz O/D).

## Slide 14: Wiedemann: car-following
O modelo car-following representa os movimentos longitudinais do fluxo de tráfego,
  exercendo influência sobre variáveis como densidade e velocidade.
Ao se aproximar de um controlador semafórico em um raio de 100 metros, o condutor passa a ter um elevado estado de atenção,
  o seu tempo de reação e as suas manobras com relação ao carro da frente passam a ser menores.
O VISSIM possui um outro modelo de Wiedemann - 1999, e voltado para rodovias (cenário interurbano).
  Para rodovias com múltiplas faixas, o condutor no modelo do VISSIM leva em conta não apenas os veículos a sua frente, que por padrão são considerados os 4 primeiros veículos que estão a sua frente, mas também os veículos nas duas faixas adjacentes.

## Slide 15: Wiedemann: car-following
O Vissim simula o fluxo de tráfego movimentando unidades condutor-veículo (driver- vehicle-units) através de uma rede.
Cada motorista tem um comportamento específico e é atribuído a cada um veículo específico.
  Como consequência, o comportamento durante a condução corresponde às capacidades de seu veículo.
Atributos, caracterizando cada unidade condutor-veículo, podem ser subdivididos nas três categorias seguintes:
  Especificações técnicas dos veículos
  Comportamento da unidade condutor-veículo
  Interdependência das unidades condutor-veículo

## Slide 16: Especificações técnicas dos veículos + Exemplos
Comprimento do veículo
Velocidade máxima
Poder de aceleração
Atual posição do veículo na rede
Velocidade e aceleração

## Slide 17: Comportamento da unidade condutor-veículo + Exemplos
Limiar psico-físico da percepção do condutor
  habilidade de estimar
  percepção da segurança
  vontade de se arriscar
Memória do condutor
Aceleração baseada na velocidade atual e na velocidade desejada

## Slide 18: Interdependência das unidades condutor-veículo + Exemplos
Referência aos veículos na frente e atrás
  nas próprias faixas como nas faixas do lado
Referência ao trecho da rede no momento e no próximo nó
Referência à próxima intersecção semafórica

## Slide 19: Wiedemann 74: car-following
O modelo de Wiedemann parte do princípio que há 4 (quatro) estados/modos de condução:
  Free Driving (Dirigir livremente)
  Approaching (Aproximação)
  Following (Perseguição)
  Braking (Frenagem)
Para cada um dos quatros estados de condução, a aceleração depende de parâmetros como:
  a velocidade instantânea do veículo, a diferença de velocidade, a distância do veículo precedente, assim como características individuais do piloto e de seu carro.

## Slide 20: Wiedemann: Gráfico do modelo de car following
Fonte: Lacerda e Neto (2005)
MIRANDA, C. M. (2018)
SDV – Selective Vehicle Detection
OPDV - Opening Difference in Velocity
CLDV - Closing Difference in Velocity

## Slide 21: Parâmetros do modelo “Car Following” de Wiedemann 74
O modelo é denominado psico-físico car-following, pois leva em conta aspectos psicológicos assim como fisiológicos da percepção do condutor.
Com relação aos parâmetros que afetam o modelo:
  A distância mínima entre veículos (Ax) é composta por uma parcela representando a distância entre os veículos, quando estáticos
  E uma parcela de segurança (Bx).

## Slide 22: Parâmetros do modelo “Car Following” (Wiedemann 74)
A primeira, denotada pelo termo AX é dada por:
Average Standstill distance (distância média para frenagem)
  Define a distância média desejada entre dois veículos.
  O valor fica numa margem de -1,0m a 1,0m, em relação ao valor padrão, e a sua distribuição é normal com média igual a 0m e desvio padrão de 0,3m em relação ao valor padrão.
  O valor padrão do Vissim é 2,0.

## Slide 23
Onde:
  AX: distância entre os veículos quando parados em fila [m].
  L: comprimento do veículo líder [m].
  AX_add: fator aditivo de Ax [m] (mínimo valor entre dois veículos sucessivos numa fila [m]).
  AX_mult: fator multiplicativo de Ax [m].
  rndl[I]: variável aleatória de distribuição normal (truncada entre 0 e 1, N (0,5; 0,15)
  AX_mult e AX_add são parâmetros de calibração.

## Slide 24: Parâmetros do modelo “Car Following” (Wiedemann 74)
A parcela de segurança é dada por:
Onde:
  BX: distância de segurança [m].
  BX_add: fator aditivo de Bx;
  BX_mult: fator multiplicativo de Bx;
  v: velocidade do líder, enquanto houver aproximação dos veículos, e do veículo seguidor enquanto houver distanciamento [m/s].
  BX_mult é um parâmetro de calibração e rndl(I) é uma variável aleatória de distribuição normal.

## Slide 25
Additive part of safety distance (parcela aditiva da distância de segurança)
  (BXadd): Valor usado para o cálculo da distância de segurança desejada “d”.
  Permite ajustar o valor de tempo requisitado.
  O valor padrão é 2,0.

## Slide 26
Multiplicative part of safety distance (parcela multiplicativa da distância de segurança)
  (BXmult): Valor usado para o cálculo da distância de segurança desejada “d”. Permite ajustar o valor de tempo requisitado.
  Maiores valores significam distribuições mais espaçadas
    logo maiores valores de desvio padrão na distância de segurança.
  O valor padrão do Vissim é 3,0.

## Slide 27: Parâmetros do modelo “Car Following” (Wiedemann 74)
Desired distance (distância desejada)
  (d): Define a distância que um veículo deseja estar em relação ao veículo da frente:
Na qual:
  ax: distância média para frenagem
  = distância de segurança [m].
  v: velocidade do veículo (m/s)
  z: é uma variável aleatória com distribuição normal N(0,5;0,15), truncada entre 0 e 1, ou seja é distribuída em torno da média 0,5 e tem desvio padrão de 0,15, sendo seus valores mínimos e máximos - 0 e 1 respectivamente.

## Slide 28: Parâmetros do modelo “Car Following” (Wiedemann 74)
O efeito da variável aleatória “z” pode ser observado abaixo, no gráfico que demonstra os resultados da distância “d” em relação à velocidade.
É possível observar que a distância mínima de following é maior conforme o valor de “z”.
Chart: Velocidade (m/s)
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40
W74 (Z=0) | 2 | 4.8284 | 6 | 6.899 | 7.6569 | 8.3246 | 8.9282 | 9.4833 | 10 | 10.4853 | 10.9443 | 11.3808 | 11.798 | 12.198 | 12.583 | 12.9545 | 13.3137 | 13.6619 | 14 | 14.3288 | 14.6491
W74 (Z=0,5) | 2 | 6.9497 | 9 | 10.5732 | 11.8995 | 13.068 | 14.1244 | 15.0958 | 16 | 16.8492 | 17.6525 | 18.4165 | 19.1464 | 19.8466 | 20.5203 | 21.1703 | 21.799 | 22.4083 | 23 | 23.5754 | 24.1359
W74 (Z=1) | 2 | 9.0711 | 12 | 14.2474 | 16.1421 | 17.8114 | 19.3205 | 20.7083 | 22 | 23.2132 | 24.3607 | 25.4521 | 26.4949 | 27.4951 | 28.4575 | 29.3861 | 30.2843 | 31.1548 | 32 | 32.8221 | 33.6228

## Slide 29: Parâmetros do modelo “Car Following” (Wiedemann 74) + Taxa de fluxo de saturação
A taxa de fluxo de saturação define o número de veículos que passam em um link por uma hora.
Os impactos causados por intersecções semafóricas e filas de trafego são descontados.
A taxa de fluxo de saturação também depende dos seguintes parâmetros: velocidade, porcentagem de caminhões e número de faixas.
No Vissim define-se o fluxo de saturação combinando os parâmetros BX_add e BX_mult.
Usuários experientes podem querer utilizar esses parâmetros para adaptar o modelo aos dados observados.

## Slide 30: Parâmetros do modelo “Car Following” (Wiedemann 74)
A distância entre veículos depende da geometria dos veículos e de sua velocidade.
Nota-se que para velocidades altas a distância mínima é maior, necessitando de maior área viária – menor capacidade da via.
Os valores de SDV, OPDV e CLDV são função da distância entre veículos, sua geometria e de parâmetros de calibração.
Para comportamento em áreas urbanas o VISSIM permite alterar os parâmetros de calibração dessas variáveis, visando moldar o comportamento do motorista na cidade.
Importante notar que geralmente as opções default do programa relacionam-se a parâmetros observados na Alemanha, país onde o software foi desenvolvido, e, portanto, muitas vezes apresentam diferenças em relação ao comportamento do motorista brasileiro.

## Slide 31: Parâmetros do modelo “Car Following” (Wiedemann 74)
O VISSIM permite considerar capacidades de aceleração e desaceleração dos veículos, considerando dois valores:
  o valor máximo (maximum) - que corresponderia a situações de emergência, onde o motorista acionaria a maior capacidade possível do veículo,
  o valor desejado (desired) - que representa o valor usualmente adotado pelo motorista para operações normais.
Fonte: VISSIM 8

## Slide 32: Wiedemann 74: lane change
Além do modelo de car-following, o VISSIM ainda utiliza-se de modelo de troca de faixas – lane change - para estimar o comportamento dos veículos.
Semelhante ao modelo de car following, o modelo de troca de faixas leva em conta variáveis aleatórias e tempos e espaços mínimos para a manobra ocorrer.
Nas versões mais atuais do programa é permitido ainda calibrar parâmetros referentes à interação lateral entre veículos, permitindo, por exemplo, que motos andem entre os veículos.

## Slide 33: Wiedemann 74: lane change
No Vissim há uma diferenciação em duas situações que podem ocorrer a mudança de faixa.
Elas são:
  necessary lane change
  free lane change.

## Slide 34: Wiedemann 74: lane change + necessary lane change (Mudança de faixa necessária)
A mudança de faixa é necessária para que o veículo consiga chegar no conector que o leva à faixa desejada para a sua rota.
Para essa mudança de faixa necessária os parâmetros de comportamento de condução (driving behaviour parameters) contém a máxima desaceleração aceitável para o veículo, que deseja mudar de faixa, em relação ao veículo que esta chegando por trás, na faixa que se será feita a manobra.

## Slide 35: Wiedemann 74: lane change + Free lane change (Mudança de faixa livre)
A mudança de faixa acontece livremente, caso haja mais espaço e um incremento na velocidade seja exigido.
Nessa situação, o VISSIM checa a distância de segurança desejada para o veículo posterior na nova faixa.
A distância de segurança desejada depende da velocidade do veículo que deseja mudar de faixa e da velocidade do veículo precedente.
Não se consegue mudar o grau de agressividade para a mudança de faixa livre, mas se pode influenciar a mudança de faixa livre ao se mudar a distância de segurança.
As distâncias de segurança são usadas para especificar o comportamento do car-following.

## Slide 36: Wiedemann 74: lane change
Para ambas as mudanças de faixa é necessário primeiro um espaço aceitável na direção da viagem.
O tamanho do espaço depende de duas velocidades:
  Velocidade do veículo que está mudando de faixa
  Velocidade do veículo que vem chegando por trás na faixa que será feita a manobra.
Para mudanças de faixas o intervalo de tempo também depende da agressividade do motorista.
  Neste caso, o máximo atraso nos parâmetros de comportamento do motorista está incluso no cálculo do intervalo de tempo.