Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação

# SEL 323 – Lab. de Sistemas Digitais II

Profa. Luiza Maria Romeiro Codá

PRÁTICA Nº3

Decodificador de Prioridade – Fluxo de Dados

Criar a descrição em VHDL, utilizando descrição por Fluxo de Dados (usando Expressões Lógicas, WHEN-ELSE e WITH-SELECT), para o Decodificador de Prioridade mostrado na Figura 1, cuja Tabela Verdade é mostrada na Tabela 1. Compare os circuitos criados com cada descrição através da observação do RTL.

Funcionamento: A saída "Igual" só assume nível lógico alto se as entradas forem iguais (A = B). Simule o circuito para verificar seu funcionamento.

Envie pelo stoa moodle um arquivo pdf com a imagem do VHDL no Quartus II constando como comentários Nome do projeto, Nome e Número do aluno assim como comentários para compreensão do projeto. Inclua no arquivo pdf o RTL, as figuras das ondas da simulação do projeto e as respostas das questões (se houverem).

.

Figura 1 - Diagrama em blocos do Decodificador de Prioridade

Tabela 1

| E2 | E1 | E0 | S1 | S0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |