# PMR 3202 – INTRODUÇÃO AO PROJETO DE SISTEMAS MECÂNICOS

Primeira Prova        27 de maio de 2020     Profs. Drs. Luiz E. Lopes e Gilberto F. M. de Souza

Início: 10h00   Término: 11h20

Nome: ______________________________________________  NUSP: ________________  Turma (   ) 50    (   ) 51

RESPONDA ÀS QUESTÕES ABAIXO, UTILIZANDO APENAS OS ESPAÇOS INDICADOS.

ASSUMA AS HIPÓTESES QUE JULGAR NECESSÁRIAS, EXPLICITANDO-AS.

1. (3,5 PONTOS) A figura 1 mostra o esquema do desenho de conjunto (as linhas de invisibilidade foram suprimidas para maior clareza) de um dispositivo pneumático para fixação de peças. Sabendo que o dispositivo é simétrico em relação ao plano da folha de papel, pedem-se:

- (0,5) Onde serão fixadas as peças? ____________________________________________________________

- (0,5) Indique na Figura com a letra S um cordão de solda. __________________________________________

c) (1,0) Faça o esboço de uma vista em corte simples, com o plano de corte atingindo as peças 2, 3 e 5. Indique o plano de corte no desenho de conjunto da figura 1.

d) (0,5) Considerando o esboço feito no item (c) indique quais tolerâncias geométricas seriam especificadas para a peça posição 5. Justifique sua resposta.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e) (1,0) Identifique e proponha uma correção (por meio de um esboço) de um grave erro de projeto presente no dispositivo. Explique o problema e a solução proposta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. (1,0 PONTO) Para o ajuste entre o eixo e o mancal da roda de um carrinho de carga industrial (( 20), o projetista chegou à conclusão que o mesmo deveria ter uma folga máxima de 0,246 mm e uma folga mínima de 0,110 mm. Sabe-se que na empresa, para esta  dimensão nominal, furos são fabricados com qualidade 10 e eixos com qualidade 9. Especifique as tolerâncias numéricas e no padrão ISO-ABNT (letra+número) para o eixo e o furo. Você indicaria um sistema de ajuste furo-base ou eixo-base? Explique.

# EIXO:______________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________

FURO:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EXPLICAÇÃO:

Tabelas Auxiliares – Tolerâncias Dimensionais

| Dimen. | IT 05 | IT06 | IT07 | IT08 | IT09 | IT10 | IT11 | IT12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De 3 a 6 | 5 | 8 | 12 | 18 | 30 | 48 | 75 | 120 |
| De 6 a 10 | 6 | 9 | 15 | 22 | 36 | 58 | 90 | 150 |
| De 10 a 18 | 8 | 11 | 18 | 27 | 43 | 70 | 110 | 180 |
| De 18 a 30 | 9 | 13 | 21 | 33 | 52 | 84 | 130 | 210 |

|  | a | b | c | d | e | f | g | h | m | n | p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimen. | - | - | - | - | - | - | - |  | + | + | + |
| De 3 a 6 | 270 | 140 | 70 | 30 | 20 | 10 | 4 | 0 | 4 | 8 | 12 |
| De 6 a 10 | 280 | 150 | 80 | 40 | 25 | 13 | 5 | 0 | 6 | 10 | 15 |
| De 10 a 18 | 290 | 150 | 95 | 50 | 32 | 16 | 6 | 0 | 7 | 12 | 18 |
| De 18 a 30 | 300 | 160 | 110 | 65 | 40 | 20 | 7 | 0 | 8 | 15 | 22 |

|  | A | B | C | D | E | F | G | H | M(1) | N(2) | P(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimen. | + | + | + | + | + | + | + |  | - | - | - |
| De 3 a 6 | 270 | 140 | 70 | 30 | 20 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| De 6 a 10 | 280 | 150 | 80 | 40 | 25 | 13 | 5 | 0 | 6 | 0 | 15 |
| De 10 a 18 | 290 | 150 | 95 | 50 | 32 | 16 | 6 | 0 | 7 | 0 | 18 |
| De 18 a 30 | 300 | 160 | 110 | 65 | 40 | 20 | 7 | 0 | 8 | 0 | 22 |

(1) Para qualidades de trabalho acima de IT 8

(2) Para qualidades de trabalho acima de IT 9

(3) Para qualidades de trabalho acima de IT 7

3. (0,5 PONTOS) Uma determinada peça teve sua rugosidade avaliada e os valores foram apresentados segundo os parâmetros Ra (rugosidade média) e Rt (rugosidade total). Você esperaria valores numéricos iguais para os dois parâmetros?  SIM (   )   NÃO (    )

Caso sejam diferentes, qual seria maior? Explique.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. (0,5 PONTOS) O furo da peça, no desenho ao lado, deve ser executado de modo a garantir que seu centro real esteja a uma distância máxima de 0,1 mm, em relação ao centro teórico especificado no projeto. Indique, sobre o próprio desenho, uma (ou mais) tolerância(s) que garantam esta condição.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

5. Classifique as afirmações, justificando a resposta.

- (0,5 PONTOS) Uma união executada com o emprego do processo de rebitagem à quente é mais resistente que uma união equivalente (com componentes e rebites de mesma geometria e dimensões) executada com o processo de rebitagem à frio.

(    ) Concordo      (    )  Discordo   (    )  Concordo Parcialmente

Justificativa: _____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- (0,5 PONTOS) Os processos de soldagem podem ser empregados para união de componentes fabricados com materiais de composição química diferenciada entre si.

(    ) Concordo      (    )  Discordo   (    )  Concordo Parcialmente

Justificativa: ______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

c)   (0,5 PONTOS) O projetista de um eixo árvore de uma máquina operatriz que deve operar com uma rotação máxima de 30.000 rpm e usinar materiais considerados moles (plásticos em geral) selecionou mancais aerostáticos devido ao seu baixo atrito na operação e maior rigidez. Você concorda com o projetista?

(    ) Concordo      (    )  Discordo   (    )  Concordo Parcialmente

Justificativa: ______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

d)	(0,5 PONTOS) Na Figura 2 um determinado fluído lubrificante é injetado sobre pressão, entre as guias lineares de uma retificadora. A mesa A se movimenta com relação à estrutura B. Em havendo separação das superfícies de contato, pode-se supor que haverá diminuição do atrito no movimento relativo das peças e esta configuração é caracterizada como um mancal de deslizamento hidrostático. O projetista escolheu esta configuração de mancal por ser a mais barata dentre os mancais de deslizamento.

Figura 2

(    ) Concordo      (    )  Discordo   (    )  Concordo Parcialmente

Justificativa: ______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e)    (0,5 PONTOS) Em uma união rosqueada, como na Figura 3, o parafuso é passante e tem rosca em todo seu comprimento. Sua utilização só se justifica se a carga na união for preferencialmente de cisalhamento no parafuso.

Figura 3- União por Parafuso

(    ) Concordo      (    )  Discordo   (    )  Concordo Parcialmente

Justificativa: ______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. (1,0 PONTO) O material dos rebites tipo pop utilizados na fixação indicada na Figura 4 tem resistência ao cisalhamento de 51 N/mm2. Qual a máxima força F a ser aplicada para não haver ruptura dos rebites?

(π=3 e resultado arredondado)

Figura 4 - Fixação por Rebites

7. (1,0 PONTO) O mancal mostrado no esquema da Figura 5 pode ser considerado de deslizamento hidrodinâmico. Considerando as hipóteses de Petroff qual a potência, em kW, dissipada por atrito no mancal, quando o eixo gira a 2.000 rpm (rotações por minuto)? (considerar π =3, 1 kgf= 10 N e atenção com as unidades)

Figura 5 – Mancal de Deslizamento Hidrodinâmico

# Text boxes

Figura 1 - Desenho de Conjunto do Dispositivos