Universidade de São Paulo

Departamento de Geografia

Disciplina: Climatologia I – FLG – 0253 - Professor: Emerson Galvani

# Exercício 3 - Radiação Solar

1) Você foi contratado Geógrafo Climatologista para realizar um estudo sobre a viabilidade de instalação de painéis fotovoltaicos para produção de energia elétrica no território brasileiro. A pesquisa na internet indica o Atlas Solarimétrico do Brasil (anexo) como fonte de pesquisa. Considerando que a maior demanda ocorrerá nos meses de inverno (junho, julho e agosto) avalie os locais/áreas mais aptas a instalação desses equipamentos. Utilize os cartogramas de radiação solar (MJ/m2.dia). Adote o valor médio de 18 MJ/m2.dia como limite inferior de potencial. Apresente um mapa síntese cartografando essas áreas e justifique sua resposta.

2) De posse dos gráficos de Radiação Solar Global registrado em radiômetro instalado na estação meteorológica do departamento de Geografia – LCB, nas datas de 02 de fevereiro (verão) e 5 de agosto (inverno) de 2016, determine:

  - Horário de nascer e por do sol para as duas datas;

  - Duração do fotoperíodo nas duas datas (nascer ao por do sol);

  - A intensidade máxima de radiação solar global para as duas datas (próximo ao meio dia);

  - O valor da energia integrada do nascer ao por do sol em cada data (veja roteiro abaixo);

  - Explique o porquê da diferença de energia entre as duas datas. Qual dos dias terá temperatura máxima mais elevada?

Roteiro a ser seguido:

a) Determinar o valor médio da radiação solar (ponto médio) para cada intervalo de hora e preencher a tabela abaixo (ver valores no eixo do “y”;)

b) Em seguida multiplicar o valor do ponto médio por 3600 (que é o número de segundos de uma hora – 60 * 60 = 3600);

c) O total diário será a soma de todos os valores horários em W/m2. Para obter em MJ/m2 dividir por 1.000.000.

| Dia 02 de fevereiro (verão) | Dia 05 de agosto (inverno) |
| --- | --- |
| Horário | Ponto médio | Valor horário | Horário | Ponto médio | Valor horário |
| 6 às 7h |  |  | 6 às 7h |  |  |
| 7 às 8h |  |  | 7 às 8h |  |  |
| 8h às 9h |  |  | 8h às 9h |  |  |
| 9h às 10h |  |  | 9h às 10h |  |  |
| 10 às 11h |  |  | 10 às 11h |  |  |
| 11 às 12h |  |  | 11 às 12h |  |  |
| 12 às 13h |  |  | 12 às 13h |  |  |
| 13 às 14h |  |  | 13 às 14h |  |  |
| 14 às 15h |  |  | 14 às 15h |  |  |
| 15 às 16h |  |  | 15 às 16h |  |  |
| 16 às 17h |  |  | 16 às 17h |  |  |
| 17 ás 18h |  |  | 17 ás 18h |  |  |
| 18 às 19h |  |  | 18 às 19h |  |  |
| Total do dia (W/m2) | ---- |  | Total do dia (W/m2) | ----- |  |
| Total do dia (MJ/m2) | ---- |  | Total do dia (MJ/m2) | ----- |  |

Figura 01: Radiação solar global medida na estação do LCB, em 02 de fevereiro de 2016 (verão). Dia com cobertura de céu limpo.

Figura 02: Radiação solar global medida na estação do LCB, em 05 de agosto de 2016 (inverno). Dia com cobertura de céu limpo.