## Slide 1
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA “LUIZ DE QUEIROZ” – ESALQ/USP LEB 1440 – HIDROLOGIA E DRENAGEM
DRENAGEM
Prof. Dr. Fernando Campos Mendonça
Doutoranda: Elizabeth Lima Carnevskis

## Slide 2: Haikai Hidrológico
Para fazer drenagem,
É preciso, coragem, planejamento
E “bagagem” (conhecimento).

## Slide 3: Drenagem Agrícola Conceitos

## Slide 4: Drenagem Agrícola
Definição: conjunto de técnicas e práticas que visa retirar o excesso de água e sais do solo.
Objetivos:
  Garantir aeração e trafegabilidade
  Controle de erosão e salinidade

## Slide 5: Aeração

## Slide 6: Aeração - Trocas gasosas no solo
Solo: 20% O2 0,35% CO2 e 78% N2
Atmosfera: 21% O2 0,035% CO2 e 78% N2

## Slide 7: Aeração
Difusão de O2 e CO2 na água
  Coeficiente muito baixo
Solo encharcado (saturado)
  Taxa de difusão de gases ≅ 0;
Drenagem
  Elimina encharcamento
  Melhora a aeração.

## Slide 8: Trafegabilidade
Valeta de proteção de corte
Valeta de proteção de aterro
Sarjeta de corte
Sarjeta de aterro
Sarjeta de canteiro central
Saída de água
Caixa coletora
Descida de água

## Slide 9: Trafegabilidade
Solo saturado
  Partículas em suspensão
  Compactação
  Dificuldades para trafegar
Drenagem
  Partículas mais coesas
  Melhora a trafegabilidade

## Slide 10: Erosão

## Slide 11: Erosão
- Partículas em suspensão → aumento da erodibilidade
- Partículas coesas (agregados) → redução da erodibilidade

## Slide 12: Salinidade

## Slide 13: Salinidade
- Solo saturado → LF próximo da superfície ou aflorando → Evaporação → Salinização
- Drenagem → aprofundamento do LF → retirada de sais por lixiviação

## Slide 14: Métodos de drenagem
Subterrânea
Objetivo: Controle do LF
Valetas ou tubos
Superficial
Objetivo: Remoção de água da superfície
Terraços e canais
Valetas ou tubos
Sarjetas

## Slide 15: Drenagem subterrânea

## Slide 16: Drenagem subterrânea
Drenos tubulares

## Slide 17: Drenagem subterrânea

## Slide 18: Drenagem superficial

## Slide 19: Drenagem superficial

## Slide 20: Drenagem superficial

## Slide 21: Drenagem superficial

## Slide 22: Drenagem superficial

## Slide 23: Drenagem superficial + subterrânea

## Slide 24: Investigações Básicas para Projetos de Drenagem

## Slide 25: Investigações Básicas para Elaboração de Projetos de Drenagem
ETAPAS:
Reconhecimento inicial da área
Obtenção de autorização para drenagem subterrânea
Saneamento inicial
Levantamento topográfico
Tradagens georreferenciadas e descrição de perfis dos solos
Detecção de problemas com “seepage” vertical

## Slide 26: 1. Reconhecimento inicial da área
Objetivos:
- Entender o problema
- Propor uma solução inicial

## Slide 27: Topografia e Linhas de Fluxo de Água

## Slide 28: 1. Reconhecimento inicial da área
Identificar as entradas de água
Identificar o ponto de saída
Ações Natureza das poças
Tradagens e cálculo de Ko*
Mapas e equação de chuvas
* Ko – Condutividade hidráulica do solo saturado de água

## Slide 29: Natureza das poças d’água

## Slide 30: Obtenção de autorização para drenagem subterrânea
SP: Lei 39473 de 07/11/1994
  Secretaria de Agricultura e Abastecimento
  Secretaria do Meio Ambiente
  Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras

## Slide 32: Obtenção de autorização para drenagem subterrânea
- Largura da APP ao longo dos rios
- Áreas de floresta: não há concessão de licenças
- Áreas drenáveis:
  - Fora da APP
  - Áreas sem mata e já cultivadas

## Slide 33: Saneamento inicial

## Slide 34: Saneamento inicial
- Valetas para drenagem de poças
- Canal para escoamento de água até o rio

## Slide 35: 4. Levantamento topográfico

## Slide 36: 4. Levantamento topográfico
- Encosta:
- Mapa pré-existente
- Carta IGC (esc. 1:10.000)
- Mapa IBGE (esc.: 1:50.000)

## Slide 37: 4. Levantamento topográfico
Método das quadrículas
  Trena + nível
  20 m x 20 m
  Elaboração de mapas em escala 1:1.000 ou 1:2.000
  Curvas de nível de 20 em 20 cm a 1,0 em 1,0 m
Método da irradiação (Estação total)

## Slide 38: Tradagens georreferenciadas e descrição dos perfis dos solos
Objetivos
  Identificar o tipo de solo
  Identificar a profundidade da barreira
  Mapear a profundidade do LF
Trado para drenagem ± 4,3 m

## Slide 39: Tradagens georreferenciadas – Perfil do solo
Equipe de 4 pessoas:
  2 trabalhadores braçais e 2 técnicos
Lona comprida (5-6 m)
  Disposição das amostras de solo na sequência de profundidade
- Descrição:
- Cor - Textura - Estrutura - Consistência
- Identificação da profundidade da barreira (PB)

## Slide 40: Tipos de solo mais frequentes em áreas com problemas de drenagem

## Slide 41: Neossolo Flúvico
Geralmente situa-se na APP (próximo ao rio)
APP: Drenagem proibida

## Slide 42: Neossolo Quartzarênico
Projetos de irrigação localizada
Drenagem com caçambas bem abertas (λ grande para evitar desmoronamento)

## Slide 43: Neossolo Quartzarênico
Caçamba para valetas de drenagem

## Slide 44: Organossolo (turfa)
Drenagem não recomendada
Grande subsidência
  Decomposição da matéria orgânica
  Rebaixamento da superfície do solo

## Slide 45: Gleissolos

## Slide 46: Gleissolos
Glei húmico e pouco húmico:
Muito argilosos  Drenagem difícil
Permeabilidade muito baixa
(Ex.: “Tabatinga”, nome popular desse solo no RJ)
Glei tiomórfico: Inviável para drenagem
    Alta concentração de FeS
    Drenagem → Aeração
    FeS + 8 O2 → Fe2(SO4)3 + H2SO4
    Queda brusca do pH
    Sérios problemas com equipamentos e plantas

## Slide 47: Planossolo
Gradiente textural acentuado
Horizonte A arenoso
Horizonte Bt abrupto
    Baixa condutividade hidráulica (Ko)
    Bt raso → cultivo de arroz
    Bt profundo → drenagem e plantio de outras culturas

## Slide 48: Hidromórfico cinzento
Excelente para drenagem

## Slide 49
Profundidade da camada impermeável e drenagem.
Fluxo horizontal
Fluxo Radial

## Slide 50: Exercício 1
Estimar o custo do hectare drenado para uma área ampla, desprezando-se os custos com coletores e canal principal, e considerando os seguintes dados:
Espaçamento entre drenos: S = 60 m
λ = 1,0:1
b = 0,4 m
h = 1,0 m
Custo de escavação: R$ 10,00/m3
Área da seção transversal do dreno: A = b .h + λ.h2

## Slide 51: Exercício 1 - Solução
100 m
100 m
100 m
100 m
60 m
60 m
60 m
60 m
30 m
60 m
Nº de drenos/ha = 5 drenos ÷ 3 ha Média: Nd = 1,67 drenos/ha
Comprimento dos drenos: Ld = 100 m
Área da seção transversal: A = 0,4 .1,0 + 1,0 x 1,02 = 1,4 m2
Volume escavado: Volesc = Nd x Ld x A = 1,67 x 100 x 1,4  234 m3

## Slide 52: Exercício 1 - Solução
100 m
100 m
100 m
100 m
60 m
60 m
60 m
60 m
30 m
60 m
Nº de drenos/ha = 5 drenos ÷ 3 ha Média: Nd = 1,67 drenos/ha
Comprimento dos drenos: Ld = 100 m
Área da seção transversal: A = 0,4 .1,0 + 1,0 x 1,02 = 1,4 m2
Volume escavado: Volesc = Nd x Ld x A = 1,67 x 100 x 1,4  234 m3
Custo: Cesc = 234 m3 x R$/m3 10,00 = R$/ha 2.340,00

## Slide 53: Seepage vertical

## Slide 54: Problemas com “seepage” vertical
Seepage: movimento ascendente de água, que chega à superfície do solo devido à presença de uma camada arenosa saturada com água e confinada sob uma camada argilosa.

## Slide 55: Seepage Vertical

## Slide 56: Seepage Vertical
SEEPAGE VERTICAL

## Slide 57: Efeitos no Solo
Chuvas

## Slide 58: Como Solucionar problemas de Seepage Vertical
Providências :
- Aprofundar ao máximo o dreno de cintura, até onde a cota do rio permitir
- Usar drenos verticais de alívio

## Slide 59: Dreno Vertical de Alívio

## Slide 60: Porosidade Drenável (α)
Definição:
Volume de água por unidade de volume do solo, que será drenado livremente por meio de rebaixamento do LF.

## Slide 61: Solo – Composição Física

## Slide 62: Porosidade Drenável (α)
Determinação de a em laboratório:

## Slide 63: POROSIDADE DRENÁVEL (α) Modelos de Estimativa

## Slide 64: Procedimento aceitável Fórmula de Van-Beers
Ko – condutividade hidráulica saturada do solo, cm/dia
α não afeta muito o espaçamento entre drenos, mas é importante para definir a lâmina d’água a ser drenada.

## Slide 65: Exemplos
a) Qual a lâmina d’água que escoou nas seguintes condições em um solo drenado:
Prof. LF1 = 50 cm
Prof. LF2 = 100 cm
α = 20%

= 10 cm
ou
h = 100 mm
Solução

## Slide 66: Exemplos
b) Nas condições apresentadas a seguir, qual será a nova profundidade do lençol freático (LF2)?
Prof. LF1 = 100 cm
α = 10%
O solo encontrava-se na capacidade de campo e infiltraram-se 50 mm (5,0 cm) de água (chuva).

## Slide 67: Solução
= 50 cm
Profundidade final do lençol freático:
LF2 = 100 – 50
LF2 = 50 cm

## Slide 68: Exemplo – Solo com qinicial < qcc
c) Ao efetuar a leitura da umidade de um solo acima do LF, verificou-se a seguinte situação:
qinicial = 30% (0,30 cm3 cm-3)
qs = 47,5% (0,475 cm3 cm-3)
qcc = 40% (0,40 cm3 cm-3)
LF1 = 1,5 m (150 cm)
Ocorreu uma chuva e 180 mm de água infiltraram-se no solo (h = 180 mm). Calcule a nova posição do lençol freático após a chuva (LF2).

## Slide 69: Solução
Cálculo da porosidade drenável:
a = 0,075 cm3 cm-3
b) Parte da lâmina d’água de chuva que levou a umidade do solo para a capacidade de campo (qinicial  qcc)
h’ = 150 mm
c) Parte da chuva (restante) que causou elevação do LF:
Dh = 180 – 150 = 30 mm
LF2 = 50 cm

## Slide 70: Solução
d) Cálculo da elevação do LF (Dz) e de sua nova posição (LF2)
400 mm ou 0,4 m
LF2 = LF1 – Dz = 1,5 – 0,4
LF2 = 1,1 m

## Slide 71: E se o solo estivesse com qinicial = qcc?
d) Cálculo da elevação do LF (Dz) e de sua nova posição (LF2)
2400 mm ou 2,4 m
LF2 = LF1 – Dz = 1,5 – 2,4
LF2 = - 0,9 m (alagamento da superfície)

## Slide 72: Experimento de Henry Darcy (1856)
Movimento de soluções em colunas de areia
Dx

## Slide 73: Condutividade hidráulica do solo saturado (Ko)
Equação de Darcy – Fluxo de água em meio poroso
q – fluxo de água em meio poroso, m/dia
Ko – condutividade hidráulica saturada, m/dia
DH – diferença de pressão entre os pontos de medição, mca
Dx – distância entre os pontos de medição, m

## Slide 74: Exemplo
Calcular a velocidade com que a água se move em uma várzea não drenada com as seguintes condições:
Dados:
Ko = 0,5 m/dia θs = 50% Δh = 0,2 m Δx = 100 m
L = 100 m
Dz = 0,2 m

## Slide 75: Solução
= 0,001 m/dia
Mas a água se desloca pelos poros.
Então, a velocidade da água é:
→ V = 0,002 m/dia

## Slide 76: Exemplo
Se na várzea do Exemplo 1 forem instalados drenos com espaçamento S = 30 m, calcule a velocidade de movimento da água.
Dados: Δx = S = 30 m Δh = 1,0 m Ko = 0,5 m/dia
L = 100 m
S = 30
Dh = 1,0

## Slide 77: Solução
= 0,015 m/dia
Velocidade da água nos poros do solo:
→ V = 0,03 m/dia
(15 vezes a V anterior)

## Slide 78: Métodos de Determinação de Ko
Método do permeâmetro de carga constante (laboratório)
Método do furo do trado (campo)

## Slide 79
Teste feito em laboratório
Método do Permeâmetro de Carga Constante

## Slide 80: Método do Permeâmetro de Carga Constante
Equação de Ko

## Slide 81: Método do Furo do Trado
O método amostra um volume de solo com raio de 40 cm em torno do poço, que vai da posição estática do LF até 20 cm abaixo do fundo do poço
Passos:
  Escavação de um poço de observação na várzea
  Instalação da estrutura de medição
  Retirada de água do poço
  Anotação do tempo para a água do LF subir 10 cm no poço

## Slide 82: Método do furo do trado

## Slide 83: Exemplo – Método do Furo do Trado
W = 30 cm
Z = 160 cm
Y’0 = 140 cm
Y’T = 130 cm
G = 50 cm
r = 40 cm
Dt = 750 s

## Slide 84: Cálculo de Ko – Método do Furo do Trado
Y0 = Y’0 – W = 140 – 30 = 110 m
YT = Y’T – W = 130 – 30 = 100 cm
DY = Y0 – YT = 140 -130 cm
DY = 10 cm
H = Z – W = 160 – 30 = 130 cm
H/2 = 65 cm
= 105
Verificação:
G = 50 cm (G < H/2; G  0)

## Slide 85: Exemplo – Método do Furo do Trado
G > H/2:
Ko = m/dia
G = 0
Ko = m/dia
0 < G < H/2: Ko = média dos anteriores
Ko =

## Slide 87: Referências
Aeração do solo: https://www.growinglawns.com/aerate-and-re-seed-your-lawn/
Trafegabilidade:https://images.app.goo.gl/c2dw566J5Sahk98e8
Erosão:https://conhecimentocientifico.r7.com/erosao-o-que-e-o-que-causa-e-quais-as-consequencias-para-a-terra/
Salinidade:https://fatosefotosdacaatinga.blogspot.com/2012/11/os-efeitos-da-salinidade-nos-solos-da.html
Drenagem Profunda: http://files.labtopope.webnode.com/200000260-4bd214cc89/Drenagem_Aula%2007.pdf
Drenagem Superficial: https://images.app.goo.gl/Vp4gSd4yusjpdXNV7
Levantamento Topografico: https://images.app.goo.gl/hXbNDA8yo9QyFnvZ6
Neossolo Flúvico: https://images.app.goo.gl/Ej5TMXiiCLjb9TMw7
Neossolo quartzarênico: https://www.researchgate.net/publication/309758050_Depositos_Tecnogenicos_Genese_Morfologias_e_Dinamica
Organossolo (turfa) :https://images.app.goo.gl/GM6iPTDwFURb6DcR7
Gleissolos:https://images.app.goo.gl/ESwykNsGEhgq95JT8
Planossolo: https://images.app.goo.gl/eFGDWuz6QP97F2fp7
Permeametros: https://images.app.goo.gl/u9UCXvrj5gdu7B4D7
Exemplos de Trados :https://images.app.goo.gl/2XmNSyrYzgjuWYUf8