## Slide 1: Técnicas Laboratoriais Aplicadas no Diagnóstico e Acompanhamento Clínico
Jorge Casseb
Professor Associado
FMUSP/IMT
São Paulo – 22 de junho de 2020

## Slide 2: Principais Metodologias
Técnicas Imunológicas
ELISA
IMUNOBLLOTING (WESTERN BLOTING)
IMUNOCROMATROGRAFIA (TESTE RÁPIDO)
CITOMETRIA DE FLUXO
CULTURA CELULAR
Técnicas Moleculares
PCR CONVENCIONAL
NAT
PCR EM TEMPO REAL
SEQUENCIAMENTO

## Slide 3: Fases envolvidas no diagnóstico sorológico

## Slide 4
EXEMPLOS:
ELISA
Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay
IMUNOBLOTING
WESTERN BLOTING (proteínas)
(Southern - DNA / Northern - RNA)
PRINCÍPIO: ligação Anticorpo/Antígeno com o uso de uma enzima para geração de um sinal
DIAGNÓSTICO IMUNOLÓGICO
Ensaios imunenzimáticos

## Slide 5: ELISA
Metodologias Utilizadas para Diagnóstico

## Slide 6
DIAGNÓSTICO IMUNOLÓGICO
Cromógenos! Como funcionam?
H2O2
Cromógeno
+
PEROXIDASE
H2O
Cromógeno
+
O2
+
Cromógeno
COR!

## Slide 7: ELISA INDIRETO 3ª Geração
*A característica desse ensaio é utilizar antígenos recombinantes ou peptídeos sintéticos tanto na fase sólida quanto sob a forma de conjugado

## Slide 8: ELISA INDIRETO 4ª Geração
*Componente de detecção de anticorpo tem o formato de “sanduíche”.
Detecta todas as classes de imunoglobulinas contra proteínas recombinantes ou peptídeos sintéticos (Ac monoclonal)

## Slide 9
DIAGNÓSTICO IMUNOLÓGICO
ELISA – Como fica o resultado?

## Slide 10
Bases dos Testes rápidos

## Slide 11
Testes rápidos
One Step Covid-2019 Test;
Coronavírus Rapid Test;
Coronavírus IgG/IgM (Covid-19);
Medteste Coronavírus 2019-nCoV IgG/IgM;
Teste Rápido em Cassete (Covid-19) IgG/IgM;
Covid-19 IgG/IgM Eco Teste.
Outros dois utilizam um dispositivo semelhante a um cotonete (swab): Amostra das vias respiratórias dos pacientes, da nasofaringe e da orofaringe: Eco F Covid-19 Ag e Covid-19 Ag Eco Teste
Duração: Cerca de 20-40 minutos

## Slide 12: WESTERN BLOTT
Metodologias Utilizadas para Diagnóstico

## Slide 13
DIAGNÓSTICO IMUNOLÓGICO
Outro teste imunoenzimático – Western blot
ESQUEMA: mais utilizado para detecção de Ac
(INDIRETO)
PRINCÍPIO: ligação Anticorpo/Antígeno com o uso de uma enzima para geração de um sinal

## Slide 14
DIAGNÓSTICO IMUNOLÓGICO
Suporte – membrana de nitrocelulose
Aonde começa esta história?
Em uma eletroforese!
Separação de proteínas de acordo com
sua carga elétrica (peso molecular)!

## Slide 15
DIAGNÓSTICO IMUNOLÓGICO
Eletroforese
1- O antígeno é colocado
no gel de acrilamida
(p.ex. HIV)
2- Aplica-se o campo
Elétrico (proteínas migram)
3- Formam-se bandas
(cada banda proteínas
do mesmo tamanho ou
peso molecular)
Antígeno
Bandas!
Proteínas
separadas!
Corrente elétrica!

## Slide 16
DIAGNÓSTICO IMUNOLÓGICO
Western bloting
1- Suporte: fitas de nitrocelulose com as proteínas do antígeno (p.ex. vírus HIV)
canaleta
2- Amostra: captura de Ac anti-cada proteína do antígeno (p.ex. anti-HIV)
3- Ac de detecção (conjugado): Ac anti-Ac humano (p.ex. anti-IgG) conjugado a enzima
Bandas!
Proteínas
separadas!
DETECÇÃO?

## Slide 17
DIAGNÓSTICO IMUNOLÓGICO
Western blot - revelando!
Amostra: captura de Ac anti-cada proteína do antígeno
Ac de detecção (conjugado): Ac anti-Ac humano conjugado a enzima
Y
Y
Y
Y
Y
Y
CROMÓGENO (SUBSTRATO)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
precipita ao ser consumido!

## Slide 18
DIAGNÓSTICO IMUNOLÓGICO
RESULTADO!
BANDAS CORADAS = AC ESPECÍFICO NA AMOSTRA
+
+
+
-
-

## Slide 19
DIAGNÓSTICO IMUNOLÓGICO
Western blot – Exemplo (HIV)!
= bandas necessárias para resultado positivo
*

## Slide 20: Imunocromatrografia TESTE RÁPIDO
Metodologias Utilizadas para Diagnóstico

## Slide 21: Metodologia

## Slide 22: Revelação

## Slide 23: Citometria de Fluxo
Metodologias Aplicadas no Acompanhamento

## Slide 24: Princípios Básicos
Técnica citológica avançada, utilizada para contar, analisar e classificar partículas microscópicas em suspensão.
CITO
METRIA
FLUXO
CÉLULA
MEDIDA
MOVIMENTO

## Slide 26: Método de Análise

## Slide 27: Gráfico de Dispersão

## Slide 28: Interpretação dos Resultados

## Slide 29: Gráfico de análise de Leucócitos (com fluorescência)

## Slide 30: Marcadores

## Slide 31: Caso Clínico:

## Slide 32: PCR CONVENCIONAL
Metodologias Utilizadas para Diagnóstico

## Slide 33: Introdução
Técnicas mais comuns utilizadas (laboratórios de pesquisas médicas e biológicas);
Método muito sensível de análise

## Slide 34: Principio

## Slide 35: Exemplo : PCR para HTLV
L100 914A 915A 916A 917A 918A 919A 920A EX21A 848A 920A CP N
Diferenciação e confirmação de infecção pelo HTLV-1 ou HTLV-2 por RFLP
L50 915A 917A 918A 919A 920A 922A 923A 924A 875A 875A 877A 885A 910A CP CN

## Slide 36: Caso Clínico:

## Slide 37: Aplicações
Bactérias
Fungos
Vírus
Parasitas

## Slide 38: NAT – Nucleic Acid Technologies
Metodologias Utilizadas para Diagnóstico

## Slide 39: NAT – Nucleic Acid Technologies
Teste qualitativo in vitro
Detecção direta de material genético agente infeccioso
Portaria nº158, 04 de fevereiro de 2016
HBV, HCV e HIV

## Slide 40: Implementação

## Slide 41: Janela Imunológica pelo NAT

## Slide 42: Janela Imunológica

## Slide 43: PCR EM TEMPO REAL
Metodologias Utilizadas para Diagnóstico

## Slide 44
Utiliza o mesmo princípio da PCR convencional
Sonda marcada com fluoróforos que se hibridiza com a sequência-alvo
Fluoróforos se intercalam entre as fitas de DNA
Gera um sinal fluorescente que é acumulado
Método quantitativo
PCR em tempo real

## Slide 46
5´
3´
3´
5´
Primer F
Primer R
Sonda
PCR em tempo real

## Slide 47
PCR em tempo real: equipamentos

## Slide 48
GEOMÉTRICA OU EXPONENCIAL
LINEAR
PLATÔ
PCR em tempo real: Gráfico de amplificação
Intensidade de fluorescência x Ciclo

## Slide 49
Fase Geométrica ou Exponencial: alta precisão na duplicação do número de moléculas da reação
Fase Exponencial
PCR em tempo real: fase exponencial

## Slide 50
Fase Linear (Alta variabilidade) : escassez de um ou mais reagentes, geralmente primers
Fase linear
PCR em tempo real: fase exponencial

## Slide 51
Fase Platô (detecção PCR convencional): a eficiência de amplificação cai drasticamente para níveis insignificantes, com baixa ou nenhuma produção de novas cadeias de DNA
Fase de Platô
PCR em tempo real: fase exponencial

## Slide 52
GEOMÉTRICA OU EXPONENCIAL
LINEAR
PLATÔ
Leitura “end-point”
Leitura em tempo real
Fase Geométrica ou Exponencial: alta precisão na duplicação do número de moléculas da reação. Reagentes em excesso.
PCR em tempo real: fase exponencial

## Slide 53
105
104
103
102
101
100
PCR em tempo real: Quantitativa

## Slide 54: Caso Clínico:

## Slide 55: sequenciamento
Metodologias Utilizadas para Diagnóstico

## Slide 56: Metodologia
Processo realizado para se determinar a sequência exata de nucleotídeos em uma molécula de DNA
A sequência nucleotídica é a base para o conhecimento de um gene ou genoma.
Através dela é possível compreender a construção e estrutura das células e organismos.

## Slide 57: Sanger
O molde de DNA a ser sequenciado;
A sequência do iniciador (primer);
DNA-polimerase;
Os quatro bases (dATP, dCTP, dGTP, dTTP);
Bases marcado radiotivamente ou por um corante fluorescente
A enzima DNA-polimerase adiciona bases livres ao DNA unifilamentar, usando o pareamento de bases complementares.

## Slide 58: Next-Generation Sequencing (NGS)
Realiza o sequenciamento de um genoma inteiro em questão de dias;
Vantagens: velocidade, capacidade de gerar dados em larga escala , precisão e custo inferior ;
Sequencia várias moléculas diferentes (ou vários fragmentos diferentes provenientes do mesmo genoma) em paralelo;
Diferem fundamentalmente das metodologias de Sanger, em que uma única sequência de DNA;
Metodologia integra : ferramentas de nanotecnologia, robótica e informática em aparelhos de alto desempenho.

## Slide 59: Exemplo NGS

## Slide 60: GWAS

## Slide 61
Obrigada…
Tatiane Assone
tatianeassone@usp.br

## Slide 62
DIAGNÓSTICO IMUNOLÓGICO
ELISA – um orifício de cada vez!
MÉTODO DIRETO
Y
Y
Y
Y
LAVAGENS
Y
Y
Y
Y
1- Sensibilização: Ac 1 anti-antígeno X (p. ex. anti-HBe)

## Slide 63
DIAGNÓSTICO IMUNOLÓGICO
ELISA – um orifício de cada vez!
MÉTODO DIRETO
Y
Y
Y
Y
LAVAGENS
-
1- Sensibilização: Ac 1 anti-antígeno X (p. ex. anti-HBe)
2- Saturação: proteína não relacionada (p. ex. SAB)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

## Slide 64
DIAGNÓSTICO IMUNOLÓGICO
ELISA – um orifício de cada vez!
MÉTODO DIRETO
Y
Y
Y
Y
LAVAGENS
1- Sensibilização: Ac 1 anti-antígeno X (p. ex. anti-HBe)
2- Saturação: proteína não relacionada (p. ex. SAB)
3- Amostra: captura do antígeno X (p. ex. HBe)

## Slide 65
DIAGNÓSTICO IMUNOLÓGICO
ELISA – um orifício de cada vez!
MÉTODO DIRETO
Y
Y
Y
Y
LAVAGENS
1- Sensibilização: Ac 1 anti-antígeno X (p. ex. anti-HBe)
2- Saturação: proteína não relacionada (p. ex. SAB)
3- Amostra: captura do antígeno X (p. ex. HBe)

## Slide 66
DIAGNÓSTICO IMUNOLÓGICO
ELISA – um orifício de cada vez!
MÉTODO DIRETO
Y
Y
Y
Y
LAVAGENS
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
1- Sensibilização: Ac 1 anti-antígeno X (p. ex. anti-HBe)
2- Saturação: proteína não relacionada (p. ex. SAB)
3- Amostra: captura do antígeno X (p. ex. HBe)
4- Ac de detecção (Conjugado): Ac 2 anti- antígeno X (p. ex. anti-HBe) conjugado a enzima

## Slide 67
DIAGNÓSTICO IMUNOLÓGICO
ELISA – um orifício de cada vez!
MÉTODO DIRETO
CROMÓGENO (Substrato)
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Como detectar a presença
de enzima?
Reação positiva = COR
COR = presença de Antígeno!

## Slide 68
DIAGNÓSTICO IMUNOLÓGICO
ELISA – um orifício de cada vez!
MÉTODO INDIRETO
LAVAGENS
1- Sensibilização: antígeno X (p. ex. HBe)

## Slide 69
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIAGNÓSTICO IMUNOLÓGICO
ELISA – um orifício de cada vez!
MÉTODO INDIRETO
1- Sensibilização: antígeno X (p. ex. HBe)
LAVAGENS
2- Saturação: proteína não relacionada (p. ex. SAB)

## Slide 70
DIAGNÓSTICO IMUNOLÓGICO
ELISA – um orifício de cada vez!
MÉTODO INDIRETO
1- Sensibilização: antígeno X (p. ex. HBe)
LAVAGENS
2- Saturação: proteína não relacionada (p. ex. SAB)
3- Amostra: captura do Ac anti-antígeno X (p. ex. anti- HBe)
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

## Slide 71
DIAGNÓSTICO IMUNOLÓGICO
ELISA – um orifício de cada vez!
MÉTODO DIRETO
Y
Y
Y
Y
LAVAGENS
Y
Y
Y
Y
1- Sensibilização: Ac 1 anti-antígeno X (p. ex. anti-HBe)

## Slide 72
DIAGNÓSTICO IMUNOLÓGICO
ELISA – um orifício de cada vez!
MÉTODO DIRETO
Y
Y
Y
Y
LAVAGENS
-
1- Sensibilização: Ac 1 anti-antígeno X (p. ex. anti-HBe)
2- Saturação: proteína não relacionada (p. ex. SAB)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

## Slide 73
DIAGNÓSTICO IMUNOLÓGICO
ELISA – um orifício de cada vez!
MÉTODO DIRETO
Y
Y
Y
Y
LAVAGENS
1- Sensibilização: Ac 1 anti-antígeno X (p. ex. anti-HBe)
2- Saturação: proteína não relacionada (p. ex. SAB)
3- Amostra: captura do antígeno X (p. ex. HBe)

## Slide 74
DIAGNÓSTICO IMUNOLÓGICO
ELISA – um orifício de cada vez!
MÉTODO DIRETO
Y
Y
Y
Y
LAVAGENS
1- Sensibilização: Ac 1 anti-antígeno X (p. ex. anti-HBe)
2- Saturação: proteína não relacionada (p. ex. SAB)
3- Amostra: captura do antígeno X (p. ex. HBe)

## Slide 75
DIAGNÓSTICO IMUNOLÓGICO
ELISA – um orifício de cada vez!
MÉTODO DIRETO
Y
Y
Y
Y
LAVAGENS
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
1- Sensibilização: Ac 1 anti-antígeno X (p. ex. anti-HBe)
2- Saturação: proteína não relacionada (p. ex. SAB)
3- Amostra: captura do antígeno X (p. ex. HBe)
4- Ac de detecção (Conjugado): Ac 2 anti- antígeno X (p. ex. anti-HBe) conjugado a enzima

## Slide 76
DIAGNÓSTICO IMUNOLÓGICO
ELISA – um orifício de cada vez!
MÉTODO DIRETO
CROMÓGENO (Substrato)
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Como detectar a presença
de enzima?
Reação positiva = COR
COR = presença de Antígeno!

## Slide 77
DIAGNÓSTICO IMUNOLÓGICO
ELISA – um orifício de cada vez!
MÉTODO INDIRETO
LAVAGENS
1- Sensibilização: antígeno X (p. ex. HBe)

## Slide 78
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIAGNÓSTICO IMUNOLÓGICO
ELISA – um orifício de cada vez!
MÉTODO INDIRETO
1- Sensibilização: antígeno X (p. ex. HBe)
LAVAGENS
2- Saturação: proteína não relacionada (p. ex. SAB)

## Slide 79
DIAGNÓSTICO IMUNOLÓGICO
ELISA – um orifício de cada vez!
MÉTODO INDIRETO
1- Sensibilização: antígeno X (p. ex. HBe)
LAVAGENS
2- Saturação: proteína não relacionada (p. ex. SAB)
3- Amostra: captura do Ac anti-antígeno X (p. ex. anti- HBe)
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

## Slide 80
DIAGNÓSTICO IMUNOLÓGICO
ELISA – um orifício de cada vez!
MÉTODO INDIRETO
1- Sensibilização: antígeno X (p. ex. HBe)
LAVAGENS
2- Saturação: proteína não relacionada (p. ex. SAB)
3- Amostra: captura do Ac anti-antígeno X (p. ex. anti- HBe)
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
4- Ac de detecção (Conjugado): Ac anti- Ac humano (p. ex. anti-IgG) conjugado a enzima

## Slide 81
DIAGNÓSTICO IMUNOLÓGICO
ELISA – um orifício de cada vez!
MÉTODO INDIRETO
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
CROMÓGENO (Substrato)
Como detectar a presença
de enzima?
Reação positiva = COR
COR = presença de Ac!

## Slide 82
DIAGNÓSTICO IMUNOLÓGICO
ELISA – Amplificação do sinal!
MÉTODO DIRETO OU INDIRETO
Y
Anticorpo de detecção!
Conjugado a BIOTINA
(ñ é enzima!)
Ac
Biotina
Enzima conjugada a
AVIDINA (afin. por biotina)
Avidina
Peroxidase
Número de enzimas por Ac aumenta = aumento do sinal!

## Slide 83
Avalia as múltiplas características de uma célula que está migrando em fluxo
CITOMETRIA DE FLUXO
Conceito

## Slide 84
Tamanho
Complexidade ou granulosidade
Fluorescências
CITOMETRIA DE FLUXO
Conceito

## Slide 85
Laser
Câmara
de fluxo
Filtros
Sensores

## Slide 86
Câmara de fluxo
Área de detecção
Pressão
Solução isotônica
CITOMETRIA DE FLUXO
Fluxo de células
Amostra

## Slide 87
Sensor Frontal
(Tam.)
CITOMETRIA DE FLUXO
Aquisição da florescência
Sensor Lateral
(Granulo.)
Detecção dos fluorocromos
Laser
Área de detecção

## Slide 88
CITOMETRIA DE FLUXO
Aquisição da florescência
Laser
Gran.
Fl 1
Fl 2
Fl 3
Fl 4
Sensor Lateral
Sensor Frontal
Filtros
Sensores
Área de detecção

## Slide 89
CITOMETRIA DE FLUXO
Surge uma intrigante questão!
A célula é fluorescente?

## Slide 90
CITOMETRIA DE FLUXO
Surge uma resposta!
Fluorógeno
fixada a célula
Cor de luz resultante
Sensor
Laser

## Slide 91
Granulosidade
Tamanho
Região ou “gate”
CITOMETRIA DE FLUXO
Análise dos dados

## Slide 92
CITOMETRIA DE FLUXO
Exemplos - Imunofenotipagem

## Slide 93
CITOMETRIA DE FLUXO
Principais usos
Imunofenotipagem de células
Citocinas intracelulares
Proliferação Celular
Funcionalidade celular
Secreção de citocinas