PCS 3578/3878

EXERCÍCO 5A

Seja uma informação codificada pela técnica “paridade overlapping” (Paridade Par) e com um bit a mais de paridade global PG. A estrutura das mensagens sendo transmitidas é dada por:

Obs: Paridade Par: o número total de 1´s é par, contando com o PG.

D3   D2  D1  D0  P2  P1  P0  PG

X             X     X  X

X     X     X         X

X    X             X               X

X    X      X    X     X   X  X     X

Desta forma pede-se para apontar , conforme a mensagem recebida qual a situação, ou seja:

- mensagem correta

- erro em um bit da mensagem, indicando qual o bit errado

- erro em dois bits da mensagem

a) Mensagem Recebida:  1111  0010

b) Mensagem Recebida:  1011  1100

c) Mensagem Recebida:  0011  1100