## Slide 1: Análise e modelagem de conversores
Laboratório de Fontes Alternativas e Processamento de Energia – LAFAPE
Autor: Ricardo Q. Machado
Email: rquadros@sc.usp.br

## Slide 2
Micro Grid
Simulador digital em tempo real e
micro grid para análise;
Uso de fontes alternativas de
energia;
Armazenadores de energia;
Consumidores;
Conexão com a rede de
distribuição;
Capacidade regenerativa.

## Slide 3
Micro Grid
Comparação entre sistema real e sistema simulado.

## Slide 4
Micro Grid
Comparação entre sistema real e sistema simulado.

## Slide 5
Estudo de conversores
Modulação PWM;
Tempo morto;
Resposta em frequência de sensores e placas de aquisição;
Projeto e análise do filtro de saída;
Modelagem no domínio da frequência e no espaço de estados;
Eliminação de não linearidades;
Projeto e análise de controladores de alto desempenho;
Análise de estabilidade;
Resposta em frequência e comportamento da planta em malha fechada;
Discretização de controladores;
Uso de simuladores digitais, em tempo real e comprovação prática;
Conversores não convencionais;
Interação entre conversores cc/cc e cc/ca;
Conexão com a rede e detecção de ilhamento;
Uso de controladores em multicamadas.

## Slide 6
Modulação PWM
A relação entre o tempo de condução do interruptor (ton) e o período de
chaveamento (T) é definida como razão cíclica (duty-cycle) do interruptor. Logo:

## Slide 7
Modulação PWM

## Slide 8
Modulação PWM para conversores monofásicos
Os interruptores NÃO PODEM conduzir ao mesmo tempo.

## Slide 9
Modulação PWM para conversores trifásico

## Slide 10
Caminho de circulação da corrente em conversores trifásicos
Diodo D4 entra em operação quando Q1 é desligado;
Carga com característica indutiva.

## Slide 11
Etapas de operação

## Slide 12
Sequência de condução
Etapas com fluxo de potência bidirecional.

## Slide 13
Filtro de saída
Existem diversas estruturas de filtros que podem ser empregadas: L, LCL, LCLC.
v1 – diferença de potencial entre o ponto neutro e o polo negativo do inversor;
i1,2 e rede – corrente através do filtro e na rede;
v2..n – diferença de potencial entre os diversos pontos de aterramento;
vrede e carga – tensões na rede e carga.

## Slide 14
Filtro de saída LC
Frequência angular natural de oscilação
ou frequência de corte do filtro.
Coeficiente de amortecimento.

## Slide 15
Resposta em frequência do filtro de saída LC

## Slide 16
O coeficiente de amortecimento deve ser maior do que 0,7 para evitar oscilações elevadas na frequência de corte;
A frequência de corte do filtro deve estar uma década abaixo da frequência de chaveamento;
Idealmente, a frequência de corte do filtro deve ser trinta vezes maior do que a frequência da fundamental, para que o deslocamento de fase seja desprezível.
Resposta em frequência do filtro de saída LC

## Slide 17
Inversor trifásico – carga Y

## Slide 18
Inversor trifásico – carga Y

## Slide 19
Modelo matemático de um retificador controlado
diferença de potencial entre e o ponto N.

## Slide 20
Modelo matemático de um retificador controlado
=0

## Slide 21
Modelo matemático de um retificador controlado

## Slide 22
Modelo matemático de um retificador controlado
-+-
Utilizar o mesmo procedimento nas outras fases do conversor.

## Slide 23
Modelo matemático de um retificador controlado
- é o vetor de estados;
- é o vetor de controle;
- é o vetor de distúrbios.

## Slide 24
Modelo matemático de um retificador controlado
O modelo do conversor considerado possui tensão de saída é constante e é igual a valor .
Para o modelo médio em um período de chaveamento, será considerado que a tensão média em cada braço do retificador é dada por (modelo médio dos interruptores).

## Slide 25
Modelo matemático de um retificador controlado

## Slide 26
Aplicar a transformada de Laplace
+
-
+
+

## Slide 27
Exemplo
Estrutura de controle em cascata para a corrente do indutor e tensão do capacitor
Isolar como função de e como função de

## Slide 28
Exemplo
+
-
+
-
+
+
+
+

## Slide 29
Exemplo
Estrutura de controle 1 – controle da tensão ou corrente

## Slide 30
Exemplo
Estrutura de controle 2 – controle em cascata

## Slide 31
Eliminação de não linearidades
Controlar d de tal forma que y(t) siga r(t);
Utilização de ferramentas para análise e projeto dos controladores dos conversores;
Análise em regime permanente;
Análise em pequenos sinais.
Distúrbios na entrada e na lei de controle;
Incertezas na entrada, saída e sobre os elementos passivos.

## Slide 32
Desconsiderando o ripple

## Slide 33
Desconsiderando o ripple
Em regime permanente, a tensão média
no indutor e a corrente média no
capacitor são nulas:
Contudo, durante o transitório estes princípios não são válidos.
As componentes em baixa frequência das formas de onda no indutor e no capacitor podem ser obtidas usando o valor médio das variáveis em um período de comutação:
Valor médio de xL(t) em um período de comutação Ts.

## Slide 34
Variáveis de estado
Método a ser utilizado a partir do modelo de pequenos sinais;
Programas computacionais usam espaço de estado;
Variáveis de estado associadas com os armazenadores de energia.
Capacitâncias, indutâncias e mutuas
Corrente no capacitor, tensão no indutor
Constantes

## Slide 35
Subintervalo 1
Espaço de estado conceito básico
Subintervalo 2

## Slide 36
Equilíbrio
X = Vetor de estados;
U = Vetor de entradas;
Y = Vetor de saídas;
D = Razão cíclica.

## Slide 37
Modelo de pequenos sinais
Vetor de estados;
Vetor de entradas;
Vetor de saídas;
Razão cíclica.

## Slide 38
Equações de estado
Desde de que

## Slide 39
Equações de estado

## Slide 40
Equações de estado: perturbações

## Slide 41
Equações de estado: perturbações

## Slide 42
Equações de estado: Linearização

## Slide 43: Bibliografia
R. Teodoresco, M. Liserre and Pedro Rodrígues: “Grid Converters for Photovoltaic and Wind Power Systems” IEEE Wiley.
S. Buso and Paolo Mattavelli: “Digital Control in Power Electronics” Morgan & Claypool Publishers.
R.W. Erickson and D. Maksimovic: “Fundamentals of Power Eletronics”. Kluwer Academic Publishers.
C.E. Rohrs, J.L. Melsa and D.G. Schultz: “Linear Control Systems” McGraw-Hill, Inc.
Artigos correlatos encontrados na base de dados disponibilizados no site da Capes.