## Slide 1: Energia Fotovoltaicos
Laboratório de Fontes Alternativas e Processamento de Energia – LAFAPE
Autor: Ricardo Q. Machado
Email: rquadros@sc.usp.br

## Slide 2
Projeto de sistemas PV – foco em sistemas com conversores ;
Estrutura integrante;
Sistema line-interactive;
Interface de potência mantém o PV operando junto ao ponto de máxima potência.
Introdução

## Slide 3
Introdução

## Slide 4
Introdução

## Slide 5
Curvas I-V

## Slide 6
Curvas I-V

## Slide 7
Curvas I-V
1 sol = 1000 W/m2;
Condições ideais de operação 1 sol e 25º.

## Slide 8
Algoritmos de busca do ponto de máxima potência
O ponto de máxima eficiência é determinado pelo MPPT;
Normalmente está entorno de 70-80 % de Vmax e 90% de Imax;
O sistema deve rapidamente ajustar-se a mudanças na carga e a variações na irradiação, devido a nuvens ou sombras;
O MPPT ajusta dinamicamente a tensão para o ponto de máxima potência do sistema.

## Slide 9
É o mais amplamente utilizado;
É simples e fácil de se instalar;
Falha sob rápidas mudanças na irradiação;
Em regime, oscila em torno do ponto de máxima potência.
Algoritmos de busca do ponto de máxima potência-P&O

## Slide 10
Algoritmos de busca do ponto de máxima potência-InCon
A condutância instantânea I/V é comparada com a condutância incremental ;
Uma vez alcançado o PMP, o ponto de operação do painel fotovoltaico é mantido até que ocorra uma variação em indicando uma mudança nas condições atmosféricas, então a tensão de referência é decrementada ou incrementada para a busca do novo PMP.

## Slide 11
Qual a variável de controle a ser utilizada?
Curvas P-V e P-I possuem derivadas positivas e aproximadamente iguais, à esquerda do PMP;
À direita do PMP a inclinação de P-I é mais acentuada significando que, nesta região, a corrente possui magnitude maior do que a corrente de no ponto de máximo e que o comportamento dinâmico do painel é não linear tornando a busca pelo PMP mais difícil conforme.

## Slide 12
Efeito da variação de temperatura e irradiação

## Slide 13
Método de linearização de um painel fotovoltaico
A linearização é feita em torno do ponto de interesse, que neste caso corresponde ao PMP ;

## Slide 14
Método de linearização de um painel fotovoltaico
O modelo linear, determinado pela reta tangente à curva i-v no ponto de linearização PMP.
é a resistência dinâmica da célula que depende da irradiação e temperatura da célula e portanto, possui comportamento variante no tempo.

## Slide 15
Método de linearização de um painel fotovoltaico
Através de:
Determina-se o circuito equivalente.

## Slide 16
Exemplos - busca através de passo fixo

## Slide 17
Exemplos - busca através de passo variável

## Slide 18
PV sob condições atmosféricas extremas
500 W/m2 (antes de 0,4 s) e G = 1000 W/m2 depois de 0,4 s

## Slide 19
PV sob condições atmosféricas extremas
T = 25°C (antes de 0,35 s) e T = 75°C (depois de 0,35 s),

## Slide 20
Materiais foto elétricos transformam a energia contida em fótons em tensão ou corrente;
Energia solar na superfície terrestre é cerca de 6000 vezes a demanda atual;
Uso espacial;
Custo elevado no início da produção (1950). Redução de custo ocorre a partir da década de 1990.
Materiais fotoelétricos

## Slide 21
Junção P-N
e - tensão e corrente através do diodo;
- corrente reversa;
- carga do elétron ;
T – Temperatura em K;
– Constante de Boltzmann

## Slide 22
Modo de operação

## Slide 23
Modo de operação

## Slide 24
Circuito equivalente para uma célula fotovoltaica
Fluxo de corrente depende da irradiação incidente.

## Slide 25
Situações de interesse
Para circuito aberto

## Slide 26
Situações de interesse

## Slide 27
Situações de interesse

## Slide 28
Situações de interesse

## Slide 29
Modelos mais precisos para painéis fotovoltaicos
Qual o absurdo nisso???????

## Slide 30
Modelos mais precisos para painéis fotovoltaicos
Inclusão da resistência paralela.

## Slide 31
Modelos mais precisos para painéis fotovoltaicos

## Slide 32
Modelos mais precisos para painéis fotovoltaicos
Inclusão da resistência série.

## Slide 33
Modelos mais precisos para painéis fotovoltaicos

## Slide 34
Modelos mais precisos para painéis fotovoltaicos
Equação geral

## Slide 35
De células para módulos
Conexão série.

## Slide 36
Arrays
Conexão série ou paralela.
Conexão série

## Slide 37
Arrays
Conexão paralela

## Slide 38
Arrays em aplicações de alta potência
Combinação série-paralela.

## Slide 39
Arrays em aplicações de alta potência
Mesma curva I-V.

## Slide 40
Curva I-V em STC
Condições STC 25º e .
STC – Standard Test Conditions;
25º temperatura da célula.

## Slide 41
Curva I-V em STC

## Slide 42
Curva I-V em STC
Fator de preenchimento (FF);
FF em torno de 70-75% para módulos de silício-cristalino;
FF em torno de 50-60% silício-amorfo.

## Slide 43
Curva I-V em STC

## Slide 44
Impacto da condições atmosféricas
Incremento da performance com a redução da temperatura?

## Slide 45
Impacto da condições atmosféricas
Em placas de silício-cristalino se reduz 0,37% para cada ºC de aumento de temperatura enquanto que aumenta cerca de 0,05%, ou seja, um fator de aumento de 75 vezes;
Já o ponto de máxima potência “escorrega” cerca de 0,5%/ºC;
NOCT – Nominal operating cell temperatura ocorre a 20º, de irradiação incidente e 1 m/s de velocidade do vento.
Temperatura da célula em ºC
Temperatura ambiente em ºC
Incidência solar em

## Slide 46
Impacto da condições atmosféricas

## Slide 47
Efeitos do sombreamento

## Slide 48
Para estimar a temperatura da célula basta aplicar a equação anterior onde fator de proporcionalidade.
Efeitos do sombreamento

## Slide 49
A tensão sobre a célula sombreada pode ser calculada conforme:
A tensão sobre as células não afetadas pelo sombreamento é igual a tensão total ponderada da razão entre células não afetada (n-1) e o número de células totais n.
Efeitos do sombreamento

## Slide 50
A queda tensão para uma determinada corrente I pode ser calculada conforme:
Como
Efeitos do sombreamento

## Slide 51
Efeitos do sombreamento

## Slide 52
Efeitos do sombreamento

## Slide 53
Efeitos do sombreamento

## Slide 54
Efeitos do sombreamento

## Slide 55
Diodo de bypass para mitigar os efeitos do sombreamento
Queda de tensão com valor elevado;
Inclusão de diodo de bypass;
Quando incide sol diretamente sobre uma célula o diodo de bypass é reversamente polarizado;
Queda sobre o diodo em torno de 0,6 V.

## Slide 56
Diodo de bypass para mitigar os efeitos do sombreamento

## Slide 57
Diodos de bloqueio

## Slide 58
Referência bibliográfica
Gilbert M. Masters. Renewable and Efficient Electric Power Systems. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2004.
Nilton E. M. Moçambique. Aplicação de Algoritmos de Busca do Ponto de Máxima Potência e Controladores Lineares e/ou Fuzzy para a Regulação da Tensão Terminal de Painéis Fotovoltaicos. Dissertação de mestrado, São Carlos, 2012.
Renan F. Bastos. Sistema de Gerenciamento para Carga e Descarga de Baterias (Chumbo-Ácido) e para Busca do Ponto de Máxima Potência Gerada em Painéis Fotovoltaicos Empregados em Sistemas de Geração Distribuída. Dissertação de mestrado, São Carlos, 2013.