# PMR 3103 – INTRODUÇÃO AO PROJETO DE MÁQUINAS

Primeira Prova        07 de outubro de 2020     Profs. Drs. Luiz E. Lopes e Gilberto F. M. de Souza

Início: 10h00   Término: 11h40

Nome: ______________________________________________  NUSP: ________________

RESPONDA ÀS QUESTÕES ABAIXO, UTILIZANDO APENAS OS ESPAÇOS INDICADOS.

ASSUMA AS HIPÓTESES QUE JULGAR NECESSÁRIAS, EXPLICITANDO-AS.

1. (3,0 PONTOS) A figura 1 mostra o esquema do desenho de conjunto (as linhas de invisibilidade foram suprimidas para maior clareza) de um dispositivo pneumático para fixação de peças. Sabendo que o dispositivo é simétrico em relação ao plano da folha de papel, pedem-se:

- (0,5) Onde serão fixadas as peças? ____________________________________________________________

- (0,5) Indique na Figura com a letra S os cordões de solda. __________________________________________

- (0,5) Apresente o esboço da modificação no projeto do dispositivo para substituir a fixação por solda por fixação por rebites em um dos cordões de solda indicados no item (b).

d) (1,0) Faça o esboço de uma vista em corte simples, com o plano de corte transversal atingindo as peças 1,2 e 7. Indique o plano de corte no desenho de conjunto da figura 1.

e) (0,5) Considerando o esboço feito no item (d) indique quais tolerâncias geométricas seriam especificadas para a peça posição 7. Justifique sua resposta.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. (1,0 PONTO) Para o ajuste entre o eixo e o suporte de roda de um carrinho de carga industrial (( 20), o projetista chegou à conclusão que o mesmo deveria ter uma folga máxima de 0,186 mm e uma folga mínima de 0,24 mm. Sabe-se que na empresa, para esta  dimensão nominal, furos são fabricados com qualidade 10 e eixos com qualidade 9. Especifique as tolerâncias numéricas e no padrão ISO-ABNT (letra+número) para o eixo e o furo. Você indicaria um sistema de ajuste furo-base ou eixo-base? Explique.

# EIXO:______________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________

FURO:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EXPLICAÇÃO:

Tabelas Auxiliares – Tolerâncias Dimensionais

| Dimen. | IT 05 | IT06 | IT07 | IT08 | IT09 | IT10 | IT11 | IT12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De 3 a 6 | 5 | 8 | 12 | 18 | 30 | 48 | 75 | 120 |
| De 6 a 10 | 6 | 9 | 15 | 22 | 36 | 58 | 90 | 150 |
| De 10 a 18 | 8 | 11 | 18 | 27 | 43 | 70 | 110 | 180 |
| De 18 a 30 | 9 | 13 | 21 | 33 | 52 | 84 | 130 | 210 |

|  | a | b | c | d | e | f | g | h | m | n | p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimen. | - | - | - | - | - | - | - |  | + | + | + |
| De 3 a 6 | 270 | 140 | 70 | 30 | 20 | 10 | 4 | 0 | 4 | 8 | 12 |
| De 6 a 10 | 280 | 150 | 80 | 40 | 25 | 13 | 5 | 0 | 6 | 10 | 15 |
| De 10 a 18 | 290 | 150 | 95 | 50 | 32 | 16 | 6 | 0 | 7 | 12 | 18 |
| De 18 a 30 | 300 | 160 | 110 | 65 | 40 | 20 | 7 | 0 | 8 | 15 | 22 |

|  | A | B | C | D | E | F | G | H | M(1) | N(2) | P(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimen. | + | + | + | + | + | + | + |  | - | - | - |
| De 3 a 6 | 270 | 140 | 70 | 30 | 20 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| De 6 a 10 | 280 | 150 | 80 | 40 | 25 | 13 | 5 | 0 | 6 | 0 | 15 |
| De 10 a 18 | 290 | 150 | 95 | 50 | 32 | 16 | 6 | 0 | 7 | 0 | 18 |
| De 18 a 30 | 300 | 160 | 110 | 65 | 40 | 20 | 7 | 0 | 8 | 0 | 22 |

(1) Para qualidades de trabalho acima de IT 8

(2) Para qualidades de trabalho acima de IT 9

(3) Para qualidades de trabalho acima de IT 7

3. (0,5 PONTOS) Uma determinada peça teve sua rugosidade avaliada e os valores foram apresentados segundo os parâmetros Ry (rugosidade máxima) e Rt (rugosidade total). Você esperaria valores numéricos iguais para os dois parâmetros?  SIM (   )   NÃO (    )

Caso sejam diferentes, qual seria maior? Explique.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. (0,5 PONTOS) Identifique qual tolerância geométrica está sendo avaliada no esquema abaixo indicado, justificando a resposta.

Tipo de tolerência:  ____________________________________________________________________

Justificativa: _________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

5. (2,0 PONTOS) Classifique as afirmações, justificando a resposta.

- (0,5 PONTOS) Uma união executada com o emprego do processo de rebitagem à quente apresenta a  mesma resistência que uma união equivalente (com componentes e rebites de mesma geometria e dimensões) executada com o processo de rebitagem à frio.

(    ) Concordo      (    )  Discordo   (    )  Concordo Parcialmente

Justificativa: _____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- (0,5 PONTOS) Os processos de soldagem não podem ser empregados para união de componentes fabricados com materiais de composição química diferenciada entre si.

(    ) Concordo      (    )  Discordo   (    )  Concordo Parcialmente

Justificativa: ______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

c)	(0,5 PONTOS) Em uma união rosqueada, como na Figura 1, o parafuso é passante e tem rosca em todo seu comprimento. Sua utilização só se justifica se a carga na união for preferencialmente de tração no parafuso.

Figura 2- União por Parafuso

(    ) Concordo      (    )  Discordo   (    )  Concordo Parcialmente

Justificativa: ______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

d)	(0,5 PONTOS) O controle de torque de aperto de uma união rosqueada é um item opcional a ser especificado no projeto mecânico da união pois encarece o processo de produção.

(    ) Concordo      (    )  Discordo   (    )  Concordo Parcialmente

Justificativa: ______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. (1,0 PONTO) O material dos rebites tipo pop utilizados na fixação indicada na Figura 3 tem resistência ao cisalhamento de 43 N/mm2. Qual a máxima força F a ser aplicada para não haver ruptura dos rebites? (π=3)

Figura 3 – Fixação por Rebite

7. (1,0 PONTO) Para o perfil de rugosidade da Figura 4 calcule os Parâmetros de Rugosidade Ra (Rugosidade Média) e Rt (Rugosidade Total) . Explique os resultados dos cálculos.

Figura 4- Perfil de Rugosidade

8. (1,0 PONTO) Em ensaio planejado o parafuso da união, mostrado na Figura 5, sofreu ruptura quando a carga aplicada no parafuso F atingiu 50000 N. Sabe-se que o diâmetro do núcleo do parafuso tem 15 mm. Pede-se:

i. Caso se utilize um parafuso de classe superior, de diâmetro de núcleo 12 % menor, com tensão de ruptura 25% maior, qual a carga de ruptura estimada para novo ensaio?

ii. Caso ainda observa-se a ruptura e havendo impossibilidade de aumentar o diâmetro do parafuso acima de 15 mm, qual seria a sua sugestão para resolver o problema.

Detalhe os cálculos. (π=3; utilize 1 casa decimal depois da vírgula)

Lembrete: tensão = (força/área)

Figura 5- Fixação por Parafuso

# Text boxes

Figura 1 - Desenho de Conjunto do Dispositivos

Mesa de desempenho