DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS – ESALQ/USP

LEB 360  – HIDROLOGIA (Profs. Fernando Mendonça e Sergio Duarte)

EXERCÍCIOS SOBRE VAZÕES OUTORGÁVEIS

1)Imagine que você esteja trabalhando no DAEE e que deseja calcular a máxima vazão que pode ser outorgada a fio d’água no ponto X, esquematizado na Figura abaixo, segundo o critério paulista (outorgar no máximo 50% da Q7,10, investigando-se a montante e a jusante do ponto). As vazões que já têm outorga no curso d’água estão localizadas nos pontos A, B, C, e D, quais sejam:

QA = 10 L/s;

QB = 20 L/s;

Qc = 10 L/s

QD = 20 L/s

Os valores de Q7,10 estimados para o ponto X e para o ponto D são, respectivamente Q7,10(X)=100 L/s e Q7,10(D)=130 L/s.

Responda qual a vazão máxima que pode ser captada pelo produtor X, sem o uso de barramento.

2)O IGAM (Instituto Mineiro de Gestão das Águas) estabelece que, para captações a fio d’água, o máximo possível de ser outorgado é de 30% da Q7,10 (deve-se sempre manter no mínimo 70% da Q7,10 em qualquer trecho de curso d’água). Considerando que foram levantados os seguintes valores:

-Q7,10(X) = 300 L/s

-Q7,10(4) = 400 L/s

-Qoutorg (1) = 10 L/s

-Qoutorg. (2) = 30 L/s

-Qoutorg (3) = 20 L/s

-Qoutorg (4) = 10 L/s

Na condição de agrônomo do IGAM, determine a máxima vazão que pode ser outorgada para o produtor X, captando-se a fio d’água (ou seja, sem reservatório).