PMR 3103 Introdução ao Projeto de Máquinas

Prova Substitutiva        16 de dezembro de 2020     Profs. Drs. Luiz E. Lopes e Gilberto F. M. de Souza

Duração: 100 minutos

Nome: _______________________________________________________   NUSP: ________________

RESPONDER ÀS QUESTÕES NO ESPAÇO INDICADO

1a Questão) (3,5 Pontos) Um sistema de transmissão de uma máquina operatriz é composto por uma transmissão por correias planas e por um redutor de velocidades de engrenagens, cujo desenho de conjunto (na escala 1:2) é apresentado na Figura 1. Baseando-se nesta figura pede-se:

- (1,0 ponto) Qual a relação de transmissão do redutor? Você sendo o engenheiro do projeto, justifique a viabilidade de troca deste redutor por um redutor com engrenagens cilíndricas de dentes retos.

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

- (1,0 ponto) Identifique com a letra "E" o eixo de saída do redutor. Justifique a sua resposta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- (1,5 ponto) Considerando que o torque no eixo de entrada do redutor é 1,5 N.m e o rendimento de cada par de engrenagens é de 98%, defina a resistência mecânica mínima exigida para o adesivo a ser empregado na fixação da engrenagem 4 ao eixo do redutor. Usar ( = 3. As informações sobre as engrenagens são apresentadas na própria Figura. Apresentar os cálculos de forma detalhada e com apresentação das hipóteses que forem necessárias.

Figura 1 – Desenho de conjunto do redutor de engrenagens. (escala 1: 2).

2a Questão) (2,0 Pontos) Classifique as afirmações em falsas ou verdadeiras, apresentando uma justificativa para a escolha:

- (0,5 ponto) A fixação cubo-eixo baseada no emprego de união por interferência não protege a máquina de sobrecargas.

(     ) V      (    ) F Justificativa: ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- (0,5 ponto) A utilização de mancais de rolamento é recomendada em situações nas quais o eixo da máquina não necessita de coaxialidade com os mancais em sua montagem.

(     ) V      (    ) F Justificativa: ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- (0,5 ponto) Em um mancal de deslizamento hidrodinâmico, a rugosidade superficial do mancal e do eixo é uma variável que pode ser descartada pelo projetista.

(     ) V      (    ) F Justificativa: ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

d)	 (0,5 ponto) Por necessidade de sincronismo de movimento escolheu-se uma transmissão por correias dentadas. Mesmo sendo sincronizada sabemos que este tipo de transmissão exige precisão na distância entre centros das polias de forma a evitar a ocorrência de vibrações.

(     ) V      (    ) F Justificativa: ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3ª Questão) (1,0 Ponto) A união de duas chapas similares, como mostrada na Figura 3, tem as seguintes características: largura das chapas L= 200 mm; espessura das chapas t = 5 mm; número de rebites n = 2; diâmetro dos rebites dr = 10 mm; diâmetro do furo do rebite df= 11 mm; tensão admissível de tração da chapa σtc = 200 MPa; tensão admissível de cisalhamento do rebite 𝝉r = 100 MPa; tensão admissível de compressão do rebite σcr = 150 MPa. Se a união deve ser projetada para evitar a ruptura transversal das chapas, qual a máxima força F (kN) a ser aplicada? Desconsidere a flexão dos rebites. Registre e apresente todos os cálculos e hipóteses.

Figura 3 - Fixação por Rebites

4ª Questão) (0,5 Pontos) Num projeto de 1 estágio de uma transmissão por engrenagens de dentes retos necessita-se de relação de transmissão de i= 1,5. Sabendo-se que a distância entre os eixos deve ser de 100 mm e o módulo das engrenagens m=2 especifique o número de dentes de cada engrenagem sendo que o número mínimo deve ser maior ou igual à 18. Registre e apresente todos os cálculos e hipóteses.

5ª Questão) Classifique as afirmações, justificando a resposta.

- (0,5 pontos) Uma união executada com o emprego do processo de rebitagem à quente é menos resistente que uma união equivalente (com componentes e rebites de mesma geometria e dimensões) executada com o processo de rebitagem à frio.

(    ) Concordo      (    )  Discordo   (    )  Concordo Parcialmente

Justificativa: _____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- (0,5 pontos) Os processos de soldagem podem ser empregados para união de componentes fabricados com materiais de composição química diferenciada entre si.

(    ) Concordo      (    )  Discordo   (    )  Concordo Parcialmente

Justificativa: ______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6ª Questão) (1,0 Ponto) Num ajuste incerto de diâmetro nominal 15 mm a interferência máxima é 0,012 mm e a folga máxima é 0,010 mm. Sabe-se que: as qualidades de trabalho do furo e do eixo são iguais e estão entre IT5 e IT12; os campos de tolerância do eixo e do furo são equidistantes dos campos h e H. Escolha e indique o ajuste, conforme a norma ISO, que atenda às condições especificadas. Registre e apresente todos os cálculos e hipóteses.

Tabelas Auxiliares – Tolerâncias Dimensionais

| Dimen. | IT 05 | IT06 | IT07 | IT08 | IT09 | IT10 | IT11 | IT12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De 3 a 6 | 5 | 8 | 12 | 18 | 30 | 48 | 75 | 120 |
| De 6 a 10 | 6 | 9 | 15 | 22 | 36 | 58 | 90 | 150 |
| De 10 a 18 | 8 | 11 | 18 | 27 | 43 | 70 | 110 | 180 |
| De 18 a 30 | 9 | 13 | 21 | 33 | 52 | 84 | 130 | 210 |

|  | a | b | c | d | e | f | g | h | m | n | p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimen. | - | - | - | - | - | - | - |  | + | + | + |
| De 3 a 6 | 270 | 140 | 70 | 30 | 20 | 10 | 4 | 0 | 4 | 8 | 12 |
| De 6 a 10 | 280 | 150 | 80 | 40 | 25 | 13 | 5 | 0 | 6 | 10 | 15 |
| De 10 a 18 | 290 | 150 | 95 | 50 | 32 | 16 | 6 | 0 | 7 | 12 | 18 |
| De 18 a 30 | 300 | 160 | 110 | 65 | 40 | 20 | 7 | 0 | 8 | 15 | 22 |

|  | A | B | C | D | E | F | G | H | M(1) | N(2) | P(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimen. | + | + | + | + | + | + | + |  | - | - | - |
| De 3 a 6 | 270 | 140 | 70 | 30 | 20 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| De 6 a 10 | 280 | 150 | 80 | 40 | 25 | 13 | 5 | 0 | 6 | 0 | 15 |
| De 10 a 18 | 290 | 150 | 95 | 50 | 32 | 16 | 6 | 0 | 7 | 0 | 18 |
| De 18 a 30 | 300 | 160 | 110 | 65 | 40 | 20 | 7 | 0 | 8 | 0 | 22 |

(1) Para qualidades de trabalho acima de IT 8

(2) Para qualidades de trabalho acima de IT 9

(3) Para qualidades de trabalho acima de IT 7

6ª Questão) Identifique as seguintes nomenclaturas:

| ( | ( 0,08 | A |
| --- | --- | --- |

a) (0,5 pontos)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- (0,5 pontos) M8x0,75x15

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Text boxes

2, m=2,5, Z=72

1, m=2,5, Z=15

L=36 mm

4, m=3, Z==75

3, m=3, Z=20

deixo=30mm