UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS

DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA E SANEAMENTO

SHS 0348 – Recursos Energéticos e Desenvolvimento

Nome: __________________________________________________     N° USP ______________

1- Do ponto de vista ambiental, econômico e fiscal, por que as pequenas centrais hidrelétricas são um ótimo negócio no Brasil? (2,0)

2 –Assinale com V (Verdadeiro) ou F (Falso) para as afirmações abaixo relacionadas à aproveitamentos hidrelétricos. (2,0)

- Produtor Independente de Energia Elétrica é a pessoa jurídica ou empresas reunidas em consórcio que recebam concessão ou autorização para produzir energia elétrica destinada ao comércio de toda ou parte da energia produzida, por sua conta e risco;

- Energia Firme corresponde à máxima produção contínua de energia que pode ser obtida supondo a ocorrência da sequência mais seca registrada no histórico de vazões do rio onde está localizada, sendo representada pela vazão mínima de referência Q90%;

- A outorga dos direitos de uso de recursos hídricos e o sistema de informações sobre recursos hídricos são instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos;

- Criar condições para a modicidade das tarifas, sem prejuízo da oferta e com ênfase na qualidade do serviço de energia elétrica é uma das atribuições da Agência Nacional de Energia Elétrica;

- Na década de 80, devido ao setor energético ser estatal e não se poder usar o sistema de linhas de transmissão e distribuição, as Pequenas Centrais Hidrelétricas não deram certo para autoprodutores.

Assinale a alternativa correta:

a) I-Verdadeiro; II-Verdadeiro; III-Falso; IV-Verdadeiro; V-Verdadeiro

b) I-Verdadeiro; Falso; III-Falso; IV-Verdadeiro; V-Falso

c) I-Falso; Verdadeiro; III-Verdadeiro; IV-Falso; V-Verdadeiro

d) I-Verdadeiro; II-Falso; III-Verdadeiro; IV-Verdadeiro; V-Falso

e) I-Verdadeiro; II-Falso; III-Verdadeiro; IV-Verdadeiro; V-Verdadeiro

3 – O proprietário de uma fazenda deseja construir uma microcentral hidrelétrica para atendimento da demanda máxima local de 90 kW por meio de um sistema isolado de transmissão e distribuição, e você foi contratado para determinar o Potencial Hidráulico do local. Sabe-se que o potencial hidráulico é função da vazão líquida medida e altura da queda bruta, então:

a) Descreva um método para medição de vazão em canais naturais. (1,0)

b) Descreva as principais diferenças entre os Sistemas Interligados e Isolados de transmissão e distribuição. (0,5)

c) Após as medições constatou-se uma queda bruta de 5,0 metros e vazão de 2,0 m³/s. Calcule a potência instalada, em kW, considerando massa específica da água ρ=1.000 kg/m³, aceleração da gravidade g=9,81 m/s², rendimento da turbina de 0,90 e rendimento do gerador de 0,95. (0,5)

d) A Potência instalada é capaz de atender a demanda máxima local? Se não, discuta a respeito das possíveis soluções que deverão ser tomadas para que seja possível atender a demanda máxima (citar pelo menos duas soluções, se for o caso), já que a fazenda se encontra em um sistema isolado de transmissão e distribuição. (1,0)

4 – Disserte sobre os componentes de um arranjo de PCH, com barragem de elevação de nível e reservatório, em terreno com solo acidentado e rochoso. Identificando cada um dos componentes, discuta o papel de cada um para o funcionamento da PCH. (2,0)

5 - De acordo com o que foi apresentado nas aulas, aponte os principais impactos ambientais/sociais causados em decorrência da instalação das usinas hidroelétricas e aponte alternativas para minimizar os impactos apresentados. (2,0)