## Slide 2
ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais
Difração de elétrons e rede recíproca
PMT 3301 – Fundamentos de Cristalografia e Difração;

## Slide 4
Difração de elétrons
O que é a dualidade onda partícula?
- Em 1924, De Broglie afirmou que partículas podem atuar como ondas;
- Em 1927, Davisson e Germer confirmaram as previsões do De Broglie (dualidade onda/partícula do elétron);
- Essa difração possibilitou a análise cristalográfica de regiões da ordem de 1 um;
- Essa difração se manifesta com a geração de diversos pontos;
- No qual cada ponto corresponde a um plano cristalográfico;
Microscopia Eletrônica de Transmissão para Iniciantes, Angelo Fernando Padilha

## Slide 5
Mais informações sobre Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET)
Difração de elétrons

## Slide 6
Rede recíproca
- Embora seja um conceito muito abstrato;
- Ele será uma ferramenta simplificadora e que ajudará muito no estudo da difração;
- O espaço real e recíproco são formas complementares de se ver o espaço;
- A figura abaixo pode ser interpretada de duas formas:
- Distância entre as bolas em si;
- Bolas por comprimento.
Difração de elétrons

## Slide 7
rede recíproca – Por exemplo
- Distância entre as bolas;
- No qual:
d = Distância entre as bolas;
n = Número de bolas existente em um comprimento determinado;
l = Comprimento determinado.
Difração de elétrons

## Slide 8
rede recíproca – Por exemplo
- Número de bolas por distância;
- No qual:
b = Número de bola por unidade de distância;
n = Número de bolas existente em um comprimento determinado;
l = Comprimento determinado.
Difração de elétrons

## Slide 9
Conceito da rede recíproca
- Considere a rede planar obliqua com duas famílias de planos;
- Planos 1 e Planos 2;
- Para cada plano, é gerado um vetor perpendicular ao plano;
- O comprimento desse vetor é inversamente proporcional a distância interplanar;
- Estes vetores são chamados de “vetores de rede recíproca” d1* e d2*;
Difração de elétrons

## Slide 10
Conceito da rede recíproca
- A geração da rede recíproca pode ser estendido para outros planos;
- Também na seção (h1I).
Difração de elétrons

## Slide 11
Rede recíproca
Principais ferramentas geradas pela rede recíproca
- Qual é o plano indicado abaixo?
- Quantos planos deste podem existir na rede cristalina?
- É possível representar qualquer conjunto de planos de um cristal usando um único ponto da rede recíproca.

## Slide 12
Rede recíproca

## Slide 13
Rede recíproca

## Slide 14
Rede recíproca

## Slide 15
Rede recíproca

## Slide 16
Principais ferramentas geradas pela rede recíproca
- Os índices dos planos representam as coordenadas dos eixos da rede recíproca;
- Por exemplo, os planos (102) pode ser localizada pelo vetor;
- d102*= 1a* + 0b* + 2c*.
d*(102)
Difração de elétrons

## Slide 17
Rede recíproca
Tensores e planos
- De maneira análoga ao cálculo de direção, é possível usar os tensores no espaço recíproco;
- Serve para calcular a distância interplanar ou ângulo entre planos;
- Sabemos que o módulo de um vetor corresponde ao comprimento do mesmo;
- O módulo do vetor da rede recíproca corresponde ao inverso da distância interplanar;
- O símbolo * corresponde que o vetor está na rede recíproca apenas.

## Slide 18
Rede recíproca
Tensores e planos

## Slide 19
Rede recíproca
Tensores e planos

## Slide 20
Exercício
- Calcule para um cristal cúbico {b = 2, a = 2, c = 2, α = 90˚, β = 90˚, γ = 90˚} a distância entre os planos (110).
Difração de elétrons

## Slide 21
Exercício
- Calcule a distância entre os planos (102) para um cristal monoclínico {a = 1, b = 3, c = 4, β = 45˚}.
Difração de elétrons

## Slide 22
Exercício
- Também é possível calcular o ângulo entre a normal dos planos;
- Basta determinar o vetor normal ao plano;
- Usa-se a coordenada do plano da rede recíproca.
Difração de elétrons

## Slide 23
Exercício
- Calcule para um cristal cúbico {a = 2} o ângulo entre os planos (110) e (100);
Difração de elétrons

## Slide 24
Exercício
- Calcule para um cristal monoclínico {a = 4, b = 6, c = 5, α = 90˚, β = 120˚, = 90˚} o ângulo entre a normal dos planos (110) e (201).
Difração de elétrons