PMR 3103 Introdução ao Projeto de Máquinas

Prova de Recuperação        10 de março de 2021     Profs. Drs. Luiz E. Lopes e Gilberto F. M. de Souza

Duração: 100 minutos

Nome: _______________________________________________________   NUSP: ________________

RESPONDER ÀS QUESTÕES NO ESPAÇO INDICADO

1a Questão) (4,0 Pontos) Um sistema de transmissão de uma máquina operatriz é composto por uma transmissão por correias planas e por um redutor de velocidades de engrenagens, cujo desenho de conjunto (na escala 1:2) é apresentado na Figura 1. Baseando-se nesta figura pede-se:

- (0,5 ponto) Qual a relação de transmissão do redutor? Você sendo o engenheiro do projeto, justifique a viabilidade de troca deste redutor por um redutor do tipo coroa sem-fim.

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

- (1,0 ponto) Identifique com a letra "E" o eixo de saída do redutor. Justifique a sua resposta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- (1,5 ponto) Considerando que o torque no eixo de entrada do redutor é 2,5 N.m e o rendimento de cada par de engrenagens é de 95%, defina a resistência mecânica mínima exigida para o adesivo a ser empregado na fixação da engrenagem 4 ao eixo do redutor. Usar ( = 3. As informações sobre as engrenagens são apresentadas na própria Figura. Apresentar os cálculos de forma detalhada e com apresentação das hipóteses que forem necessárias.

Figura 1 – Desenho de conjunto do redutor de engrenagens. (escala 1: 2).

- (1,0 ponto) Quais tolerâncias geométricas você utilizaria no desenho de fabricação do eixo do redutor no qual é montada a engrenagem 1. Justifique a sua resposta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2a Questão) (2,0 Pontos) Classifique as afirmações em falsas ou verdadeiras, apresentando uma justificativa para a escolha:

- (0,5 ponto) A fixação cubo-eixo baseada no emprego de perfis entalhados não protege a máquina de sobrecargas.

(     ) V      (    ) F Justificativa: ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- (0,5 ponto) A utilização de fixação por rebites é recomendada em situações nas quais a máquina deve sofrer desmontagens frequentes para execução de manutenção.

(     ) V      (    ) F Justificativa: ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- (0,5 ponto) A fixação eixo-eixo com embreagens é utilizada em projetos nos quais a potência a ser transmitida é elevada e há exigência de sincronização entre a máquina motora e a máquina movida.

(     ) V      (    ) F Justificativa: ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

d)	 (0,5 ponto) A definição da rugosidade superfície de um componente mecânico está diretamente relacionada com a tolerância dimensional para garantir o ajuste definido pelo projetista.

(     ) V      (    ) F Justificativa: ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3a Questão) (1,0 Ponto) O rendimento do par coroa-sem fim, conforme Figura 2, (sem fim de 2 entradas) de um  redutor de 1 estágio é de 72%. Sabe-se que: a potência no eixo de entrada é de 3 kW; a rotação do eixo de entrada é de 1230 rpm; a largura do cubo da coroa é de 30 mm; e o diâmetro do eixo da coroa é de 32 mm. Qual o torque de saída do redutor? Registre e apresente todos os cálculos e hipóteses.

Figura 2- Par coroa sem fim do redutor

4ª Questão) (1,0 Ponto) No projeto de um dos estágios de uma transmissão por engrenagens de dentes retos necessita-se de relação de transmissão i= 3. Sabendo-se que a distância entre os eixos deve ser de 114 mm e o módulo das engrenagens m=3 especifique o número de dentes de cada engrenagem, sendo que o número mínimo deve ser maior ou igual a 18. Registre e apresente todos os cálculos e hipóteses.

5a Questão) (1,0 ponto) A união de duas chapas similares, como mostrada na Figura 3, tem as seguintes características: largura das chapas L= 250 mm; espessura das chapas t = 5 mm; número de rebites n = 3; diâmetro dos rebites dr = 11 mm; diâmetro do furo do rebite df= 12 mm; tensão admissível de tração da chapa σtc = 200 Mpa; tensão admissível de cisalhamento do rebite 𝝉r = 100 Mpa; tensão admissível de compressão do rebite σcr = 180 Mpa. Se os rebites devem ser projetados para evitar seu esmagamento (compressão) qual a máxima força P (kN) a ser aplicada? Desconsidere a flexão dos rebites. Registre e apresente todos os cálculos e hipóteses.

Figura 3 - Fixação por Rebites

6ª Questão) (1,0 Ponto) Num ajuste incerto de diâmetro nominal 28 mm a interferência máxima é 0,029 mm e a folga máxima é 0,025 mm. Sabe-se que as qualidades de trabalho para o furo e para o eixo estão entre IT5 e IT12 e que o IT do eixo é menor que o do furo. Escolha e indique um ajuste, conforme a norma ISO, que atenda às condições especificadas. Registre e apresente todos os cálculos e hipóteses.

# Text boxes

2, m=2,5, Z=72

1, m=2,5, Z=15

L=36 mm

4, m=3, Z==75

3, m=3, Z=20

deixo=30mm