Escola_______________________________________  TURMA:______

GRUPO

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Montando circuitos elétricos com resistores

1. Material Utilizado

- 3 resistores;

-3 pilhas de 1,5V;

-fios tipo cabinho;

-1 placa com bornes;

-1 multímetro.

2. Montagem

Fixe os resistores nos bornes e, em seguida, conecte os fios nos terminais dos bornes.

3. Colocando para funcionar:

Parte 1: Associação de resistores em série

-Com o multímetro meça a resistência de um resistor e anote na tabela;

-Ligue um resistor na pilha;

- Meça a corrente e a tensão elétrica e anote os valores na tabela;

- Repita o procedimento anterior para dois resistores mais a resistência equivalente e em seguida o mesmo procedimento para três resistores.

| Resistores | I (A) | U(V) | R1 (Ω) | R2 (Ω) | R3 (Ω) | Req (Ω) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

A) O que acontece com a resistência elétrica equivalente do circuito, quando os resistores estão associados em série?

B) O que ocorre com a corrente elétrica quando vai aumentando o número de resistores?

C) Como fica a tensão e a corrente elétrica para cada resistor?

Parte 2: Associação de resistores em paralelo

- Com o multímetro meça a resistência de um resistor e anote na tabela;

- Ligue um resistor na pilha;

- Meça a corrente e a tensão elétrica e anote os valores na tabela;

- Repita o procedimento anterior para dois resistores mais a resistência equivalente e em seguida o mesmo procedimento para três resistores.

| Resistores | I (A) | U(V) | R1 (Ω) | R2 (Ω) | R3 (Ω) | Req (Ω) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

A) O que acontece com a resistência elétrica equivalente do circuito, quando os resistores estão associados em série?

B) O que ocorre com a corrente elétrica quando vai aumentando o número de resistores?

C) Como fica a tensão e a corrente elétrica para cada resistor?

Parte 3: Associação de baterias

-Monte um circuito em série com três resistores e uma pilha. Meça os valores de resistência equivalente, tensão da bateria e corrente elétrica e anote os valores na tabela;

- Agora faça o mesmo procedimento com duas pilhas, anotando na tabela os valores de tensão elétrica de cada resistor, tensão total e a corrente;

-E depois com três baterias repita o procedimento anterior.

| Req | U1 | U2 | U3 | Utotal | I(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A) O que acontece com a tensão elétrica do circuito, quando as baterias estão associadas em série?

B) O que ocorre com a corrente elétrica quando vai aumentando o número de baterias?

C) Por que a corrente elétrica apresenta tal comportamento quando aumenta a resistência e quando aumenta o número de baterias, e se diminuísse o que ocorreria?

D) Qual o nome da lei que relaciona corrente, tensão e resistência?