O que move o motor elétrico? A força de Lorentz

Material

Fio de cobre fino, fio de cobre encapado duro ou fio de arame grosso, tabua (10x10cm), 2 pregos, ima, pilha, bussola

Montando

- Façam uma pequena bobina, enrolando o fio de cobre fino (20 voltas).

- Façam um suporte para a pilha e para o apoio da bobina.

- Montem o esquema da figura, colocando o ima embaixo da bobina.

(ilustração retirada de http://www.fisica.net/feirasdeciencias/motor_eletrico_simples.php)

Experimentando e analisando

1. Verifiquem o pólo norte do ímã, marquem-no e coloquem-no com o pólo norte virado para cima. Coloquem a bobina para rodar, e verifiquem o sentido de rotação. Invertam a posição do ímã, e verifiquem novamente o sentido da rotação.

2.  Façam um esquema do equipamento com quatro posições do plano da bobina, numa seqüência de rotação: plano paralelo ao papel, plano perpendicular ao papel,..... Representem no esquema a corrente elétrica, o campo magnético e o vetor força em diferentes segmentos da bobina. Esta representação explica o sentido de rotação da

bobina?

3. Qual a origem da força que faz a bobina girar? A rotação existe sem o ímã? “Quem” faz a forca? “quem” sofre a força?

4. Representem uma carga positiva em movimento e um campo magnético perpendicular ao movimento da carga. Representem o vetor força. Representem a trajetória da partícula. O que muda se a carga for negativa?