Escola ______________________________________________________ TURMA: ____

GRUPO

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________                       DATA____/____/____

A Elipse e o movimento dos satélites e planetas

Descubra o planeta... analisando os dados orbitais

| x | y | x | y |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 73 | 230 | 115 |
| 0 | 79 | 244 | 75 |
| 1 | 85 | 226 | 38 |
| 2 | 91 | 201 | 19 |
| 4 | 97 | 177 | 8 |
| 6 | 103 | 155 | 3 |
| 10 | 108 | 136 | 1 |
| 14 | 114 | 119 | 0 |
| 19 | 119 | 104 | 1 |
| 25 | 124 | 89 | 3 |
| 31 | 130 | 77 | 5 |
| 38 | 135 | 65 | 9 |
| 47 | 140 | 56 | 13 |
| 56 | 144 | 46 | 17 |
| 67 | 148 | 38 | 22 |
| 79 | 151 | 30 | 27 |
| 92 | 154 | 24 | 32 |
| 106 | 155 | 18 | 38 |
| 121 | 156 | 14 | 43 |
| 139 | 155 | 9 | 49 |
| 158 | 152 | 6 | 54 |
| 180 | 147 | 3 | 60 |
| 204 | 136 | 2 | 66 |

a) Sobre um papel milimetrado, representem os pontos da tabela ao lado (os valores estão em milímetros; cada milímetro equivale a 1000km).

b) Qual é a forma da trajetória obtida neste gráfico?

_______________________________________________________

c) O centro do planeta está na coordenada x = 216 mm e y = 78 mm. Façam o desenho do planeta, traçando uma circunferência de 6 mm de raio em torno desse ponto.

d) Sabendo que, no gráfico, 1 mm corresponde a 1000 km, e que o tempo entre duas marcações é de 3 horas e 45 minutos, determinem a velocidade mínima e a velocidade máxima atingida pela sonda em sua órbita.

Vmáx = ___________

Vmín = ___________

f) Expliquem por que o espaçamento entre as marcas não é sempre igual ao longo da trajetória.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

g) Discutam, agora, uma relação entre a velocidade da sonda e a distância ao planeta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

j) Qual é o período orbital da sonda, isto é, quanto tempo ela leva para percorrer uma órbita completa? Calculem o resultado em segundos. Esse valor será chamado de T.

T = _____________________________________

k) Baseado no tamanho do planeta no gráfico e em uma tabela com dados sobre os planetas do Sistema Solar (Caderno 3), descubra a qual planeta esses dados se referem. Expliquem seu raciocínio.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Text boxes

Os pontos da tabela representam as posições de uma sonda espacial em órbita de um planeta. Trata-se de uma trajetória simulada na qual as marcas foram tomadas a cada 3 horas e 45 minutos. São 46 marcas, o que significa que o período orbital é 46 vezes 3 horas e 45 minutos, que dá um total de 172 horas e meia.