## Slide 1
Mecânica 4300153 - Segundo Semestre de 2022
Aula 2 – Propagação das Incertezas
Nilberto H. Medina e Vito Vanin
medina@if.usp.br, vanin@if.usp.br
18/08/2022

## Slide 2: Objetivos
Parte 1. Estatística
Flutuação estatística e sua medida
Média, desvio-padrão e desvio-padrão da média
Propagação de incerteza
O teste z
Parte 2. Revisão das leis de Newton
Diagrama de corpo livre
Equações de Movimento
Força de atrito

## Slide 3: Conceitos envolvidos em uma medida experimental
Definindo:
Erro = valor verdadeiro - valor medido
toda medida experimental apresenta um erro, que precisa ser estimado e compreendido, mas nunca pode ser encontrado
Incerteza = adjetivo que qualifica o tamanho do erro
Toda medida experimental dá resultados diferentes quando repetida –
essa diferença é atribuída à flutuação estatística e essa flutuação tem o nome de incerteza
Desvio-padrão = medida padronizada da incerteza
É um valor numérico, que é normalmente calculado com uma função dos dados e apresentada juntamente com a estimativa da grandeza

## Slide 4: Construindo um histograma
0,260
0,341
0,323
0,266
0,297
0,269
0,239
0,386
0,206
0,341
0,263
0,341
0.260
0.341
0.323
0.266
0.297
0.269
0.239
0.386
0.206
0.341
0.263
Coeficientes de atrito aço-madeira
0,260
0,323
0,266
0,297
0,269
0,239
0,386
0,206
0,341
0,263
6
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/motion-series/latest/motion-series.html?simulation=forces-and-motion&locale=pt_BR

## Slide 5
Análise do instrumento de medida
  identificação do tipo e funcionamento
Fundo de escala e unidade
  seleção conveniente
Precisão e incerteza da medida
  Instrumental
Como realizar medidas

## Slide 6
Tipos de incerteza
  Instrumental
    Aquela associada à precisão do instrumento usado para realizar a medida direta de uma grandeza
  Estatística
    Associada à flutuação no resultado de uma mesma medida
  Sistemática
    Aquela tal que a medida é desviada em uma única direção, tornando os resultados viciados
Como avaliar as incertezas ?

## Slide 7
Falseiam a medida
  Exemplo: uma régua onde o primeiro mm está faltando e o experimentador não percebe
    Todas as medidas serão 1 mm maiores do que deveriam
  Exemplo: uma balança descalibrada e/ou com o zero deslocado
Muitas vezes só é percebida quando um resultado difere do esperado
  As medidas devem ser corrigidas ou refeitas
Incertezas Sistemáticas

## Slide 8
Régua - mede distâncias
Fundo de escala = 10 cm
Desvio-padrão = menor divisão/2 = 0,1 cm ou 1 mm
L =
6,5
+/-
0,1
cm
(
)
Algarismo duvidoso
Incertezas instrumentais
Em geral, a incerteza está associada à divisão da escala, de modo que coincida com as algarismos que são lidos
  Posicionamento objeto/instrumento ou estabilidade de leitura (digital)
    incerteza instrumental maior pode ser definida maior do que a precisão do instrumento de medida

## Slide 9
Incertezas estatísticas
Coeficiente de atrito
0,260
0,341
0,323
0,266
0,297
0,269
0,239
0,386
0,206
0,341
0,263
Incerteza estatística do conjunto dos dados se mede pelo desvio padrão
Incerteza estatística
se mede pelo desvio
padrão do valor médio
Valor da grandeza – adota-se a média de todas as medições efetuadas
A medida é um conjunto de dados
medida
Neste caso, o resultado não tem unidade. Mas em geral a média e o desvio-padrão têm unidades e, logicamente, são as mesmas !!

## Slide 10
Exemplo. Várias medidas do tamanho de um objeto com uma régua
  σLinstr = 0,5 mm σLestat
  Caso um tipo de incerteza seja dominante, pode-se ignorar a outra (na prática, um fator 3 entre os desvios permite ignorar completamente a outra incerteza)
Qual é a incerteza de uma medida?
Só pode ser estimada por repetição e comparação das medições

## Slide 11: Quando a grandeza de interesse é função da grandeza medida
Imagine que se pretende medir a área de um quadrado e tudo que se pode usar é uma régua
Com uma régua, a experimentadora encontra cm
A estimativa da área é
a
a
S
Ao construir um quadrado de lado a+s, encontra uma área
A estimativa do desvio-padrão da área é
É possível encontrar regras para estimar aproximadamente o desvio-padrão de qualquer função de grandezas que flutuam estatisticamente
Desvio-padrão da área
a + s
a + s
S

## Slide 12
Propagação de incertezas
quando com ,
, com c = constante
pode-se ignorar
Exemplo do quadrado com a=3,10 (5) cm ()
Fatores de escala propagam para o desvio-padrão

## Slide 13
Cálculo da incerteza da velocidade

## Slide 14
É preciso levar em consideração sempre a incerteza de medida
Como devemos considerar a incerteza, nos perguntamos se as medidas são compatíveis ao invés de “iguais”
Por exemplo, 2,74  0,02 mm é compatível com 2,80  0,05 mm ?
2,70
2,75
2,80
2,85
Como comparar os resultados de duas medidas?

## Slide 15
Superposição em menos de 2s = compatíveis
  Superposição entre 2s e 3s: menor probabilidade de serem compatíveis (marginalmente compatíveis)
Teste z indica essa probabilidade
  Comparação entre (a ± sa) e (b ± sb)
z ≤ 2, compatíveis ao nível de 2s
2 < z ≤ 3, compatíveis ao nível de 3s
z > 3, discrepantes
Critério para compatibilidade

## Slide 16
Perguntas ?