## Slide 1
Mecânica 4300153 – Segundo semestre de 2022
14a Aula. Cinemática da Rotação com Vetores
Nilberto Medina e Vito Vanin
medina@if.usp.br, vanin@if.usp.br
06/10/2022

## Slide 2: Objetivos
Relacionar os vetores velocidade de translação e velocidade de rotação
Relacionar a aceleração vetorial com velocidade angular no movimento de rotação
Separar as componentes da aceleração em tangente e centrípeta
Aplicações a casos específicos
integrando a partir do gráfico
Integrando com a fórmula analítica
movimento da correia
movimento de um corpo extenso

## Slide 3
Deslocamento angular
Velocidade angular média
Velocidade angular instantânea
Grandeza vetorial: tem intensidade, direção e sentido
radianos/s
revoluções/s
rotações/min
....
Regra da mão direita
Para um corpo rígido, é a mesma para todos os pontos do corpo
aceleração angular média
aceleração angular instantânea
:
radianos/s2 ou revoluções/s2

## Slide 4
A soma de rotações infinitesimais é comutativa, mesmo que o eixo não seja fixo
Regra da mão direita
O vetor aponta perpendicularmente ao plano de rotação
Vetor aceleração angular
Módulo, direção e sentido
Notes: Oliver Heaviside e Gibbs (final do século XIX)

## Slide 5
8.4 Rotação com aceleração constante
Movimentos mais simples
a) Aceleração angular nula
MCU
Tem apenas aceleração centrípeta
b) Aceleração angular constante em torno de eixo fixo; usando Oz como eixo
Corresponde ao movimento de translação com
integrando
integrando

## Slide 6: O sistema de coordenadas polares
Vetor posição, :
deslocamento em relação à origem
vetor
Sistema de referência
P
Distância à origem
vetor unitário radial
Coordenadas
cartesianas:
polares:

## Slide 7
Vetores unitários

## Slide 8
8.4 Relações entre as variáreis lineares e angulares
Componente tangencial
Regra da cadeia
Note que o vetor unitário está mudando de direção
Para

## Slide 9
Uau! Então simplifica tudo !!!
Em
Aceleração tangencial + aceleração centrípeta
O sinal indica que o vetor aponta para o centro
Ver seção 4.5 HRK
Num corpo rígido em rotação as velocidades tangenciais em diferentes posições (raios diferentes) são diferentes, mas todos os pontos giram com a mesma velocidade angular
Do slide anterior:
Módulo da aceleração radial

## Slide 10
O disco de CD de música tem raios interno e externo para o material gravado de 2,50 e 5,80 cm.
As linhas da varredura em espiral estão separadas em 1,60 μm.
O disco é varrido a uma velocidade linear constante, da borda interna para a externa.
A velocidade angular na borda interna é de 50,0 rad/s.
Determine a velocidade angular na borda externa
Lista 5 – Ex. 13. Cinemática do movimento de um CD
Qual o comprimento total da varredura ?
Qual o tempo de execução ?
da velocidade angular na borda interna, usando

## Slide 11
Lista 5 – Ex. 14. Número de rotações a partir do gráfico de velocidade angular
Como parte de uma inspeção de manutenção, a turbina de um motor a jato é posta a girar de acordo com o gráfico mostrado na figura ao lado. Determine o número de revoluções durante esse teste.
Chart: t(min)
| 0 | 1 | 4 | 5
 | 0 | 3000 | 3000 | 0

## Slide 12: Ex. 24 - Movimento da porca em um parafuso
x
O
O gráfico descreve a velocidade angular em função do tempo da porca https://www.youtube.com/watch?v=zQswgiRih48 . A posição é medida ao longo do eixo do parafuso, conforme esboço.
A velocidade angular tem a convenção de sinal usual.
Uma volta completa  desloca 1,000 mm
passo = 1 mm / volta = 1 mm / (2p rad)
Inicialmente, a porca está parada em O.
Calcule a posição da porca em:
0,2 s
0,4 s
0,6 s
1,0 s
1,8 s
Notes: Diferença entre 6pi, 8pi e -6pi
Passo de 1 mm. Parafusos são feitos com grande precisão
Existe porcas que a rosca vai ao contrário.

## Slide 13: Ex. 24 - Movimento da porca em um parafuso
x
O
Calcule a posição da porca em t = 0,2 s; 0,4 s; 0,6 s; 1,0 s e 1,8 s
mm
mm
mm

## Slide 14
Produto vetorial
Determinante da matriz
Regra da mão direita
Regra da mão direita
permutações cíclicas de
permutações não cíclicas (anticíclicas) de

## Slide 15
Aceleração radial e tangencial
NOTE:
Conforme indicado na figura, a partícula gira em um círculo de raio
Produto vetorial
Raio do círculo
A direção desse vetor é tangencial ao círculo, dada pela regra da mão direita
Rotação em torno de eixo fixo (atenção, isto *não* é geral)
Escolhemos o eixo de rotação como eixo Oz
Se a partícula está no plano zy, então
Se a partícula está no plano zy, então

## Slide 16
raio do círculo =
aceleração tangencial ao círculo
Porque
aceleração centrípeta (opa,
mas não para o centro das coordenadas esféricas)
Fica mais complicado:
se o eixo não é fixo
com os vetores unitários das coordenadas esféricas

## Slide 17
Lista 5 – Ex. 21. Calcular o vetor velocidade de pontos de uma placa que gira
A chapa quadrada gira em torno do ponto O com aceleração angular constante 4 rad/s2 ; em t = 0 s, a velocidade angular tem módulo 6 rad/s.
Dimensões em cm e pontos exagerados.
Determine os vetores velocidade e aceleração dos pontos A e B.
= 4 rad/s2
= 6 rad/s
= 4,5
= + 4,5
= 4,5 cm
=
|
|
ou
=
Substituindo chega-se no mesmo resultado
Sem usar essa fórmula:

## Slide 18
Li5 – Ex. 21. Vetores velocidade angular de 2 pontos de sólido em rotação
= 4,5
= -3 + 4,5
= 4,5 cm
=
= 4 rad/s2
= 6 rad/s
Aceleração: mais fácil usar coordenadas polares e a fórmula
 | A | B
(m/s2) | 1,6 | 1,9
(m/s2) | 0,18 | 0,22
 | A | B
 | 1,6 | 1,9
 | 0,18 | 0,22
(
(

## Slide 19
Uma roda de raio rA = 10,0 cm está acoplada por uma correia B à roda C de raio rC = 25,0 cm. A roda A aumenta sua velocidade angular à razão uniforme de 1,60 rad/s2 e a correia não desliza sobre as rodas.
Determine o tempo necessário para que a roda C atinja uma velocidade rotacional de 100 rev/min a partir do repouso.
Lista 5 Ex. 10. Deduzir movimento da polia a partir do movimento da correia
Como a correia não desliza, os módulos das velocidades lineares nas bordas das duas rodas são iguais as acelerações também serão iguais
(i)
(i)

## Slide 20
Um computador efetua uma leitura de disco em uma unidade de CD-ROM. O disco inicialmente está parado e retorna ao estado de repouso após o fim da leitura. Considere dois modelos diferentes para o movimento do disco durante uma leitura de dados, cujos gráficos de velocidade angular w(t) em função do tempo t estão representados nas figuras abaixo. A equação do gráfico da figura b) é:
Lista 5. Ex. 18. Comparando modelos de um movimento de rotação
a)
b)
onde w(t) está em rotações por segundo (rps) quando t está em ms.
Determine quantas revoluções o disco realizou durante a leitura de acordo com cada um dos modelos.

## Slide 21
a)
O disco começa a girar partindo de uma velocidade angular inicial de wo= 0 rps, aumenta sua velocidade até atingir 100 rps no instante t = 50 ms. Permanece com velocidade angular constante w = 50 rps por 20 ms, onde começa a diminuir a velocidade angular até wf = 0 rps em t = 120 ms. O número de rotações é proporcional à área embaixo da curva de w.

## Slide 22
b)
em ms

## Slide 23
Avisos
Listas de exercícios
  Fazer os exercícios da lista 5
  Questionário 7 fecha domingo
  Questionário 8 abre amanhã e fecha 5ª-feira da semana que vem,
  depois do feriado e não será adiado (preparação para a prova)
Relatórios
  R3 - cinemática rotacional até dia 14/10 de propósito
  Participem do Fórum sobre “Experimentos Online”
Participar das monitorias
1ª prova 17 e 18/10. Preparem-se !
Aulas regulares na próxima semana –
Encontro da Licenciatura ficou para o ano que vem.

## Slide 24
Até a próxima aula