## Slide 1: Histórico da Automação Industrial

## Slide 2: INSTRUMENTAÇÃO NO CAMPO
Medidas das variáveis de processos junto aos pontos de medidas distribuídos pela planta.
Operadores percorriam a planta para realizar correções com base nas leituras destes instrumentos.
Correções realizadas por meio de elementos finais de controle, também espalhados pela planta.

## Slide 3
Vapor
Água fria
Termômetro
Água quente
Dreno
Controle com realimentação manual de um sistema térmico
Controlador

## Slide 4: PROCESSOS CONTÍNUOS - Indústria de Transformação
SALAS DE CONTROLE
Concentração em um só local das indicações e atuações das variáveis de processos.
Transmissores, controladores e atuadores pneumáticos. Transmissão de sinal em baixa pressão (3 a 15 psi) - Final dos 40.
Transmissores de sinais elétricos:
  Inicialmente de forma rudimentar (década de 40).
  Um grande impulso com o advento dos semicondutores (1954).
  Padronização de 4 a 20 mA definidos pela Instrument Society of América (ISA).
Algoritmo de controle PID

## Slide 5
Vapor
Água fria
Água quente
Dreno
Controle com realimentação automático de um sistema térmico
Controlador
Automático na Sala de Controle
Válvula de Controle
Dispositivo de Medida de Temperatura

## Slide 6: CONTROLADOR PID
        u(t) é a saída em relação ao tempo
        e(t) é a entrada menos a saída = erro em relação ao tempo
        Kp é a constante proporcional
        Ki é a constante integral
        Kd é a constante derivativa

## Slide 7: Importância do Sistema de Controle Automático
Melhoria da qualidade do produto:
  Ganho de mercado
  Preço mais alto do produto
  Menos produto desqualificado.
Redução nos custos operacionais:
  Menor número de operadores para várias operações.
  Redução nos tempos envolvidos.
  Racionalização do trabalho: o homem fica encarregado de tarefas mais nobres.
Aumento da taxa de produção:
  Menos intervenção do operador sobre o processo
  Conseqüência dos itens anteriores: diminuição de tempo de produção e maior quantidade de produtos produzidos e aprovados.

## Slide 8: Importância do Sistema de Controle Automático
Aumento de segurança:
  Do processo
  Das pessoas
  Dos equipamentos e instalações
Viabilização de novos processos:
  Controle de processos rápidos e / ou perigosos, incompatíveis com as possibilidades do homem.
  Processos contínuos em lugar de bateladas.

## Slide 9: PROCESSOS CONTÍNUOS - Indústria de Transformação
SDCD - CLP - FIELD BUS
Década de 80.
Sistemas proprietários.
SDCD: processos contínuos e intertravamento.
CLP: intertravamento e sequenciamento.
FIELD BUS: instrumentação inteligente - 1o PT inteligente em 1983 - utilização de um microprocessador.
SISTEMA SCADA

## Slide 10: CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL - CLP
Controlador Lógico Programável (CLP) ou Programmable Logic Controller (PLC) foi projetado para substituir RELÉS.
Sistema computacional utilizado na automação de processos.
Aplicações:
  Seqüenciamento
  Intertravamento (partida, proteção)
  Controle contínuo (variáveis analógicas): controle supervisório – PID
Funcionamento do CLP:
  Seu processamento é realizado de moda a atender requisitos de tempo real: tempo de resposta entrada para saída e taxa de recomputação.
  As entradas são coletadas (lidas) e validadas.
  Os algorítmos de controle relacionados com as entradas lidas são executados e as saídas lógicas são geradas.
  As saídas lógicas geradas são “executadas” pelos dispositivos de hardware.

## Slide 11: CLP ATUANDO NO PROCESSO

## Slide 12: SISTEMA FIELDBUS – Controle totalmente distribuído no campo com loops em dispositivos individuais

## Slide 13: SISTEMAS SUPERVISÓRIOS – SCADA SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition
Controle supervisório:
  O sistema fornece parâmetros (setpoints, constantes de integração e de derivação, ganhos, etc.) para as estratégias de controle que são executadas em outros módulos de processamento do sistema de automação.
  Estes módulos de processamento podem ser CLP’s, estações remotas e outros equipamentos como data loggers.
Interface Homem - Máquina
  Também implementa a IHM do sistema de automação, mostrando: quadros sinóticos e telas de operação construídos por displays, botões, bargraphs, e outros ícones.
  Baseada em janelas, facilita a portabilidade de usuários, tanto os de operação quanto os de configuração.

## Slide 14: SCADA
Integração com os Sistemas de Informação Corporativos
  Uma das características mais importantes hoje é a sua capacidade de interoperar com sistemas MES (Manufacturing Execution System).
  Nos ambientes de negócios atuais a flexibilidade da manufatura depende dos dados do processo e das informações dos planejamentos de negócios.
  Os sistemas MES tratam os dados do processo de forma a serem úteis para os níveis gerenciais da empresa. Para os níveis gerenciais não interessa valores de tempo real, para eles o importante são valores médios e tendências.
Aplicações
  Plantas elétricas de geração e transmissão de energia elétrica
  Processos químicos
  Indústrias de alimentos e bebidas
  Estações de tratamento de água
  Instalações prediais

## Slide 15: SISTEMA DIGITAL DE CONTROLE DISTRIBUÍDO - SDCD
Principais partes:
  Estações remotas para controle do processo e aquisição de dados
  Estações de operação locais e na sala de controle
  Via de comunicação de dados para interconectar essas estações.

## Slide 16: HISTÓRICO DA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EVOLUÇÃO DA COMPUTAÇÃO

## Slide 17: PROCESSOS DISCRETOS - Indústria de Manufatura
MÁQUINAS, MATERIAIS, INFORMAÇÃO
Computador
  Inicialmente usado para controle de inventário.
  CAD - Computer Aided Design.
  CAPP - Computer Aided Process Planning.
  MRP - Material Requirements Planning.
  Máquinas de controle numérico, robots.
CIM - Computer Integrated Manufacturing
  Sistemas físicos
  Aplicação
  Negócios.

## Slide 18
SISTEMAS CAD/CAM
Computadores para Processamento de Dados do Negócio
Mainframe Remoto
Fornecedores
Controlador de Seção 1
Controlador de Seção 2
Controlador de Seção n
Controlador de Célula 1
Controlador de Célula 2
Controlador de Célula n
Est. Controle de Robot
Est. Controle de CNC
Est. Controle de PLC
Est. Controle de Dispositivos
Robots
CNC’s
Linha de Montagem
Dispositivos
TOP
TOP
TOP
MAP
MAP
MAP
ARQUITETURA DE UM SISTEMA DE MANUFATURA

## Slide 19: SISTEMA ABERTO DE AUTOMAÇÃO (SAA) - MARTUCCI (1992)
Sistema hierarquizado
  Nível de Instrumentação
  Nível de Controle
  Nível de Coordenação
  Nível Corporativo
Arquitetura aberta
  Integração de padrões de mercado (de jure e de fato)
  Independência de fornecedor
Aplicação
  Automação da grande maioria de processos, mediante configuração: processos contínuos, processos discretos e de serviços.

## Slide 20
PROCESSO
SISTEMA DE AUTOMAÇÃO
ESTRUTURA HIERARQUIZADA - SAA
Sistema Corporativo
Nível de Corporação
Sistema Corporativo
Sistema Corporativo
Nível de
Coordenação
Sistema de Coordenação
Sistema de Coordenação
Sistema de Coordenação
Infra-estrutura de Comunicação
Infra-estrutura de Comunicação
Sistema de
Controle
Sistema de Controle
Sistema de Controle
Nível de
Controle
Equipto de I/F c/ Processo
Equipto de I/F c/ Processo
Equipto de I/F c/ Processo
Nível de
Instrumentação
Infra-estrutura de Comunicação

## Slide 21
Processos
Processos
Processos
Processos
Vendas e
Marketing
Produção - Sistemas de Automação
Finanças
Contabilidade
Recursos
Humanos
Coordenação
Nível Operacional
Nível de Conhecimento
Nível de Gerenciamento
Nível Estratégico
ARQUITETURA DE INFORMAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO
HARDWARE
SOFTWARE
TECNOLOG. DE DADOS E ARMAZEN.
REDES
INFRA
ESTRUTURA
DE TI
Clientes
Infra estrutra pública
Parceiros de Negócios, Fornecedorres
Sistemas Empresariais
Sistemas de Gestão do Conhecimento
Sistemas para SCM
Sistemas para CRM

## Slide 22: INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS PRODUTIVOS COM O SISTEMAS DO NÍVEL CORPORATIVO
MRP (Material Requirements Planning): Surgiram devido à necessidade de reduzir os níveis de estoque.
MRP evoluiu para MRP-II (Manufacturing Resource Planning), que tomava como base, além dos bens, outros recursos essenciais à produção, tais como mão-de-obra, máquinas, etc.
ERP (Enterprise Resource Planning): Além de permitir a gestão da manufatura, o ERP permitiu controlar toda a empresa, da produção às finanças, integrando e sincronizando todos os departamentos.

## Slide 23: INFORMAÇÕES DO CHÃO DE FÁBRICA
As informações do chão de fábrica, da forma como elas são obtidas, não são adequadas para serem usadas pelos sistemas de gestão empresarial (ERP).
Os sistemas de supervisão e controle obtêm grandes volumes de informação do processo controlado em intervalos de tempo de aquisição que são adequados para o controle em tempo real e análise da engenharia.
É necessário consolidar essas informações e torná-las disponíveis para os sistemas corporativos.
CONCEITOS RELACIONADOS: MESA, EPS, PIMS

## Slide 24: Integração dos SI Corporativos ao Chão de Fábrica
REFERÊNCIA:ATAN

## Slide 25
SISTEMA DE AUTOMAÇÃO – ABORDAGEM ARQUITETURAL BASEADA EM OBJETOS
PROCESSO
Objeto Corporativo
Nível de Corporação
Objeto Corporativo
Objeto Corporativo
Nível de
Coordenação
Objeto de Coordenação
Objeto de Coordenação
Objeto de Coordenação
Infra-estrutura de Comunicação
Infra-estrutura de Comunicação
Objeto de
Controle
Objeto de Controle
Objeto de Controle
Nível de
Controle
Objeto de I/F c/ Processo
Objeto de I/F c/ Processo
Objeto de I/F c/ Processo
Nível de
Instrumentação
Infra-estrutura de Comunicação

## Slide 26: Industria 4.0 - Ref.: Industria40.gov.br
4ª Revolução Industrial - Inteligência Artificial, Robótica, Big Data e mais
A quarta revolução industrial se caracteriza por um conjunto de tecnologias que permitem a fusão do mundo físico, digital e biológico.