## Slide 1
DESENVOLVIMENTO DE UM VEÍCULO URBANO LEVE HÍBRIDO-FLEX

## Slide 2: Projeto VEH Urbano Leve
Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs)

## Slide 3: Projeto VEH Urbano Leve
Empresas Parceiras
3

## Slide 4: Projeto VEH Urbano Leve
Introdução
  O presente projeto tem como embrião um projeto da Engenharia Mecânica da Poli/USP com foco no atendimento as normas de impacto da ONU;
  Atualmente, este projeto (sem implementação) já possui uma primeira versão com simulações de impacto;
  Neste projeto agora apresentado, adicionou-se uma arquitetura mais avançada de propulsão com ênfase:
    em simulações de dinâmica veicular;
    gererenciamento dos subsistemas de geração, armazenamento e tração;
    gerenciamento de energia.
  Adicionalmente, o porte deste veículo se enquadra adequadamente no limite orçamentário da chamada.

## Slide 5: Projeto VEH Urbano Leve
Veículo Elétrico/Híbrido Urbano Leve
Fonte: Duarte, Marcelo Rubens Galdiano. “A compact electric vehicle design complying with international safety regulations”, January 2021 (unpublished). Masters Degree Dissertation - University of São Paulo.
Protótipo virtual

## Slide 6: Projeto VEH Urbano Leve
Veículo Elétrico/Híbrido Urbano Leve
Fonte: Duarte, Marcelo Rubens Galdiano. “A compact electric vehicle design complying with international safety regulations”, January 2021 (unpublished). Masters Degree Dissertation - University of São Paulo.

## Slide 7: Projeto VEH Urbano Leve
Veículo Elétrico/Híbrido Urbano Leve
Fonte: Duarte, Marcelo Rubens Galdiano. “A compact electric vehicle design complying with international safety regulations”, January 2021 (unpublished). Masters Degree Dissertation - University of São Paulo.

## Slide 8: Projeto VEH Urbano Leve
Objetivos da Proposta
  Desenvolver um veículo urbano leve com as seguintes características:
    Híbrido topologia série;
    Peso de 600 kg, incluindo 2 passageiros e 50 kg de carga;
    Subsistema de geração otimizado para uso de etanol;
    Subsistema de armazenamento com baterias de lítio e BMS;
    Subsistema de tração de baixa potência (2 x 8 kVA nas rodas traseiras);
    Diferencial eletrônico;
    Atendimento as normas de impacto;
    Sem plug-in.

## Slide 9: Projeto VEH Urbano Leve
Objetivos da Proposta
  Desenvolver hardware in the loop (HIL) do veículo:

## Slide 10: Projeto VEH Urbano Leve
Objetivos da Proposta
  Formar recursos humanos com competência em:
    Simulação de dinâmica veicular;
    Projeto de componentes (conversor CC-CC, retificador, inversor de acionamento, motor de tração, pack de bateria com BMS);
    Gerenciamento dos subsistemas;
    Gerenciamento de energia.

## Slide 11: Projeto VEH Urbano Leve
Característica da Proposta
  A presente proposta busca:
    Obter um veículo com maior eficiência energética a partir do funcionamento do motor à combustão em região de operação mais favorável e da regeneração na frenagem;
    Em condições de cruzeiro (sem demanda de alta potência) a energia para a tração elétrica é atendida pelo motor à combustão cujo excedente será utilizado para manter as baterias carregadas;
    Em condições de maior demanda de potência, a energia adicional necessária será suprida pela bateria com o motor elétrico operando em condição de sobrecarga;
    Essa lógica de operação viabiliza a utilização de um banco de baterias com baixa capacidade (menores custo e peso).

## Slide 12: Projeto VEH Urbano Leve
Potencial de Escalabilidade
  Os conhecimentos e a experiência adquiridos na presente proposta, permitirão a elaboração de novos projetos visando veículos com propulsão de maior potência;
  Vislumbra-se para as futuras chamadas uma nova proposta para o projeto e implementação de uma plataforma que pudesse ser utilizada tanto para ônibus de pequeno porte como para veículos urbanos de carga;
  Esta nova proposta se tornará muito mais efetiva se for precedida por um projeto de menor escala, cujos conhecimentos e experiência seriam, com um fator de escalabilidade, aplicados no projeto desta nova plataforma;
  Esta nova plataforma se tornará viável somente se sua implementação ocorrer a partir da ação consorciada das empresas parceiras.

## Slide 13: Projeto VEH Urbano Leve
Linhas Temáticas Contempladas na Proposta
  Desenvolvimento de tecnologias para gerenciamento energético em veículos híbridos e elétricos;
  Desenvolvimento de tecnologias em máquinas elétricas (motores e geradores) para aplicação em veículos híbridos e elétricos;
  Desenvolvimento e modelagem de sistemas de armazenamento de energia.

## Slide 14: Projeto VEH Urbano Leve
Fase de Execução 1 A – Sistema de Propulsão com Componentes de Mercado
  Montagem de um sistema de propulsão com componentes de mercado e realização de ensaios com dinamômetros de motor elétrico;
  Desenvolvimento de gerenciamento dos subsistemas;
  Desenvolvimento do sistema de gerenciamento de energia.

## Slide 15: Projeto VEH Urbano Leve
Fase de Execução 1 A – Sistema de Propulsão
  Diagrama de blocos.

## Slide 16: Projeto VEH Urbano Leve
Fase de Execução 1 B – Virtualização do Sistema
  Virtualização do sistema de propulsão (HIL – hardware in the loop).
16

## Slide 17: Projeto VEH Urbano Leve
Fase de Execução 1 C - Projeto e Construção de Componentes
  Explorar novas topologias/inovação
    Motor elétrico de tração;
    Pack de baterias de íon lítio com BMS;
    Conversor CC-CC;
    Retificador;
    Inversor de tração;
    Chassis.
17

## Slide 18: Projeto VEH Urbano Leve
Fase de Execução 2 A – Integração Propulsão/Chassis
  Aplicação no chassis da propulsão com componentes de mercado;
  Realização de testes de campo;
  Calibração do gerenciamento dos subsistemas;
  Calibração do sistema de gerenciamento de energia.
18

## Slide 19: Projeto VEH Urbano Leve
Fase de Execução 2 B – Sistema de Propulsão com Componentes Projetados
  Montagem de um sistema de propulsão com componentes projetados e realização de ensaios com dinamômetros de motor elétrico;
  Desenvolvimento de gerenciamento dos subsistemas;
  Desenvolvimento do sistema de gerenciamento de energia.
19

## Slide 20: Projeto VEH Urbano Leve
Fase de Execução 3 – Montagem do Veículo Elétrico/Híbrido Urbano Leve
  Aplicação no chassis da propulsão com componentes projetados;
  Montagem da carroceria;
  Testes e calibração do sistema de gerenciamento;
  Testes finais de dinâmica veicular.
20

## Slide 21: Projeto VEH Urbano Leve
Metodologia do Projeto e Cronograma de Execução
  Fases de execução e entregáveis
Fase 1 – 18 meses
Sistema de propulsão
Virtualização (Hardware in the Loop - HIL)
21
VEÍCULO URBANO LEVE HÍBRIDO-FLEX COM COMPONENTES DE MERCADO
Fase 3 – 6 meses
Aplicação da propulsão no chassis
Testes de campo
Calibração do veículo
VEÍCULO URBANO LEVE HÍBRIDO-FLEX COM COMPONENTES PROJETADOS
Fase 2 – 12 meses
Aplicação da propulsão no chassis
Testes de campo
Calibração do veículo
Fase 1 – 18 meses
Projeto e implementação de componentes
Fase 2 – 12 meses
Sistema de propulsão
Virtualização (Hardware in the Loop - HIL)
Propulsão
Componentes
Propulsão
Aprendizado
Aprendizado
Veículo Urbano Leve Híbrido-Flex

## Slide 22: Projeto VEH Urbano Leve
Transferência de Conhecimento
  Execução conjunta em todas as fases de desenvolvimento do projeto;
  Realização de pós-graduação nas ICTs em temas de pesquisa relacionados ao projeto;
  Realização de seminários técnicos e reuniões de acompanhamento.
22

## Slide 23: Projeto VEH Urbano Leve
Perguntas?
23