Lista de Exercício #3

- Uma placa de meia onda possui um retardo de fase de (=(. Suponha que a placa seja orientada de modo que o ângulo de azimute seja (.

- encontre o estado de polarização do feixe transmitido, suponha que o feixe incidente é linearmente polarizado na direção y.

- mostre que uma placa de meia onda converte uma onda circularmente polarizada à direita em uma onda circularmente polarizada à esquerda, e vice versa, independente do ângulo de azimute da placa.

- Tantalato de Lítio (LiTaO3) é um cristal uniaxial com no=2.1391 e ne=2.1432 em (=1µm. Encontre a espessura de meia onda supondo que a placa possua um corte-x (quando as faces são perpendiculares ao eixo x).

- Uma placa de 1 quarto de onda apresenta um retardo de fase de (=(/2. A orientação da placa apresenta um ângulo de azimute (.

- encontre o estado de polarização do feixe transmitido, suponha que o feixe incidente é linearmente polarizado na direção y.

- se o estado de polarização resultante de (a) é representado por um número complexo no plano complexo, mostre que o local desses pontos descreve uma hipérbole à medida que ( varia de 0 a (/2.

- Quartzo ((-SiO2) é um cristal uniaxial com no=1.53283 e ne=1.54152 em (=1.1592µm. Encontre a espessura de quarto de onda supondo que a placa possua um corte-x (quando as faces são perpendiculares ao eixo x).

- Considere uma série de N polarizadores com o primeiro orientado em (1=(/2N, o segundo em (2=2((/2N), o terceiro em (3=3((/2N), ..., (N=N((/2N). Suponha o feixe incidente horizontalmente polarizado. Mostre que o feixe transmitido é linearmente polarizado com uma amplitude  de

Obtenha a amplitude para N=1,2,3,...,10. Mostre que no limite de N(( a amplitude torna-se 1 (um).