Atividade da Aula 11:

Especificações nominais do Gerador Síncrono.

Prof. Dr. Elmer P. T. Cari

Parte1: Seção reservada para o aluno poder tirar suas dúvidas sobre o tópico da aula abordada.

Parte 2: Um gerador síncrono de 480 V, 50 Hz, ligado em Y e de seis pólos tem uma especificação nominal de 50 kVA, com FP 0,8 atrasado. Sua reatância síncrona é 1,0 Ω por fase. Assuma que esse gerador está ligado a uma turbina a vapor, capaz de fornecer até 45 kW. As perdas por atrito e ventilação são 1,5 kW e as perdas no núcleo são 1,0 kW.

- Desenhe em escala a curva de capacidade deste gerador incluindo o limite da máquina motriz.

- Esse gerador pode fornecer uma corrente de linha de 56 A, com FP 0,7 atrasado? Por que sim ou por que não?

- Qual é o valor máximo de potência reativa que esse gerador pode produzir?

- Se o gerador fornecer 30 kW de potência ativa, qual será o valor máximo de potência reativa que pode ser fornecido simultaneamente?

Observação: As respostas estão na outra página. Só veja as respostas para verificar sua resposta.

Respostas

| a) | b) | c) | d) |
| --- | --- | --- | --- |
| Para desenhar a curva deve-se usar: Origem EA: Qo=-230kVar EA = 317(8,7° DE = 263KVar Pmax_saída=42,5kW | P=32,6kW Q=33,2kVar Está dentro dos limites de Ia, mas fora de IF | Se P=0kW Qmax=33kW Topo do limite. | P=30,0kW Qmax=31,5kVar Limitada pela IF. |