Atividade da Aula 23:

Partida do Motor Monofásico e Motores especiais

Prof. Dr. Elmer P. T. Cari

Atividade  1:

Use esta parte para tirar dúvidas da videoaula.

Atividade 2:

- Demonstre que para que o enrolamento auxiliar em um motor de fase dividida esteja atrasada em relação ao enrolamento principal, deve-se respeitar a relação RA/XA > RM/XM

- Um motor monofásico de 1/3HP; 120V; 60hz tem as seguintes parâmetros dos enrolamento:

Enrolamento principal: ZM = 4,5 + 3,7j [Ω]

Enrolamento auxiliar: ZA = 9,5 + 3,5j [Ω]

b.1). Determinar e plotar as correntes fasoriais em ambos os enrolamentos indicando a defasagem.

b.2). Qual é o capacitor necessário para fazer com que as correntes fiquem 90° defasados?

Quais são os módulos nesta situação?

Resp: C = 177uF

Atividade  3:  Questões teóricas

- Como é produzido o conjugado de partida de um motor de polos sombreados?

- Por que a característica de (xTind de um motor universal ligado a uma fonte de potência CA é diferente da característica de conjugado versus velocidade do mesmo motor ligado a uma fonte de potência CC?

- Como um motor de relutância pode operar com velocidade síncrona?

- Que mecanismos produzem o conjugado de partida em um motor de histerese?